# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     衡阳津浩加油站建设项目

建设单位（盖章）： 衡阳津浩加油站有限公司

编制日期：          2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳津浩加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2102-430421-04-01-516602 |
| 建设单位联系人 | 谭皓 | 联系方式 | 13973416076 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）衡阳市衡阳县（区） 石市 镇 石头桥社区下大组 |
| 地理坐标 | （北纬 27 度 12 分 33.93 秒，东经 112 度 27 分 43.05 秒） |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 119 加油加气站 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 衡阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2039m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 三线一单符合性分析 ①生态红线 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），生态保护红线分布如下：1、武陵山区生物多样性维护生态保护红线；2、雪峰山区生物多样性维护—水源涵养生态保护红线；3、越城岭生物多样性维护生态保护红线；4、洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线（包括长江岸线）；5、南岭水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；6、罗霄山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线；7、幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；8、长株潭城市群区域水土保持生态保护红线；9、湘中衡阳盆地—祁邵丘陵区水土保持生态保护红线。 项目位于衡阳县石市镇石头桥社区下大组，属于一般管控单元，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，因此，项目建设符合生态红线控制要求。 图1-1 衡阳市生态环境管控单元图 ②环境质量底线 本报告以环境质量评价标准作为环境质量底线，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二级标准；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；地下水质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本项目各项废气、废水采取防治措施后均可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置。落实本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 ③资源利用上线 项目生活用水和生产用水均使用市政管网供水，新鲜用水811.35t/a，取水量较小；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 ④生态环境准入清单 根据湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单及衡阳市产业园区生态环境准入清单，本项目为汽车加油站建设项目，采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件，符合当地产业定位和环保规划要求。因此，本项目建设符合《衡阳市生态环境准入清单》（2020年12月）的要求。 表1-1 衡阳县管控要求 环境管控单元编码 单元分类 涉及乡道（街道） 主体功能定位：国家层面农产品主产区 经济产业布局：生态农业、生态旅游、畜禽养殖等。界牌陶瓷工业园以瓷泥加工和集散、日用陶瓷、建筑卫生陶瓷和特种工业陶瓷生产产业为主，配套物流服务产业（湘环评）函〔2016〕34号）。 主要环境问题：界牌镇高岭土、钠长石开采水土流失、生态破坏，废水未能实现“零排放”。其他区域乡镇生活污水处理厂未建成，养殖废水处理不能稳定达标。 ZH43042130002 一般管控单元 岣嵝乡/集兵镇/界牌镇/杉桥镇/石市镇/台源镇/渣江镇 管控维度 管控要求 空间布局约束 （1.1）新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； （1.2）养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。 污染物排放管控 （2.1）完善污水收集配套管网，工业集聚区要建立水环境管理档案，实现“一园一档”。新建、升级园区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。加强城镇污水管网建设，提高城镇污水处理率。启动乡镇污水处理设施及配套管网建设，建制镇污水处理率达到55%，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 （2.2）完成“散乱污”涉气企业整治工作，重点工业企业完成无组织排放治理改造，强制推进清洁生产审核；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。加快推进园区内淘汰取缔燃煤小锅炉、实施集中供热、清洁能源替代。禁止露天烧烤直排，禁止垃圾、秸秆和落叶露天焚烧。 （2.3）积极推进垃圾收运体系建设，建设覆盖城乡的垃圾收运系统；严格监督分类垃圾分类收集、分类处理。推进农村环境综合整治全县域覆盖；畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到85%以上。 环境风险防控 （3.1）加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。 资源开发效率要求 （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。 综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。 2、产业政策合理性分析 本项目属于F5265 机动车燃油零售，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制、淘汰类建设项目范围，视为允许类。因此，项目符合国家现行产业政策。 3、《市场准入负面清单（2020年版）》符合性分析 本项目属于F5265 机动车燃油零售，根据《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不是属于禁止类建设项目范围。因此项目符合相关要求。 4、厂区平面布置及防火距离分析 本项目加油主入口设置在项目用地西侧，站房在项目用地南侧，埋地油罐在站房东侧，加油区位于站房北侧，卸油区位于埋地油罐北侧。项目平面布置具体见附图3。 站内设施及特定建筑之间的最小防火间距应满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的相关要求。项目站内外设施之间的安全间距见下表。 表1-2 设施安全间距（单位：m） 站内设施之间的安全间距 项目名称 埋地油罐 通气管口 加油机 密闭卸油点 设计值 规范要求值 设计值 规范要求值 设计值 规范要求值 设计值 规范要求值 埋地油罐 0.6 0.5 - - - - - - 站房 7.9 4.0 9.6 4.0 6.1 5.0 16.4 5.0 站区围墙 3.0 3.0 8.8 3.0 22.6 - 4.0 - 站外设施之间的安全间距 站外设施 埋地油罐 通气管口 加油机 设计值 规范要求值 设计值 规范要求值 设计值 规范要求值 民用建筑（三类保护物） ＞99 7.0 ＞100 7.0 ＞73 7.0 快速路（西界公路） 42.1 5.5 47.7 5.0 30 5.0 通过上表各安全距离的对照，本项目符合规范中安全防护距离的要求。 5、选址合理性分析 项目位于湖南省衡阳市衡阳县石市镇石头桥社区下大组，北侧紧邻西界公路，交通运输条件方便；项目选址不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目规模较小，排放的污染物少，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响小，不会改变当地的环境功能区划。 根据附图8可知，项目符合石市镇土地利用总体规划。 综上所述，项目不与区域环境相冲突，项目的建设符合当地环境的要求，该项目选址合理可行的。 6、布点规划符合性 根据附件7《湖南省新建加油站（点）申报表》与附件6《石市镇总体规划图（2019-2030）》可知，项目建设布点符合石市镇总体规划，符合《湖南省衡阳县“十三五”加油站行业发展规划》之“衡阳县石市加油站”之规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设规模与内容 本项目总投资1000万元，资金来源为本单位自筹。项目总用地面积2039m2，总建筑面积1225m2。主要建设加油岛6个，潜油式加油机6台。具体内容详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别 工程名称 建设内容 备注 主体工程 站房 2F；占地面积151.26m2，建筑面积302.52m2，包含办公区、员工宿舍与食堂 罩棚 占地面积215.76m2，建筑面积250.56m2，高度6.6m；配有6个加油岛，潜油市加油机6台 油罐区 占地面积101.84m2；设置4个地埋式油罐，分别为2个30m3柴油罐，1个30m392#汽油罐，1个30m395#汽油罐 公用工程 给水 市政管网 供电 由市政供电所供给 环保工程 废水 项目接通管网前，员工生活污水经隔油池处理后与客流生活污水一起经化粪池+地埋式一体化污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的二级标准后通过自设管道排入北侧农灌渠；项目接通管网后，员工生活污水经隔油池处理后与客流生活污水一起经化粪池+地埋式一体化污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的三级标准后，通过市政污水管网排入石市镇污水处理厂；初期雨水经隔油池隔油沉淀处理后，用于道路洒水，不外排 废气 项目运营期产生的油气经油气回收系统处理后稳定达标排放；食堂油烟经过油烟净化器处理后稳定达标排放 噪声 减振、隔声；车辆减速、禁鸣喇叭 固废 油罐油渣委托专业机构清理并带走；废弃的含油劳保用品与生活垃圾一起交由环卫部门统一清运；隔油池油渣由有资质单位定期清理带走 风险防控措施 储罐采用地埋式卧式双层罐，采用玻璃钢防腐防渗技术，并配有混凝土防渗池及地下观测井与液位仪；还包括消防设施、防渗、泄露监测自动报警设施等。 表2-2 加油站的等级划分 级别 LNG储罐总容积与油品储罐总容积合计（m3） 一级 150＜V≤210 二级 90＜V≤150 三级 V≤90 *柴油罐容积折半计入油罐总容积 本项目共设置2个30m3地埋式柴油罐、1个30m3地埋式92#汽油罐、1个30m3地埋式95#汽油罐。折算后油品储罐总容积合计为90m3，属于三级加油站。 2、产品产能及原辅材料消耗 项目主要对外加油（年加注能力92#汽油600t、95#汽油300t、0#柴油300t），项目内不设洗车、汽车美容等业务。 表2-3 原辅材料消耗表 序号 名称 年耗量 最大暂存量 来源 储运方式 1 92#汽油 600t 17.76 / 储罐 2 95#汽油 300t 17.76 / 储罐 3 0#柴油 300t 41.28 / 储罐 4 新鲜水 811.35 / 市政管网 / 5 电 10万kw·h / 供电所 / ①汽油密度取0.74g/cm3，柴油密度取0.86g/cm3，最大储存量按满罐80%计算 3、项目主要设备及规模 表2-4 项目生产设备清单 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 双油双枪加油机 THD2244B 4台 0#/92#双油双枪加油机1台； 92#/95#双油双枪加油机3台 2 单油双枪加油机 THS2244B 2台 0#/0#单油双枪加油机 3 储油罐 地埋式卧式双层罐 4个 30m3地埋式柴油罐2个 30m3地埋式92#汽油罐1个； 30m3地埋式95#汽油罐1个 4 潜油泵 EXdsIIAT4 4台 P=0.75P 5 液位仪 / 1套 / 6 备用柴油发电机 / 1台 20kW 项目主要对外加油（年加注能力92#汽油600t、95#汽油300t、0#柴油300t），项目内不设洗车、汽车美容等业务。 4、水平衡 项目地面清洁方式为干扫，不用水冲洗地面。 （1）给水：项目给水来源于地下井水，用水量为811.35m3/a。主要为员工生活用水以及客流生活用水。 ①员工生活用水：本项目定员10人，均在站内用餐；每日安排2人于站内晚上值班。根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2020），仅用餐8人用水定额以38m3/a，值班2人用水定额以145L/人·d计。则员工生活用水量约1.12m3/d（409.85m3/a）。 ②客流生活用水：类比衡阳市同类型加油加气站营运情况，营运过程中加油客流量约55人次/天，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中规定“顾客用水定额按15~20L/人·日”，本项目取20L/人·日计，客流生活用水量约为1.1m3/d（401.5m3/a）。 （2）排水：项目排水采用雨污分流制。 ①员工生活污水：污水量按用水量的80%计，则员工生活污水产生量为0.90m3/d（327.88m3/a）。 ②客流生活污水：污水量按用水量的80%计，则员工生活污水产生量为0.88m3/d（321.2m3/a）。 综上，项目用水量约811.25m3/a，污水排放量为649.08m3/a。水平衡图见图2-2。 图2-1 项目水平衡图（m3/a） 5、劳动定员及工作制度 本项目定员10人，均在站内用餐；每日安排2人于站内晚上值班。二班制，年工作365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-2 工艺流程及产污节点图 工艺流程简述 （1）罐车卸油：本项目采用自流密闭卸油方式卸油，配套卸油油气回收系统。油槽车与卸油接口、蒸汽回收管口与油槽车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油槽车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由槽车带回油库。此工序会产生废气G1。 （2）油罐暂存：本项目设置4个埋地油罐。每具油罐均设有液位计，用于预防溢油事故，并安装卸油油气回收装置，有效保障加油站的安全性。本项目4个油罐全部埋设在油罐池内。此工序会产生废气G2。 （3）加油：加油机为自动税控计量加油，加油枪为油气回收型加油枪。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。此工序会产生噪声N1~N2和废气G3。 表2-5 项目产污情况一览表 序号 类别 编号 主要生产单元名称 产污环节 主要污染物 1 废气 G1 储油罐 储油罐大呼吸 非甲烷总烃 2 G2 储油罐 储油罐小呼吸 非甲烷总烃 3 G3 加油枪 加油作业 非甲烷总烃 4 G4 食堂 食堂油烟 油烟 5 废水 W1 洗手间 运营期办公生活 COD、BOD5、SS、氨氮 6 W2 全站地面 下雨 SS、石油类 7 固废 S1 储油罐 油罐定期清理 油罐油渣 8 S2 全站 日常运营 废弃的劳保用品 9 S3 隔油池 隔油池定期清理 隔油池油渣 10 S4 垃圾桶 日常运营 生活垃圾 11 噪声 N1 加油机 加油作业 噪声 12 N2 潜油泵 加油作业 噪声 13 N3 配电设备 日常 噪声 14 N4 加油站进出车辆 加油作业 噪声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，项目周边主要环境问题为往来车辆带来的交通噪声、汽车尾气、扬尘。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气现状 （1）达标区域判定 根据衡阳市生态环境局《关于2020年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》中相关数据进行判定，其判定结果如下： 表3-1 区域空气质量现状评价表（单位：ug/m3） 序号 年评价指标 现状值 2020年大气污染防治考核年度目标 标准值 占标率 （%） 是否达标 PM10 年平均质量浓度 54 58 70 77.14 达标 PM2.5 年平均质量浓度 37 37 35 105.71 不达标 CO 24小时平均第95百分位数浓度 1000 / 4000 25 达标 O3 日最大8h滑动平均值的第90百分位数浓度 126 / 160 78.75 达标 SO2 年平均质量浓度 7 / 60 11.67 达标 NO2 年平均质量浓度 15 / 40 37.5 达标 衡阳县二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）和一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。细颗粒物（PM2.5）的年平均质量浓度虽达到2020年大气污染防治考核年度目标，但仍不达标。故项目所在区域为不达标区。 衡阳县环境空气质量达标规划目前仍在编制中，根据《衡阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》要求，力争通过采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理等一系列措施，衡阳县等县市区环境空气质量得到进一步改善。 （2）其他污染物环境质量现状调查 本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃，为了解本项目所在区域的非甲烷总烃的环境质量现状，本项目委托湖南乾诚检测有限公司对本项目进行监测，监测时间为2021年7月14日~7月17日。监测内容如下： ①监测项目：非甲烷总烃 ②监测点位：项目边界下风向 ③评价标准：执行《大气污染综合排放标准详解》中的二级浓度限值。 监测及统计结果详见下表3-2，监测点位见附图8。 表3-2 项目非甲烷总烃现状监测及评价结果 采样点位 检测项目 采样时间 检测结果（mg/m3） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ G1项目边界 下风向 非甲烷总烃 （以C计） 2021.07.15 0.51 0.54 0.58 0.53 2021.07.16 0.55 0.53 0.62 0.59 2021.07.17 0.50 0.50 0.51 0.58 浓度限值（mg/m3） 2.0 最大占标率（%） 31 是否达标 是 备注：执行《大气污染综合排放标准详解》中的二级浓度限值。 上表监测数据统计结果显示，评价范围内项目所在地块非甲烷总烃的1小时平均浓度范围为0.50~0.62mg/m3，最大浓度占标率为31%。监测点废甲烷总烃的1小时平均浓度低于《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护总局科技标准司）中非甲烷总烃质量标准2.0mg/m3。 2、地表水环境质量现状 本次地表水环境质量现状评价引用衡阳市《关于2020年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》中结论：公报中衡阳县考核断面共设置2个检测断面，分别为西渡水厂断面、新化村断面。2个断面水质分别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ、Ⅲ类水质标准，水质状况为良好。具体见下图。 图3-1 2020年1-12月衡阳市地表水水质情况（节选） 3、地下水环境质量现状 为了解项目场址周围的地下水环境质量现状，本评价委托湖南省乾诚检测有限公司对项目周边地下水进行监测，监测时间为2021年7月15日。监测内容如下： （1）监测项目：pH值、硫酸盐、氯化物、耗氧量、氨氮、钠、钾、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、石油类。 （2）监测点位：厂界西南侧居民水井D1。 （3）评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类标准。 （4）监测结果见表3-3。 表3-3 项目场界噪声现状监测及评价结果 采样时间 采样点位 检测项目 单位 检测结果 标准限值 是否达标 2021.07.15 D1厂界西南侧居民水井 pH值 无量纲 7.21 6.5~8.5 是 硫酸盐 mg/L 15.0 ≤ 250 是 氯化物 mg/L 9.30 ≤ 250 是 耗氧量 mg/L 0.9 ≤ 3.0 是 氨氮 mg/L 0.025L ≤ 0.50 是 钠 mg/L 30.4 ≤ 200 是 钾 mg/L 1.72 — 是 钙 mg/L 63.6 — 是 镁 mg/L 19.0 — 是 碳酸根 mg/L 5L — 是 重碳酸根 mg/L 332 — 是 石油类 mg/L 0.01L — 是 备注：1、“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出； 2、执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类标准。 由上表监测数据可知，项目周边地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类标准。因此，项目区域地下水环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目区域植被以松柏、竹子等乔、本科植物为主。区域内动物较少，主要有老鼠、麻雀等。经现场踏勘和调查，本项目区未见国家法定保护的野生动物和需保护的珍稀植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气保护目标： 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及2018年修改单的二级标准。项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名 胜区和其他需要特殊保护的区域，居住区和城镇中人群较集中的区域见下表。 表3-4 大气环境保护目标一览表 序号 名称 保护 对象 保护 内容 环境 功能区 规模 户数/人数 相对厂址方位 相对距离/m 1 石市镇居民 居住区 人群 二类区 200户750人 北侧 195 2 下大屋居民 居住区 人群 二类区 25户90人 西南 110 3 石市乡中心幼儿园 学校 人群 二类区 / 西北 285 2、声环境保护目标： 项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标： 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 加油站项目无组织排放的非甲烷总烃参照《加油站大气污染物排放标准》(GB2095-2020)的相关标准，具体要求见下表。 表3-5 《加油站大气污染物排放标准》(GB2095-2020) 序号 污染物 排放浓度 （mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放方式 执行标准 1 非甲烷总烃 4.0 / 无组织 《加油站大气污染物排放标准》(GB2095-2020) 本项目食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB1848-2001）小型规模排放标准，具体浓度限值见3-6。 表3-6《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模 小型 基准灶头数 ≥1，＜3 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 2、水污染物排放标准 项目接通管网前，员工生活污水经隔油池处理后与客流生活污水一起经化粪池+地埋式一体化污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的二级标准后通过自设管道排入北侧农灌渠；项目接通管网后，员工生活污水经隔油池处理后与客流生活污水一起经化粪池+地埋式一体化污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的三级标准后，通过市政污水管网排入石市镇污水处理厂；初期雨水经隔油池隔油沉淀处理后，用于道路洒水，不外排。 表4-8 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 序号 污染物 二级标准 三级标准（mg/L） 1 pH 6~9 6~9 2 COD 150 500 3 BOD5 60 300 4 SS 200 400 5 氨氮 25 -- 6 动植物油 20 100 三、噪声排放标准 项目运营期厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其中昼间标准≤60dB（A）；夜间标准≤50dB（A）。 四、固体废物执行标准 一般固体废物应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单，危险废物执行《国家危险废物名录》（2021 年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单， 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的有关规 定。 |
| 总量 控制 指标 | 一、废气总量控制指标 废气主要是油气挥发产生的有机废气（非甲烷总烃），排放量较少且不在国家总量控制指标因子之内。故本项目不需申请大气污染物总量控制指标。 二、废水总量控制指标 根据国家级地方环保部门总量控制的要求，依法需报批环境影响评价文件的排放工业废水需申请总量。本项目排放废水为生活污水，生活污水经市政管网排入石市污水处理厂，总量应由石市污水处理厂分配，项目不单独申请。 具体由地方生态环境部门核定。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期大气污染防治措施 ①施工工地周边100%围挡：施工区域周边设置彩板围挡进行封闭，线路工程每个作业点有条件的用彩板围挡进行封闭，确无条件的用周围栏进行隔离； ②出入车辆100%冲洗：现场车辆出入口须设置冲车设备或安排人员进行人工冲洗； ③拆迁工地100%湿法作业：对于土方开挖作业，应采用雾炮、喷淋、苦盖等措施，随挖随保护，达到不产生扬尘效果； ④渣土车辆100%密闭运输：对于进出施工现场的渣土运输车辆，施工单位可采取密闭智能渣土车或密闭苦盖等措施，保证渣土无撒漏。同时渣土车辆也应进行冲洗清洁； ⑤施工现场地面100%硬化：施工现场道路可采用混凝土硬化、夯实硬化、硬化剂硬化、石子硬化等方式实现； ⑥物料堆放100%覆盖：对于渣土、砂石等易产生扬尘的物料进行苦盖，钢管、塔材等不产生扬尘的施工材料按电力行业规程规范进行定置化摆放、标识、防水苦盖即可。 施工期水污染防治措施 ①施工场地采用商品混凝土，不得现场搅拌，在出入口运输车冲洗处设置污水沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁随意外排。 ②在施工场地四周设置截排水沟，收集泥浆废水、施工机械的冲洗废水等和雨水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘等。 ③水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取―定的防雨淋措施，及时清扫运输过程中抛洒的建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷外流。 ④施工现场定期对施工机械进行维修保养，防止跑、冒、滴、漏油，污染地下水体。 施工期噪声污染防治措施 ①根合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00～次日 6:00）和午间（12:00～14:00）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动。 ②选用低噪声施工机械，加强设备的管理和维护保养，保证各类机械设备的高效运转。高噪声设备错开使用，避免高噪声设备同时作业。 ③根据建设用地周围敏感目标的分布情况，合理布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标或对周围环境的影响保持均衡。 ④对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好辅以吸声材料，以此达到降噪效果。 ⑤提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。 施工期固体废物造污染防治措施 ①车辆运输固废时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。 ②对可再利用的废料，如木材、钢筋等，应进行回收，以节省资源。 ③对砖瓦等建筑垃圾，可采用一般堆存的方法处理，但一定要将其最终运送到指定的建筑垃圾倾倒场。 ④实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。 ⑤施工人员产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。 施工期生态环境影响和防治措施 施工期严格按照设计要求中的指定地点堆放工程弃渣，不占或少占临时用地，工程结束后，做好料场施工、各类施工迹地的恢复工作，压紧夯实；临时堆土周边用拦渣沙包拦挡，按要求备足彩条布，以备雨前对路基路面临时覆盖，防治降雨对路基路面冲刷；按要求修建临时沉淀池、排水渠；主题建筑物周边布设临时排水沟、临时沉砂池、拦渣土（沙）包、临时施工围栏等；雨前应采用编制布覆盖，防治雨水冲刷；及时清运弃土渣；及时进行绿化等。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）大气环境影响和保护措施 1、污染物产生情况 本项目的主要大气污染物是罐车卸油、油罐暂存及加油作业等工序产生的油气（以非甲烷总烃表征）、汽车尾气与食堂油烟。 （1）油气 根据《加油站大气污染排放标准》（GB20952-2020），油气是罐车卸油、油罐暂存及加油作业过程中产生的挥发性有机物，采用非甲烷总烃作为油气排放控制项目。 储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。 ①储油罐大呼吸损失G1 储罐大呼吸损失是油罐进行收发作业所造成。当油罐进油时，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。当从油罐输出油料时，罐内液体体积减少，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气。这种由于输转油料致使油罐排除油蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。 根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中规定的散装液态石油产品装卸损耗率（表4-1），可计算出储油罐大呼吸损失。 ②储油罐小呼吸损失G2 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫“小呼吸”损失。 根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中规定的散装液态石油产品贮存损耗率（表4-2），可计算出储油罐小呼吸损失。 ③加油作业损失G3 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中规定的散装液态石油产品零售损耗率（表4-3），可计算得出加油作业损失。 表4-1 卸车损耗率（单位：%） 地区 汽油 煤、柴油 润滑油 浮顶罐 其他罐 不分罐形 A 0.01 0.23 0.05 0.04 B 0.20 C 0.13 表4-2 贮存损耗率（单位：%） 地区 立式金属罐 隐蔽罐、浮顶罐 汽油 其他油 不分油品、季节 春冬季 夏秋季 不分季节 A 0.11 0.21 0.01 0.01 B 0.05 0.12 C 0.03 0.09 表4-3 零售损耗率（单位：%） 零售方式 加油机付油 量提付油 称重付油 油品 汽油 煤油 柴油 煤油 润滑油 损耗率 0.29 0.12 0.08 0.16 0.47 建设项目位于湖南省，为A类地区；油罐为卧式固定顶埋地双层罐 ；零售方式为加油机付油；运营后，预计年销售92#汽油600t，95#汽油300t，0#柴油300t。通过计算得出本项目油气损失（即非甲烷总烃产生）量，具体如下表所示。 表4-4 非甲烷总烃产生情况一览表 损耗环节 损耗率（%） 非甲烷总烃产生量（t/a） 产生量小计（t/a） 汽油 柴油 汽油 柴油 卸车（大呼吸） 0.23 0.05 2.07 0.15 2.22 储存（小呼吸） 0.01 0.01 0.09 0.03 0.12 零售（装车） 0.29 0.08 2.61 0.24 2.85 合计 - - 4.77 0.42 5.19 （2）汽车尾气 项目经营过程中，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，其主要污染因子主要由NO2、CO、THC、TSP。因进入该区的车流量小，形式距离短，速度慢，故排放量少，对周围环境的污染极小，只需加强管理，控制行车路线，尽量减少机动车辆启动次数及怠速形式，以减少机动车尾气排放，保护该区内的环境空气质量。 （3）食堂油烟废气G4 本项目劳动定员10人，人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3.0%，烹饪时间按365d/a计算，则食堂油烟产生量为9g/d（2.24g/h）。 （4）备用柴油发电机废气 项目自备1台20kw消烟除尘一体化柴油发电机只在停电时使用，年工作时间小于30小时，其主要废气污染物为SO2、NOX等。柴油发电机位于2F发电机房，发电时产生的废气经管道屋顶排放至外环境。 由于发电机使用时间段，不是经常使用设备，所以其影响是暂时性的。对当地环境空气SO2、NOX贡献值很小，对周围环境的大气质量影响较小。 2、污染防治措施 （1）油气（本项目针对汽油采取油气回收，柴油不进行油气回收） 本项目为三级加油站，设有4个地埋式油罐，分别为2个30m3柴油罐，1个30m392#汽油罐，1个30m395#汽油罐，年销售成品汽油油量900t/a，柴油油量300t/a。 加油站油气的排放主要产生于储油罐装料、油罐车卸料、储油罐呼吸及加油作业等排放的油气，其主要成分为非甲烷总烃，建设单位拟设置卸油油气回收系统与加油油气回收系统，同时采用电子液位计对埋地油罐进行汽油密闭测量，以减少卸油、加油及储油过程中油品的挥发损耗，具体措施如下： A.加油站油油罐大呼吸排放的汽油蒸发排放通过使用“卸油油气回收系统”（一次回收系统）加以削减。即将油罐大呼吸排放时产生的油气， 通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内的系统。采取密闭措施，用一根软管将加油站油罐上的呼吸阀和油罐汽车相连接，形成一个回气管路。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车，达到油气回收的目的，油罐车将油气带回油库进行处理。这种系统对汽油正反两方面损失的控制效率可削减95%，原理见图4-2。 图4-2 卸油油气回收（一次油气回收）系统示意图 B.机动车辆加油时汽油蒸汽的排放量可用“加油油气回收系统”（二次回收系统）进行控制。将给汽油车辆加油时车辆油箱置换出来的蒸汽，产生的油气回收至的密闭油气回收系统。经油气回收连通软管和管嘴送入埋地汽油罐。汽油蒸汽输送依靠加油过程加油机和油罐之间建立的自然压力差，在真空泵辅助下输送到油罐。一些蒸汽控制系统的测试表明这种系统对汽油蒸汽排放的控制效率为 90%，示意图如下。 图4-3 加油油气回收（二次回收）系统示意图 表4-5 非甲烷总烃排放情况一览表 项 目 产生量（t/a） 油气回收系统回收率 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 卸车（大呼吸） 汽油 2.07 95% 0.2535 0.0289 柴油 0.15 / 储存（小呼吸） 汽油 0.09 / 0.12 0.0137 柴油 0.03 / 零售（装车） 汽油 2.61 90% 0.501 0.0572 柴油 0.24 / 合计 5.19 / 0.8745 0.0998 （2）汽车尾气 本项目为周边过往汽车和其它机动车辆提供零售汽油和柴油服务，往来的车辆会排放一定量的汽车尾气，其中主要污染物为NOX、HC、CO、烟尘等。由于车辆在本项目内行程较短，属于怠速行驶，因此尾气排放浓度较低，量较小。本项目场地开阔，汽车尾气经大气稀释后，不会对周边大气环境产生明显的不良影响。 （3）食堂油烟G4 项目食堂油烟拟采用厨房油烟净化器（净化效率≥60%）处理后通过烟道引至屋顶排放，净化装置总风量为2000m3/h，烹饪时间按4h/d计算，则项目食堂油烟排放量为3.6g/d，排放浓度约0.45mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3。 项目废气污染物信息表如下。 |

|  | 表4-6 项目废气污染物信息表 编号 产污环节名称 污染物种类 污染物 排放 形式 治理设施名称 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放标准 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） G1 储油罐大呼吸 非甲烷总烃 2.22 / 无组织 卸油油气回收（一次油气回收）系统 0.0289 0.2535 《加油站大气污染排放标准》（GB20952-2020） G2 储油罐小呼吸 非甲烷总烃 0.12 / 无组织 / 0.0137 0.12 《加油站大气污染排放标准》（GB20952-2020） G3 加油作业 非甲烷总烃 2.85 / 无组织 加油油气回收（二次回收）系统 0.0572 0.501 《加油站大气污染排放标准》（GB20952-2020） G4 食堂油烟 油烟 3.285*10-3 / 有组织 油烟净化器 0.0009 3.6*10-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 表4-7 大气污染治理设施信息表 序号 污染治理设施名称 治理工艺 收集效率 治理工艺去除率 是否可行技术 1 卸油油气回收（一次油气回收）系统 油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车 100% 95% 是 2 加油油气回收（二次回收）系统 给汽油车辆加油时车辆油箱置换出来的蒸汽，产生的油气经油气回收连通软管和管嘴送入埋地汽油罐。 100% 90% 是 3 油烟净化器 油烟净化器 100% 60% 是 表4-8 本项目大气排放口基本情况 编号 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排气筒底部中心坐标 排气筒高度/m 排气筒内径/m 排气温度 经度 纬度 G4 DA001 油烟废气排放口 油烟 112.462131 27.209670 屋顶排放（7.1） 0.3 43 |
| --- | --- |

|  | 3、排放标准及污染源监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）、要求制定本项目污染源监测计划，具体见表下。 表4-9 大气污染物监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 厂界 非甲烷总烃 1次/年 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020） 4、达标性分析 本项目运营过程中，汽车低速进出加油站，加油时车辆处于停止状态，排放的汽车尾气量较小，对外环境影响较小；加油站采用地埋式储油罐，汽油卸油、加油过程中分别设置了一次、二次油气回收系统，油气回收系统属于《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）表F.1中的可行技术，根据计算，项目无组织排放的非甲烷总烃能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求，对外环境影响较小。 （二）水环境影响和保护措施 1、污染物产生情况 地面清洁方式为干扫，不涉及地面清洁水。 项目运营过程中产生的废水主要为生活污水、初期雨水。 （1）生活污水 ①员工生活污水 本项目定员10人，均在站内用餐；每日安排2人于站内晚上值班。根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2020），仅用餐8人用水定额以38m3/a，值班2人用水定额以145L/人·d计。则员工生活用水量约1.12m3/d（409.85m3/a）；污水量按用水量的80%计，则员工生活污水产生量为0.90m3/d（327.88m3/a）。 ②客流生活污水 类比衡阳市同类型加油加气站营运情况，营运过程中加油客流量约55人次/天，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中规定“顾客用水定额按15~20L/人·日”，本项目取20L/人·日计，客流生活用水量约为1.1m3/d（401.5m3/a）；污水量按用水量的80%计，则员工生活污水产生量为0.88m3/d（321.2m3/a）。 综上所述，项目生活用水量为2.22m3/d（811.35m3/a），生活污水产生量为1.78m3/d（649.08m3/a）。主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油（仅员工生活污水产生），产生浓度分别为250mg/L、150mg/L、200mg/L、25mg/L、25mg/L（仅员工生活污水产生）。 （2）初期雨水 初期雨水主要为下雨前15min冲刷项目建设区形成的废水，该废水含石油类和悬浮物浓度较高，因此，需收集处理达标后才可排放。 本项目初期雨水量按以下公式计算： 式中Q：雨水流量，L/s； Ψ：径流系数，取0.9； F：汇流面积（m2)，本项目汇流面积约为2039m2； q：暴雨量，L/s·ha， 参考衡阳市暴雨强度公式计算： 式中P：设计降雨重现期（a），取1年； t：初期雨水时间，取15分钟。 计算得暴雨量为190.54L/s·ha，则雨水流量为34.97L/s，初期雨水量为31.47m3/次，年暴雨次数取20，则初期雨水量为629.40m3/年。 2、污染防治措施 （1）生活污水W1 项目接通管网前，员工生活污水经隔油池处理后与客流生活污水一起经化粪池+地埋式一体化污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的二级标准后通过自设管道排入北侧农灌渠；项目接通管网后，员工生活污水经隔油池处理后与客流生活污水一起经化粪池+地埋式一体化污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的三级标准后，通过市政污水管网排入石市镇污水处理厂；初期雨水经隔油池隔油沉淀处理后，用于道路洒水，不外排。 生活污水的主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油（仅员工生活污水生产），产生浓度分别为250mg/L、150mg/L、200mg/L、25mg/L、25mg/L（仅员工生活污水产生）。隔油池、化粪池、地埋式一体化污水处理设施处理效率见下，生活污水的产排情况如下表所示。 表4-10 生活污水产排情况一览表（浓度单位：mg/L） 污染物名称 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 产生浓度 250 150 200 25 12.63（已换算） 隔油池 处理效率% 0 0 5 0 60 浓度 250 150 190 25 5.052 化粪池 处理效率% 20 15 20 10 5 浓度 200 127.5 152 22.5 4.80 一体化污水处理 处理效率% 60 60 80 60 10 浓度 80 51 30.4 9 4.32 GB8978二级排放限值 150 60 200 25 20 是否达标 是 是 是 是 是 GB8978二级排放限值 500 300 400 -- 100 是否达标 是 是 是 是 是 由上表可知，项目生活污水经隔油池、化粪池、地面式一体化处理设施处理后，均能达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的二级以及三级的标准要求。 （2）初期雨水W2 初期雨水的污染因子主要有SS、石油类，浓度分别为600mg/L、50mg/L，项目拟在最东北角设置隔油池对初期雨水进行收集、隔油等处理。考虑1.1的安全系数，设立池容为36m3（4m×5m×1.8m）的隔油池。项目在加油岛及站房周围设置排水沟（设金属篦子盖板）收集厂内雨水。项目初期雨水经隔油池收集隔油沉淀后，用于路面洒水抑尘，不外排。 3、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 本项目运营过程中产生的项目接通管网前，员工生活污水经隔油池处理后与客流生活污水一起经化粪池+地埋式一体化污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的二级标准后通过自设管道排入北侧农灌渠；项目接通管网后，员工生活污水经隔油池处理后与客流生活污水一起经化粪池+地埋式一体化污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的三级标准后，通过市政污水管网排入石市镇污水处理厂；根据表4-10，能够保证排污口生活污水满足二级、三级标准要求。项目初期雨水经初期雨水池收集隔油沉淀后，用于道路路面洒水抑尘不外排，项目设置初期雨水容量足够容纳项目一次初期雨水的量，不会对周边水环境造成明显影响 4-11 项目废水污染物信息表 序号 产污环节 类别 污染物种类 污染物 污染治理设施名称 排放浓度mg/L 排放量t/a 排放标准 浓度mg/L 产生量t/a 1 营业 生活污水 COD 250 0.1623 隔油池化粪池一体化处理设施 80 0.0519 《污水综合排放标准》二级、三级标准 BOD5 150 0.0974 51 0.0331 SS 200 0.1298 30.4 0.0197 NH3-N 25 0.0162 9 0.0058 动植物油 12.63 0.0082 4.32 0.0028 2 下雨 初期雨水 SS 600 0.3776 初期雨水池 回用于道路洒水，不外排 石油类 50 0.0315 表4-12 本项目污水排放口基本情况 序号 排放口编号 排放口名称 排口类型 排气筒底部中心坐标 排放方式 排放去向 排放规律 纳污水厂名称 经度 纬度 1 DW001 废水总排 废水 112.236787 26.972258 间接排放 北侧农灌渠 间歇 / 进入城市污水处理厂 间歇 石市镇污水处理厂 4、污水处理依托石市镇污水处理厂的可行性分析 石市镇污水处理厂位于石市镇石头桥社区姚洲组。主要服务范围覆盖石市村（花树组、洪祖塘、上大屋、下大屋、后街组、东街组、西街组、塘角组、刘瓦屋、董光组、柿塘组）、龙田村(上洲组、桐梓排、曾祠组、宏家塘）、明星村部分和南阳村部分 4 个村（服务范围及管道铺设见附图7）。主要以处理生活污水为主，可接纳小部分工业废水。 根据上述分析可知，项目外排的生活污水水质比较简单，污染物排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准的要求，水质满足石市镇污水处理厂的设计进水标准，不会对石市镇污水处理厂的正常运行产生冲击。此外，石市镇污水处理厂正常运行情况下可确保污水稳定达标排放，对岳沙河影响较小。 5、监测计划 4-13 废水监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 污水排放口 石油类 1次/年 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996）二、三级标准 注：接通管网前执行二级标准，接通管网后执行三级标准 （三）噪声 1、噪声源强以及防治措施 本项目产生的噪声主要有加油机、潜油泵、配电设备、车辆进出加油站时的交通噪声以及顾客的喧闹声，各声源1m处产生的噪声范围为60~80dB(A)。 本项目在设计、建设与运行时采取如下噪声污染防治措施： ①选用环保低噪型设备，各噪声设备合理布置，设备设置基础减振或密封隔声等措施。 ②进出车辆要求减速慢行，禁鸣喇叭。 ③加强厂区绿化，厂界处种植高大树木隔声降噪。 本项目各噪声源的噪声值详见下表。 表4-14 项目噪声源强一览表（测点距声源1m） 编号 噪声源 数量 1m处噪声源强dB（A） 措施 降噪后源强 N1 加油机 6 60~70 隔声、减振 50 N2 潜油泵 6 70~80 隔声、减振 60 N3 配电设备 1 65~75 隔声、减振 55 N4 加油站进出车辆 若干 60~80 减速慢行、禁鸣 40 2、噪声污染防治措施可行性 运营期噪声源主要为机械设备噪声，机械噪声声源较集中，相对呈点声源。因此，采用点声源距离衰减模式进行预测评价。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）本次评价采用导则推荐预测模式： ①预测点产生的等效声级贡献值（Leqg） 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T---预测计算的时间段，s； ti---i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb---预测点的背景值，dB(A)。 根据以上模式，运行期预测结果见表4-13。 表4-15 厂界噪声预测结果表 噪声源 数量 降噪后源强 距离预测点距离（m） 东侧 南侧 西侧 北侧 加油机 6 50 25 21 30 16 潜油泵 6 60 25 21 30 16 配电设备 1 55 20.5 18.5 34.5 28.5 加油站进出车辆 若干 40 25 21 30 16 贡献值值dB(A) 40.55 42.03 38.83 44.20 根据场界预测结果，运营期厂界噪声贡献值低于45dB（A），对周围影响较小，故采取隔声、减振以及车辆减速禁鸣喇叭等措施可行。 3、监测计划 表4-16 噪声监测计划表 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 东、南、西、北厂界外各一处 等效A声级 1次/年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 （四）固体废物 1、固体废物源强及利用处置方式 项目固体废物主要包括：油罐油渣、废弃的含油劳保用品、隔油池油渣以及生活垃圾。 （1）油罐油渣S1 油罐在储油过程中，油品会夹带残渣，残渣需定期清理，否则影响油品质量，本项目油罐5年清理一次，采用干洗法，清理时产生油罐含油废渣。类比同类型加油站，产生的含油废渣重量约0.3t/次，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08（900-221-08废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥）危险废物。 （2）废弃的含油劳保废品S2 根据类比同类项目，项目在运营期间会产生废弃的含油劳保用品，产生量约0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49（900-041-49 含油或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）危险废物，而废弃的含油劳保用品属于全部环节豁免的危险废物。 （3）隔油池油渣S3 项目东北角设有一个隔油池，对厂内收集的含油初期雨水进行隔油沉淀。其隔油池油渣产生量经计算约0.6t/a。该类废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08（900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥））危险废物。 （4）生活垃圾S4 项目劳动定员为10人，年工作日为365天。工作人员产生的生活垃圾按0.5kg/人·日计算。客流量以80人次/d计，客流产生的生活垃圾按0.1kg/人·日计算。则项目生活垃圾产生量为4.745t/a。生活垃圾与废弃的含油劳保废品一起收集交由当地环卫部门清运。 2、污染防治措施 （1）油罐油渣S1 油罐油渣属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08（900-221-08废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥）危险废物，站内不设暂存点，由专业机构清理并带走。 （2）废弃的含油劳保废品S2 废弃的含油劳保废品属于全部环节豁免的危险废物。故，营运期产生的废弃的含油劳保废品与生活垃圾一起收集交由当地环卫部门清运。 （3）隔油池油渣S3 隔油池油渣属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08（900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥））危险废物，委托由有资质单位定期处理。 （4）生活垃圾S4 生活垃圾与废弃的含油劳保废品一起收集交由当地环卫部门清运。 项目固体废物信息表见下。 表4-17 项目固体废物信息一览表 序号 产污环节名称 固体废物名称 属性 代码 产生量t/a 处置利用方式 处置/利用量t/a 1 油罐定期清理 油罐油渣 危险废物 HW08 900-221-08 0.3t/5a 由专业机构清理并带走 0.3t/5a 2 日常运营 废弃的劳保用品 豁免危废 HW49 900-041-49 0.2 交由环卫部门统一清运 0.2 3 隔油池定期清理 隔油池油渣 危险废物 HW08 900-210-08 0.6 由有资质单位定期清理带走 0.6 4 日常运营 生活垃圾 生活垃圾 / 4.745 交由环卫部门统一清运 4.745 （五）生态环境影响分析 经现场勘察，项目所在地周围主要为农田、池塘。自然生态系统较为简单，以常见物种为主，陆生动物以家禽、家畜为主，无珍稀濒危动植物物种。本项目建设不会对生态环境产生重大生态影响。 （六）环境风险分析 1、环境风险调查 对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质为：柴油、汽油。 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式首先按下式计算物质总量与临界量比值（Q） 式中：q1，q2，q3……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，Q3……Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《物质危险性标准》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A.1的临界量加以确定。项目物质风险识别见下。 表4-18 物质风险识别 设备名称 个数 单罐容积m3 实际总储存量t 临界量t Q值 95汽油储罐 1 30 17.76 2500 0.007104‬ 92汽油储罐 1 30 17.76 2500 0.007104 柴油储罐 2 30 41.28 2500 0.016512‬ 合计 0.03072 ①汽油密度取0.74g/cm3，柴油密度取0.86g/cm3，最大储存量按满罐80%计算 ②根据《物质危险性标准》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A.1的临界量加以确定，汽油临界量为2500t，柴油临界量为2500t。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算得出Q=0.03072＜1，故该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3评价工作等级划分，本项目评价等级为简单分析。 3、环境敏感目标概况 项目环境敏感目标见表3-4。本评价范围内无风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区、重点文物保护单位敏感区域。 4、风险识别 （1）物质风险识别 本项目贮存的油品为汽油和柴油，它们的危险特性和理化性质等分别如表4-19、表4-20所示。 表4-19 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.1类低闪点易燃液体。 燃爆危险： 易燃。 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 健康危害： 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，皮肤损害。 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃）： <-60 相对密度（水＝1） 0.70～0.79 闪点（℃）： -50 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃）： 415～530 爆炸上限％（V/V）： 6.0 沸点（℃）： 40～200 爆炸下限％（V/V）： 1.3 溶解性： 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 主要用途： 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热。 禁配物： 强氧化剂 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳。 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50 ：67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 ： 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性： 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 最高容许浓度 300mg/m3 表4-20 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.3类高闪点 易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 稍有粘性的棕色液体。 主要用途： 用作柴油机的燃料等。 闪点（℃）： 45～55℃ 相对密度（水＝1）： 0.87～0.9 沸点（℃）： 200～350℃ 爆炸上限％（V/V）： 4.5 自然点（℃）： 257 爆炸下限％（V/V）： 1.5 溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物： 强氧化剂、卤素 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性： 大鼠经口LD50：7500mg/kg。免经皮LD50：5mg/kg 急性中毒： 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒： 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性： 具有刺激作用 最高容许浓度 目前无标准 （2）生产设施风险识别 本项目的功能主要是对各种油品进行储存及给过往车辆加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油等。根据工程的特点并调研加油站项目的事故类型，本项目生产设施所引发的主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 ①火灾与爆炸 有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油气爆炸。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：a、油类泄漏或油气蒸发；b、有足够的空气助燃；c、油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；d、现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。 根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起60多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 ②油罐溢出、泄漏 油罐可能会发生泄漏和溢出风险。例如广州的东濠涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因有：a、油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；b、在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；c、在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因有：a、输油管道腐蚀致使油类泄漏；b、由于施工而破坏输油管道；c、在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；d、各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 5、环境风险分析 根据“生产设施风险识别”可知，I类石油（即汽油类）只要储存在埋地油罐内，发生火灾的可能性极小。因此本报告将主要就油罐溢出泄露事故对环境的影响进行阐述。 （1）对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。项目油罐区油罐均为专业厂家生产，经检验合格后使用。油罐埋于储油池内，油罐上部覆土厚度为0.3m，符合国家标准要求；加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区储油池，不会溢出油罐区，也不会进入地表水。 （2）对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。 （3）对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主 要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （4）对周边敏感点的影响 本项目最近敏感点为西南侧110m的居民楼。项目一旦发生渗漏与溢出事故，其影响范围均能控制在项目场地范围内，建设单位只要加强管理，做好控制措施，可认为渗漏与溢出事故对周边敏感点基本无影响。 6、环境风险防范措施及应急要求 （1）设计与施工 本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012）（2014年局部修订版）进行了设计与施工，拟采取如下防止措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）的规定； ④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，按消防要求设置可燃气体报警装置； ⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接装置； ⑥油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等；从前面两种生产设施事故分析来看，火灾与爆炸事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可发生，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本项目采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范（条文说明）》（GB50156-2012），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。 即使油罐发生着火，也容易扑救。油罐溢出泄漏事故的发生频率相对火灾与爆炸事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道、油罐与捡漏设施都按照有关规范进行了设计，只要在施工过程中严格执行，并加强管理，按照行业操 作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 （2）人员制度与设施管理 针对上述可能发生环境风险事故的事故源，本项目拟采取以下几种风险 防范措施： ①加强职工的安全教育，规范工作步骤，提高安全防范风险的意识； ②使用直埋式地下卧式油罐，减少油蒸汽散发；采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理；设计防渗漏检查孔或检查通道，加强油罐密封性能安全检查，严防油罐等设备发生渗漏事故； ③实施密闭卸油，采用全密封卸油法，油罐车和油罐上安装气相管，在油罐车卸油的同时，将油罐车中的油蒸汽回流到油罐车里，避免油罐中的油蒸汽从呼吸管中压出，污染空气和产生可能的集聚； ④在埋地油罐罐体外周设置罐池，确保油罐发生渗漏事故时，油品可收集在储油区内不致外泄；⑤本项目的隔油池在发生火灾事故后产生地面清洗废水时则作为事故池使用。当本项目发生火灾事故时，工作人员应及时关闭隔油池与市政雨水管网或市政污水管网连接的阀门，含油废水会先被围堰收集在除油区内，当除油区存满油品溢出后，则油品通过建设单位预先设置的环保沟将漏油导流至隔油池，待事故处理完毕后，将收集到的污水等进行分类收集，其中可用的油品回收后再利用，危险废物交由有资质单位处理。项目为加油加站，生产火灾危险性为甲类，产品及使用的原材料为易燃、易爆的气体。根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）第10.2.3条和10.2.4条，加油站可不设消防给水系统，消防主要采用干粉灭火器和二氧化碳以及灭火毯等灭火方式，即作业场所可不产生最大爆炸、火灾事故产生的污水和最严重爆炸、火灾事故产生的污水。 （3）应急预案 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函〔2017〕107号）等相关要求进行详细编制，应急预案基本内容见下表。 表4-21 应急预案基本内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 加油区、储罐区等相关环保设施；环境保护目标涉及的周围企业单位、公路、住户等。 2 应急组织机构、人员 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由衡阳县政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。 3 预案分级影响条件 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 4 应急救援保障 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。 5 报警、通讯联络方式 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 6 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数、后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相应设施 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对项目区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 7、环境风险评价结论 本项目为加油站项目，属三级加油站，加油站贮存的汽油属一级易燃液 体，柴油属二级易燃液体，主要环境风险源有地下油罐、油罐通气口、输油 管线和加油机等。燃油特别是汽油燃点低，有爆炸的危险。建设单位在认真落实好本评价提出的各项突发环境事故风险方法措施的前提下，本项目发生环境风险事故后所产生的废气、废水、固废等因素不会对周围环境造成明显的不良影响，可以控制在当地环境能接受的范围内。 表4-22 项目相关信息及评价说明 项目名称 环境风险潜势 评价等级 衡阳津浩加油站建设项目 I级 简单分析 表4-23 项目建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 衡阳津浩加油站建设项目 建设地点 湖南省 衡阳市 石市镇 石头桥社区下大组 地理坐标 经度 E112°27′43.05″ 纬度 N27°12′33.93″ 主要危险物质及分布 汽油、柴油；主要贮存于卧式埋地油罐 环境影响途径及危害后果 环境影响途径：①火灾与爆炸；②油罐溢出、泄漏。 危害后果：①成品油泄漏或渗漏从而进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里； ②储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并影响到土壤层； ③突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响周边大气环境质量从而对周边工作人员和居民的身体健康造成一定危害 风险防范措施要求 ①油品防渗、防泄露的环境风险防范措施；②废水、废气事故排放的环境风险防范措施；③危险废物暂存、运输的环境风险防范措施；④加强职工安全教育及工作制度管理。 （七）电磁辐射环境 本项目属于机动车燃油零售，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转 台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐 射影响评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储油罐大呼吸 | 非甲烷总烃 | 卸油油气回收（一次油气回收）系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2020） |
|  | 储油罐小呼吸 | 非甲烷总烃 | / |  |
|  | 加油作业 | 非甲烷总烃 | 加油油气回收（二次回收）系统 |  |
|  | 食堂油烟 | 非甲烷总烃 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油 | 项目接通管网前，员工生活污水经隔油池处理后与客流生活污水一起经化粪池+地埋式一体化污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的二级标准后通过自设管道排入北侧农灌渠 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准 |
|  |  |  | 项目接通管网后，员工生活污水经隔油池处理后与客流生活污水一起经化粪池+地埋式一体化污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的三级标准后，通过市政污水管网排入石市镇污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 | 经隔油池隔油沉淀后，用于道路洒水，不外排 | / |
| 声环境 | 机械噪声、运输车辆的交通噪声 | 等效连续A声级 | 减振、隔声；减速、禁鸣喇叭 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 油罐油渣 | 由专业机构清理并带走 | 处置妥当，对环境基本无影响 |
|  | 废弃的劳保用品 | 交由环卫部门统一清运 |  |
|  | 隔油池油渣 | 由有资质单位定期清理带走 |  |
|  | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一清运 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①地下储罐采用双层钢体油罐加混凝土防渗池起特加强级防腐绝缘保护作用。 ②本项目采用双层非金属输油管线，减少管道腐蚀，阻隔阻隔油品渗漏，提高静电安全性。 ③配备在线监测系统，实时监控加油枪油气回收情况和地下油罐压力情况。 ④采用截流阀或浮筒阀等防溢流措施，控制卸油时可能发生的溢油。 ⑤加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面已全部硬化。 ⑥当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除后，留在地下的油罐必须按要求填满砂石。 ⑦另外，为防止自然灾害引起的环境污染，项目提高油罐基础结构的抗震强度，确保油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生泄漏。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①油品防渗、防泄露的环境风险防范措施； ②废水、废气事故排放的环境风险防范措施； ③危险废物暂存、运输的环境风险防范措施； ④加强职工安全教育及工作制度管理。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，项目选址及总平面布置合理。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，废水、废气、噪声可做到达标排放，固废可得到妥善处置，不会对周围环境质量产生明显影响。在落实风险防范措施前提下，环境风险较小。从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）① | 现有工程 许可排放量 （t/a）② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）（t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.8745 |  | 0.8745 | +0.8745 |
|  | 油烟 |  |  |  | 3.6*10-6 |  | 3.6*10-6 | +3.6*10-6 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.1298 |  | 0.1298 | +0.1298 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0828 |  | 0.0828 | +0.0828 |
|  | SS |  |  |  | 0.1039 |  | 0.1039 | +0.1039 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0146 |  | 0.0146 | +0.0146 |
| 危险废物 | 油罐油渣 |  |  |  | 0.3t/5a |  | 0.3t/5a | 0.3t/5a |
|  | 废弃的劳保用品 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |
|  | 隔油池油渣 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目所在位置