# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：衡阳市湘江支流三渡河环境综合治理及生态修复工程项目

建设单位（盖章）： 衡阳市环境卫生事务中心

编制日期：         2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

衡阳市湘江支流三渡河环境综合治理及生态修复工程项目

专家意见修改清单

| 序号 | 意见 |
| --- | --- |
| 1 | 细化三渡河沿岸河堤现状并图示，核实农业面源、生活排污口污染源现状，完善项目建必要性P41-P43；补充调查三渡河水体流量、流速等主要水文参数P6； |
| 2 | 核实底泥现状监测与评价（水浸检测不是危废鉴别）P56； |
| 3 | 核实清淤量，核实淤泥暂存（搭棚？凝固？）、处置方式、去向（凝固怎么用罐车转运？）P53-P55，明确三处淤泥堆场位置及周边环境现状，完善选址合理性分析P60； |
| 4 | 完善围堰施工对三渡河水质影响分析P51、淤泥堆场恶臭影响分析P53； |
| 5 | 强化施工临时占地生态修复措施，给出复耕、植被恢复方案P56； |
| 6 | 补充项目实施后环境正效应分析P56-P57；提出整治效果跟踪监测计划P64； |
| 7 | 核实环保投资P65，完善生态环境保护措施监督检查清单P66。 |

目   录

建设项目环境影响报告表	１

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	6

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	31

四、生态环境影响分析	47

五、主要生态环境保护措施	58

六、生态环境保护措施监督检查清单	66

七、结论	67

附图：

附图1 项目地理位置图；

附图2 厂区周边环境敏感目标分布图；

附图3 环境质量现状监测点位图；

附图4 三渡河工程量分布图

附图5 项目所在地水系图；

附图6 项目所在地现状图。

附件：

附件1  委托书；

附件2  关于湖南省衡阳市衡阳县樟木寺河(三渡河)ZMS2+300~ZMS4+800段生态治理工程实施方案的批复；

附件3   衡阳市发展和改革委员会关于衡阳市湘江支流三渡河环境综合治理及生态修复工程项目可行性研究报告的批复；

附件4 关于对《关于出具三渡河水环境综合治理及生态修复工程可行性研究报告意见的函》的复函；

附件5  事业单位法人证书；

附件6  监测报告；

附件7：专家评审意见及签到表；

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳市湘江支流三渡河环境综合治理及生态修复工程项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2108-430400-04-05-691202 |
| 建设单位联系人 | 贺军花 | 联系方式 | 13973447775 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡 |
| 地理坐标 | 起点：112°37′27.367″，27°1′47.470″ 终点：112°39′2.768″,27°1′26.188″ |
| 建设项目 行业类别 | 128河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总长度5km |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 衡阳市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 衡发改审[2021]70号 |
| 总投资 （万元） | 3009 | 环保投资（万元） | 86 |
| 环保投资占比（%） | 2.86 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、与国家产业政策及规划符合性分析 本项目主要为河道环境综合治理及生态修复工程，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“江河湖海堤防建设及河道治理工程”列入该目录中的鼓励类；根据《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不属于禁止类项目。因此本项目符合国家的产业政策要求。 根据《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》本项目符合性如下表： 表1-1 水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环评文件符合性一览表 序号 审批原则 本项目情况 符合性 1 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，满足相关规划要求。本项目未涉及岸线调整（治导线变化）裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容。 符合 2 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 本项目选址选线、施工布置未占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，项目与饮用水水源保护区要求相协调。 符合 3 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。 在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。 本项目主要为护坡护岸工程，提出了相应的环保及水保措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题 符合 4 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。 本项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量 等影响 符合 5 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 本项目不涉及对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响，区域范围内无珍稀濒危保护植物、陆生珍稀濒危保护动物 符合 6 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 本项目不设弃渣场，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。本项目有少量的清淤工作，提出了合理的处置方案。 符合 7 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。 针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。 本项目不涉及移民安置 符合 8 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 本项目河流未存在水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险 符合 综上，本项目符合相关国家产业政策。 2、与《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知符合性分析 2018年12月08日湖南省发展和改革委员会印发《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（湘发改规划〔2018〕972号）。《通知》中未规定本项目所在地衡阳县产业准入负面清单。 综上，本项目与《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》相符。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省土地面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 项目位于衡阳市衡阳县樟木乡，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。 因此，本项目符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据环境现状监测结果，项目拟建区域目前环境质量良好，本项目排放的三废在落实好环保措施下，均可达标排放，对环境影响小，不触及环境质量底线。因此，项目的建设不会突破项目所在地的环境质量底线，符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目不属于生产性项目，本项目用能少，不属于高能耗项目。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（衡政发〔2020〕9号）》，且对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》。本项目属于鼓励类，因此本项目不在环境准入负面清单内。 根据《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》，本项目所在的衡阳县不在负面准入清单范围内。 4、与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发〔2020〕9号）的符合性分析 衡阳市人民政府根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发﹝2020﹞12号）要求，发布了《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发〔2020〕9号）。 本项目位于衡阳市衡阳县，属于优先保护单元。本项目与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析见下表： 表2-2 与建设项目与衡阳市环境管控要求对照一览表 单元名称 单元分类 区域主体功能定位 本项目基本情况 符合性 衡阳县樟木乡 优先保护单元 国家级农产品主产区 管控要求 空间布局约束 （1.1）新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 （1.2）养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。 （1.3）水产种质资源保护区按《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修正本）要求管理。 本项目属于河道整治工程，不属于养殖业，不涉及VOCs，河道不涉及水产种质资源保护区 符合 污染物排放管控 （2.1）完善污水收集配套管网，加强城镇污水管网建设，提高城镇污水处理率，启动乡镇污水处理设施及配套管网建设，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 （2.2）完成“散乱污”涉气企业整治工作，重点工业企业完成无组织排放治理改造，强制推进清洁生产审核，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。禁止露天烧烤直排，禁止垃圾、秸秆和落叶露天焚烧。 （2.3）积极推进垃圾收运体系建设，建设覆盖城乡的垃圾收运系统；严格监督分类垃圾分类收集、分类处理。推进农村环境综合整治全县域覆盖；畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到85%以上。 本项目为河道整治工程，运营期无废水、废气、固废产生。 符合 环境风险防控 （3.1）加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.2）采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。 本项目为河道整治工程，运营期无废水、废气、固废产生，项目不涉及饮用水源 符合 资源开发效率要求 （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。 本项目为河道整治工程，运营期无能源消耗 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 三渡河发源于衡阳县樟木乡吉兴村，全长10km，河面宽3~4米，平均水位3米，最高水位6米，最低水位2米，最大流量9.8m3/s，枯水期流量（保证率95%）0.96m3/s，最终流入湘江。衡阳县位于湖南省衡阳市西北部，湘江中游，衡阳县城距衡阳市区约10公里。因位于南岳衡山之南而得名，东与南岳区、衡山县交界，南毗衡阳县、石鼓区、衡南县，西邻祁东县、邵阳市邵东县，北与娄底市双峰县接壤。东西宽74公里，南北长55公里，京广铁路、怀邵衡铁路、安张衡铁路穿境而过。总面积2558平方公里。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 项目名称：衡阳市湘江支流三渡河环境综合治理及生态修复工程项目 建设性质：新建 建设单位：衡阳市环境卫生事务中心 建设地点：衡阳县樟木乡吉兴村。项目地理坐标位于东经112°37′27.367″～12°39′2.768″，北纬27°1′47.470″～27°1′26.188″之间。地理位置见附图1。 工程建设内容及规模：河湖缓冲带生态修复工程、河湖水域水生植被恢复工程、人工湿地水质净化工程。 （1）河湖缓冲带生态修复工程 ①本项目拟在三渡河植被稀疏及裸露河岸处进行生态护坡建设，目标河段5km，建设生态护坡10km，坡长3m，总面积为30000m2。以用于对河岸两边农田种植带来的农业面源污染进行拦截、过滤，并防止河岸两侧裸露地块因河流冲刷造成水土流失。 ②本项目拟在三渡河全河段河道内，每间隔1~1.5km建设一个生态透水坝，共计修建6个生态透水坝。用于农田排水氮磷污染的逐渐消纳以及水资源循环利用。通过透水坝填料和水生植物的过滤、吸附、吸收等作用，削减河水中的农田径流污染源，净化三渡河流水质，从而达到改善湘江水环境综合质量的效果，同时可以解决三渡河因河道无落差带来的三渡河水不流动、活水性差从而造成的河道内污染物堆积、水体自净能力差等问题。 ③本项目拟在三渡河沿线农田沟渠内建设生态沟渠，作为首道拦截农业面源污染的生态措施，采取生态沟渠+生态护坡（人工湿地）模式处理面源污染。共计建设生态沟渠6000m。 （2）河湖水域水生植被恢复工程 ①本项目拟在三渡河河道种植水生植物约5000m2，以水生植物的生态修复、净化功能恢复三渡河因垃圾填埋场渗滤液处理站尾水进入而破坏的水环境质量；并在三渡河河道中配备一体式太阳能曝气机浮岛14台（间隔500m）增加河道水体溶解氧含量，有利于植物及水生动物生长，增强河水水体的生态性。 （3）人工湿地水质净化工程 在三渡河转弯汇水区建设一处水平潜流人工湿地面积约为5000m2，对垃圾填埋场渗滤液处理站尾水及三渡河周边的面源污染进行深度净化、过滤，以确保三渡河入湘江的排放水质能达到地表三类水标准，从而有效改善湘江的水环境综合质量。 建设工期：本工程施工总工期18个月，2021年6月至2022年11月。 项目投资：3009.3万元。 2、项目组成 本项目三渡河水环境治理及生态恢复工程包含三个子工程：分别是河湖缓冲带生态修复工程、人工湿地水质净化工程及河湖水域水生植被恢复工程。项目具体组成见表2-1。 表2-1 项目组成内容 工程 分类 工程 内容 建设内容及规模 主体工程 三渡河水环境治理及生态恢复工程 ①河湖缓冲带生态修复工程，建设规模：建设生态护坡10km，坡长3m，总面积为30000m2。建设内容：生态护坡，本项目主要为六方块护坡+植生产品护坡；修建生态透水坝，设置6个生态透水坝，间隔1-1.5km；生态拦截沟渠工程，长度为6000m，渠体的断面为等腰梯形，上宽1.5m，底宽1.0m，深0.6m。沟底、渠道二侧均由蜂窝状水泥板组成。水泥板规格为60cm×50cm×5cm（长×宽×厚）。 人工湿地水净化工程，水平潜流人工湿地面积约为5000m2，日处理最大水量为2000m3。配置植物372800株，其中香蒲39680株，菖蒲39680株，旱伞草25480株，美人蕉25480株，水葱35840株，灯芯草27440株，水芹57120株，茭白57120株，黑麦草64960株。 河湖水域水生植被恢复工程，三渡河河道种植水生植物约5000m2，并在三渡河河道中配备一体式太阳能曝气机浮岛14台（间隔500m）增加河道水体溶解氧含量。 施工场地 本项目共设一处施工场地，占地类型为林地、荒地。施工临建设施主要包括施工工厂、施工仓库、施工临时道路等。 公用 工程 供水 施工用水：设两处取水处，2台抽水泵就近从三渡河上游取水。 生活用水：该项目距离村庄较近，生活用房主要考虑租借民房，生活用水同当地居民用水。 供电 施工用电可从附近变压器就近接入，另设150kW柴油发电机组作备用电源。 交通 对外交通：工程区对外交通主要通过公路，国道107，贯通东西南北，交通便捷，有村级公路直通项目现场。场内交通：场内共需新建施工临时道路3km，改、扩建施工道路0.5km。施工临时道路按 3m 宽泥结石路面设计。 环保 工程 废水防治 施工期设置旱厕1座，施工期施工人员冲厕污水排入临时简易旱厕处置后，用作农肥。 基坑废水主要通过絮凝沉降后外排；机械冲洗废水采用隔油池+沉淀池静置沉淀后回用。 废气防治 施工期扬尘：采用洒水降尘、对车辆进行遮盖等措施 噪声防治 施工噪声：村民休息时间严禁施工，加强机械检修保养，采购低噪环保设备等。 固废防治 生活垃圾：施工生产生活区设置垃圾收集箱收集,定期交由当地环卫部门处置。 建筑垃圾：部分可供回收的用于回收利用，其他建筑垃圾送往护坡、堤角做回填料用，余方用作本项目区附近的其他施工项目做土地平整等用。 污泥：河道清除的淤泥量约为3600m3，通过堆场在河道附近的空地上，用防渗膜进行防渗处理，加入凝固剂，干化后（含水率小于60%）运用附近的衡阳县第二垃圾填埋场。 3、工程量 表2-2 生态修复及景观工程量统计表 序号 项目 单位 数量 备注 1 河道生态护坡 m2 30000 坡宽3m，总体长度约10km 2 生态浮岛 座 14 一体式太阳能曝气浮岛 3 生态透水坝 个 6 每间隔1-1.5km一个 4 水体生态修复 m2 5000 种植水生植物如美人蕉、路易斯安娜鸢尾、再力花、黄菖蒲、千屈菜、花叶芦竹氨氮吸附能力强的植物 5 生态沟渠 m 6000 渠体的断面为等腰梯形，上宽1.5m，底宽1.0m，深0.6m。沟底、渠道二侧均由蜂窝状水泥板组成。水泥板规格为60cm×50 cm×5cm（长×宽×厚） 6 人工湿地 m2 5000 搭配芦苇、香蒲、菖蒲、旱伞草、美人蕉、水葱、灯心草、水芹、茭白、黑麦草等植物 4、工程规模及特性 本项目拟对衡阳县樟木乡内三渡河全河段进行生态修复，全长5km，本项目主要经济技术指标见表2-3。 表2-3 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 工程规模 / / / 1.1 河道生态护坡 km 10 / 1.2 生态透水坝 个 6 / 1.3 水体生态修复 m2 5000 / 1.4 生态浮岛 座 14 / 1.5 生态沟渠 km 6 / 1.6 人工湿地 m2 5000 / 2 建设期 月 18 / 3 投资 万元 3009.3 / 5、工程运行方式 该项目的实施，可有效的解决三渡河目前污染的环境现状，恢复地表Ш类水质。改善三渡河沿线生态环境，对湘江水质有一定的稳定作用。有效改善生态环境质量，显著提高区域环境容量和承载力，增强三渡河流域的可持续发展能力。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程建设范围 本次设计水环境综合治理及生态修复工程实施范围为三渡河全河段范围，本次水环境综合治理及生态修复工程目标是将三渡河水质提升至地表Ⅲ类水质标准。 图2-1 项目实施内容建设范围 注：绿色线条表示生态护坡建设位置，蓝色表示生态浮岛，粉色代表生态透水坝，黄色代表生态沟渠，青色代表人工湿地。 （1）河湖缓冲带生态修复工程 本项目的治理对象特点采用生态护坡、修建生态透水坝、生态拦截沟渠等技术方法。 ①生态护坡 三渡河河岸坡长约3米，整体坡形较好，现状水深约1m，涨水期水位达到3-4m，现因河道蓄水能力差，且上游来水少水位长时间在1m左右，现状坡面有明显的分界线。根据现状情况，考虑到其整体效果，建议采用复合式护坡的形式，常水位以下做六方块护坡，常水位以上采用生态护坡的形式。生态护坡采取植生产品护坡。 图2-2-1 生态护坡建设范围图 图2-2-2 植生产品 图 2-2-3 植生柱施工 图2-2-4 植生毯施工 图2-2-5 植生毯后期效果图 ②修建生态透水坝 本项目拟在三渡河全河段河道内，每间隔1~1.5km建设一个生态透水坝，共计修建6个生态透水坝。用于农田排水氮磷污染的逐渐消纳以及水资源循环利用。 图2-3 生态透水坝建设位置示意图 ③生态拦截沟渠 生态拦截型沟渠系统主要由工程部分和生物部分组成，工程部分主要包括渠体及拦水节制闸坝等，生物部分主要包括渠底、渠两侧的植物。 图2-4 生态沟渠分布示意图 （2）人工湿地水质净化工程 在三渡河入湘江口处空地建设一处人工湿地用以对河水内的农业面源污染进行深度过滤、消纳，为确保三渡河进入湘江的水体质量达标，从而有效的改善湘江的水环境综合质量。 图2-5 人工湿地选址位置图 （3）河湖水域水生植被恢复工程 本项目拟在三渡河河道种植水生植物约5000m2，以水生植物的生态修复、净化功能恢复三渡河因垃圾填埋场渗滤液处理站尾水进入而破坏的水环境质量；并在三渡河河道中配备一体式太阳能曝气机浮岛14台（间隔500m）增加河道水体溶解氧含量，有利于植物及水生动物生长，增强河水水体的生态性。 图2-6 生态浮岛建设选址图 2、施工总布置 （1）布置原则 ①以利于施工生产、方便生活、相对集中的要求出发，根据现场实际条件，因地制宜、因时制宜。 ②尽量利用现有空闲地，充分利用管理区场地，减少施工布置临时占地，并有利于环境保护。 ③施工生活、办公用房尽量租用当地民房。 ④利用地方的服务条件简化施工修配等临时设施等。 （2）施工布置 工程为线性布置。根据工程布置及地形条件以及工程分段和工程分布特点，因地制宜地布置。 各工区可利用现状范围内布设各场地、工厂、库房等设施，对于生产物资、材料仓库等应尽量远离村镇布置。对于其它临建设施应本着便于施工和利于沿线布置的原则进行设置。 根据上述布置原则，并根据各段所属行政辖区及地形位置本工程设置1座临时施工营区；各施工附属企业均在各段及各建筑物位置分别依据设计要求布置；本项目设置淤泥临时堆场。 本工程施工区主要布置施工工厂及生活辅助设施等。 本项目不设置专门的设备维修维护工区，大型设备及机修主要利用当地现有修配能力。生活辅助设施应尽量与生产区分开，集中布置和分散布置均应满足防火、安全、卫生和环境保护的要求。 （3）土石方平衡 根据《衡阳市湘江支流三渡河环境综合治理及生态修复工程项目》中相关内容，本工程总开挖土方量为2616m3，土方填方量为2616m3，土石方基本平衡，因此不设置堆土场和取土场。 表2-4 土石方平衡规划表 项目 护坡护脚工程 弃料 开挖利用 料场取土 护坡护脚 工程 清基开挖 1016 0 1016 0 土方开挖 1600 0 1600 合计 2616 0 2616 103165 （4）移民安置规划 ①生产安置人口 本工程永久征地中基本无占用耕地，故不考虑生产安置人口。 ②搬迁安置人口 本项目不涉及居民区，因此无搬迁安置人口 （5）施工用地 本项目总占地面积16200m2，均为临时占地。详细占地类型及面积明细如下： 表2-5 工程占地类型及面积统计表（单位：m2） 项目 占地性质 小计 耕地 水域及水利设施用地 底泥清整占地 临时占地 1200 1000 200 河坡整治占地（含施工道路） 9000 7600 1400 施工生产区 5000 / 5000 临时堆土场 1000 / 1000 合计 16200 8600 7600 （6）主要技术供应 本工程高峰期总人数为100人。 由于本工程施工高峰期人数较多，施工期间合理安排施工进度，控制高峰期施工人数，文明施工。 （7）主要机械设备 表2-6 主要施工机械设备表 序号 机械名称 单位 数量 1 1m3挖掘机 台 2 2 74KW推土机 台 2 3 压路机 台 1 4 自卸汽车 台 2 5 2.8kW蛙式打夯机 台 1 6 水力冲挖机组 台 1 7 汽车起重机 台 1 8 6m³罐车 台 2 9 20t 载重汽车 台 2 10 柴油机 台 1 |
| 施工方案 | 1、施工条件 （1）交通运输 ①场外交通 本工程位于衡阳市樟木乡，工项目东侧主要有高速G107和S51，交通便利。工程施工物资及机械等均可由上述公路运抵施工现场。 ②场内交通 本工程利用河道沿线现有道路作为场内交通道路。沿线未有道路的修建道路临时占地。 （2）施工材料供应 工程施工所需砂料、石子、块石等天然建筑材料均外购。由衡阳县或周边市场择优购买运至施工现场，所购材料质量均需满足工程施工需求。水泥、钢筋、钢材等主要建筑材料也可在衡阳县当地择优购买。 工程所需填筑土料部分优先采用工程开挖土方，不足部分采用外购土方，土料须确认质量指标达到规范要求后使用。 （3）供水、供电和通讯条件 施工期内水力冲挖用水、车辆冲洗水在上游河道取水，6m3罐车运至施工现场。生活用水采用附近村庄取水，6m3罐车运至施工现场。施工用电采用柴油发电机供应。施工通讯利用对讲机、手机等移动通讯网络。 （4）施工期 本项目施工期选择在枯水期。 （5）料场的选择及开采 本工程主体工程回填土方采用开挖土方，不足部分以及工程前期的临时围堰填筑土方采用外购土方。考虑到当地及周边建材市场较发达，可由当地及周边建材市场分散采购。工程施工前，需提前做好市场调研，做好提前备料工作。经现场调查工程施工所需的块石、碎石、砂料等天然建筑材料可就近由当地建材市场地购买，汽车运输至施工现场。 2、施工导流 根据工程的实际情况，湿地工程涉及水下施工，因此，施工导流、排水是一个重要的施工环节。首先在开挖湿地上、下游修筑围堰，将周边汇水截引至游沟渠，对湿地开挖基坑内采用水泵抽排水，保证主体工程施工顺利进行。 3、主体工程施工 （1）河湖缓冲带生态修复工程 ①生态护坡建设 采用复合式护坡的形式，常水位以下做六方块护坡，常水位以上采用生态护坡的形式。 ②生态透水坝 在三渡河全河段河道内，每间隔1~1.5km 建设一个生态透水坝，共计修建6个生态透水坝。 透水坝应在枯水季节施工，施工前需进行施工导流，农田生态透水坝施工，充分利用其导流设施，节省投资。施工导流完后挖筑坝基，坝基持力层为强风化层。坝基挖筑完毕后填筑坝体，坝体横截面呈梯，坝体迎水面、背水面坝坡坡度均为1：2.5，坝体高度、长度、坝底宽度由所在水渠地形、水文条件综合确定。透水坝坝体由坝前保护层、中间过滤层、坝后保护层三部分组成。其中，中间过滤层填筑沸石、火山石、生物陶粒等滤料，过滤吸附河水中的污染物；坝前保护层和坝后保护层由砾石和碎石堆砌而成，起到保护中间过滤层的作用。 ③生态拦截沟渠工程 生态拦截型沟渠系统主要由工程部分和生物部分组成，工程部分主要包括渠体及拦水节制闸坝等，生物部分主要包括渠底、渠两侧的植物。 （2）人工湿地水质净化工程 本方案初步选址的低洼处空地，采用水平潜流人工湿地，可充分发挥现有场地条件，进一步打造并兼顾景观功能。 首先对人工湿地设置处进行污泥清除，然后进行基质铺设，水生植被栽植。 （3）河湖水域水生植被恢复工程 ①水生植物的栽种 挺水植物的栽种：该类植物属于宿根性多年生，能通过地下根状茎进行繁殖。可以在早春季节，这些植物发芽时，带根移植。在水深地段，可以移栽比较高的植物，种苗栽种后，必须有三分之一以上挺出水面。 沉水植物的栽种：沉水植物种植方法主要有两种。一种是叉子种植法，一般用一头带叉的竹竿或木杆作工具，作业时，作业人员用叉叉住植株的茎部， 叉入水中。此法适宜于丛生的沉水植物，如眼子菜、苦草等，种植时5～6 株捆绑后种植。适用范围：软底泥在10cm以上，水深0.5～2m。另一种为抛掷法，抛掷法分直接或包裹无纺布法，可将植物直接或采用无纺布包裹种植土和植株根部后抛入水中，根部沉入水底，生根萌发新芽。本方案选种的黑藻、伊乐藻、金鱼草等可采用直接抛掷种植。 ②生态浮岛 三渡河的河道大部分水面较窄，因此可对河道弯道口等部分布置景观点清淤后配合建设生态浮岛。 本项目根据已有项目成功经验采用HDPE材质作为生态浮岛材质。直接购买成品生态浮岛床，购置后自行根据需要拼凑图案。结合溪流实际情况，三渡河片区共布设生态浮岛14座。 4、施工总进度 项目暂拟实施计划期为18个月，即 2021年6月～2022年11月，共分为项目准备工作阶段、项目建设阶段。 项目施工准备期（前期工作期）3个月：2021年6月~2021年8月。进行立项审批、规划设计及报批、施工图项目审批设计及项目招投标等前期工作。 工程施工建设计划期11个月：2021年11月～2022年9月。 项目验收与考核1个月：2022年10月正式验收与考核。 |
| 其他 | 1、生态护坡 （1）生态护坡原则 生态边坡必须能够营造一个适合陆生植物、水陆两生植物、水生动植物生长的生命环境；生态护坡应满足渠道功能和堤防的稳定要求，并降低工程造价；尽量减少刚性结构，增强回护坡在视觉中“软效果”，美化工程境；进行水文分析，确定水位变幅范围，结合植物调查结果， 选择合适的植物；尽量采用自然的材料答，避免二次环境污染； （2）护坡类型 护坡类型按材料分为以下三类： 天然材料护坡（生态护坡），包括草和草皮、合成材料加固的草、芦苇、柳树和其他的树、木结构、灌木、临时保护。 垂直护坡，有钢板桩、钢和石棉水泥沟槽板、石笼结构、混凝土和砖以及圬工重力挡土墙、预浇混凝土块、加筋土结构、其他低造价结构。 铺砌护坡，包括石头中的抛石、砌石、圬工、石笼沉排、灌浆结构；混凝土中的混凝土块、现浇混凝土板、土木织物沉排；土工织物和土工膜的有草复合结构、面层和栅格、二维结构（织物）。 护坡首先要满足防洪功能，其护坡主要作用是防止水土流失，抗冲刷，同时护坡还需满足生态需求。 目前采用的生态护坡技术主要有：人工种草护坡、液压喷播植草护坡、客土植生植物护坡、平铺草皮、生态袋护坡、网格生态护坡、植生产品护坡等。通过生态护坡技术优缺点对比分析，本次工程主要采用植生产品进行生态护坡。 2、人工湿地的类型 人工湿地是人们模拟天然湿地系统结构和功能而建造的、可控制运行的湿地系统，用以对受污染水进行处理的一种工艺，由围护结构、人工介质、水生植物等部分构成。当水进入人工湿地时，其污染物被床体吸附、过滤、分解而达到水质净化作用。 人工湿地分为表面流人工湿地、水平潜流人工湿地和垂直潜流人工湿地。 （1）表面流人工湿地 指水在人工湿地介质层表面流动，依靠表层介质、植物根茎的拦截及其上的生物膜降解作用，使水净化的人工湿地。 （2）水平潜流人工湿地 指水从人工湿地池体一端进入，水平流经人工湿地介质，通过介质的拦截、植物根部及生物膜的降解作用，使水净化的人工湿地。 （3）垂直流人工湿地 指水从人工湿地表面垂直流过人工湿地介质床而从底部排出，或从人工湿地底部进入垂直流向介质表层并排出，使水得以净化的人工湿地。垂直流人工湿地分单向垂直流人工湿地和复合垂直流人工湿地两种。 （4）梯级复合流 梯级复合流把湿地单元规格化，组合成具有高度差的“梯级状”，第一梯级为硝化能力强的一级湿地，第二梯级为二级湿地，可以针对污水不同的污染情况通过调控二级湿地上行支、下行支、出水管的开闭进行调控，扩大了污水处理的适用范围，脱氮除磷的能力强，处理效果稳定；第三梯级为过渡带湿地，可发挥天然湿地的自净功能，又可实现与自然湿地相接壤，保护水体的自然生态系统。 本方案的选择 现有的人工湿地按水流方式不同主要分为表面流湿地、潜流湿地和垂直流湿地。在实际工程应用中，这三种类型的湿地各有优缺点：表面流湿地因湿地表面污水漫流，水流复氧效果好，但易滋生蚊蝇，致使环境卫生条件差，处理效果受气候影响大；潜流湿地因水流在填料内部流动，环境卫生状况好，但出水溶氧低， 其脱氮效果受影响；垂直流湿地的硝化能力高于潜流湿地，但落干/淹水时间较长，易发生堵塞。同时，上述人工湿地在实际应用时，不论是单独使用，还是以组合形式使用，建成后处理工艺即固定，一般除了停床休作或轮作外，很少有其它的调控方式。这种定型的工艺只适合处理污水性质和污染负荷稳定的污水，然而在实际应用时，需处理的污水污染负荷经常波动甚至会有增高，污水性质也会变化，当污染物不能及时降解，则极易堵塞湿地填料，导致湿地的水力传导系数降低，产生处理效果不稳定、运行寿命缩短等诸多问题。 现行的人工湿地常用于河流、湖泊等受污染水体的治理，处理方法一般是将受污染的水体引流到人工湿地中，经净化后再注入原水体。这种治理模式的人工湿地通常自成一个系统，较少考虑与天然水体的自然过渡与衔接，人为分割了水生态系统，破坏了其连续性，同时也没有充分利用自然湿地本身具有的自净能力。 综合考虑，本方案初步选址的低洼处空地，采用水平潜流人工湿地，可充分发挥现有场地条件，进一步打造并兼顾景观功能。 （5）河湖水域水生植被恢复工程 ①植物选择 A、植物选择的原则 本次三渡河河道种植水生植物约5000m2，在选择植物物种时，可根据耐污性，生长适应能力、根系发达程度及经济价值和美观要求确定，同时也要考虑因地制宜。植物选择原则有以下四点： 因地制宜的原则：根据当地气候、土壤类型和水质等条件， 选择适合当地生境的植物，并使去污能力高的植物占有一定的数量。 经济效益的原则：选择综合利用价值高的水生植物。 生物多样性的原则：充分利用本地植物资源，尽可能多的应用乡土植物，以确保生物多样性的恢复，同时确保有充足的植物种源。 生态治理协调的原则：在进行水质净化的同时，结合沿河生态缓冲带的打造，增加沿岸绿地面积。 ②种植植物种类确定 A、植物配置的原则 a适地适种 不同生长类型的植物所适宜的生长环境不同，如前处理生物塘中以生长繁殖速度相对较快的浮水植物为主，如凤眼莲、水鳖等；而兼氧生物塘中，以群落密闭度相对较适中的浮叶植物和沉水植物为主，如睡莲、萍蓬草、菱角、眼子菜、菹草等。在潜流湿地中，以深根丛生植物品种配置为主，如花叶芦竹、风车草、再力花、纸莎草等，而在表流湿地中，以浅根散生型植物配置为主，如美人蕉、水葱、梭鱼草等。 b自然野趣 在进行湿地公园设计建设及植物群落选配时，要考虑景观植物的配伍，最忌讳的是单一的斑块化设置。要做到生动，有情趣，避免生硬。 c植物及小品的组合 园林小品与植物进行有机组合，能够全面提升区域的景观品质，避免游客的视觉疲劳，增加景观情趣。 ③备选湿地植物名录 经过对衡阳及相邻城市的水生、湿生植物进行踏勘和调查，综合参考植物志及相关文献资料，列选以下湿地植物作为溪沟生态修复工程的备选植物。 表2-7 湿地植物备选表 类型 植物名 挺水植物 荷花、风车草、再力花、芦竹、花叶芦竹、荻、芦苇、千屈菜、梭鱼草、蓝花芯海寿、白花芯海寿、灯心草、皇冠草、水葱、香蒲、金叶芦苇、花叶水葱、花叶香蒲、慈姑、荸荠、黄菖蒲、花菖蒲、藨草、水毛花、萤蔺、草泽泻、茭草、野芋、紫芋、蒙特登慈姑、菖蒲、埃及莎草、垂穗苔草、三白草、西伯利亚鸢尾、燕子花、玉蟾花。 浮叶植物 睡莲、芡实、萍蓬草、荇菜、金银莲花。 浮水植物 凤眼莲、水鳖、黄花水龙、水禾、水罂粟。 沉水植物 眼子菜、马来眼子菜、菹草、金鱼藻、穗花狐尾藻、黑藻、苦草。 湿生植物 美人蕉、野姜花、芭蕉、文殊兰、南美天胡萎、花叶虉草、薏苡、香根草、金钱蒲、花叶金钱蒲、斑茅、宽叶斑茅、花叶芒、蒲苇、矮蒲苇、类芦、萱草。 湿地乔木 杨柳、垂柳、大叶杨、枫杨、水杉、池杉、落羽杉、构树、木芙蓉、梨树。 表2-8 不同湿地类型的植物配置 湿地类型 植物种类 表流湿地 荷花、风车草、再力花、花叶芦竹、荻、芦苇、千屈菜、梭鱼草、蓝花芯海寿、白花芯海寿、皇冠草、水葱、香蒲、金叶芦苇、花叶水葱、花叶香蒲、慈姑、荸荠、黄菖蒲、花菖蒲、藨草、水毛花、萤蔺、草泽泻、茭草、野芋、紫芋、蒙特登慈姑、菖蒲、垂穗苔草、三白草、西伯利亚鸢尾、燕子花、玉蟾花 潜流湿地 风车草、再力花、芦竹、花叶芦竹、千屈菜、灯心草、皇冠草、香蒲、花叶水葱、黄菖蒲、水毛花、萤蔺、茭草、菖蒲、垂穗苔草、西伯利亚鸢尾、美人蕉、野姜花、文殊兰、南美天胡萎、花叶虉草、薏苡、香根草、五节芒、宽叶斑茅、花叶芒、蒲苇、矮蒲苇 生物塘 凤眼莲、水鳖、黄花水龙、水禾、水罂粟、睡莲、芡实、萍蓬草、荇菜、金银莲花、菹草、金鱼藻、黑藻、狐尾藻、眼子菜 景观水塘 荷花、再力花、芦竹、花叶芦竹、荻、芦苇、千屈菜、梭鱼草、蓝花芯海寿、白花芯海寿、水葱、香蒲、金叶芦苇、花叶水葱、花叶香蒲、慈姑、荸荠、黄菖蒲、花菖蒲、藨草、水毛花、萤蔺、草泽泻、茭草、野芋、紫芋、蒙特登慈姑、菖蒲、三白草、西伯利亚鸢尾、燕子花、玉蟾花、睡莲、芡实、萍蓬草、荇菜、金银莲花、黄花水龙、水罂粟、菹草、金鱼藻、黑藻、狐尾藻、眼子菜 风车草：风车草为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为常绿或半常绿状态，生长势强，主要配置应用于潜流湿地系统中。 美人蕉：美人蕉为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季枯萎或半常绿特性，生长势强，生物量大，常配置应用于潜流湿地系统中。 风车草 美人蕉 香根草：香根草为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季枯萎或半常绿特性，生长势强健，生物量大，常配置应用于潜流湿地系统中。 再力花：再力花为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季枯萎休眠，其生长势强健，生物量大，潜流湿地及表流湿地系统均可应用。 香根草 再力花 千屈菜：千屈菜为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季枯萎休眠，其生长势强健，潜流湿地及表流湿地系统均可应用。 黄菖蒲：黄菖蒲为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为常绿或半常绿，在有水的条件下表现为常绿特性。其生长势强健，潜流湿地及表流湿地系统均可应用。 千屈菜 黄菖蒲 薏苡：薏苡为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季枯萎休眠或半常绿特性，在有水的条件下表现为半常绿特性。其生长势强健，常配置应用于潜流湿地系统中。 茭草：茭草为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季枯萎休眠特性。其生长势强健，常配置应用于表流湿地系统中。 薏苡 茭草 花叶芦竹：花叶芦竹为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为半常绿或枯萎休眠特性，在有水环境条件下为半常绿。其生长势强健，常配置应用于潜流湿地系统中。 芦竹：芦竹为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为常绿或半常绿特性，在有水环境条件下为常绿。其生长势强健，常配置应用于潜流湿地系统中。 花叶芦竹 芦竹 荻：荻为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季休眠特性。其生长势强健，生物量大，可配置应用于潜流湿地和表流湿地系统中。 宽叶斑茅：宽叶斑茅为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为常绿或半常绿特性。其生长势强健，一般配置应用于潜流湿地系统中。 荻 宽叶斑茅 五节芒：五节芒为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为常绿特性。其生长势强健，适宜配置应用于潜流湿地系统中。 蒲苇：蒲苇为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为常绿特性。其生长势强健，适宜配置应用于潜流湿地系统中。 五节芒 蒲苇 梭鱼草：梭鱼草为多年生宿根草本植物，在衡阳地区冬季枯萎休眠。其生长势强健，生物量大，适宜配置应用于表流湿地系统中。 宽叶泽苔草：泽苔草为多年生宿根草本植物，在衡阳地区冬季枯萎休眠。其生长势强健，生物量大，可配置应用于表流湿地及潜流湿地系统中。 梭鱼草 宽叶泽苔草 水葱：水葱为多年生宿根草本植物，在衡阳地区冬季枯萎休眠。其生长势强健，生物量大，可配置应用于表流湿地及潜流湿地系统中。 海寿：海寿花为多年生宿根草本植物，在衡阳地区冬季枯萎休眠。其生长势强健，生物量大，常配置应用于表流湿地系统中。 水葱 海寿 睡莲：睡莲为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季休眠、半常绿或以冬芽越冬，作为景观植物配置应用于景观塘及表流湿地系统中。 荷花：荷花为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季休眠，作为景观植物配置应用于景观塘及表流湿地系统中。 睡莲 荷花 香蒲 萍蓬草 水毛花：水毛花为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季休眠特性，可应用配置于潜流湿地或表流湿地系统中。 莹蔺：莹蔺为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季休眠特性，可应用配置于潜流湿地或表流湿地系统中。 水毛花 莹蔺 三白草：三白草为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季休眠特性，常配置应用于表流湿地系统中。 水罂粟：水罂粟为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季休眠特性，常配置应用于表流湿地系统或生物塘中。 三白草 水罂粟 南美天胡萎：南美天胡萎为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为常绿或半常绿特性，常配置应用于湿地驳岸或垂直流人工湿地系统中。 慈姑：慈姑为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季休眠，以种子或球茎越冬，常配置应用于表流式人工湿地系统中。 南美天胡萎 慈姑 砖子苗：砖子苗为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为常绿特性，其适应能力强，生长势强，常配置应用于湿地驳岸、表流人工湿地和潜流人工湿地系统中。 黑三棱：黑三棱为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季枯萎特性，其适应能力强，一般配置应用于表流人工湿地系统中。 砖子苗 黑三棱 艾蒿：艾蒿为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为冬季枯萎特性，其适应能力强，一般配置应用于垂直潜流人工湿地系统中。 西伯利亚鸢尾：西伯利亚鸢尾为多年生宿根草本植物，在衡阳地区表现为常绿。其生长势强健，潜流湿地及表流湿地系统均可应用。 艾蒿 西伯利亚鸢尾 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、地表水环境质量现状 衡阳市湘江支流三渡河环境综合治理及生态修复工程主要是对三渡河进行综合整治的一个工程项目，其中三渡河为为湘江支流，三渡河入口位于湘江的蒸水口至大浦镇师塘村上游6000米段（详见水系图5）。 （1）湘江蒸水口至大浦镇师塘村上游6000米断水质情况 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2020年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知，2020年1-12月，我市纳入考核、评价、排名的27个断面中，Ⅱ类水质断面23个，Ⅲ类4个。其中，9个交界断面中Ⅱ类水质断面7个。Ⅲ类2个；6个“水十条”国考断面中Ⅱ类水质断面5个。Ⅲ类1个。我市4个趋势科研断面中，Ⅱ类水质断面2个，红星村断面为Ⅴ类（影响指标为氨氮、总磷）、雁栖湖断面为劣Ⅴ类（影响指标为总磷、氨氮、五日生化需氧量、化学需氧量、高锰酸钾指数），其中水质情况详见下表。 表3-1 2020年1-12月衡阳市地表水水质情况 从上表水质情况一览表可知，其中湘江蒸水口至大浦镇师塘村上游6000米段中的鱼石村断面水质为Ⅱ类，水环境质量良好。 （2）三渡河水质情况 本次对三渡河的现状评价，引用《衡阳市湘江支流三渡河环境综合治理及生态修复工程可行性研究报告》中，衡阳市环境卫生事务中心于2021年04月21日委托湖南中昊检测有限公司对三渡河COD、氨氮、总磷、总氮等水质因子的的监测数据，其监测结果详见下表3-2。 表3-2 地表水监测结果分析表 序号 分析项目 样品名称及测定结果(单位:mg/L) 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 地表三类水标准 1 COD 25 23 23 21 16 15 16 13 14 14 15 14 15 14 20 2 氨氮 2.55 2.42 2.35 2.36 2.34 2.13 2.51 2.11 1.95 2.05 0.93 0.95 0.92 0.87 1 3 总磷 0.12 0.10 0.12 0.11 0.09 0.11 0.08 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.07 0.07 0.2 4 总氮 9.26 8.90 7.98 7.62 7.63 7.64 7.52 7.54 7.61 7.52 5.34 5.44 5.02 5.14 1 为全面了解三渡河水环境质量，委托广西中圳检测技术有限公司于2021年10月10日-2021年10月12日对三渡河进行了取样，对pH、色度、溶解氧、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒等因子进行了监测。其监测数据详见下表3-3。 表3-3 地表水监测结果分析表 （单位：mg/L，除pH：无量纲，粪大肠杆菌：MPN/L，色度：倍） 监测点位 监测项目 检测结果 标准 2021-10-10 2021-10-11 2021-10-12 W1 三渡河治理段上游 pH 6.8 6.74 6.75 6-9 色度 8 8 8 / 溶解氧 6.3 5.9 5.5 ≥5 五日生化需氧量 3.5 3.1 2.6 ≤4 悬浮物 10 12 14 / 粪大肠菌群 480 470 490 ≤10000 铜 ND ND ND ≤1.0 锌 ND ND ND ≤1.0 铅 ND ND ND ≤0.05 镉 ND ND ND ≤0.005 砷 ND ND ND ≤0.05 汞 ND ND ND ≤0.0001 硒 ND ND ND ≤0.01 W2 三渡河治理段 pH 6.8 6.74 6.75 6-9 色度 8 8 8 / 溶解氧 6.1 5.9 5.3 ≥5 五日生化需氧量 3.5 3.1 2.6 ≤4 悬浮物 10 12 14 / 粪大肠菌群 480 470 490 ≤10000 铜 ND ND ND ≤1.0 锌 ND ND ND ≤1.0 铅 ND ND ND ≤0.05 镉 ND ND ND ≤0.005 砷 ND ND ND ≤0.05 汞 ND ND ND ≤0.0001 硒 ND ND ND ≤0.01 W3 三渡河治理段入湘江口 pH 6.73 6.8 6.75 6-9 色度 4 8 8 / 溶解氧 6.1 5.9 5.3 ≥5 五日生化需氧量 3.7 3.5 3.4 ≤4 悬浮物 15 12 19 / 粪大肠菌群 580 540 510 ≤10000 铜 ND ND ND ≤1.0 锌 ND ND ND ≤1.0 铅 ND ND ND ≤0.05 镉 ND ND ND ≤0.005 砷 ND ND ND ≤0.05 汞 ND ND ND ≤0.0001 硒 ND ND ND ≤0.01 根据表3-2、表3-3监测数据可知，COD、氨氮、总氮等因子超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其他检测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。因此本项目所在的水环境质量较差。 2、环境空气现状监测与评价 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，衡阳县县城2020年环境空气质量监测点位的常规监测数据。常规监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，监测结果如下表： 表3-4 环境空气监测结果统计表 单位：ug/m³ 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 达标情况 SO2 年 均质量浓度 7 60 达标 NO2 年平均质量浓度 14 40 达标 PM10 年平均质量浓度 67 70 达标 PM2.5 年平均质量浓度 33 35 达标 CO 95%日平均质量浓度 1.0mg/m3 4mg/m3 达标 O3 90%8h平均质量浓度 128 160 达标 根据监测结果，评价区域空气环境各指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准，说明本项目所在评价区域为环境空气质量为达标区，相比去年衡阳县环境空气质量在一定的程度上得到改善。 3、声环境现状监测与评价 衡阳市湘江支流三渡河环境综合治理及生态修复工程，根据本项目的噪声特性和环境敏感点的分布状况，选择了7处具有代表性的环境噪声监测点进行了监测，其监测结果如下： 监测点位：根据项目周边环境敏感点的分布沿河设置了7个监测点（N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7） 监测因子：LeqdB（A）； 监测频率：连续2天，昼间、夜间各一次； 评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 监测结果统计：监测结果统计见表3-5。 表3-5 项目区声环境质量 单位：dB(A) 监测点 2021年10月11日 2021年10月12日 执行标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 53 44.1 52.8 41.6 60 50 N2 52.2 42.5 52.5 42.7 N3 53.1 42.8 52.8 41.9 N4 53.3 42.7 53.9 42.8 N5 53.5 43.6 53.7 43.7 N6 54.2 44.0 53.5 43.8 N7 54.0 44.1 53.9 44.0 由上表可知，在项目的监测点（N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7）所测的噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008））中的2类标准，因此项目所在地声环境质量较好。 4、生态环境现状评价 4.1非生物因子现状 本项目所在地位于衡阳市衡阳县境内，属亚热带季风区，气候温和，雨量充沛，四季分明，盛夏初秋易干旱，冬春多低温阴雨，冬季多北风和东北风，春夏季多南风和东南风。据衡阳市气象局统计部门数据，衡阳市历年最高气温40.8℃（1953年），历年最低气温-7.9℃，多年平均气温17.9℃；历年最大风力9级，多年平均风速2.0m/s，历年最大风速20.7m/s，常风向NE频率15%；多年平均降水日数40d（≥10mm），13.5d（≥25mm），3.3d（≥50mm），多年平均降水量 1388mm，历年最大降水量1756.1mm（1956年），最大日降水量149.3mm（1992 年6月27日），多年平均降水天数159d，历年最长连续降水天数18d（1970年，1973年2月～3月）；多年平均雾日17.8d（发生在冬春两季），历年最多雾日34d；历年最大积雪厚度16cm（1969年1月12日），历年积雪最长持续时间16d（1969年1月），多年平均降雪天数7.5d；冬季相对湿度5g/m3，夏季相对湿度10～30g/m3。 4.2土地利用现状 本项目位于湖南省衡阳市境内，本工程为水环境综合治理及生态修复工程项目。评价区土地利用现状是在卫片解译的基础上，结合现有资料，运用景观生态法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析，将土地利用格局的拼块类型分为林地、耕地、水域、建设用地等几种类型。 表3-6 评价区土地利用现状 拼块类型 面积（公顷） 占评价区（%） 耕地 392437 25.65 林地 708873 46.27 园地 33954 2.22 其他农用地 118185 7.72 建设用地 159283 10.41 水域 34540 2.26 自然保留地 83652 5.47 合计 1530924 100.00 由上表可知，评价区土地利用类型以林地为主，遍布山地、丘陵等，面积708873公顷，占评价区总面积的46.27%；其他类型如园地、耕地、水域、建设用地等面积相对较小。根据现场调查，评价区耕地成片分布，连续性较强；水域主要为分布的河流、水库和池塘等。 4.3 植物资源 （1）陆生植物和植被 项目区所在的衡阳市陆生自然植被以樟科、壳斗科、山茶科、山矾科、冬青科和禾本科刚竹属的植物为主，湿生和水生自然植被以杨柳科、胡桃科、桑科、 禾本科、莎草科、菊科、蓼科、睡莲科、香蒲科等植物为主。丘陵坡地区主要自然植被为亚热带常绿阔叶林（次生林）、常绿与落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、竹林、低丘针叶林和针阔叶混交林，人工植被有国外松林、杉木林、杨树林、油茶林、柑桔林等等，主要植物种类有：马尾松、国外松（以湿地松为主）、杉木、枫香、樟树、马褂木、酸枣树、油茶、石栎、毛竹、盐肤木、构树、朴树、杜鹃、继木、柃木、假死柴、白茅、冬茅、蕨、五节芒、莎草、狗牙根、蓼、一年篷等，丘陵坡地区植被覆盖率高，森林覆盖率也较高；丘间平地区地表覆盖物以农田植被为主，兼有林带、旱地草丛和河滩草甸植被，主要农作物有水田和旱地作物， 林地以田间四旁林、农田防护林带、果园林和宅基地稀疏林、堤岸防护林带为主， 丘间平地区植被覆盖率高，但森林覆盖率较低。衡阳市林草覆盖率为 51.76%，湿地松为主。 图3-1 针阔叶混交林 （2）陆生动物 已知衡阳市有兽类和鸟类200余种，其中兽类30种，鸟类17目40科170种以上。国家一级保护动物有云豹、白鹳、河鹿（车獐）、中华秋沙鸭。国家二级保护动物有穿山甲、虎纹蛙、水獭、大灵猫、小灵猫、果子狸、水鹿、斑羚、鏖麝、鸳鸯。猛禽类有草峭、猫头鹰、褐林峭、短耳峭、大庐、红脚隼、白鹇、峭鹞、白冠长尾雉、红腹角雉、大鲵等。省重点保护动物有白鹭、环颈雉、竹鸡，白骨顶、珠颈斑鸠、华南虎、山斑鸠、苍鹭、牛背鹭、颅滋、中华竹鼠、银星竹鼠、狐、青鼬、貉、豹猫、蛇、蟾蛙等30余种。 （3）水生生物资源 ①浮游生物 A、浮游植物 a种类组成 根据调查资料和相关的资料，浮游藻类植物7门46种（属）。其中硅藻门种类最多，为26种（属），占藻类总数的27.7%；绿藻门13种（属），占37.5%；蓝藻门15种（属），占21.7%；甲藻门、隐藻门各2属3种，占4.3%，裸藻门2属2种，占总数的2.9%； 黄藻门最少，1属1种，占总数的1.4%。评价区常见常见的优势种有硅藻门的中型脆杆藻（Fragilaria capucina）、肘状针杆藻（Synedra ulna）、变异直链藻（Melosira varians），隐藻门的 啮噬隐藻（Cryptomons erosa）、蓝藻门颤藻（Oscillatoria oscillatoria）、甲藻门的埃尔 多甲藻（Peridinium elpatiewskyi）、绿藻门的单角盘星藻（Pediastrum simplex）。 表3-7 各门藻类种类数及所占比例 类别 绿藻门 硅藻门 蓝藻门 甲藻门 黄藻门 裸藻门 隐藻门 合计 种类数 19 26 15 3 1 2 3 69 比例（%） 27.5 37.7 21.7 4.3 1.4 2.9 4.3 100 b密度和生物量 评价区水体中浮游植物的平均密度为12.6×104ind./L，其中松柏浮游 植物的平均密度最高为16.4×104cells./L；云集、蒸水河口上游2km、蒸水桥址次之，分别为 14.8×104cells/L、11.5×104cells/L、11.0×104cells/L；近尾洲坝下游密度最低，为 9.4×104cells/L；11月份，各监测水域中浮游植物密度均低于4-5月份，均值为5.9×104cells/L，其中云集浮游植物密度亦最高，为8.1×104cells/L，其他地区相差不大，均在5.1～6.9×104cells/L之间。 各水域浮游植物生物量分布差异与密度分布差异一致，4-5月份平均生物量最高，为0.24mg/L；11月次之，均值为0.15mg/L。从各采样点来看，云集和松柏平均生物量较高，分别为0.196mg/L和0.185mg/L；蒸水河口上游2km和蒸水大桥次之，分别为0.168mg/L 和0.163mg/L；近尾洲坝下相对最低，为0.141mg/L。各采样点浮游植物的密度和生物量见表3-8。 图3-8 浮游植物密度（×104ind./L）和生物量（mg/L） B、浮游动物 调查中共检测到浮游动物34种，其中原生动物8种，占总种数的23.5%；轮虫12种，占总种数的35.3%；枝角类8种，占总种数的23.5%；桡足类6种，占总种数的17.6%。不同调查水域间浮游动物种类差异不明显，不同采样季节间种类差异较大，4-5月份浮游 动物种类较多，为15～21种；11月较少，为9～14种。 分布较广泛的优势物种有：原生动物中冠砂壳虫(Difflugia corona)、轮虫中曲腿龟 甲轮虫(Brachionus calyciflorus)、长三肢轮虫 (Filinia longiseta)、针簇多肢轮虫(Polyarthra trigla)、枝角类中长额象鼻溞(Bosmina longirostris)和桡足类广布中剑水蚤 (Mesocyclops leuckarti)和无节幼体（Nauplius）。 表3-8 各类浮游动物种类数及所占比例 类别 原生动物 轮虫类 枝角类 桡足类 合计 种类数 8 12 8 6 34 比例（%） 23.5 35.3 23.5 17.6 100 2、密度和生物量 4-5月各水域中松柏浮游动物密度相对最高，为76.2 ind./L，蒸水河口上游2km和近 尾洲坝下相对较低，分别为为39.6 ind./L和31.7 ind./L；11月份各水域种浮游动物密度相 对较小，平均密度为13.7 ind./L。4-5月份和11月调查水域中浮游动物平均生物量分别为0.134、0.097 mg/L，最主要的浮游生物为轮虫、枝角类。 图3-2 浮游动物密度（ind./L）和生物量（mg/L） 2）底栖动物 1、种类组成 2018年11月和2019年4-5月分别在5个采样点进行了底栖动物调查采样，共鉴定出底 栖动物42种，包括水生寡毛类7种、软体动物23种、水生昆虫6种和甲壳动物6种等类群， 以软体动物为绝对优势类群，其次为水生寡毛类。 2、密度和生物量 为65.1ind./m2，其次为云集和松柏，分别为41.6 ind./m2和38.4ind./m2；蒸水桥址和 蒸水入河口上游2km处底栖动物密度相对较小，均值分别为29.6 ind./m2和24.1 ind./m2。 生物量方面基本与密度分布保持一致，以近尾洲坝下底栖动物平均生物量最高，为38.3g/m2；其次为云集和松柏基本相同，分别为29.0 g /m2、28.1 g/m2；蒸水桥址和蒸水 入河口底栖动物生物量相对最小，分别为18.4g/m2和15.7g/m2。 图3-3 底栖动物密度（ind./m2）和生物量（g/ m2） 3）鱼类 1、种类组成 根据实地勘察，三渡河为湘江的支流，流量较小，由于上游垃圾填埋场的渗滤液排入河内，对三渡河水质产生一定的影响，因此河流内鱼类种群较小，也以常见鱼类为主，鱼类品种常见的只有20多种，以鲤鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼等鱼类为主，不存在濒危珍稀的鱼类物种。 a 鱼类洄游 洄游是鱼类生命中的-一个重要现象,是它们寻找适宜的生活环境而进行的有效运动。实地调查和查阅有关资料，三渡河内除黄鳝等少数种类为定居性鱼类外，多数鱼类无长途洄游现象，呈半洄游性鱼类，如鲤、鲫等鱼类，大多在幼鱼时期主动洄游到江河上游或支流中饵料较丰富的湾、沱等处觅食，三渡河水质一般，因此其回游鱼类数量较小。 b 产卵场 在本次调查水域内未发现大型的鱼类产卵场，各种鱼类在河道内具备产卵条件的地方均有产卵。调查水域内鱼类产卵主要有以下几种类型:草上产卵型:如鲤、鲫。这类鱼的卵产出后，粘附在植物性附着物上，并在其上进行发育。石砾产卵型:如鲶鱼。这类鱼在岩石或砾性底质上产卵，所产的粘性卵附着在岩石或砾石.上孵化发育。水层产卵型:如草、鲢。这类鱼的卵常含有油球或具较大的卵周隙，在顺水漂流移动中孵化发育。砂底产卵型：产卵场为有流水的卵石和乱石处，以卵石间隙为巢或由雄鱼在卵石间有砾石、砂石的地方筑巢，雌鱼产卵于巢内或卵石间隙中，靠流水冲动孵化发育。本次调查水域内较少。 c越冬场 调查流域鱼类的越冬场主要分散在整个流域不同河段的深水区和缓水的深潭、卵石间隙或洞穴中，未发现规模较大的鱼类越冬场。 d 索饵场 索饵场是指饵料生物丰富，鱼类集群摄食的水域。根据鱼类食性的不同，索饵场分布有较大差异，草食性鱼类主要在水草较多的水域:杂食性鱼类主要在水流缓慢、河底有淤泥沉积的水域；滤食性鱼类主要在支流浮游生物较多的江段和干流的缓水区。评价区没有发现大型索饵场。 地下水、土壤环境质量现状 由于本项目无地下水土壤污染途径，所以不开展地下水、土壤的现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、项目建设必要性 2021年3月16日衡阳市委办公室发出关于印发《2020年长江经济带生态环境警示片披露衡阳市第二垃圾填埋场生态环境问题整改方案的通知》，要求衡阳市各级政府部门高度重视，尽快采取有效措施落实2020年长江经济带生态环境警示片披露衡阳市第二垃圾填埋场生态环境问题整改工作，扭转三渡河水质恶化趋势。衡阳市生态环境局也印发了《关于依法查处垃圾填埋场渗滤液及地下水监测超标行为的通知》，要求针对三渡河流域水质变差情况，以及渗滤液处理站尾水制定切实有效的整改方案并加快启动实施。根据2020年长江经济带生态环境警示片披露：2020年5月现场调查发现，衡阳市第二生活垃圾填埋场渗滤液超标排至三渡河，最终汇入湘江。且引致下游河床发黑、河水发黄。监测显示，老排放口出水化学需氧量、氨氮浓度分别为239、235mg/l，分别超渗滤液排放标准1.39倍、8.4倍。新排放口出水氨氮浓度为60.1mg/l，超标1.4倍。（而渗滤液处理站的排放标准与三渡河要求达到的地表三水的标准相差甚远，加上周边面源污染严重，造成了下游至入湘江口的水质恶化及不达标问题。 2、地表水周边污染源调查 （1）生活污染源分析 三渡河流经樟木乡，由于三渡河沿线的樟木乡建镇年代久远，樟木乡属于城郊结合部，管网原排水体制为合流制，近两年正在逐步实施雨污分流改造，改造的方式多为将合流雨污水管渠改建为雨水、污水管道分流。新建道路均配套修建有雨水管道，但由于没有系统的规划和缺少排水主通道的修建，没有形成完整的排水系统，存在积水状况。居民的生活废水存在流入三渡河现象，污染三渡河的水体。且衡阳市第二垃圾填埋场渗滤液处理站虽经过整改后，出水已经达到渗滤液排放标准，但是该排放标准与三渡河要求达到的地表三类水的标准相差甚远，污染依然相当严重。 三渡河周边居民图 （2）三渡河农业污染源污染 1）养殖污染源 据衡阳县农业部门统计，截至2021年4月14日统计，畜禽养殖方面樟木乡生猪养殖户5户，存栏量14头，干清粪占比100%，全部用于还田；三渡河沿岸两侧的畜禽养殖户曾经给三渡河水质造成过负担，后面随着环保部门、农业部门整治力度加大，至2021年三渡河两岸500米范围内有部分畜禽养殖户，截至本次流域污染现状调查为止，未发现大规模化的畜禽养殖废水排入水体，存在部分径流入河现象。 2）农田退水及地表径流 三渡河沿河两侧分布着近5000亩面积的农田以及农户自行开垦的菜地。三渡河两岸农田在降雨季节产生的地表径流及灌溉季节产生的农田退水中含有大量的氮、磷，进入到水体后容易引起富营养化现象。面源污染主要集中为农田退水、农药化肥使用、灌溉带来的污染。 三渡河河堤现状 人们生产活动对河道生态系统形成了重大干扰，部分河道常年处于静水状态河道淤塞且杂草丛生；造成了河道生物多样性下降，也大幅改变了河流地貌景观。河道冲刷造成了部分岸坡崩塌情况。丰水季节，河道行洪不畅，致使河岸两侧的田地遭受淹田毁地等风险。对河道生态系统产生了重大影响。 三渡河河道两岸现状图 |

| 生态环境保护目标 | 本项目为三渡河水环境综合治理及生态修复工程，其影响主要为施工期，随着施工期的结束，其产生的影响将大大减少。其项目周边环境敏感点见下表。 1、生态环境目标 表3-9 生态环境保护目标 环境 要素 敏感保护目标 规模及特征 与工程关系 及特性 影响源和时段 保护要求 生态环境 土地资源 临时占地16200m2 工程占地 施工期及营运期 合理利用土地 基本农田 本项目不占用基本农田 工程占地 施工期及营运期 禁止占用基本农田 动物资源 工程施工范围 - 施工期及营运期 减少影响 植物资源 工程施工范围 工程破坏地表植被 施工期 减少破坏 生态景观 生态评价范围内 - 施工期及营运期 保持与周边景观协调一致 2、地下水保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、地表水环境 本项目对三渡河进行综合整治的一个工程项目，其中三渡河为为湘江支流，三渡河入口位于湘江的蒸水口至大浦镇师塘村上游6000米段，具体见下表： 表3-10 地表水环境保护目标一览表 名称 保护对象 与项目位置关系 保护要求 三渡河 治理全河段 紧邻 （GB3838-2002）Ⅲ类 湘江 蒸水口至大浦镇师塘村上游6000米，工业用水区 项目东侧，紧邻 4、声环境 本项目厂界50m范围内声环境保护目标详见表3-11。 表3-11 声环境保护目标一览表 名称 坐标 高程 （m） 相对项目方位 与项目厂界最近距离（m） 保护对象 环境功能区 东经 北纬 杨家台居民2 112°37′32.039″ 27°2′1.268″ 64.5 西 40.7 居住区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 杨家台居民4 112°37′47.817″ 27°1′53.717″ 61.37 西 27.7 居住区 吉星村村民3 112°38′23.438″ 27°1′45.886″ 58.39 北 22.5 居民区 樟木完全小学 112°38′23.419″ ,27°1′45.847″ 58.3 北 50 学校 吉星村村民2 112°38′10.57670″ 27°1′51.12013″ 57.6 北 20 居民区 吉星村村民5 112°38′51.575″ ,27°1′51.680″ 57.06 北 13.1 居住区 吉星村村民6 112°38′46.438″ 27°1′40.208″ 57.36 西 45.9 居住区 樟木寺居民1 112°38′54.5883″ 27°1′28.390″ 62.58 西 21.9 居住区 5、大气环境保护目标 本项目位于衡阳县樟木乡内，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标详见表3-12及附图2。 表3-12 环境空气保护目标一览表 名称 坐标 高程 （m） 相对项目方位 与项目厂界最近距离（m） 保护对象 环境功能区 东经 北纬 杨家台居民1 112°37′25.46409″ 27°2′5.97098″ 62.5 西 388.5 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 杨家台居民2 112°37′32.039″ 27°2′1.268″ 64.5 西 40.7 杨家台居民3 112°37′39.19486″ 27°2′1.16232″ 67.75 东 58 杨家台居民4 112°37′47.817″ 27°1′53.717″ 61.37 南 27.7 七眼塘居民 112°38′0.03240″ 27°1′56.72058″ 69.0 北 119 吉星村村民1 112°38′2.96781″ 27°1′44.43821″ 68.35 南 89 吉星村村民2 112°38′10.57670″ 27°1′51.12013″ 57.6 北 20 吉星村村民3 112°38′23.438″ 27°1′45.886″ 58.39 北 22.5 樟木完全小学 112°38′23.419″ ,27°1′45.847″ 58.3 北 50 学校 衡阳县交警大队集兵大队 112°38′25.44687″ 27°1′47.45087″ 60.27 东北 106.9 单位 吉星村村民4 112°38′45.37675″ 27°1′52.62646″ 61.2 北 55 居民区 吉星村村民5 112°38′51.575″ ,27°1′51.680″ 57.06 北 13.1 樟木寺居民1 112°38′54.5883″ 27°1′28.390″ 62.58 西 21.9 樟木寺居民2 112°39′3.83894″ 27°1′29.60667″ 57.7 东 19.2· |
| --- | --- |
| 评价 标准 | 环境质量标准 1、地表水环境质量标准 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》，项目评价河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-13 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位mg/m3 类别 pH CODCr BOD5 SS 石油类 NH3-N TP Ⅲ类 6~9 5 20 4 0.05 1.0 0.2 2、环境空气质量标准 项目所在区域属于二类功能区，评价范围内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-14 环境空气质量标准（摘录） 单位：mg/m3 类别 污染物名称 浓度限值（mg/m3） 备注 环境 空气 PM10 日平均 0.15 （GB3095-2012）二级标准 年平均 0.07 PM2.5 日平均 0.075 年平均 0.035 CO 日平均 4 O3 日最大8小时平均 0.16 SO2 年平均 0.06 日平均 0.15 小时平均 0.5 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08 小时平均 0.20 3、声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-15 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 执行时段 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、底泥 依据用地性质，底泥浸出液执行《污水综合排放标准》(GB8978-1998)中一级标准。 污染物排放标准 1、污水 项目产生的污水主要为施工期废水，其中施工废水不外排。 2、废气 本项目施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。 表3-16 大气污染物排放标准（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒（m） 二级 颗粒物 120 15 3.5 1.0 NOX 240 15 0.77 0.12mg/m³ 表3-17 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 单位：mg/m3 项目 标准 备注 臭气浓度 20（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新建标准 NH3 1.5 H2S 0.06 3、噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 4、固废 一般工业固废执行一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 总 量 控 制 指 标 不推荐总量控制指标。 |
| 其他 | / |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 生态影响分析 （1）对土地利用的影响 本项目主体工程主要包括：河湖缓冲带生态修复工程、人工湿地水质净化工程，河湖水域水生植被恢复工程，在施工过程中会占用一定量的临时用地主要包括淤泥的堆积，原材料的运送、堆存，总计面积为16200m2，均为临时用地。施工结束后，通过有组织的生态恢复，能够使临时占地恢复为原有土地利用类型，项目实施前后，土地用地性质不变。占地类型及面积详见下表。 表4-1 工程占地类型及面积统计表（单位：m2） 项目 占地性质 小计 耕地 水域及水利设施用地 底泥清整 临时用地 1200 1000 200 河坡整治（含施工道路） 9000 7600 1400 施工营地 5000 / 5000 临时堆场 1000 / 1000 合计 16200 8600 7600 注：本项目临时占用的耕地不属于基本农田。 淤泥临时堆存时，在临时堆存场地上放置防渗膜防渗，待污泥干化后运往衡阳县第二垃圾填埋场。占地类型主要为耕地和水利设施用地，施工期应尽量避开耕种季节，施工结束后及时进行表土恢复、复耕。淤占地类型为水利设施用地，使用后将会加强其水利服务功能。 （2）施工对植物及植被的影响 工程临时占地主要包括施工生产区、淤泥堆场等临时占地，主要占用耕地、水域及水利设施用地。根据评价区内各植被类型平均生物量，本工程临时占地区植被损失的生物量小，变化幅度不大，随着施工结束，临时施工区植物及植被在适宜条件下可迅速得到恢复。因此，工程临时占地对占地区植物种类、植被类型影响较小。 工程施工的临时占地部分，随施工结束和植被恢复措施的实施，工程影响会逐渐消失，临时占地地表植被恢复等措施的实施，将使区域内植被覆盖率形成一种动态形式的平衡，因此，临时占地对植被的影响是暂时的、可恢复的。 （3）对野生动物的影响 ①陆生动物的影响 工程影响区域陆生动物较少，主要为野兔、鼠类、刺猬等常见野生小型陆生动物。工程建设将使部分陆生动物的活动区域、觅食范围受到一定限制，但由于动物具有迁徙性，会在工程施工时离开施工区域，工程结束后返回原栖息地或逐渐适应新的环境，并在新的环境中繁衍生息。工程土方开挖、机械噪声、人员干扰等会直接影响和破坏评价区域部分哺乳动物的栖息、觅食等活动；同时，由于施工破坏部分植被群落，也会间接影响到哺乳动物的取食。但是不会影响哺乳动物的组成、数量和分布格局。因此，工程施工不会对陆生动物生存环境造成明显的不利影响，也不会引起区域动物物种和数量减少。 ②对两栖类动物的影响 评价区两栖类动物比较少，主要为蛙类和蟾蜍类，主要分布在荒草地、水塘、农田。工程占压及施工人员的扰动会对栖息在施工区域附近的两栖和爬行动物产生一定的影响。但评价区内现有的两栖、爬行动物都属于我国常见的广布种，生境分布广泛，且工程占地面积较小，因此工程不会对这些动物的组成、数量和分布格局产生明显不利影响。 综合分析，本项目在施工期对野生动物影响基本可控，其影响时间只集中在主体工程施工期间，对动物的影响将随着施工的结束和临时占地植被的恢复而减缓。 （4）水生生态环境的影响 本项目河道水体功能为行洪、排涝、输水、灌溉，现状水体水质为Ⅳ类水体，河道内无珍惜及受保护水生生物。工程施工过程中，特别是生态护坡建设和人工湿地建设时，淤泥清除时，河道底栖环境和水生环境受到剧烈扰动，浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类等生存环境均遭到破坏，部分动植物死亡，但施工结束后，经过一段时间后将恢复原有生态系统，不会导致物种灭绝消失。通过清除河道中的杂草和垃圾，水质环境得到进一步改善，将重新为鱼类和底栖生物、浮游生物提供适宜的生态环境，萎缩的河流将恢复生机，底栖动物种类、数量将得到较大提升，随着饵料生物的增加，鱼类的密度也将相应得到增加，有利于水生生物物种正常地生存、繁衍与协调发展。 （5）对生态完整性的影响 工程实施后，临时占地保持原有的面积和用地性质不改变，占地范围内的植被类型按现状植被类型进行恢复，施工工期相对较短，施工结束后采用当地易存活植被恢复，短时间内可恢复至现有状态，因此工程对评价区生态完整性的影响不大。 （6）对生态景观的影响 ①主体工程施工对景观环境的影响 将破坏征地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差较大的裸地景观。由于对地表植被的破坏和工程区土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，从而对区域景观环境质量产生影响。 ②临时占地对景观环境的影响 施工活动对植被损害及地表裸露是不可避免的，将直接影响沿线景观整体性。项目施工应合理安排施工进度，可采取分段施工的方法，减小施工作业面积，可在施工围挡周围进行美化，合理选择施工作业时间，及时做好地表植被的恢复工作。控制施工过程中及土方、材料运输过程中的扬尘。通过采取以上措施，项目所造成的景观影响是可以接受的。施工结束后，通过落实相关生态保护和恢复措施，进行土地平整回填和植被恢复，以及水系连通，水面覆盖，景观影响将逐渐消失。 2、噪声影响分析 本项目施工期间产生的噪声主要为施工设备噪声和运输类噪声，施工期机械设备噪声主要是反铲挖掘机、柴油发电机、水力冲挖机组、拖拉机以及空气压缩机等在工作期间产生的噪声；运输车辆噪声是由车辆运输过程中随意鸣笛或车速过快所导致。均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见下表。 表4-2 主要施工机械产噪情况 设备名称 噪声级（dB） 1m3挖掘机 84 74KW推土机 86 压路机 86 自卸汽车 86 2.8kW蛙式打夯机 110 水力冲挖机组 90 汽车起重机 86 6m3罐车 80 20t 载重汽车 80 主要噪声影响工序如下： （1）工程建设中所需的砂、石、土等材料采集、筛选、装卸、运输等工序； （2）钢筋、水泥等外购材料的装卸、运输等工序； （3）工程建设的挖掘、混凝土施工、回填、平整及压实等工序； （4）施工建设过程中的土石方作业等工序； （5）淤泥及建筑垃圾的清理、运输及处置等工序。 施工单位应合理安排运输作业时间，途经距离居民点较近的路段时，尽量安排在上午8:30～11:30、下午2:30～6:30进行，严禁夜间运输，车辆行驶速度控制在20km/h以内；在本项目施工期，超标范围内所有有居民居住的路段均纳入施工期跟踪监测范围，并应作为施工期监理的重要内容；在噪声超标地区应设置减速标识和禁鸣标志，同时企业应预留环保资金。本项目建设期为期11个月，随着施工期结束，项目对运输道路沿线居民声环境影响随即结束，在落实环评提出的运输噪声控制措施基础上，对运输沿线声环境影响可以接受。 3、地表水影响分析 （1）施工期对水文情势的影响 本项目为三渡河水环境治理及生态恢复工程，主要是对三渡河进行生态修复，水质改造，主要是建设生态护坡，生态透水坝、生态拦截工程，以及建设人工湿地，植被修复等工程，通过拦截、吸附等作用在降低水中的污染物质，本项目在施工过程中会进行清淤、栽种植物等涉水工作，因此会对三渡河水流流速等水文情势产生一定的影响。 （2）施工期对水环境的影响 本项目施工期水污染源主要为基坑开挖排水（含养护废水）、施工机械冲洗废水、淤泥中转堆存产生的废水，另外围堰施工也将对水体水质产生一定程度的不利影响，作业场地周围将会局部的扰动河底，故而会使局部水体中泥沙等悬浮物增加。 ①工程基坑排水（含养护废水） 基坑分初期排水和经常性排水的基坑排水。初期排水是排除土石围堰内的基坑存水，即原来的河水加上渗水和降水。经常性排水是在建筑物基坑开挖和混凝土浇筑过程中，由降水渗水和施工用水(主要是混凝土养护水和冲洗水)等汇集的基坑水。由于基坑开挖含有混凝土浇筑、冲洗、养护及水泥灌浆等，可使基坑水的悬浮物和pH值增加。根据同类工程监测资料，由混凝土浇筑和养护等形成的碱性水，使基坑废水pH值达10~12，悬浮物浓度达2000mg/L。如果直接外排可能对下游水质产生不利影响。 本工程对基坑排水应采用直接向基坑投加絮凝剂，基坑水静置2小时后回用于洒水降尘，不外排。根据其他同类工程对基坑废水的处理经验，采用这种方法技术措施合理有效，经济节约。基坑上层抽排水SS一般≤70mg/L，满足要求。 ②施工机械冲洗废水 本项目在处施工场地设置了一处机械冲洗处，主要为各种机械设备进行清洗时会产生一定量的废水，其主要水质污染因子为SS，SS的浓度约2000mg/L，通过集水沟进行收集后，隔油沉淀处理后回用于场地清洗、抑尘等，不外排。 ③淤泥中转堆存产生的废水 根据相关参数，淤泥的含水率高达99%，因此在经过污泥的消毒杀菌过滤后，其污泥的含水率还是较高，因此在中转堆存的时候会产生一定量的废水，因此在该贮存污泥的场地的四周设置沟渠将废水引致附近的沉淀池内进行沉淀处理，设置遮雨棚，处理干化后将废水通过罐装车，运往垃圾填埋场污水处理站进行统一处理。 ④围堰施工对河水扰动影响 本项目在对河流进行护坡、清淤等涉水作业时，将会造成局部河底扰动，使水体中泥砂等悬浮物增加。在涉水作业时，主要采用挖料或砂袋在临水侧修筑简易围堰挡水，再进行施工，在施工过程中将会扰动河边的大量泥土、淤泥，导致一定范围内水体悬浮物含量增大，水体混浊度相应增加；施工结束后，进行挖料复原，沙袋清除工作时，也将造成一定范围内短时间水体悬浮物含量有所增大。施工期间为枯水季节，涉水作业工程量较小，施工期较短，这种影响将会随着施工期的结束而消失。 项目施工期废水对岸边水质有一定的影响，但只限于施工期。污水经污染物排放量均不大，采取相应的处理措施后对河流水质的影响不大。 （3）生活污水 项目施工人员均为附近居民，不设置施工生活区。施工生活废水主要为旱厕污水。施工期工作人员按高峰期100人计，每人生活用水量为80L/d，则施工期生活用水量约8.0m3/d，则生活废水排放系数取0.8，则生活污水排放量为6.4m3/d，类比同类项目知主要污染物及浓度为CODcr：350mg/L，BOD5：200mg/L，SS：200mg/L，氨氮：35mg/L。生活污水经防渗旱厕收集后用作农肥。 大气环境影响分析 （1）施工扬尘 扬尘主要污染环节为施工车辆进出产生的道路扬尘、堆场扬尘，其次为土石方的开挖和回填等作业操作产生的扬尘。 道路扬尘：在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过空气质量二级标准。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。据对同类工程的比较分析，由于车辆运输产生的二次扬尘对项目施工场地附近的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。 堆场扬尘：项目施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生一定量的扬尘。 施工扬尘：工程施工期基坑土石开挖、车辆运输、土石方装卸、护坡及河道清基等引起大量扬尘（特别是干燥季节），使附近区域空气中TSP浓度加大，对空气环境造成一定影响。由施工产生的粉尘悬浮在空气中，被施工人员和周围居民吸入后，可以引发各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病源细菌，还会传染其他疾病，影响施工人员和周围居民的身体健康。因此在施工期应采取严格的防治措施，如场内道路硬化、运输车辆覆盖、配备洒水车定期洒水、产生扬尘的设备和建筑物布置在下风向及远离居民区等措施。 （2）机械燃油废气（汽车、施工机械、柴油发电机等） 施工燃油废气中的污染物主要包括SO2、CO、NO2和烃类等，根据施工布置，工程共需使用燃油约326t。通过查阅有关资料，燃烧1t燃油会产生3.52kg SO2、27.00kg CO、29.35kg NO2和4.83kg烃类，由此估算出工程施工期燃油废气污染物的排放量，SO2、CO、NO2和烃类污染物分别为1.15t、8.8t、9.6t和1.57t。 （3）淤泥的临时堆场产生的恶臭 本项目建设河湖缓冲带生态修复工程和人工湿地水质净化工程的过程中会产生一定量的淤泥，产生量为3600m3，清除的污泥暂时堆存在河道边的临时用地上，在堆放、干化过程中会产生一定的恶臭，主要归结于污水沉淀物、上游冲积物和水生生物的死亡沉淀物。底泥在厌氧条件下形成硫化亚铁而呈黑色，这种黑泥因硫化亚铁的水解和对水解气体的吸附保持使之具有明显的恶臭气味；同时底泥中有机物含量高，经过生物腐化分解而产生氨气等恶臭气体。本次清淤量少，产生的恶臭气体较小。会在河道测设置临时的淤泥堆场用于干化，其中淤泥临时堆场设置在远离河道周边居民点的位置，必要时对淤泥进行封闭，围挡，并且及时的消毒杀菌，抑制蚊虫细菌的增生，臭味较大时可以采用一定量的除臭剂，通过以上措施后，对周边环境产生的影响较小。 固体废弃物影响分析 本项目工程施工产生的固体废弃物主要淤泥和施工人员生活垃圾、建筑垃圾。 （1）清除的淤泥 工程施工期共产生清淤淤泥3600m3，淤泥临时进行堆放在河道两边，加入凝固剂后，进行加速干化处理，含水率少于60%。通过灌装车辆运至垃圾填埋场进行填埋。 为了解项目所在区域底泥性质，判断其为Ⅰ类固废还是Ⅱ类固废的判别；对治理河段的四个断面进行了取样，并依据《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》（HJ557）进行了检测。其中污染物浸出指标详见下表。 表4-2 底泥（水浸）检测结果 类别 检测点位 检测项目 检测结果 参考限值 单位 结论 底泥 （水浸） T1樟木寺河垃圾填埋场下游15米处（N:27.0307095°，E112.6256506° pH值 6.57 6~9 无量纲 符合 氨氮 1.74 15 mg/L 符合 总磷 1.27 / mg/L 符合 总氮 8.53 / mg/L 符合 镉 0.6×10-3L ≤0.1 mg/L 符合 铅 0.9×10-3L ≤1.0 mg/L 符合 铬 0.02L ≤1.5 mg/L 符合 汞 0.02×10-3L ≤0.05 mg/L 符合 砷 3.55×10-3 ≤0.5 mg/L 符合 T2樟木寺河垃圾填埋场下游500米处（N:270335162°,E112.6260515° pH值 6.76 6~9 无量纲 符合 氨氮 0.549 15 mg/L 符合 总磷 0.27 / mg/L 符合 总氮 7.34 / mg/L 符合 镉 0.6×10-3L ≤0.1 mg/L 符合 铅 0.9×10-3L ≤1.0 mg/L 符合 铬 0.02L ≤1.5 mg/L 符合 汞 0.02×10-3L ≤0.05 mg/L 符合 砷 4.72×10-3 ≤0.5 mg/L 符合 T3樟木寺河塔兴村居委会下游400米处（N:27.0303884°,E112.6320778° pH值 6.61 6~9 无量纲 符合 氨氮 1.26 15 mg/L 符合 总磷 1.08 / mg/L 符合 总氮 7.62 / mg/L 符合 镉 0.6×10-3L ≤0.1 mg/L 符合 铅 0.9×10-3L ≤1.0 mg/L 符合 铬 0.02L ≤1.5 mg/L 符合 汞 0.02×10-3L ≤0.05 mg/L 符合 砷 3.47×10-3 ≤0.5 mg/L 符合 T4樟木寺河塔兴村居委会下游1000米处（N:270306705°,E112.6356451° pH值 6.65 6~9 无量纲 符合 氨氮 2.43 15 mg/L 符合 总磷 2.57 / mg/L 符合 总氮 10.5 / mg/L 符合 镉 0.6×10-3L ≤0.1 mg/L 符合 铅 1.42×10-3 ≤1.0 mg/L 符合 铬 0.02L ≤1.5 mg/L 符合 汞 0.02×10-3L ≤0.05 mg/L 符合 砷 3.39×10-3 ≤0.5 mg/L 符合 T5樟木寺河与107国道交界处（N:27.0290944°,E112.6396116° pH值 6.59 6~9 无量纲 符合 氨氮 4.62 15 mg/L 符合 总磷 2.07 / mg/L 符合 总氮 10.9 / mg/L 符合 镉 0.6×10-3L ≤0.1 mg/L 符合 铅 0.98×10-3 ≤1.0 mg/L 符合 铬 0.02L ≤1.5 mg/L 符合 汞 0.02×10-3L ≤0.05 mg/L 符合 砷 3.15×10-3 ≤0.5 mg/L 符合 从上表可知，本项目的底泥浸出液各项监测指标均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，属于一般Ⅰ类固废。 根据淤泥监测数据可知，淤泥依据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)进行了浸出毒性分析，属于一般Ⅰ类固废，可以运至垃圾填埋场进行填埋。 （2）建筑垃圾 项目施工期建筑废弃材料主要有废弃钢材、木材、水泥包装袋，不能回收的如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土集中堆放，可送往护坡、堤角做回填料用，严禁随意抛洒丢弃。 其中本项目钢材损耗量约占使用量的1%，木材按平均密度0.54g/cm3计算，损耗量为5%，则经计算本项目大约产生5.18t废弃建筑材料。 （3）生活垃圾 高峰时期施工人员及工地管理人员100人，工地生活垃圾按0.5kg/人d计，则生活垃圾产生量为50kg/d，建设期11个月，总的生活垃圾产生量为16.5t。施工营地设置带盖垃圾收集箱收集，定期由施工单位将生活垃圾集中收集后交由环卫部门进行处置。 环境风险分析 本工程为河道治理工程，主体工程施工不安排在汛期，对安全度汛不会造成威胁。同时，工程所在区域经济社会发展较为成熟，主要施工区路网发达，交通十分便利，施工机械和运输车辆消耗的燃油可充分利用当地社会资源，随时在附近油站购买，不需自行储存。其它工程物料不涉及易燃易爆品。 因此，本工程施工过程中不会对周围环境产生环境风险，本报告不再赘述。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 生态影响分析 本项目实施后，不新增占地面积、未改变土地利用类型，无产污设施， 所以运营期不会对生态环境造成影响。通过生态护坡建设、生态透水坝的建设、生态拦截沟渠工程、以及人工湿地的建设、水生植物的恢复，对河道的淤泥进行了清除，以及通过生态拦截系统对外源进行了围挡，吸附，植物的栽种也增加了植物的多样性。因此运营期河道水质较现状有所提升，有利于水生生态和两岸陆生生态环境的改善。综上，本项目的实施对区域的生态环境总体是有利的。 生态景观影响分析 通过对河道进行生态修复，消除了河道破败的现状。治理后的河道植物种类、数量都有数增加，水质得到提升，有利于水生生态和沿岸生态景观的改善。整体生态景观较现状有所提升。 运营期水文情势影响分析 本项目为三渡河水环境治理及生态恢复工程，主要是对三渡河进行生态修复，水质改造，主要是建设生态护坡，生态透水坝、生态拦截工程，以及建设人工湿地，植被修复等工程，通过拦截、吸附等作用在降低水中的污染物质，本项目只对三渡河下游进行修复不影响上游来水，不加宽河道以及河深，因此不会影响其河流的水量、水温、水深等水文因素，由于在河道内会栽种植被，会对水流速度起到减缓作用，因此会对三渡河水流速度会减缓，因此对水文情势有一定的影响。 4、运营期地表水环境影响 （1）河道内源污染程度减轻 工程完工后，对河道进行了生态修复，其三渡河水质质量将大大提升，河道内源污染得到一定程度治理，将有利于水质的改善。 （2）河道外源排放源减少 由于对河道的几条支流设置了生态透水坝、生态拦截沟渠，以及在三渡河设置了人工湿地，对外环境向河道内排放水污染物的排放源有一定的净化作用，因此河道来水水质将有所提升。 （3）河道水体自净能力增强 由于水生生态环境的改善，水生生物生境较现状将有所改善，对河道内污染物的吸收降解能力会有所提高，水体自净能力提升。 5、固体废弃物影响分析 （1）日常维护产生的固废 本项目在日常维护中会产生一定量的浮渣，以及少量的枯死植物等。通过定期打捞，运往垃圾填埋场处理。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 2021年3月16日衡阳市委办公室发出关于印发《2020年长江经济带生态环境警示片披露衡阳市第二垃圾填埋场生态环境问题整改方案的通知》，要求衡阳市各级政府部门高度重视，尽快采取有效措施落实2020年长江经济带生态环境警示片披露衡阳市第二垃圾填埋场生态环境问题整改工作，扭转三渡河水质恶化趋势。衡阳市生态环境局也印发了《关于依法查处垃圾填埋场渗滤液及地下水监测超标行为的通知》，要求针对三渡河流域水质变差情况，以及渗滤液处理站尾水制定切实有效的整改方案并加快启动实施。所以对三渡河的治理工作势在必行，水环境及水生态治理的主体工程内容均位于河道管理范围内。本报告重点关注淤泥暂存场地的选址合理性，分析如下： （1）地理位置：本项目会设置3个临时对淤泥的堆场，对污泥进行干化，沿主河道治理区域每隔1.5km设置1个淤泥临时干化场。 （2）环境特征：淤泥临时堆场周边200m范围内均没有居民点分布，在严格执行本评价提出的环保措施后，对周边影响较小，且项目弃渣场占地属临时占地，本次项目施工期结束，会对弃渣场进行地表植被恢复，恢复其原地形地貌。 （3）占地类型：主要占用河道两边的耕地和部分水利设施用地，待施工期接收后，应对该堆场临时占地进行恢复，对耕地进行翻耕还原，荒地，进行草皮、常生植物移植。 综上所述，本工程弃渣场选址可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）土壤保护措施本工程临时占地虽然不会造成土壤功能的永久性丧失，但如不采取合理的保护措施，也将造成该部分土地土壤肥力的下降和生产力的降低。为避免临时占用土地对生态的不利影响，建设单位应采取以下措施： ①施工布置应本着节约用地的原则，统一规划土方的平衡，减少弃土量和土壤流失量。 ②施工单位应依据资金情况和施工人数，合理安排好临时堆放淤泥的堆放位置，并及时清运，避免时间过长而影响土壤肥力的不利影响。 ③临时占地的表土进行剥离并单独堆存，施工完工后，对施工临时占地及时予以恢复。 ④对临时占地，施工过程中应做好种植土回填工作，以减少土壤中肥力的流失和地表裸露时间。 ⑤施工单位应加强对施工人员的管理和教育，不乱丢垃圾和随意堆放材料与弃土，进行文明施工，避免施工活动和施工人员的生活对施工场外部土壤的破坏。 ⑥施工单位在施工结束后，应对场地内硬化的与沙砾砂砾石地面、机械进行清除，建筑垃圾清理完成以后全部清运出场地，运往渣土场进行统一处理，在荒地、林地上植入常见的植被；田块修筑，复垦后耕地区以格田为单元进行平整，格田间修筑田埂，田面长度控制在20-40m，长度控制在30-100m，田面平整度控制在±0.1m以内；松翻土地，场地作业、清理和完成后，要对场地内耕地区域地面进行松翻，打破紧实层，疏松土壤，增加透水透气性能，提高抗旱耐涝能力，松翻深度一般在0.3m以上。 （2）植被保护措施 生态影响的避免与消减措施就是通过采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免或减少不利的生态影响。一般通过工程设计、施工方案、变更项目内容或规模、适当防护等手段避免或减少项目造成难以挽回的环境损失、依据本工程特点，建议以下降低对植物植被影响的避免和消减措施： ①依据施工总平面布置图，确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员进入非施工占地区域； ②非施工区严禁烟火等活动； ③为削减施工造成的水土流失进入水体，要对施工机械运行方式和施工季节等进行严格设计； ④施工结束后临时占地要及时恢复。 ⑤在工程施工等人为活动中，重视对工程占地以外植被的保护。 （3）野生动物保护措施 野生动物和植被有着密不可分的依赖关系，植被条件的好坏是影响野生动物种类组成的一个十分重要的因素。对于爬行类、哺乳类等陆生动物，施工人员活动、施工机械、车辆的噪声将对其产生短暂的惊吓和干扰。因此，应分段施工，缩短工期，避免持续对一个区域的野生动物活动进行惊扰；选用低噪声施工机械和运输车辆，禁止运输车辆鸣放高音喇叭，以降低施工环境噪声，并积极利用多孔性吸声材料降低施工机械噪声，以减轻施工对野生动物的惊扰；由于捕猎活动将迫使野生动物离开施工区域，改变动物组成，故应对施工人员行为进行严格管理，禁止对野生动物进行捕猎。 （4）农田保护措施 施工时，严格控制占用农田面积，施工占地尽量避让农田，废水、固体废物等不排放至农田内。河流一次性拦断施工时，选择在非灌溉季，尽量减轻对农田灌溉产生的不利影响。施工结束后，应及时对沿线交叉河流进行恢复。对于临时占用的农田，剥离的表土单独堆存，施工结束后及时进行表土还原、耕地复垦。 2、声环境保护措施 （1）噪声源控制措施 主要是指固定点源控制 ①施工单位尽量选用低噪声的施工机械和设备，从源头上降低噪声的影响。应尽量缩短高噪音机械设备的使用时间，配备、使用减震坐垫和隔音装置，降低噪声源的声级强度； ②加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声； （2）交通噪声控制 施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间，避开住宅集中区、学校等敏感目标和容易造成影响的时段，并对施工范围距离较近的居民区采取噪声防护措施，如设置挡板。运输车辆确实需要穿过周边村镇时，要限速行驶，一般不超过15km/h，并禁止使用喇叭，昼间施工时间期间12:30~14:00应避免通行。 （3）其他措施 ①合理安排施工时间 施工单位应合理安排施工时间，严禁夜间进行爆破等源强大的施工活动，尽量避免夜间施工，防止对周围居民的噪声干扰。 ②劳动保护措施 对于强噪声源，如作业区，尽量提高作业的自动化程度，实现远距离的监视操作，既可以减少作业人员，又可以使作业人员尽量远离噪声源。在施工过程中，当施工人员进入强噪声环境中作业时，如凿岩、钻孔、开挖、机械检修工等，应给施工人员配戴防噪声耳塞、耳罩、防声棉、防噪声头盔等个人防护工具，具体的防护工具根据不同岗位择优选取使用。 ③发布公告公示 加强与敏感点的沟通，在施工前首先在工程影响范围内，特别是工程周边敏感目标处，以张贴公告或其他方式对施工情况发布公告，以获得谅解。 3、地表水环境保护措施 本项目施工期水污染源主要为基坑开挖排水（含养护废水）、施工机械冲洗废水、淤泥中转堆存产生的废水。针对上述污染来源提出下列水环境保护措施： 基坑开挖排水（含养护废水）：本工程对基坑排水应采用直接向基坑投加絮凝剂，基坑水静置2小时后回用于洒水降尘，不外排。根据其他同类工程对基坑废水的处理经验，采用这种方法技术措施合理有效，经济节约。基坑上层抽排水SS一般≤70mg/L，满足要求。 施工机械冲洗废水：通过集水沟进行收集后，隔油沉淀处理后回用于场地清洗、抑尘等，不外排。 淤泥中转堆存产生的废水：在该贮存污泥的场地的四周设置沟渠将废水引致附近的沉淀池内进行沉淀处理，处理后将废水通过罐装车，运往垃圾填埋场污水处理站进行统一处理。 加强对施工人员的教育，贯彻文明施工的原则，严格按照施工操作规范执行，对施工期污水的排放进行严格管理，严禁施工污水乱排、乱流而污染水体及周围环境。 4、大气环境保护措施 （1）燃油废气的削减与控制 本工程使用的多为大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较轻型车辆高，因此，按照国家的有关规定，施工运输车辆必须执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老、旧车辆，要及时更新；燃油机械设备应选用符合国家有关卫生标准的施工机械，使其排放的废气符合国家有关标准。 按《汽车排污监管办法》和《汽车排放监测制度》要求，对施工区运输车辆进行监督管理，定期和不定期的对运输车辆排放的尾气进行监测，对未达标的车辆实施严厉的处罚措施或禁止其在施工区的使用。 （2）粉尘的消减与控制 为防止施工粉尘对环境空气质量的影响，施工作业区布置要远离居民区，并及时洒水，非雨天每天洒水不少于4~5次。此外，对施工区道路进行管理与养护，对进场道路和施工区道路进行硬化，使路面保持清洁，处于良好运行状况；为减少运输过程中的粉尘产生量，采用密闭式自卸运输车辆，原料和成品运输实行口对口密闭传递。同时，对回填土、废弃物和临时堆料应按指定的堆放地堆放，场地周围采取围挡措施，大风季节在临时堆料场上面被以覆盖物，防止大风引起的扬尘污染。 大气环境保护措施效果分析见表5-1。 表5-1本项目施工期扬尘、废气处理情况 类别 排放源 防治措施 预期治理效果 扬尘 材料的运输和堆放等作业，道路硬化，道路扬尘，土石方挖掘 加强施工管理，物料堆放和运输遮盖苦布，道路硬化，道路洒水，避免大面积开挖，协调施工季节 基本控制大气污染排放，不会对区域环境质量产生大影响 废气 施工机械和运输车辆 施工机械采用技术先进的设备，燃料采用优质燃料，避免超负荷工作，加强对施工机械和施工运输车辆的维护保养 产生量较少，影响暂时，随施工的结束，污染也随之结束 5、固体废物处理处置措施 施工期固体废物包括河道疏浚过程产生的土方、淤泥、建筑垃圾、生活垃圾。为避免施工产生的固体废物对周围环境产生不利影响，应采取以下处理处置措施： （1）淤泥通过堆场干化后，由灌装车运往就近垃圾填埋场进行处理。 （2）拟在三渡河施工沿线临时布设可移动式生活垃圾箱，生活垃圾集中收集，由当地环卫部门统一处理。 （4）本项目工程扫尾阶段会产生少量的建筑垃圾，包括废石料以及混凝土残渣等，可分类收集，外售给物资回收部门。 （5）剥离表土应该用于护坡绿化覆土，做到及时清运，避免长时间堆存； （6）车辆运输固体物料时时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、固体废物处理处置措施 （1）日常维护产生的固废 本项目在日常维护中会产生一定量的浮渣，以及少量的枯死植物等。通过定期打捞，运往垃圾填埋场处理。 |
| 其其他 | 1、环境监理 （1）环境监理 在施工期，为了实现环保目标，应依据环境保护设计要求，开展施工期环境监理，全面监督和检查各施工单位环境保护措施的实施效果，及时处理和解决出现的环境污染事件。 （2）监理机构 环境监理机构由建设单位组建的项目法人依据国家和水利部有关基本建设法规，按照招投标程序，委托具有环境保护监理经验的单位负责，监理单位须派驻现场1名专门的环境保护监理人员。 本工程环境监理委托具有环境工程监理资格的单位承担。环境监理责任主体为受委托的环境监理单位。衡阳市环境卫生事务中心及各段行政区域负责人进行协调、配合及监督等工作。 （3）监理内容 遵循国家及当地政府关于环境保护与方针、政策、法令，法规，由具有相应资质的环境监理机构监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保条款。主要监理内容为： ①编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容。 ②对工程承包商进行监理，防治和减轻施工作业引起的污染和植被、野生动植物的破坏行为。 ③全面监督和检查各施工单位环境保护措施落实情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。 ④全面检查施工单位负责的施工迹地的处理、恢复情况，主要包括边坡稳定、迹地恢复和绿化等。 ⑤监督落实环境监测的实施，审核有关环境报表，依据大气、噪声、水质等监测结果，对工程实施及管理提出相应的要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响。 ⑥在日常工作站做好监理记录及监理报告，参与竣工验收。 2、环境监测计划 （1）环境监测目的 环境监测是环境保护工作的基础。制订环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，了解区域环境污染状况，掌握环境污染动态变化规律，积累长期环境监测数据，评价各项污染减缓措施的有效性，验证环境影响预测的准确性，为项目的环境管理和环境影响的后评估提供依据。 （2）环境监测机构 依据项目污染特点和环境监测技术能力和条件，减少重复建设，项目的环境监测工作建议委托有资质的单位承担，制定监测计划保证顺利实施。 （3）监测计划 ①施工期监测计划 A、环境空气 监测项目：TSP、臭气浓度。 监测点：施工区域周界均布3个环境空气监测点位。 监测频率：施工高峰期监测1次。 B、声环境 监测项目：Leq(A) 监测点：施工区域周界均布7个声环境监测点位。 监测频率：施工高峰期1次。 C、水环境质量 监测点位：三渡河主河道施工河段起点断面、终点断面处共布设2个监测点。 监测项目：COD、BOD5、TP、TN、NH3-N、SS、DO。 监测频率：施工期监测1次。 ②运营期监测计划 为了解其生态修复工程对水质的整治效果，定期进行监测： 监测点位：三渡河主河道河施工河段起点断面、终点断面处共布设2个监测点。监测项目：COD、BOD5、TP、TN、NH3-N、SS、DO。 监测频率：枯水期监测1次。 |
| 环保投资 | 本工程总投资3009.3万元，其中环境保护投资86万元，占工程总投资的2.86%，其费用构成见表5-2。 表5-2 工程环境保护投资一览表 时期 项目 治理措施 投资 万元 施 工 期 水环境 施工废水 修建截排水沟及沉淀池 10 生活污水 生活污水通过化粪池处理后用作农肥 大气环境 粉尘及尾气 设置围挡、洒水降尘，干旱季节每天3~4次。选择符合环保标准的施工机械，并定期维修保养 10 声环境 施工机械噪声 采取低噪声工艺和设备、禁止夜间运行高噪声设备；合理安排施工时间，提前告知附近居民 5 固体废物 生活垃圾 施工期采用垃圾桶分类收集 1 淤泥 防渗膜、围挡、遮雨棚等 8 生态环境 临时占地植被恢复、临时占地补偿 20 施工期监测 水、气、声 6 运营期监测 水 10 环境监理 委托专业单位编制环境监理报告 6 固体废物 浮渣、枯死植物 定期收集，运往垃圾填埋场 10 合计 / 86 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 控制占地，优先避让。占地区表土剥离，单独存放。恢复植被 | 满足环评提出的相关措施 | / | / |
| 水生生态 | 减少扰动，施工废水不进入地表水体 | 满足环评提出的相关措施 | / | / |
| 地表水环境 | 减少扰动，施工废水不进入地表水体 | 满足环评提出的相关措施 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 进场道路施工、材料设备运输必须安排在昼间进行；对进场道路、场内道路沿线居民声环境进行跟踪监测；居民点附近道路改造安排在昼间，并提前告知附近居民。施工营地禁止夜间施工，如因进度原因必须在夜间施工的，需在距离较近的居民点进行公示，并在环保部门进行备案；采取低噪声工艺和设备；禁止夜间运行高噪声设备 | 达标排放，噪声不扰民；进场道路施工、材料设备运输必须安排在昼间进行。检查施工环境监理，调查施工期运输是否安排在白天，调查施工期噪声跟踪监测结果及相应采取的环保措施。施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》表1标准 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 洒水降尘，干旱季节每天3~4次。选择符合环保标准的施工机械和运输车辆，并定期维修保养。 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的二级标准及无组织排放监控浓度限值。 | / | / |
| 固体废物 | 淤泥置于垃圾填埋场，平整绿化。生活垃圾交由当地部门进行统一清运。 | 均得到合理处置 | 打捞的浮渣妥善处理 | 均得到合理处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 环境监测及监测报告；环境监理报告 | 按要求开展了各项环境管理内容 | 环境监测及监测报告 | 按要求开展各项环境管理内容 |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

本项目符合相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划。建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施的情况下，本项目施工期可能对周围环境造成一定程度的暂时影响，根据环境影响分析施工期的环境影响对区域环境质量的影响不大，且随着施工期的结束，相应的环境影响随之逐渐消失，不会遗留环境问题；通过本项目的实施，对三渡河的水质将有所改善，并对三渡河水生生态环境的改善也起到一定的促进作用，且此有利的环境影响是长期的。总体来看，本项目的实施对区域环境质量的改善是有利的，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。