# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 湖南凯伦新材料有限公司环保型塑胶跑道材料项目

建设单位（盖章）： 湖南凯伦新材料有限公司

编制日期：         二〇二一年十二月

中华人民共和国生态环境部

技术评审意见修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ①核实项目原辅材料种类、数量、理化性质，存放方式；成品存放方式；②完善项目工艺流程图及产生节点图，完善说明反应釜投料、反应、出料各阶段产排污分析，说明反应釜清理方式及说明其产排污。 | ①已核实，修改见P9，表2-2及P10~16； ②已完善，修改见P18~20及P35； |
| 2 | ①完善项目所在地环境功能达标性分析补充纳污水体（或项目雨水、事故纳污水体的达标性评价）；②完善项目主要环保目标方位、距离和规模。 | ①已完善，修改见P23~24； ②已完善，修改见P24~25； |
| 3 | ①细化运营期废气环保措施可达性分析；②完善原材料包装物属性判别说明；③加强项目环境风险环节识别，说明事故情景下污染物可能去向，强化防控措施要求。 | ①已细化，修改见P33~35； ②已完善，修改见P38，表4-12； ③已加强，修改见P38~40； |
| 4 | ①完善环保投资估算表、“三同时”验收一览表、②环保措施监督检查清单，强化项目污染物排放控制与排污许可证的衔接 | ①已完善，修改见P42~43，表4-14及表4-15； ②以强化，修改见P44~45 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	44

六、结论	46

附表

附表1、建设项目污染物排放量汇总表

附件

附件1 营业执照

附件2 租赁合同

附件3 专家评审意见

附件4 签到表

附件5 质量保证单

附图

附图1 项目地理位置示意图

附图2 建设项目平面布置图

附图3 项目现状监测布点图

附图4 项目环境保护目标示意图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南凯伦新材料有限公司环保型塑胶跑道材料项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 刘坤 | 联系方式 | 13450030839 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）衡阳市衡阳县（区）樟树乡（街道）樟树坳社区石禾组（具体地址） |
| 地理坐标 | （东经112度29分29.89秒，北纬26度55分10.70秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2916 运动场地用塑胶制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29、塑料制品292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2022年3月~2022年9月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为塑胶跑道材料生产业，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、工艺及生产能力均不在淘汰类或者限制类之列，是符合国家产业政策要求的。 2、选址合理性 本项目位于衡阳市衡阳县樟树乡樟树坳社区石禾组，本项目租赁衡阳市王牌广告有限公司空置厂房进行生产加工。场地周围尚未发现文物古迹、有价值的自然景观和稀有动植物种等需要特殊保护的对象；项目区域交通比较便利；评价区内无国家和省级保护野生动植物；项目评价范围内无学校、医院、特殊文物保护单位及水源保护区等敏感点；项目污染物排放量极小，环保措施可行，污染程度和范围有限，项目营运对周围环境质量影响不大。因此，项目选址合理。 3、平面布置合理性 本项目位于湖南省衡阳市衡阳县樟树乡樟树坳社区石禾组，项目东侧临近315省道，本项目入口位于项目租赁厂房南侧，由北向南依次布置为加工区、成品区、原料区、包装区、办公区、仓库以及实验室，厂房分布合理均匀，设有消防设备设施，厂区各工序紧密相接，符合生产行业要求，满足生产工艺要求，厂区布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求，具体见附图。 4、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》：重点地区严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 根据《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》：要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造、制药等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。方案中提到“工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到30%以上；试点推行水性涂料，积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设高效治理设施，实现达标排放”。 根据2018年11月19日生态环境部部长信箱《关于无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业的回复》：《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。项目属于环保塑胶跑道项目，仅有少量VOCs排放，年排放量小，不属于VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，因此本项目未入园区。项目产生的有机废气经UV光解+活性炭吸附后可达标排放，符合要求。 综上，项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关内容要求。 4、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于衡阳县樟树乡樟树坳社区石禾组，根据《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）中生态红线区范围，本项目不触及生态保护红线。 （2）环境质量底线 环境质量底线分为大气环境质量底线、水环境质量底线、土壤环境风险防控底线。 根据衡阳县县城2020年环境空气质量监测点位的常规监测数据，项目所在区域的环境空气质量数据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项检测指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，满足大气环境质量底线要求。 项目区域地表水体为蒸水，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）要求，项目区域属于蒸水英陂拦河坝至湘江入河口河段（52.0km），属于工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准。本次环评引用《衡阳县县城污水处理厂提标改造项目环境影响评价报告表》2019年1月13~15日的地表水监测数据，根据监测结果可知，蒸水监测断面足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准要求，满足水环境质量底线要求。 本项目租赁衡阳市王牌广告有限公司已建的钢结构厂房进行生产建设，未占用农地及耕地，满足土壤环境风险防控底线要求。 （3）资源利用上线 ①能源利用上线 本项目主要使用清洁能源电能，符合能源利用总量、结构和利用效率要求，同时不涉及到高污染燃料禁燃区，未达到能源资源利用上线。 ②水资源利用上线 本项目不涉及到自然资源资产核算及管控，无相关利用上线要求；本项目用水采用自来水，为地表水资源，不涉及地下水、生态用水要求，项目用水能得到满足，也不达到水资源利用上线。 ③土地资源利用上线目标 本项目位于衡阳县樟树乡樟树坳社区石禾组，用地性质为工业用地，已具备相关不动产权证和许可证等用地用房手续，不新征用地，可实现土地资源有序利用与有效保护，未达到土地资源利用上线。 综上，本项目满足资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于衡阳县樟树乡樟树坳社区石禾组，根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（衡政发〔2020〕9号）》中附件1：衡阳市环境管控单元图，可知本项目属于衡阳市一般管控单元，环境管控单元编码为ZH43042130004。本环评通过进一步对照衡阳市生态环境准入清单分析，可知本项目与生态环境分区管控相适应，具体内容如下： 表1-2 建设项目与一般管控要求对照一览表 管控维度 管控要求 本项目情况 是否符合 空间布局约束 ①新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； ②养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。 项目不涉及即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，可以不入园 符合 污染物排放管控 ①完善污水收集配套管网，工业集聚区要建立水环境管理档案，实现“一园一档”。新建、升级园区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。加强城镇污水管网建设，提高城镇污水处理率。启动乡镇污水处理设施及配套管网建设，建制镇污水处理率达到55%，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 ②完成“散乱污”涉气企业整治工作，重点工业企业完成无组织排放治理改造，强制推进清洁生产审核；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。加快推进园区内淘汰取缔燃煤小锅炉、实施集中供热、清洁能源替代。禁止露天烧烤直排，禁止垃圾、秸秆和落叶露天焚烧。 ③积极推进垃圾收运体系建设，建设覆盖城乡的垃圾收运系统；严格监督分类垃圾分类收集、分类处理。推进农村环境综合整治全县域覆盖；畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到85%以上。 本项目位于衡阳县樟树乡樟树坳社区石禾组，场内无生产废水产生。生活垃圾及生产固废能得到合理处置，使用清洁能源电能，仅产生极少量的VOCs。项目区域覆盖垃圾收运体系 符合 环境风险防控 ①加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 ②根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。 本项目即将编制应急预案；本项目厂区地面已硬化，项目生产不涉及重金属 符合 资源开发效率要求 ①能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 ②水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。 本项目涉及的能源为电及天然气，属于清洁能源，本项目用水仅为生活用水 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 项目建设于湖南省衡阳市衡阳县樟树乡樟树坳社区石禾组，租赁衡阳市王牌广告有限公司已建的钢结构厂房进行生产，项目总占地面积1000m2，本项目共有1间钢架结构的封闭厂房，其中包括成品区（建筑面积为200m2）、加工区（建筑面积为100m2，加工区共设6个5T的搅拌釜，其中用于生产水性丙烯酸材料、水性硅PU材料、水性地坪材料搅拌釜各2个、原料区（建筑面积为400m2）、仓库（建筑面积为100m2）、包装区（建筑面积为100m2）以及办公区、实验室，项目工程由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。建设项目主要建设内容一览表见表1.2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别 工程名称 工程内容（建筑面积） 备注 主体工程 成品区 本项目成品区位置位于西北方向，建筑面积为200m2 新建 加工区 本项目加工区位于厂区东北部，建筑面积为100m2，设置有6台搅拌罐，内设年加工生产水性丙烯酸材料1000吨、水性硅PU材料2000吨、水性地坪材料1000吨生产线 新建 原料区 本项目原料区位于中部偏东的位置，建筑面积为400m2 新建 包装区 位于本项目的西南侧，建筑面积为100m2 新建 公用工程 供电 市政供电 / 给水 来源于自来水 供气 使用灌装液化气 排水 生活污水经过化粪池预处理后用作农肥 / 辅助工程 仓库 仓库位于本项目西南位置，建筑面积为40m2 新建 办公室 办公室位于本项目西南角处，建筑面积为100m2 新建 实验室 位于生产车间东南角，面积约为40m 2 ，主要为跑道面层试制 新建 环保工程 废气治理设施 ①对水性丙烯酸、水性硅PU面漆生产区、水性地坪涂料生产区有机废气进行收集（抽真空废气全部收集，搅拌、分装有机废气收集效率不低于90%，风机风量为2000m3/h），收集后的废气经UV光解装置（处理效率50%）+活性炭吸附装置（吸附效率不低于80%）吸附处理后经15m高排气筒（编号2#，内径0.3m）排放 ②水性丙烯酸、水性硅PU面漆以及水性地坪涂料生产粉尘设集气罩+布袋除尘设施+15m高排气筒（1#）；要求粉尘收集效率为90%以上，去除效率为95%以上； ③锅炉燃气直接经20m高排气筒（3#）排放； 新建 废水治理设施 ①生活废水：生活污水经过化粪池预处理后用于农肥； ②洗罐废水：分别设置两个水性丙烯酸洗罐废水收集桶（1t/桶）、水性硅PU面漆洗罐废水收集桶（1t/桶）、水性地坪涂料洗罐废水收集桶（1t/桶）用于收集、暂存洗罐废水，洗罐废水暂存后回用于生产。 新建 固废治理设施 项目生活垃圾收集后交由环卫部门清运；废包装材料收集后外售废品回收单位；废材料包装桶暂存于危废暂存间后，交由有资质的公司进行处置 新建 噪声治理设施 选用低噪设备、基础减振、建筑隔声 新建 2、主要产品及产能 本项目主要从事水性涂料、体育场地铺装材料、水性地坪材料等的加工生产，年加工生产水性丙烯酸材料1000吨、水性硅PU材料2000吨、水性地坪材料1000吨。项目主要产品方案详见下表。 表2-2 本项目主要产品方案 产品名称 年产量 包装规格 水性丙烯酸材料 1000吨 50kg/桶~220kg/桶 水性硅PU材料 2000吨 水性地坪材料 1000吨 3、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设备见表2-3： 表2-3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 数量 型号/规格 使用工序 1 冷凝器 1台 Φ25*2.5*3000 | / 2 电子秤 5台 1吨 称量 3 进料桶 2台 进料工序 4 螺杆输送机 2台 传输粉料至配料搅拌釜 5 密封式分散罐（带搅拌装置） 6台 5000L 搅拌 6 封闭式砂磨机 4台 200L 研磨 7 抽真空机 5台 11KW 抽真空 8 齿轮油泵 2台 2CY-29/10-Y304 输送 9 真空泵 3台 2SK-6 输送 10 管道离心泵 2台 ISW80-160 输送 11 天然气水蒸气锅炉 1台 0.5t 供热系统 4、主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目主要原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源一览表 序号 名称 年用量 状态 包装方式及规格 最大储存量 储存位置 1 水性丙烯酸乳液 300吨/年 液体 桶装，220Kg/桶 10吨 原料仓库 2 水性聚氨酯树脂 600吨/年 液体 桶装，220Kg/桶 10吨 3 丙三醇 17吨/年 液体 桶装，200Kg/桶 2吨 4 分散剂 6吨/年 液体 桶装，50Kg/桶 0.5吨 5 附着力促进剂 8吨/年 液体 桶装，50Kg/桶 1吨 6 钙粉 33.3吨/年 粉体 袋装，100Kg/袋 1.5吨 7 820A粉料 20吨/年 粉体 袋装，50Kg/袋 1吨 8 防腐剂 22吨/年 液体 桶装，50Kg/桶 1.5吨 9 水性消泡剂 5吨/年 液体 桶装，50Kg/桶 0.5吨 10 多功能助剂 8吨/年 液体 桶装，50Kg/桶 1吨 11 BDE成膜助剂 113吨/年 液体 桶装，50Kg/桶 10吨 12 钛白粉 14吨/年 粉体 袋装，50Kg/袋 1吨 13 滑石粉 216吨/年 粉体 袋装，50Kg/袋 20吨 14 植物色浆 83吨/年 液体 桶装，50Kg/桶 5吨 15 耐磨助剂 16吨/年 液体 桶装，50Kg/桶 1吨 16 纤维素 4吨/年 粉体 袋装，50Kg/袋 0.5吨 17 润湿剂 3.3吨/年 液体 桶装，50Kg/桶 0.3吨 18 增稠剂 6.6吨/年 液体 桶装，50Kg/桶 0.5吨 20 水性环氧树脂 150吨/年 液体 200公斤/桶 10吨 21 去离子纯水 50吨/年 液体 自制 4吨 22 水性环氧固化剂 250吨/年 液体 200公斤/桶 20吨 23 水性色浆 15吨/年 液体 25公斤/桶 1吨 24 硅微粉 530吨/年 粉体 袋装，50Kg/袋 20吨 25 水性分散剂 5吨/年 液体 200公斤/桶 0.5吨 26 自来水 1615吨/年 液态 -- -- 市政供水管网 27 电 30万kw·h -- -- -- 市政电网 28 天然气 7.68万m3/a -- -- 1吨 灌装天然气 主要原辅材料理化性质： 水性丙烯酸乳液：丙烯酸酯单体为主的乙烯基单体经乳液聚合而成。乳白色带蓝色荧光乳状液体。主要成分为丙烯酸酯聚合物40%、水60%，分子量2000~10000，可与水混溶，具有高稳定性，常用于水性光油、水性油墨、纸品类上光、涂料、工艺品等。 水性聚氨酯：外观性质：液体，触变的；颜色：白色，混浊的；气味：轻微的固有气味；pH：7-9；密度：约1.05g/cm³（20°C）；初沸点：97°C；闪点：初沸点以下无闪点；引燃温度：约425°C；化学稳定性：正确储存或操作时，无热分解。 丙三醇：中文名：丙三醇是无色味甜澄明黏稠液体。无臭。有暖甜味。俗称甘油，能从空气中吸收潮气，也能吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫。难溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚和油类。相对密度1.26362、熔点17.8℃、沸点290.0℃(分解)、折光率1.4746、闪点(开杯)176℃。急性毒性:LD50:31500 mg/kg(大鼠经口)。 丙三醇是甘油三酯分子的骨架成分。当人体摄入食用脂肪时，其中的甘油三酯经过体内代谢分解，形成甘油并储存在脂肪细胞中。因此，甘油三酯代谢的最终产物便是甘油和脂肪酸。 分散剂：是一种聚丙烯酸盐分散剂，为淡黄色或琥珀色透明液体，固含量:40%±1%，pH值:7~8，黏度:500~700mPa·s，易溶于水。 附着力促进剂：是一种软的特殊用途的助剂型树脂，具有广泛的相容性，用于改善不同基料对金属和无机物以及某些塑料附着力涂料的内层附着力。对于有些基材，附着力促进树脂还能提高室温和低温时的柔韧性。 钙粉：分子式：CaCO3，外观性质：白色粉末或无色结晶，溶解性：可溶于乙酸、盐酸等稀酸，难溶于稀硫酸，几乎不溶于水和乙醇，燃烧性：不可燃，熔点：1339°C。 820A粉料：是一种白度极高，粒径较细的合成硅酸铝钠盐，纯度高，粒径分布均匀，易分散，极好的稳定性能，主要用于水性内外墙涂料、装饰性涂料、工业底漆、缎光涂料、纺织印花浆、纸张涂层、印刷油墨等领域。项目所用水性消泡剂，为改性聚有机硅烷。白色液体。常温常压下性质稳定。经采取以上措施后。项目环境影响可控。大气污染物能够达标排放。水务，能得到妥善处理。水污染物能得到妥善处理。 防腐剂：主要成分为异噻唑啉酮，是一种广谱、高效、低毒的非氧化性杀菌剂，浅蓝色或绿色液体，PH值约为3-5，密度﹥1.020，完全溶于水，具有优异的性价比，良好的抑菌效果。 水性消泡剂：项目所用水性消泡剂为改性聚有机硅氧烷，白色液体，常温常压下性质稳定，沸点约100℃。 BDE成膜助剂：本品为酯类高沸点有机化合物，无色透明液体，不溶于水，溶于乳胶粒。可与乙醇、乙醚、丙酮、甲苯、乙烷及酯类等有机溶剂混溶，常应用于水性高分子乳胶漆，可以有效降低成膜温度，提高乳胶漆的涂膜质量，成膜助剂已在外墙乳胶漆、柳编漆、水性木器漆、水性工业漆等方面有广泛使用。 多功能助剂：澄清液体，可以作为各种类型乳胶漆的多功能助剂，在配方中作为强力共分散剂可以防止颜料再凝聚。同时，多功能助剂对漆层的所有性能贡献出显著的优越性。 钛白粉：分子式：TiO2，105℃挥发份(%)：≤0.5，溶解性：不溶于水、脂肪，也不溶于稀酸及无机酸、碱，只溶于氢氟酸，化学稳定性：极度稳定，常温下几乎不与其他元素和化合物反应，光化学活性：在光作用下，钛白粉可发生连续的氧化还原反应，热稳定性：热稳定性好。 滑石粉：Mg3〔Si4O10〕(OH)2，溶解性：水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解，熔点：800°C，密度：2.7-2.8，外观：白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感，无毒，可作药用。 耐磨助剂：糊状高分子量有机硅添加剂。可以降低摩擦系数，防粘连，提高抗磨损性能，提供非常好的手感，添加量少，广泛应用于涂料工业领域。使用时用水开稀，分散均匀，再添加到体系里。 纤维素：CAS号：9004-62-0，分子式：（C2H6O2）x，白色易流动粉末。易溶于冷水和热水，水溶液的pH为6.5-8.5。不溶于有机溶剂。对热稳定。 增稠剂：涂料流动性能的调节剂，可以改善涂料的流动性、施工性、提高触变性，并克服入了流坠、沉降等。本项目使用的是一种丙烯酸系乳液型增稠剂，具有粘度低、增稠能力强、稳定性好、不易长霉且无毒不燃等特点。 水性环氧树脂：本产品用为非离子型水性环氧树脂，非离子型水性环氧是在环氧树脂链上引入亲水性聚氧乙烯基团，同时保证每个改性环氧树脂分子上有两个或两个以上环氧基，所得的改性环氧树脂不用外加乳化剂即能自分散于水中形成乳液。如先用聚氧乙烯二醇、聚氧丙烯二醇和环氧树脂反应，形成端基为环氧基的加成物，利用此加成物和环氧当量为190的双酚A环氧树脂和双酚A混合，以为催化剂进行反应，可得到含有亲水性聚氧乙烯、聚氧丙烯链段的环氧树脂。这种环氧树脂不用外加乳化剂即可溶于水中，且由于亲水链段包含在环氧树脂分子中，因而增强了涂膜的耐水性。并且在引入聚氧化乙烯、氧化丙烯链段后，交联固化的网链分子量有所提高，交联密度下降，形成的涂膜有一定的增韧作用。水性环氧树脂的主要特点是防腐性能优异，除用于汽车涂装外，还用于水性工业涂料、医疗器械、电器和轻工业产品等领域。水性环氧树脂涂料的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。这是通常的水性丙烯酸涂料和水性聚氨酯涂料所无法比拟的。水性环氧树脂以其突出的性能优势，使制备得到的水性。环氧树脂涂料同样具有优异的性能，从而在水性产品大家族里地位越来越重要，专家认为水性环氧树脂在环保化的今天，前景十分开阔。 水性环氧固化剂：本产品使用的为水溶性水性环氧固化剂，不含任何有机溶剂，一般与水性环氧树脂配套使用，水性环氧树脂与水性环氧固化剂的相容性越好，越有利于固化剂微粒与环氧树脂微粒相互内部扩散，固化反应的进行，固化反应在分子之间进行，因而固化反应进行得比较完全，所形成的固化物也是均相的，广泛应用于各种水性工业涂料。 硅微粉：硅微粉是一种无毒、无味、无污染的无机非金属材料。由于它具备耐温性好、耐酸碱腐蚀、导热系数高、高绝缘、低膨胀、化学性能稳定、硬度大等优良的性能，被广泛用于化工、电子、集成电路(IC)、电器、塑料、涂料、高级油漆、橡胶、国防等领域。随着高技术领域的迅猛发展，硅微粉亦将步入新的历史发展时期。 硅微粉是由天然石英(SiO2)或熔融石英(天然石英经高温熔融、冷却后的非晶态SiO2)经破碎、球磨(或振动、气流磨)、浮选、酸洗提纯、高纯水处理等多道工艺加工而成的微粉。 1、硅微粉外观为灰色或灰白色粉末﹑耐火度>1600℃。容重:200~250千克/立方米。硅灰的化学成份见下表: 2、硅微粉的细度:硅灰中细度小于1微米的占80%以上，平均粒径在0.1~0.3微米，比表面积为:20~28m²/g。其细度和比表面积约为水泥的80~100倍，粉煤灰的50~70倍。石英粉常用规格为400目，800目，1000目，1500目及2000目。 3、颗粒形态与矿相结构:硅灰在形成过程中，因相变的过程中受表面张力的作用，形成了非结晶相无定形圆球状颗粒，且表面较为光滑，有些则是多个圆球颗粒粘在一起的团聚体。它是一种比表面积很大，活性很高的火山灰物质。掺有硅灰的物料，微小的球状体可以起到润滑的作用。 4、具有良好的绝缘性:由于硅微粉纯度高，杂质含量低，性能稳定，电绝缘性能优异，使固化物具有良好的绝缘性能和抗电弧性能。 5、能降低环氧树脂固化反应的放热峰值温度，降低固化物的线膨胀系数和收缩率，从而消除固化物的内应力，防止开裂。 6、抗腐蚀性:硅微粉不易与其他物质反应，与大部分酸、碱不起化学反应，其颗粒均匀覆盖在物件表面，具有较强的抗腐蚀能力。 7、颗粒级配合理，使用时能减少和消除沉淀、分层现象;可使固化物的抗拉、抗压强度增强，耐磨性能提高，并能增大固化物的导热系数，增加阻燃性能。 8、经硅烷偶联剂处理的硅微粉，对各类树脂有良好的浸润性，吸附性能好，易混合，无结团现象。 9、硅微粉作为填充料，加进有机树脂中，不但提高了固化物的各项性能，同时也降低了产品成本。 经查询：项目产品生产过程中使用的原辅材料均不属于《危险化学品名录（2015版）》及《危险货物品名表》（GB 12268-2012）中所公布的危险化学品和危险货物。 项目生产过程中使用的原辅材料均不在国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》所公布的限制类或淘汰类原料。 项目的物料平衡见表2-5。 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 序号 产品名称 产品产量 原料名称 使用量 1 水性丙烯酸 1000吨/年 自来水 335吨/年 水性丙烯酸乳液 300吨/年 润湿剂 3.3吨/年 增稠剂 6.6吨/年 钙粉 33.3吨/年 滑石粉 216吨/年 丙三醇 17吨/年 硅微粉 13吨/年 分散剂 2吨/年 防腐剂 8吨/年 BDE成膜助剂 33吨/年 附着力促进剂 2吨/年 纤维素 1吨/年 多功能助剂 2吨/年 植物色浆 27吨/年 2 水性硅PU面漆 2000吨/年 自来水 1166吨/年 水性聚氨酯树脂 600吨/年 水性消泡剂 5吨/年 耐磨助剂 6吨/年 钛白粉 14吨/年 820A粉料 20吨/年 硅微粉 20吨/年 分散剂 4吨/年 防腐剂 14吨/年 BDE成膜助剂 80吨/年 附着力促进剂 6吨/年 纤维素 3吨/年 多功能助剂 6吨/年 植物色浆 56吨/年 3 水性地坪涂料 1000吨/年 水性环氧树脂 150吨/年 水性分散剂 5吨/年 去离子纯水 50吨/年 水性环氧固化剂 250吨/年 水性色浆 15吨/年 硅微粉 530吨/年 5、总平面布置 本项目位于湖南省衡阳市衡阳县樟树乡樟树坳社区石禾组，项目东侧临近315省道，本项目入口位于项目南侧，由北向南依次布置为成品区、加工区、原料区、包装区、办公区、仓库以及实验室，厂房分布合理均匀，设有消防设备设施，厂区各工序紧密相接，符合生产行业要求，满足生产工艺要求，厂区布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求，具体见附图。 6、公用工程 （1）用水工程 项目供水水源为市政给水管网，本项目生产过程中需要用水，项目主要用水为员工生活用水、生产用水、锅炉用水、洗罐用水以及地面清洁用水。本项目用水根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）核算，其情况详细情况如下表所示。 表2-6 本项目用水一览表 序号 用水项目 用水标准 数量 新鲜水用水量（m3/d） 循环水用水量（m3/d） 新鲜水用水量（m3/a） 1 生产用水 -- -- 5.45 0 1551 2 锅炉用水 0.5m3/h 8h/d 0.2 3.8 48 3 生活用水 80L/人·d 3人 0.24 0 57.6 4 地面清洁用水 0.1L/m2·周 1000m2 / 0 3.5 5 洗罐用水 1m3/d 1 1 0 240 6 总计 / / 7.01 3.8 1900.1 （2）排水工程 本项目厂区实行雨、污分流制。项目生产过程中地面清洗方式主要为湿拖把拖地，无清洗废水产生。项目纯水制备使用活性炭吸附罐过滤，不产生废水。生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.19m3/d（45.6m3/a），生活污水（食堂废水经隔油池预先处理）经化粪池预处理后用作农肥。锅炉用水为循环用水，不外排。洗罐用水经废水收集桶收集后回用于生产，不外排。 项目水平衡见图2-1。 图2-1 水平衡图 （3）供电工程 项目用电主要为生产、办公用电，由当地市政电网供电。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员3人，项目不设员工宿舍及食堂。每天8小时制班，年运营240天。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目营运期主体生产工艺及产污环节图见下图2-2及图2-3。 （1）水性丙烯酸、水性硅PU面漆生产工艺流程图 注：（G—废气，N—噪声，S—固体废物，W—废水） 图2-2 水性丙烯酸、水性硅PU面漆生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明如下： 投料：在生产过程中，水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯树脂等液态原料是直接用管道连接原料桶，用泵抽取后进入配料搅拌釜；粉料通过人工倒入方式进入投料桶，再由螺旋输送机输送至配料搅拌釜，故投料过程中会有粉状原料外逸，进而形成粉尘污染物。液态物料进料过程会产生少量的挥发性废气。 搅拌：项目原材料在配料搅拌釜内搅拌均匀后，通过管道输送至密闭式搅拌釜进行搅拌，通过搅拌混合均匀。搅拌时长为2h，搅拌时温度为100℃，热源为天然气蒸汽锅炉蒸汽介质传导而来。项目使用的均为密闭式搅拌罐，故此工序不会产生搅拌粉尘，但会产生少量有机废气。 抽真空：搅拌均匀后的混合液静置（静置12h）过程容易产生气泡，项目利用抽真空设备对搅拌罐抽真空，防止产生气泡，保证产品的质量。抽真空过程有机废气被抽出，抽出的有机废气经液封装置后，外逸。 分装：利用搅拌设备自带的排口将静置后的溶液对外购的包装桶直接进行小桶分装，即可成为产品出货。 说明：（A）工艺说明：①水性丙烯酸涂料生产工艺简述：将钙粉、滑石粉、硅微粉、纤维素投料至投料桶内，再由螺杆输送机输送至配料搅拌釜内，自来水、水性丙烯酸乳液、润湿剂、增稠剂、丙三醇、分散剂、防腐剂、BDE成膜助剂、附着力促进剂、多功能助剂、植物色浆直接由泵抽至配料搅拌釜内，配料搅拌釜至投料开始时便进行搅拌分散，投料结束后再搅拌5分钟。然后由管道输送至密闭式搅拌釜内进行搅拌，搅拌温度为100℃。搅拌2h后，然后通过真空机将混合液抽真空，防止产生气泡，即可分装成产品出货。②水性硅PU面漆生产工艺：将钛白粉、820A粉料、硅微粉、纤维素投料至投料桶内，再由螺杆输送机输送至配料搅拌釜内，自来水、水性聚氨酯树脂、水性消泡剂、耐磨助剂、分散剂、防腐剂、BDE成膜助剂、附着力促进剂、多功能助剂、植物色浆直接由泵抽至配料搅拌釜内，配料搅拌釜至投料开始时便进行搅拌分散，投料结束后再搅拌5分钟。然后由管道输送至密闭式搅拌釜内进行搅拌，搅拌温度为100℃。搅拌2h后，再对其分散搅拌均匀，然后通过真空机将混合液抽真空，防止产生气泡，即可分装成产品出货。 （B）项目产品均采用桶装，根据客户要求，包装规格可为50公斤/桶~220公斤/桶，储存量约为55吨/月，项目不设储罐。 （C）项目使用的水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯树脂等在常温常压下性质稳定，无有机化合物挥发。 （D）项目所用原辅材料化学性质稳定，且项目原辅材料中不含酸、碱，加工过程只升温溶解，只对材料进行混合均匀，故项目搅拌、研磨过程不会发生化学反应，仅为物理混合过程。 （2）水性地坪涂料工艺流程图 注：（G—废气，N—噪声，S—固体废物，W—废水） 图2-3 水性地坪涂料工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明如下： 投料：在生产过程中水性色浆、水性环氧固化剂、水性环氧树脂、水性分散剂、去离子纯水等是通过管道抽取后进入搅拌设备；硅微粉通过人工倒入方式进入投料桶，再由螺旋输送机输送至搅拌桶。故投料过程中会有粉状原料外逸。 搅拌：项目原材料在配料搅拌釜内搅拌均匀后，通过管道输送至密闭式搅拌釜进行搅拌，通过搅拌混合均匀。搅拌时长为2h，搅拌时温度为100℃，热源为天然气水蒸气锅炉导热介质（水蒸气）传导而来。项目使用的均为密闭式搅拌罐，故此工序不会产生搅拌粉尘，但会产生有机废气。 分装：利用搅拌设备自带的排口将静置后的溶液对外购的包装桶直接进行小桶分装，即可成为产品出货。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、项目主要污染源、已经采取的治理措施及存在的主要问题 本项目位于湖南省衡阳市衡阳县樟树乡樟树坳社区石禾组村，租赁衡阳市王牌广告有限公司钢结构厂房，本项目无其他原辅材料及其他污染物遗留，仅留下空置厂房，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状评价 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。依据上述新版大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了衡阳县县城2020年环境空气质量监测点位的常规监测数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对衡阳县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，颗粒物、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，详细统计见表3-1。 表3-1 2020年衡阳县县城市空气监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/Nm3） 标准值/（μg/Nm3） 达标情况 SO2 年 均质量浓度 7 60 达标 NO2 年平均质量浓度 15 40 达标 PM10 年平均质量浓度 54 70 达标 PM2.5 年平均质量浓度 33 35 达标 CO 95%日平均质量浓度 1.0mg/m3 4mg/m3 达标 O3 90%8h平均质量浓度 126 160 达标 根据监测结果，评价区域空气环境各指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准，说明本项目所在评价区域为环境空气质量为达标区。 （2）环境空气质量现状补充监测 ①监测点位布设： G1：项目上风向300m处； G2：项目下风向90m处 ②监测因子：TVOC； ③监测时间与频次：2020年10月10日~16日连续监测7天。 ④评价标准：参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D； ⑤评价方法：采用超标率和超标倍数等数理统计方法进行评价； ⑥监测结果：监测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测统计结果 监测点 监测 项目 日平均浓度（mg/Nm3） 标准值（mg/m3） 评价结果 浓度范围 最大超标倍数 超标率（%） G1 TVOC 0.30~0.36 / 0 0.60 达标 G2 0.26~0.29 / 0 0.60 达标 由上表分析可知，项目评价区域内特征污染物TVOC监测时段内一次值均能够达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D中规定的浓度限值要求。项目区大气环境质量较好。 2、地表水环境 本次评价采用《衡阳县县城污水处理厂提标改造项目环境影响评价报告表》2019年1月13~15日的地表水监测数据，其监测点为W1：衡阳县污水处理厂排污口上游200m，W2：衡阳县污水处理厂排污口下游1000m，衡阳县县城污水处理厂位于本项目西南侧2km处； （1）监测断面 W1：衡阳县污水处理厂排污口上游200m； W2：衡阳县污水处理厂排污口下游1000m； （2）监测项目及监测时间 监测因子主要为pH、CODCr、SS、BOD5、氨氮、石油类、粪大肠菌群共7项，监测时间为2019年1月13~15日。 （3）评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （4）评价方法 采用超标率和最大超标倍数等数理统计法进行评价。 （5）监测结果统计及评价 地表水监测结果及统计见表3-2。 表3-2 监测结果统计表 单位：mg/L(pH 无量纲) 监测 断面 监测 项目 监测结果 最大超标 倍数 超标率 （%） GB3838-2002 IV类标准 评价 结果 W1：衡阳县污水处理厂排污口上游500m pH 7.34~7.40 -- -- 6~9 达标 CODcr 14 0 0 30 达标 SS 23~25 -- -- -- -- BOD5 2.3 0 0 6 达标 氨氮 0.442~0.451 0 0 1.5 达标 石油类 0.02 0 0 0.5 达标 粪大肠菌群 （个/L） 3300~3500 0 0 20000 达 W2：衡阳县污水处理厂排污口下游1000m pH 7.39~7.44 -- -- 6~9 达标 CODcr 14~15 0 0 30 达标 SS 28~29 -- -- -- -- BOD5 2.0~2.5 0 0 6 达标 氨氮 0.447~0.448 0 0 1.5 达标 石油类 0.02 0 0 0.5 达标 粪大肠菌群 （个/L） 3400~7900 0 0 20000 达标 根据监测结果，蒸水断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，满足水环境功能区划要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目主要环境保护目标见表3-4、表3-5。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素 坐标 环境敏感点 与厂界方位距离 有无阻隔 功能/规模 环境保护区域标准 东经 北纬 大气环境 112°29′25.42″ 26°55′7.61″ 樟树中学 W 90m 有，林木阻隔 教学，师生约500人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 112°29′35.55″ 26°55′13.54″ 散户居民 E 140~300m / 居住，30户约90人 声环境 / / / / / / / 地下水 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准 生态环境 不受本项目施工影响 表3-5 其他环境保护目标一览表 类别 目标名称 距生产车间方位距离 功能及规模 保护级别 地表水环境 无名小溪1 W，40m 农业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 无名小溪2 S，220m 蒸水（英陂拦河坝至湘江入河口河段） S，1.2km 工业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）污水排放标准：项目产生的生产废水均可以回用，无生产废水外排；生活废水经化粪池预处理后用作农肥。 （2）大气污染物排放标准：本项目有组织排放的VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5规定的大气污染物特别排放限值；项目厂区有组织排放的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4的排放浓度限值、无组织排放的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9规定的企业边界大气污染物浓度限值、项目厂区内无组织排放的VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 规定的特别排放限值。 表3-6 废气排放标准 污染物名称 执行标准 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） VOCs 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 60 15m / 4.0 颗粒物 30 15m / 周界外浓度最高点 1.0 。 （3）噪声控制标准：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类 60 50 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）及其2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 据工程分析，VOCs总排放量为0.163t/a。天然气燃烧废气排放的SO2排放总量为0.015t/a、NOX排放总量为0.072t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁衡阳市王牌广告有限公司已建的钢结构厂房进行生产进行建设，企业主体工程施工期已结束，仅进行厂房改造、生产设备及环保设备的安装，此过程主要涉及运输车辆尾气、运输噪声、材料废包装等污染。本项目材料废包装将回收利用，运输车辆尾气及噪声采取禁止鸣笛、减速慢行，对环境基本无影响。因此本项目施工期经采取相应的措施后，施工期对环境影响不明显。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目营运期产生的大气污染物主要有有机废气、粉尘、天然气锅炉燃烧废气。 （1）生产粉尘 根据分析及本项目工程设备设置，水性丙烯酸、水性硅PU面漆以及水性地坪涂料在同一生产车间生产，生产工艺基本一致。经分析，水性丙烯酸、水性硅PU面漆以及水性地坪涂料生产时，所用粉状原料均采取人工倒入搅拌桶，故投料过程中会有粉状原料外逸，进而形成生粉尘污染物。根据装卸起尘量计算公式： 其中：Q—物料起尘量，mg/s； U—车间内风速，m/s； H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 项目车间内平均风速U为0.3 m/s，物料落差H取0.2m，W含水率取5%，则可计算出项目投料过程中产生的粉尘量为0.0373g/s（0.1344kg/h），根据企业提供资料，投料过程为非连续投料，称量、投加等转移过程以每天3h计，投料过程产生的粉尘量为0.4032kg/d，以年工作240天计，则投料过程粉尘产生量约为0.097t/a。 环评要求企业在投料工序粉尘产生点设置集气罩，采用引风收尘装置（风量为2000m3/h）收集后经布袋除尘装置处理后经15m排气筒（编号1#，内径0.3m）排放。粉尘收集率要求为90%以上，布袋除尘效率一般可达99%以上，本次环评按95%处理效率进行估计，则项目粉尘产生及排放量详见下表4-1所示。 表4-1 水性丙烯酸、水性硅PU面漆以及水性地坪涂料生产粉尘产生及排放情况 位置 污染物名称 排放方式 产生浓度 （mg/m3） 产生量(t/a) 拟采取废气治理措施及去除效率 排放浓度（mg/m3） 排放量(t/a) 水性丙烯酸、水性硅PU面漆以及水性地坪涂料生产车间投料区 颗粒物 有组织 60.63 0.0873 集气罩+布袋除尘设施+15m高排气筒（1#）；粉尘收集效率为90%，去除效率为95% 3.05 0.0044 无组织 / 0.0097 / 0.0097 （2）有机废气 项目有机废气主要是水性丙烯酸、水性硅PU面漆生产时抽真空有机废气以及水性地坪涂料生产搅拌、分装时的有机废气。 ①水性丙烯酸、水性硅PU面漆以及水性地坪涂料生产有机废气 根据企业提供的湖南盛天新材料有限公司水性丙烯酸、水性硅PU面漆生产环评及验收资料，本项目水性丙烯酸、水性硅PU面漆生产时，抽真空产生的挥发性有机废气量为0.1kgVOCs/t产品，则本项目水性丙烯酸、水性硅PU面漆生产时抽真空有机废气年产生量为3000t*0.1kgVOCs/t=300kgVOCs。 类比同类企业，水性地坪涂料生产时，搅拌工序及分装工序产生的有机废气量合计为0.05kgVOCs/t产品，则本项目水性地坪涂料生产时有机废气产生量为1000t*0.05kgVOCs/t=50kgVOCs。 环评要求企业对水性丙烯酸、水性硅PU面漆以及水性地坪涂料生产时产生的有机废气进行收集，其中水性丙烯酸、水性硅PU面漆生产时抽真空废气全部进入处理系统，水性地坪涂料生产时搅拌、分装有机废气收集率为90%，风机风量为2000m3/h，收集后的废气经UV光解装置（处理效率不低于50%）处理后，再进入活性炭吸附装置（吸附效率不低于80%）吸附处理后经15m高排气筒（编号2#，内径0.3m）排放，废气处理系统每天运行时长约5小时，则项目有机废气（以VOCs计）产生及排放量详见下表4-2所示。 表4-2 水性丙烯酸、水性硅PU面漆以及水性地坪涂料生产有机废气（VOCs）产生及排放情况 位置 污染物名称 排放方式 产生浓度 （mg/m3） 产生量(t/a) 拟采取废气治理措施及去除效率 排放浓度（mg/m3） 排放量(t/a) 水性丙烯酸、水性硅PU面漆以及水性地坪涂料生产区 VOCs 有组织 131.3 0.315 集气罩+UV光解+活性炭吸附设施+15m高排气筒（2#）；UV光解去除效率50%，活性炭吸附去除效率为80% 13.13 0.0315 无组织 / 0.035 / 0.035 ②天然气水蒸气锅炉燃料燃烧废气 根据企业提供的资料，本项目拟设一台0.5t/h蒸汽锅炉作为热源，蒸汽锅炉一小时天然气消耗量约40m3，每日工作8h，每年工作240d，则项目天然气锅炉运行时消耗天然气的量为7.68万m3/a。 根据《污染源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）及《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014），确定本项目天然气锅炉废气污染因子为颗粒物、二氧化硫以及氮氧化物。 天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的量计算如下： a、颗粒物 本项目天然气锅炉废气中，颗粒物产生量计算公式如下： 式中，R取值为7.68万立方米、β取值为2.86kg/万m3，则本项目天然气锅炉废气中，颗粒物产生量为0.022t/a。 b、二氧化硫 本项目天然气锅炉废气中，二氧化硫产生量计算公式如下： 式中，R取值为7.68万立方米、β取值为2kg/万m3，则本项目天然气锅炉废气中二氧化硫产生量为0.015t/a。 c、氮氧化物 本项目天然气锅炉废气中，氮氧化物产生量计算公式如下： 式中，R取值为7.68万立方米、β取值为9.36kg/万m3，则本项目天然气锅炉废气中氮氧化物产生量为0.072t/a。 项目天然气锅炉尾气经风机（风量为2000m3/h）抽出后，由20m高排气筒排放（3#）。 表5-7 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间/h 核算方法 烟气量/（m3/h） 质量浓度/（mg/m3） 产生量/（kg/h） 工艺 效率/% 核算方法 烟气量/（m3/h） 质量浓度/（mg/m3） 排放量/（kg/h） 燃气 天然气锅炉 锅炉烟囱（正常工况） 颗粒物 产排污系数法 2000 5.75 0.0115 / / 产排污系数法 2000 5.75 0.0115 1920 二氧化硫 3.9 0.0078 / / 3.9 0.0078 氮氧化物 18.75 0.0375 / / 18.75 0.0375 （3）污染源排污口情况 排放口基本情况详见下表。 表4-3 项目废气有组织排放口信息 编号 名称 排放口类型 排气筒底部中心坐标/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 排放标准 X（E） Y（N） 标准名称 浓度限值/(mg/m3) DA001 粉尘加料工序排气口 一般排放口 112°29′9.369″ 26°55′21.912″ 15 0.3 25 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 30 DA002 抽真空、搅拌、分装工序 VOCs 一般排放口 112°29′9.3087″ 26°55′21.978″ 15 0.3 25 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 60 DA003 燃气锅炉 颗粒物 一般排放口 112°29′9.2676″ 26°55′22.844″ 20 0.3 80 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 20 燃气锅炉 SO2 50 燃气锅炉 NOx 200 （4）废气达标排放影响分析 ①废气有组织排放影响分析 运营期投料区产生的粉尘由集气罩+布袋除尘设施+15m高排气筒外排，其排放浓度为3.05mg/m3，其排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4排放限值（颗粒物：30mg/m3）。生产区产生的VOCs经集气罩+UV光解+活性炭吸附设施+15m高排气筒排放，其排放浓度为13.13 mg/m3，其排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4排放限值（VOCs：60mg/m3）。因此，本项目产生的粉尘及VOCs经报告表提出的措施后可实现有组织达标排放，外排的粉尘及VOCs对周边大气环境影响较小。项目燃气锅炉废气经20m高排气筒直接外排，外排浓度分别为：颗粒物为5.75mg/m3、二氧化硫为3.9mg/m3、氮氧化物为18.75mg/m3。均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中浓度限值要求（颗粒物：20mg/m3、二氧化硫：50mg/m3、氮氧化物：200mg/m3）。 ②废气无组织排放影响分析 因本项目投料粉尘，生产工序还有一部分废气未被收集的，呈无组织排放，且厂房内同时排放粉尘、VOCs 2种废气，故本环评将其作为1个面源进行估算。为进一步分析其达标排放情况，本环评通过选用附录A推荐的估算模式AERSCREEN对厂内污染源排放的TSP、VOCs计算最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中估算模型参数详见以下表： 表4.4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 40°C 最低环境温度 -10°C 土地利用类型 乡村 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 □是 ☑否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / 表4-5 污染源排放参数表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 排放速率/（t/a） X（E） Y（N） VOCs TSP 1# 生产车间 112.2999822 26.5522463 / 40 25 / 13 1920 正常 0.035 0.0097 估算模型结果见下表： 表4-6 估算模型计算结果一览表 距源中心下风向距离D（m） VOCs 粉尘 预测浓度Ci（mg/m3） 占标率Pi（%） 预测浓度Ci（mg/m3） 占标率Pi（%） 10 0.0017 0.15 0.0005 0.05 25 0.0026 0.21 0.0007 0.08 27 0.0026 0.21 0.0007 0.08 50 0.0021 0.17 0.0021 0.06 75 0.0017 0.15 0.0005 0.05 100 0.0014 0.12 0.0004 0.04 200 0.0008 0.07 0.0002 0.02 300 0.0006 0.05 0.0002 0.02 400 0.0005 0.04 0.0001 0.01 500 0.0004 0.03 0.0001 0.01 最大落地浓度及占标率 0.0026 0.21 0.0007 0.08 最大浓度出现距离（m） 27 27 经预测计算，在正常排放情况下，本项目无组织外排的VOCs、粉尘在距污染源27m处取得最大落地浓度分别为0.0026mg/m3＜4.0mg/m3，0.0007mg/m3＜1.0mg/m3。因此项目无组织排放的颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9规定的企业边界大气污染物浓度限值要求；项目厂区内无组织排放的VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 规定的特别排放限值要求。因此，本项目无组织外排的粉尘及VOCs均可实现无组织达标排放，对周边影响较小。 （5）监测要求 本项目废气监测要求详细见下表。 表4-7 废气监测要求一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 车间粉尘排气筒排口 TSP 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4排放限值 有机废气排气筒排口 VOCs 1次/年 厂界 TSP、VOCs 1次/年 无组织排放的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9规定的企业边界大气污染物浓度限值要求；无组织排放的VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 规定的特别排放限值要求 （6）措施可行性及影响分析 本项目粉尘采用布袋除尘+15m高排气筒，VOCs采取的治理措施为集气罩+UV光解+活性炭处理装置处理后通过15m排气筒有组织排放，废气处置工艺流程介绍： 集气罩：集气罩是烟气净化系统污染源的收集装置，可将粉尘及气体污染源导入净化系统，同时防止其向生产车间及大气扩散，造成污染。其性能对净化系统的技术经济指标有直接的影响。 UV光解：UV光能产生大量的强氧化性自由基O、OH、HO2；O、OH、HO2与激发原子有机物分子、破碎的分子基团、自由基等一系列自由基反应，将有印刷废气机物分子氧化降解为二氧化碳和水等无害物质。 活性炭吸附原理：活性炭在活化过程中，巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成，活性炭的孔隙的半径大小可分为：大孔半径>20000nm；过渡孔半径150～20000nm；微孔半径<150nm；活性炭的表面积主要是由微孔提供的，活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附，而吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的，活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的，这就是物理吸附。必须指出的是，这些被吸附的杂质的分子直径必须是要小于活性炭的孔径，这样才可能保证杂质被吸收到孔径中。活性炭吸附剂正是根据车间内挥发性有机化合物等有害气体分子的大小，经过特殊孔径调节工艺处理，使其具备了丰富的微孔、中孔、大孔的结构特征，能够根据有害气体的分子大小自动进行调配而达到配对吸附的效果。除了物理吸附之外，化学反应也经常发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢，例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等。这些表面上含有地氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应，从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。 由于本项目产生的VOCs浓度较低，风量小。该套措施为《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2废气治理可行技术参考表可知： 表4-8 废气治理可行技术参考表 工艺环节 污染物种类 过程控制技术 可行技术 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造， 塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制 造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料 制品制造，人造草坪制造，塑料零件及 其他塑料制品制造废气 颗粒物 溶剂替代、密闭过程、密闭场所、局部收集 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘 非甲烷总烃 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧 综上所述，本项目投料粉尘采用布袋除尘+15m高排气筒、VOCs采用UV光解+活性炭吸附，其处置技术满足《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2中可行技术要求。 2、废水 根据企业生产情况，本项目主要有生活用水、生产用水、锅炉用水、地面清洗用水、洗罐用水。根据分析，企业废水主要为员工生活污水、地面清洗废水、洗罐废水。 （1）生活污水 本项目劳动定员为3人，项目营运期用水量为57.6m3/a生活污水产生量按用水量的80%进行计算，则本项目生活废水产生量为45.6m3/a，项目生活污水经化粪池及隔油沉淀池预处理后用作农肥。 （2）地面清洁废水 项目地面清洁方式为每周少量洒水一次后用扫帚清扫，无清洁废水产生，地面清洁用水全部蒸发。 （3）锅炉废水 本项目锅炉废水循环使用，不外排。 （4）洗罐废水 根据企业实际生产情况，项目各罐体交叉使用。项目每批次生产结束后，会清洗一次罐体内壁，确保罐体干净。根据企业提供资料，洗罐用水量为1m3/d，洗罐过程会损耗20%，洗罐废水根据前批次产品生产，洗罐结束后装入对应的洗罐废水收集桶内，待同一产品再次生产时，可作为原料回用。本项目分别设置两个水性丙烯酸洗罐废水收集桶（1t/桶）、水性硅PU面漆洗罐废水收集桶（1t/桶）、水性地坪涂料洗罐废水收集桶（1t/桶）用于收集、暂存洗罐废水。 3、噪声 本项目日常运营过程产生的噪声主要来自生产设备的噪声，噪声源强为60-90dB(A)，厂区设备具体布局及其源强详见表4-9。 （1）噪声源 本项目主要设备噪声源强详见下表。 表4-9 项目运营期噪声源情况 序号 设备 数量（台） 噪声源强（dB(A)） 拟采取措施 1 螺杆输送机 2台 80-90 设备基础减震、厂房隔声 2 密封式分散罐（带搅拌装置） 6台 60-80 设备基础减震、厂房隔声 3 封闭式砂磨机 4台 80-90 设备基础减震、厂房隔声 4 抽真空机 5台 70-90 设备基础减震、厂房隔声 5 齿轮油泵 2台 70-90 设备基础减震、厂房隔声 6 真空泵 3台 80-90 设备基础减震、厂房隔声 7 管道离心泵 2台 80 设备基础减震、厂房隔声 （2）厂界和环境保护目标达标情况分析 由于本项目生产车间周边50m范围内无噪声环境保护目标，生产车间主要噪声设备经厂房隔声、距离衰减、设备基础减振后，到达厂界预测值见下表。 表4-10 项目环境噪声预测结果及评价表 单位：LeqdB（A） 序号 厂界 生产厂房距厂界距离（m） 贡献值 标准值 是否达标 1 东厂界 20 46.97 昼间≤60dB(A) 达标 2 南厂界 15 49.49 达标 3 西厂界 10 53.01 达标 4 北厂界 10 53.01 达标 （3）监测要求 本项目噪声监测要求详见下表。 表4-11 噪声监测要求一览表 监测因子 监测点位 监测频次 执行标准 Lep（A） 厂区边界外1m处 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 4、固体废物 本项目所产生的固废主要包括职工生活垃圾、废包装材料以及原材料包装桶。 （1）生活垃圾 项目劳动定员3人，不在厂内食宿，项目年工作时间为240天。根据我国生活垃圾排放系数，厂职工每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计，则本项目生活垃圾产生量为0.36t/a。生活垃圾设置垃圾桶，集中收集后，由环卫部门统一清运处置。 （2）布袋收集粉尘 布袋除尘器布袋收集的粉尘量为0.0829t/a，此部分粉尘为一般固废，收集后可作为原料回用于生产。 （3）废活性炭 根据企业提供的资料，项目设有2台活性炭罐制纯水，活性炭更换周期为每半年一次，每次更换约2t。本项目设有2台活性炭吸附装置净化有机废气，每年产生的废活性炭量约为1.4t/a（含吸附的有机废气量）。 根据分析，制纯水产生的废活性炭为一般固废，交原生产厂家回收利用；有机废气净化装置中，产生的废活性炭为危险废物，属于危险废物名录（HW49 900-041-49）类危险废物。企业应建设专门的危险废物暂存间储存本项目产生的有机废气吸附产生的废活性炭，定期交由有资质单位回收处理。 （5）废原材料包装桶 根据企业提供的资料，本项目所采用原料均为桶装或袋装，年产生废原料包装150t，此部分包装均在厂内收集后，分类储存在专用储存间内，定期由原料供应商回收处理或建设单位用于承装成品，不外排环境或出售给其他单位。 具体产排污情况、 储存场所管理要求详见下表。 表4-12 本项目固体废物产排污情况汇总表 序号 名称 属性 年度产生量t/a 贮存方式 利用处置方式和去向 1 生活垃圾 一般固体废物 0.36 垃圾桶 环卫部门统一清运至垃圾填埋场 2 布袋收集粉尘 一般固体废物 0.0829 布袋收集 回用于生产 3 废活性炭 一般固体废物 （活性炭罐制纯水工序） 2 一般固废暂存间 厂家回收 危险废物 （有机废气净化） 1.4 暂存于危废暂存间 交由有资质的单位处置 4 废原料包装桶 一般固体废物 2 一般固废暂存间 由原料供应商回收处理或建设单位用于承装成品 表4-13 本项目固体废物储存场所管理要求 序号 储存场所 环境管理要求 1 一般固废暂存间 分区暂存，设置“四防”措施，按GB15562.2设置环境保护图形标志等 2 危废暂存间 ①企业应设置专门人员负责将废弃物运输到暂存间，进行分类堆放，在运输过程中，确保不撒漏、不混放。对有毒有害废弃物，利用密闭容器储运；并加强固体废弃物的分类存放管理，确保各类固废分类存放于固废暂存间内，不散乱堆放。 ②危废暂存间按规定设立标志牌，并对废物暂存区的地面作“四防”处理，铺设防渗层，加强扬散、防流失、防渗漏、防晒措施。且必须按危险废物收集、储存、运输原则进行处理，送相应资质单位进行处置，杜绝企业自行处理或排放。固废暂存间的固废应及时处置，不得停留较长时间。禁止在厂区内焚烧各类固废。 ③对危险固体废弃物，其应严格按照《危险废弃物管理规定》清理、转运、处置，不得泄露至外界造成污染。如实按《危险废弃物管理规定》填写转运联单，做好台帐记录归档。做好防雨、防渗、防泄露的工作，雨天不得转运。污染事故一旦发生，立即启动《危险废弃物应急预案》。 ④车间地面应收拾干净，各工段产生的废弃物应及时分类收集，不得外溢，及时转运。废弃物转运时，运输车辆需密闭，严禁泄漏。 ⑤建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，务必确保危废不外泄。 ⑥出厂外委进行处理的危险废物，须由危废处理资质单位采用专用车辆运进、运出。运输路线避免经过居民集中区和饮用水源地，运输途中防治扬尘、洒落和泄露造成严重污染。 5、环境风险 建设项目环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，分析可能造成突发性事故的污染源及其影响，并以此为环境管理和生产部门提供决策依据。 （1）风险识别 本项目主要风险为废气事故排放风险、化学物质泄漏风险等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品名录（2015年）》，确定本项目环境风险评价等级。 根据本项目实际情况，本项目大气环境敏感程度为E3、地表水功能性敏感分区为低敏感F3、水环境敏感目标为S3、地下水环境敏感性分区为不敏感地区G3、包气带防污性能分级为D3、危险物质数量Q<1，风险潜势为Ⅰ。项目行业及生产工艺为M=5。 （2）风险危害 ①物质泄漏危害 项目原料均为液态，若发生泄漏，进入雨水管网或污水管网，将对周围地表水体造成化学污染；若泄漏液体流经未硬化地面，甚至可能会通过地面渗入地下而污染地下水。化学试剂污染的主要危害为：恶化水体，危害水生生物。此外，发生火灾事故时，在火灾、爆炸的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液含有大量的废渣，若直接经过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度的消防排水势必对地面水体造成极为不利的影响，进入污水厂则可能因冲击负荷过大，造成污水厂处理设施的瘫痪，导致严重的危害后果。 ②废气处理设施故障危害 项目废气治理设施正常运行时，可以保证本项目营运期产生的粉尘及VOCs达标排放。当有机废气处理设施发生故障时，会造成大量未处达标的废气直接排入大气中，对环境空气造成较大影响。本项目周围大气环境具有一定的容量，正常排放时对环境质量影响不大，一旦发生事故性排放在极端气象条件下会使大气排放口周围形成较高的污染物落地浓度，污染周围大气环境特别是会对居民的正常生活造成影响。 ③火灾事故危害 项目物料大多属于易燃液体，遇明火或高热则会引起火灾，火灾首先通过热辐射影响周围环境，如果辐射热的能量足够大，可能引起其他可燃物的燃烧。火灾会伴随释放大量的有机废气、一氧化碳和二氧化碳等大气污染物，对大气环境造成较大的污染。 当在一定的气象条件如无风、逆温现象情况下，污染物不能在大气中及时扩散、稀释时，大气污染物的浓度会积累甚至超过一定的伤害阈值，会对火灾发生区域周围的工业企业员工及周边城镇居民的人体健康产生较大危害。 （3）风险防治措施 ①危险物质泄漏风险防治措施 A、设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，本着挖潜、统一、完善的原则，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。 B、事故发生后，及时转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。 C、建议建设单位在雨水管网、污水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 D、发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除安全隐患后交由有资质单位处理；同时建设单位应设导流沟及应急事故池。 E、项目原材料、废活性炭及废原料桶等均需密闭储存，储存区地面应做防渗防流失处理，一旦发生泄漏事故，可避免泄露液直接外流，对周围环境产生影响，应急救援后将收集的泄露液委托有资质的单位收集处理。 F、车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生泄漏时，泄漏液体不会通过地面渗入地下而污染地下水。 G、事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直止无异常方可停止监测工作。 ②废气处理装置故障风险防治措施 建设单位必须建立严格、规范的大气污染应给预案，加强废气治理设施日常管和维护，一旦发生事故性排放，应当立即停止生产线运行，直至废气治理设施恢复为止。有机废气治理按相关的标准要求设计、施工和管理。对治理设施进行定期和不检查，及时维修或更换良部件。另外建设单位必须制定完善的管理制度及相应的急处设施，保证有机废气处理设备设施发生事故时能及时作出反应和有效应对。 ③火灾事故风险防治措施 A、设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，本着挖潜、统一、完善的原则，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。 B、事故发生后，及时转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。 C、项目生产车间、办公室及宿舍等各建筑物均应严格按照消防要求进行规划设计，配置相应的灭火器、消防栓等设施。发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散最近敏感点周围的居民。 E、事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 F、事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直止无异常方可停止监测工作。 综上，经物质及生产设施危险性分析，本项目无重大风险源，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 6、环保投资 项目总投资为300万元，整体环保投资为30万元，占总投资的10%。项目具体的环保措施及投资估算见表4-14。 表4-14 环保措施投资估算表 时段 污染源 环保设施名称 投资（万元） 营运期 废水处理 生活污水 化粪池 2 洗罐废水 5个1吨的洗罐废水收集桶 1 废气 治理 VOCs 集气罩+UV光解+活性炭+15m高排气筒 10 粉尘 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒 7 天然气燃烧废气 20m高排气筒 3 噪声防治 减振、隔声等措施 1 固废处理 一般固废暂存间 1 危废暂存间 1 环境风险 导流沟、应急事故池 4 合计 30 6、环保设施竣工验收 根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施竣工验收内容见表4-15。 表4-15 建设项目环保竣工验收一览表 分类 污染源 污染因子 主要环保措施 环保要求/执行标准 大气环境 投料工序 粉尘 集气罩+布袋除尘设施+15m高排气筒 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 搅拌及分装工序 VOCs 集气罩+UV光解+活性炭吸附设施+15m高排气筒 锅炉燃烧废气 粉尘、SO2及NOX 20m高排气筒 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 地表水环境 生活污水 CODcr、BOD5、氨氮、SS 化粪池预处理后用作农肥。 / 地面清洁废水 COD、BOD5、SS、NH3-N / 自然蒸发 锅炉废水 SS 锅炉废水循环系统 循环使用 洗罐废水 COD、BOD5、SS、NH3-N、各有机溶剂 洗罐废水收集桶 回用于生产 声环境 生产厂房 等效声级 选用低噪声设备，合理布局、建筑隔声、基础减震等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固体废物 员工生活 生活垃圾 环卫部门统一清运至垃圾填埋场 卫生填埋 布袋收集粉尘 粉尘 回用于生产 / 制纯水工序 废活性炭 由厂家回收 / 有机废气净化 废活性炭 暂存于危废暂存间后交由有资质的单位处置 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）及其2013年修改单要求 原料区 废原料包装桶 由原料供应商回收处理或建设单位用于承装成品 综合利用 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产工序 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘设施+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  |  | VOCs | 集气罩+UV光解+活性炭吸附设施+15m高排气筒 |  |
|  | 锅炉燃烧废气 | 粉尘、SO2及NOX | 20m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池预处理后用作农肥 | 综合利用 |
|  | 地面清洁废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | / | 自然蒸发 |
|  | 锅炉废水 | SS | 锅炉废水循环系统 | 循环使用 |
|  | 洗罐废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、各有机溶剂 | 洗罐废水收集桶 | 回用于生产 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 合理布局、隔声、吸声、减震等措施，以及墙体隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准 |
| 固体废物 | 项目运营期生活垃圾由当地环卫部门统一清运。废原料桶等暂存于危废暂存间后委托有资质的单位进行处理。项目要求设置1间危废暂存间，险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单中的相关规定进行建设，并按《危险废弃物管理规定》进行管理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已结束，运营期无生态破坏行为，项目周边动植物物种简单，无国家重点保护植物，无古树名木，无国家珍稀保护动物。项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。 |
| 环境风险 防范措施 | ①认真执行《危险化学品装卸作业一般安全守则》，建立可操作的安全管理制度，有专职人员负责安全消防工作； ②配备消防设备和消防器材，一切消防器材不准动乱用，并要定期检查； ③各种设备要做到定员、定岗、定机管理，对有特殊要求的设备，操作人员必须经过岗位训，并持有操作证方可上岗； ④作业前，要检查确认所有设备设施及环境处于安全工作状态。发生火灾时用铁铲或水桶将砂子散开，覆盖火焰，使其熄灭； ⑤相关人员应认真巡视检查。严防跑、冒、滴、漏、凝管等情况发生； |
| 其他环境 管理要求 | ①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 ⑤协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 ⑥组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 ⑦调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 ⑧努力建立全公司的环境管理系统，建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。 |

# 六、结论

经综合分析，拟建项目建设符合国家产业政策。所在区域环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素。项目采用的技术成熟、可靠，工艺符合清洁生产要求。项目场址选择基本合理；在运营过程中按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的环境影响满足相应环评标准要求，对当地声环境、大气环境、水环境影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能。从环保角度分析，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 投料工序 | 粉尘 | / | / | / | 0.0044t/a | / | 0.0044t/a | / |
|  | 搅拌、分装工序 | VOCs | / | / | / | 0.0315t/a | / | 0.0315t/a |  |
|  | 天然气锅炉燃烧废气 | SO2 | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a |  |
|  |  | NOX | / | / | / | 0.072t/a | / | 0.072t/a |  |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / | 0.022t/a | / | 0.022t/a |  |
| 废水 | 生活废水 | / | / | / | 61.9m3/a | / | 61.9m3/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.36t/a | / | 0.36t/a | / |
|  | 布袋收集粉尘 | / | / | / | 0.0829 t/a | / | 0.0829 t/a | / |
|  | 废活性炭 （活性炭罐制纯水工序） | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a |  |
| 危险废物 | 废活性炭 （有机废气净化工序） | / | / | / | 1.4t/a | / | 1.4t/a | / |
|  | 废原料包装桶 | / | / | / | 2 | / | 0 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附件

# 附件1：营业执照

# 附件2：租赁协议

# 附图

# 附图1 项目地理位置图

# 附图2 项目平面布置图

# 附图3项目现状监测布点图

# 附图4项目环境保护目标图