建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：湖南共炉新能源有限公司年产2万吨成型生物质颗粒项目

建设单位（盖章）：  湖南共炉新能源有限公司

编制日期：                 2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

湖南共炉新能源有限公司年产2万吨成型生物质颗粒项目环境影响报告修改说明表

| 序号 | 评审意见 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充原料、产品水分等指标，从热平衡角度补充核算燃料成型生物质消耗量；根据厂区占地面积核实产品产能，补充用地租赁协议；细化生产车间局部封闭、隔断方案； | 补充了原料、产品水分等指标，从热平衡角度已补充核算燃料成型生物质消耗量，详见P10-12； 根据厂区占地面积核实了产品的产能，详见P10 补充了用地租赁协议，详见附件3； 细化生产车间局部封闭、隔断方案；详见P9 |
| 2 | 介绍项目用地原有用途、场地条件，说明拟拆除、改建构筑物类型，核算施工期拆除固废量、明确处置去向； | 介绍了项目用地原有用途、场地条件，说明了拟拆除、改建构筑物类型，详见P16； 已核算施工期拆除固废量、明确了处置的去向，详见P24； |
| 3 | 核实破碎、筛分产排污源强、废气量；核实烘干炉大气污染物产排量；补充说明烘干物料落仓粉尘收集、处理、排放方式；叠加厂房密闭核实厂区粉尘无组织排放量，细化粉尘无组织排放控制措施，并提出原料暂存异味控制措施、烘干物料运输皮带密闭要求； | 核实了破碎、筛分产排污源强、废气量，详见P25-26； 核实烘干炉大气污染物产排量，补充说明了烘干物料落仓粉尘收集、处理、排放方式，详见P26-27； 叠加了厂房密闭核实厂区粉尘无组织排放量，细化了粉尘无组织排放控制措施，并提出了原料暂存异味控制措施、烘干物料运输皮带密闭要求，详见P28； |
| 4 | 补充说明水膜除尘废水沉淀池、循环水池数量、容积等参数和废水沉淀方式，论证一直循环使用不外排可行性，补充核算沉淀渣产生量、明确去向； | 建设单位调整了废气治理方案，取消了水膜除尘装置。 |
| 5 | 核实环保投资，完善环保措施监督检查清单。 | 已核实环保投资，详见P33； 完善了环保措施监督检查清单，详见P37-38。 |

目录

一、建设项目基本情况	6

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	41

六、结论	43

附表	44

建设项目污染物排放量汇总表	44

附件1：环评委托书	45

附件2：营业执照	46

附件3: 租赁协议及项目用地材料	47

附件4: 检测报告及质保单	51

附件5：专家签到表及意见	57

附图1：项目地理位置图	63

附图2：环境保护目标分布图（500m范围）	64

附图3：项目监测布点图	65

附图4：项目平面布置图	66

附图5：现场照片	67

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 湖南共炉新能源有限公司年产2万吨成型生物质颗粒项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 陈运生 | 联系方式 | 13762411318 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳县渣江镇湖西村架新组 |
| 地理坐标 | 东经112.407543931；北纬27.158969777 |
| 国民经济 行业类别 | C2542 生物质致密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | “二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25”“43.生物质燃料加工254” 中的生物质致密成型燃料加工 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 2022年6月 |
| 是否开工建设 | ☑否： □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4386.40 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 规划情况 | 本项目为生物质燃料加工，属于生物质能源，《湖南省“十三五”生物质能源发展规划》如下。 表1-1 与湖南省“ 十三五” 物质能源发展规划（摘录）相符性分析 规划 类别 规划内容 相符性 农业生物质资源 主要包括农作物秸秆和农业加工剩余物。 符合，本项目原材料为农作物秸秆和木材加工剩余物。 选址基本原则 综合考虑生物质资源条件、气候差异、农林业生产特点和农村实际情况，以及生物质能利，用技术成熟程度和市场发育 程度等因素，因地制宜推动生物质气化、成型燃料、发电、液体燃料等多元化发展,加快新型利用方式的产业化进程。 符合，本项目当地有较多农作物秸秆和木材加工剩余物的特点，进行生物质成型燃料生产。 环境保 护要求 (一)生态环境保护 合理进行生物质能源利用项目选址，尽量避开自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区。对原料要求高的生物质能源利用项目建设前需严格按照国家规定，在保障生物质其他综合利用需求基础上，落实生物质原料来源。各地林业部门要加强监管，根据各地年森林采伐限额控制森林采伐量。同时，加强生态环境保护宣传教育，防止村民为经济利益乱伐山林的现象出现。 （二）大气环境保护 科学论证生物质能源利用项目选址，合理确定大气环境防护距离，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。从源头上控制污染物，如农林发电项目采用先进的燃烧锅炉、控制燃烧温度等，减少有害物质的产生。此外，烟气排放需配套除尘净化装置，强化末端治理。垃圾卸料大厅、垃圾库、垃圾运输车辆等主要的臭气产生源，可采用捕获、隔离和去除的方法防治恶臭。 （三）固体废物综合利用 农林生物质发电产生焚烧炉渣和飞灰含有丰富的钾、镁、磷和钙等营养元素，是一种优质有机肥料，通过设置灰库储存灰渣，收集的灰渣可作农肥综合利用。 畜禽粪便沼气发电产生的残渣，除含有丰富的氮、磷、钾和大量的元素外，还含有对作物生长起重要作用的硼、铜、铁、锰、锌等微量元素，可作农肥综合利用。 生活垃圾焚烧发电产生的炉渣已经高温无害化处理，再经过磁选分离出黑色金属后排入炉渣坑内，然后外运，炉渣可用于制砖。焚烧飞灰属于危险废物，必须经过特殊的处理。 根据国外的运行经验和研究成果，对于余热锅炉烟气净化系统收集的飞灰可采用水泥固化法、整合剂固化、熔融结晶法等处理。 生物质液体燃料制备产生的裂解余料可作为有机肥外售。废油水、废活性炭、废催化剂为危险废物，须交由指定危险废物处置单位处理。无机废物送城市垃圾填埋场填埋。 (四)水环境保护 项目建设废污水依照“清污分流、一水多用”的原则，首先考虑综合利用。农林生物质燃烧发电冷却塔循环水排污水为清下水，可回收用于调湿灰和厂区内绿化，其他废污水污染成分较简单，采用常规处理方法处理后可以达到相应的排放标准。畜禽粪便沼气发电、生活垃圾填埋发电和生活垃圾焚烧发电运营期产生的渗滤液可采用物理化学法、生物处理法、膜技术等方法进行处理，处理后可达到相应排放标准或回收利用。其他废污水采用常规的处理方法处理后可达到相应的排放标准。制备液体燃料产生的废水根据性质不同分质处理。 符合，本项目不在自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区，无大气防护距离，周边仅有少数零散居民，烟气排放配套除尘净化装置，无生产废水产生和排放。 生物质固体燃料利用的利用现状 (一)生物质能源综合利用程度较低 (二)机械装备及技术体系标准化有待加强 (三)原料和终端市场风险较高 支持政策有待进一步完善 生物质固体燃料利用存在问题 农业生物质资源主要包括农作物秸秆和农业加工剩余物。农作物主要包括粮食作物、油料作物、棉花、麻类和糖料作物等。经估算，全省农业生物质理论资源量4008万吨/年，可能源利用的农业生物质资源量约1841万吨/年，其中可发电利用资源量为1012万吨/年。 林业生物质资源主要包括林木采伐、加工过程中产生的剩余物或废弃物。经估算，全省林业生物质理论资源量 3727 万吨/年，可能源利用的林业生物质资源量约2035万吨/年，其中可发电利用林木生物质资源量为1017万吨/年。根据农业、林业生物质资源量估算成果，全省农林生物质理论资源总量为7735万吨/年，可能源利用资源量为3875万吨/年，可发电利用资源量为2030万吨/年。 指导思 想 指导思想抓住建设富饶、美丽、幸福新湖南契机，将生物质能作为服务生态文明建设，促进能源结构调整和可持续发展的重要途径、发展低碳经济和循环经济的重要环节、发展农村经济的重要措施、培育和发展战略性新兴产业的重要内容，加强政府引导和扶持，加快技术创新，发挥市场机制作用，完善政策体系，推进生物质能规模化、专业化、产业化和多元化发展，尽快形成具有较大规模和较高技术水平的新型产业。 基本原 则 1、统筹兼顾，综合利用；2、因地制宜，多元发展；3、自主创新，规模发展；4、政府扶持，市场推动 发展目标 生物质能产业形成较大规模，在电力、供热、农村生活用能领域初步实现商业化和规模化利用，在交通领域扩大替代石油燃料的规模。生物质能利用技术和重大装备技术能力显著提高，培育一批技术创新能力强、规模较大的新型生物质能企业，形成较为完整的生物质能产业体系。规划至“十三五”末，生物质固体成型燃料利用达到300万吨以上。 发展任务 生物质成型燃料具有原料适应范围广、规模适应性强、易于运输储存等特点，作为供热燃料，是一种经济实用的方式。结合城市大气环境治理，大力推动城市燃煤锅炉改造为生物质成型燃料锅炉，减少城市燃煤量，扩大规模化的生物质成型燃料市场:在人口居住分散、不宜铺设燃气管网的农村地区，推广户用生物质成型燃料，解决户用炊事及采暖用能。鼓励生物质成型燃料替代烟用燃煤。 我省目前生物质固体燃料利用总规模为185万吨/年，根据我省目前生物质固体燃料市场化利用情况，规划“十三五”期间新增生物质固体燃料利用规模135万吨/年。 |
| 其他符合性分析 | 1、选址合理性分析 本项目位于湖南省衡阳县渣江镇湖西村架新组，不在衡阳县生态保护红线范围内，不属于规划区，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区；不在铁路、国道、省道两侧及景区的直观可视范围内，周边无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物；项目用地是建设用地，在该地尚未作为明确的用地开发建设之前，项目产生的环境影响可控制在周围环境可接受的程度内。一旦政府对该地块进行规划后，建设单位将无条件配合政府的工作，将项目进行搬迁或撤离。 项目所在区域的水环境质量、空气环境质量以及声环境质量基本符合相应功能区的标准，区域生态环境良好。根据实地调查，所在区域供电、供气、通信等均能满足项目生产及员工生活要求。 综合上述，本项目选址合理。 2、平面布局合理性分析 项目出入口根据项目用地的实际情况布置在北面。项目厂区内西北角布置为办公及生活，用于员工办公和生活；生产区域布置于厂区中间侧，在生产车间内从北至南依次设置制粒机、破碎机、粉碎机。各生产线根据工艺流程摆放生产设备及环保设备，原材料及成品均堆放在厂房内。综上所述，各区域联动性好，生产过程流畅，平面布局基本合理。 3、产业政策及相关规范、规划符合性 本项目属于“C2542生物质致密成型燃料加工”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（自2020年1月1日起施行），本项目属于“第一类 鼓励类”中“五、新能源-5、生物质纤维素乙醇、生物燃油（柴油、汽油、航空煤油）等非粮生物质燃料生产技术开发与应用”，因此，符合国家产业政策。 4、项目建设与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（衡政发〔2020〕9号）》的符合性分析 本项目位于湖南省衡阳市衡阳县渣江镇，根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（衡政发〔2020〕9号）》中附件1：衡阳市环境管控单元图，可知本项目属于衡阳市一般管控单元，管控单元编码为ZH43042130002。现本环评对照衡阳市生态环境准入清单分析本项目项目是否与生态环境分区管控相适应，具体内容如下： 表1-2 建设项目与衡阳县环境管控要求对照一览表 管控维度 管控要求 本项目情况 是否符合 空间布局约束 （1.1）新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； （1.2）养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。 本项目生产过程不涉及VOCs排放 符合 污染物排放管控 （2.1）完善污水收集配套管网，工业集聚区要建立水环境管理档案，实现“一园一档”。新建、升级园区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。加强城镇污水管网建设，提高城镇污水处理率。启动乡镇污水处理设施及配套管网建设，建制镇污水处理率达到55%，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 （2.2）完成“散乱污”涉气企业整治工作，重点工业企业完成无组织排放治理改造，强制推进清洁生产审核；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。加快推进园区内淘汰取缔燃煤小锅炉、实施集中供热、清洁能源替代。禁止露天烧烤直排，禁止垃圾、秸秆和落叶露天焚烧。 （2.3）积极推进垃圾收运体系建设，建设覆盖城乡的垃圾收运系统；严格监督分类垃圾分类收集、分类处理。推进农村环境综合整治全县域覆盖；畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到85%以上。 ①本项目无生产废水外排。 本项目为新建项目，不属于“散乱污”企业。 符合 环境风险防控 （3.1）加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。 本项目将编制突发环境事件应急应急预案 符合 本项目位于湖南省衡阳市衡阳县渣江镇，本项目用地不涉及生态红线，本项目所在区域为一般管控单元，区域无明显环境问题，故本项目满足单元管控要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 生物质颗粒燃料实质是生物质能的可以直接燃烧的颗粒，是对生物质的加工利用。直接燃烧方式可分为炉灶燃烧、锅炉燃烧、垃圾燃烧和固形燃料燃烧四种情况。其中，固形燃料燃烧是新推广的技术，它把生物质固化成型后，再采取传统的燃煤设备燃用。其优点是充分利用生物质能源替代煤炭，减少CO2和SO2排放量，有利于环保和控制温室气体的排放，减缓气候变坏，减少自然灾害的发生。中国十分重视生物能源的开发和利用。20世纪80年代以来，中国政府一直将生物质能源利用技术的研究与应用列为重点科技攻关项目，开展了生物质能利用新技术的研究和开发，使生物质能技术有了进一步提高。但中国生物质能的利用研究主要集中在大中型畜禽场沼气工程技术、秸秆气化集中供气技术和垃圾填埋发电技术等项目，对于生物质能颗粒燃料产品的生产加工与直接燃烧利用的研究还刚刚起步。 2022年3月份湖南共炉新能源有限公司拟投资500万元在湖南省衡阳县渣江镇湖西村架新组建设湖南共炉新能源有限公司年产2万吨成型生物质颗粒项目。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，需对该项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中二十二、石油、煤炭及其他燃料加工：43生物质燃料加工中的生物质致密成型燃料加工，应编制环境影响评价报告表。为此，受湖南共炉新能源有限公司委托，佛山市奔源环保咨询有限公司“以下简称我公司”承担了湖南共炉新能源有限公司年产2万吨成型生物质颗粒项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，对项目进行了现场勘察和资料收集，在工程分析及影响分析的基础上，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。 2、建设项目基本情况 项目名称：湖南共炉新能源有限公司年产2万吨成型生物质颗粒项目； 建设性质：新建； 建设单位：湖南共炉新能源有限公司； 建设地点：湖南省衡阳县渣江镇湖西村架新组； 占地面积：4386.4m2； 建设内容：建设一条年产2万吨生物质颗粒项目生产线； 投资总额：项目总投资500万元。 3、项目建设内容及规模 本项目主体工程、辅助工程和环保工程建设内容组成见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 分类 项目组成 建设内容和规模 主体 工程 生产区 1F，钢结构厂房，建筑面积2800m2；根据生产功能不同划分为烘干房、破碎区、制粒间、成品堆放区。 在破碎区和筛分区均需要设置封闭的防尘区域。 辅助 工程 办公生活区 砖混结构，1栋，建筑面积200m2 储运 工程 原料堆场 钢结构厂房，建筑面积900m2 成品堆场 钢结构厂房，建筑面积300m2 运输 工程 车辆运输 场内运输采用皮带输送机、装载机完成； 场外运输采用汽车运输。 公用 工程 供电 接当地供电网 供水 采用当地自来水 排水 ①厂区建设雨污分流的排水体制； ②雨水：厂内设雨水沟，经雨水排放口排入厂外沟渠流入蒸水； ③生产废水：无生产性废水排放； ④生活污水：生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田及菜地浇灌，不外排。 环保 工程 废水 生活废水：化粪池收集处理后用于周边农田施肥 废气 ①工艺粉尘：输送管道进、出料口及破碎机、粉碎机、制粒机粉尘产生处上方设置负压式集气罩，工艺粉尘进行收集后经一套旋风除尘器处理后由15米高排气筒（DA001）高空排放； ②烘干废气：烘干炉及炉窑灶口上方设置负压式集气罩，对烘干炉烟（粉）尘进行收集经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由20米高排气筒（DA002）高空排放； ③原料、产品使用密闭式仓库储存； ④厂区设置洒水抑制装置，抑制装卸粉尘及车辆扬尘产生。 噪声 厂房隔声、生产设备基础减震、定期维护保养 固体废物 生活垃圾 交由当地环卫部门处理 一般固废 一般固废暂存间收集后外售 4、产品方案 项目主要从事生物质燃料的生产，产品及规模如下表。 表2-2 产品产能方案一览表 名称 数量 规格 生物质削片料 14000吨/年 削片料，含水率约为6.9% 生物质颗粒 6000吨/年 含水率为7.5%，圆柱体颗粒，长2-5cm，直径大约0.9cm 5、项目原辅材料 项目主要原辅材料见下表。 表2-3 主要原辅材料统计表 序号 名称 单位 年消耗量 含水率 备注 1 杂柴（竹） 吨 15125 8.24% 就近收购 2 秸秆 吨 2500 25% 就近收购 3 树皮 吨 2000 25% 就近收购 4 木屑 吨 1000 8% 外购，家具厂等回收 5 谷壳 吨 500 8% 外购，农业回收 合计 吨 20354.4464 / / 6 包装袋 吨 0.5 / 用于产品包装 7 成型生物质 吨 97.11 6.74% 8 电 kw·h/a 12万 / / 9 自来水 t/a 120 / / 注：生物质削片料是直接将杂柴，主要是竹子通过削片机制成生物质燃料。 生物质颗粒是通过自周边村镇等收购植物秸秆和各种树木加工剩余物（锯末）作为原材料，通过破碎、烘干（部分含水率较高的原料）、制粒成为成型生物质颗粒。 原辅材料消耗量及物料平衡一览表见下表。 表2-4 生物质削片料生产过程物料平衡一栏表 单位：t/a 投入 产出 名称 总重量 水分 干基重量 含水率（%） 名称 总重量 水分 干基重量 含水率（%） 杂柴（竹） 15000 1236.8832 13763.1168 8.24% 生物质削片料 14000 966 13034 6.90% 水分损耗① 216.7349 216.7349 0 100% 废气中粉尘 2.0409 0.1633 1.8776 8% 收集的粉尘 7.3242 0.5859 6.7383 8% 边角料 703.9 48.5691 655.3309 6.90% 不合格产品 70 4.8300 65.1700 6.90% 合计 15000 1236.8832 13763.1168 / 合计 15000.0000 1236.8832 13763.1168 / 注：①水分损耗（自然蒸发）：生物质削片料随着物料被切开，杂柴中水分会蒸发，且切削过程会摩擦生热，进一步减少物料中水分的含量。 表2-5 生物质颗粒生产过程物料平衡一栏表 单位：t/a 投入 产出 名称 总重量 水分 干基重量 含水率（%） 名称 总重量 水分 干基重量 含水率（%） 杂柴（竹） 125 10.4302 114.5698 8.24% 生物质颗粒 6000 404.4 5595.6 6.74% 秸秆 2500 625 1875 25% 水分损耗 904.9066 904.9066 0 100% 树皮 2000 500 1500 25% 废气中粉尘 1.3176 0.1086 1.2090 8.24% 木屑 1000 80 920 8% 收集的粉尘 36.2272 2.4417 33.7855 6.74% 谷壳 500 40 460 8% 削片料收集的粉尘 7.3242 0.5859 6.7383 8% 削片料边角料 703.9 48.5691 655.3309 6.90% 削片料不合格产品 70 4.83 65.17 6.90% 颗粒收集的粉尘 36.2272 2.4417 33.7855 6.74% 合计 6942.4514 1311.8569 5630.5945 / 合计 6942.4514 1311.8569 5630.5945 根据表可知，生物质颗粒生产过程中需要对含水率高的秸秆和树皮等破碎后的物料进行烘干，根据物料衡算可知需要蒸发的水分含量为904.9066t/a。 根据计算公示可知： ①水分蒸发热量=质量×比热容×温度差 质量：904.9066t/a=904906.6kg； 水比热容为4200j/kg； 升温温度为80度（初始温度约为20度）。 则所需热量为=904906.6×4200×80÷1000=304048617.6千焦/年； 生物质燃料的发热量为4426.5Kcal/kg， 根据热量换算单位1千卡(kcal)=4.185千焦； 则需要生物质燃料=304048617.6÷（4426.5×4.185）÷1000=16.4129吨/年。 ②木柴加热至100度所需热量=质量×比热容×温度差 质量：6942.4514t/a =6942451.4kg， 木柴比热容为1720j/kg， 升温温度为80度（初始温度约为20度）。 则所需热量为=6942451.4×1720×80÷1000=955281312.6千焦/年； 生物质燃料的发热量为4426.5Kcal/kg， 根据热量换算单位1千卡(kcal)=4.185千焦 则需要生物质燃料=955281312.6÷（4426.5×4.185）÷1000=51.5674吨/年 生物质用量=16.4129+51.5674=67.9803t/a，根据烘干机的相关技术参数，热能利用效率为70%，则本项目生物质的用量为97.11t/a。 6、项目主要设备 项目主要设备情况见下表。 表2-6 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 产能/功率 1 削片机 台 2 160KW 2 破碎机 台 1 160KW 3 烘干机 台 1 烘干用30KW 4 滚筒筛 台 1 2KW 5 制粒机 台 1 132KW 5 料仓 台 1 10m3 6 传送带 套 2 / 7 叉车 台 2 / 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员5人。 工作制度：年工作300天，每天工作时间8小时。 8、共用工程 （1）给水：项目主要用水为生活用水，由当地市政供水管网提供。 排水：本项目生产过程不产生废水；本项目职工定员5人，员工不在厂内食住，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），本项目劳动定员5人，年工作300天，工作制度为8小时制，不在厂内食宿。根据《湖南省地方标准-用水定额》，不在厂区内食住员工生活用水量以80L/d•人计，则生活用水量为0.4t/d，年生活用水量为120t/a。排水量按用水量的85%计，则本项目排水量为102t/a(0.34t/d)，生活污水经化粪池处理后主要为生活废水经化粪池处理后用于周边农田施肥。 供电：采用市政电网供电。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期主要建设内容为地基开挖→厂棚搭建→设备安装→运行调试。项目施工期工艺流程及产污环节见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程及产污环节 施工期产污环节说明： 项目施工期建筑材料运输会产生噪声、扬尘及汽车尾气；厂房搭建会产生扬尘、噪声和固体废物材料；设备安装会产生噪声、扬尘及设备包装材料等固体废物。 2、营运期工艺流程简述（图示）： （1）生物质削片料生产工艺流程 生物质削片料生产工艺流程图及产排污节点见下表。 注：N1：机械噪声、G1：削片机粉尘、S1：边角料、S2：不合格产品 图2-2 生物质削片料生产工艺流程图及产排污节点图 工艺流程简述： 杂柴经过削片机削片成大小固定的长条，在此过程中会产生边角料废料，边角料产生量约占原料的5%，检验过程会产生不合格的产品，产生量约为0.5%。 （2）生物质颗粒生产工艺流程 本项目产品为生物质颗粒，其中主要生产工艺外购来料、破碎、粉碎、烘干制粒成型等工序，项目生产工艺流程及产污环节见下图： 注：N1：机械噪声、G1：削片机粉尘、S1：边角料、S2：不合格产品 图2-3 生物质颗粒工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 破碎：项目原料主要取自衡阳县及周边，由汽车运输至厂内，少量湿料需先进行室内自然晾干，并人工筛选去除大块杂物。项目湿料主要为少量杂柴，室内自然晾干1-2天后破碎、粉碎，并根据湿料程度配比谷壳、木屑等干料，自然晾晒时间较短，不易产生恶臭。将外购回来的木材边角料用铲车投入破碎机，将其破碎成小木屑。木材边角料中会有少量铁钉、铆钉等废旧金属，破碎后在输送带输送过程中通过磁铁吸收回收。该工序会产生颗粒物、废金属、噪声。 粉碎：将破碎好的小木屑及木糠粉碎成小粒径木粉，该工序会产生颗粒物、噪声。 烘干：项目拟采用生物质燃料为烘干炉提供热量，由烘干炉产生的热气对原料直接接触进行干燥，木粉翻动过程会产生颗粒物及水蒸气，木粉烘干及生物质燃烧过程还会产生烟（粉）尘、二氧化硫及氮氧化物。 制粒：经烘干后的木材颗粒经密闭输送带进入制粒机料筒，然后挤压成型，得到直径为8-14mm，长度约为20~45mm的颗粒，成型过程中无需添加任何添加剂，造粒机内温度控制在70~80℃，压缩时间1-3S、压缩比为4.2。再由输送管道输送至成品料仓即为成品。 冷却：出料生物质颗粒燃料温度高达60~70℃，结构较为松弛，容易破碎，须经过自然冷却至常温后方可送入筒仓。 包装：成型的生物质通过自然冷却后再进行包装，成型后的生物质颗粒和生物质棒体积小、比重大，包装过程基本不产生粉尘。 2、项目运营期的主要污染因素有： （1）废气：生产过程中废气污染源主要为破碎过程中产生的粉尘、烘干过程中产生的生物质燃烧废气和造粒成型产生的粉尘。 （2）废水：无生产工艺废水，废水主要为员工生活污水。 （3）噪声：主要为各类生产设备运行时产生的噪声。 （4）固体废物：主要为原料夹带杂质、不合格产品、除尘粉尘、废布袋、废机油和员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目拟建场地原为公社粮仓，目前已经荒废，场地中间原有一大块晒稻谷的空地，可以用于建设生产车间，周边有1栋杂房，需要进行拆除，拆除之后可以用于建设生产车间，周边的1栋楼可以作为办公用房。 本项目为新建项目，经现场调查和踏勘，尚未发现与本项目有关的原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境现状调查与评价 （1）区域大气环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据。因此，本项目引用衡阳市生态环境局发布的关于2021年1-12月全市环境质量状况的通报对衡阳县的常规监测数据评价区域环境空气质量，项目评价区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 大气环境统计结果详见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 6 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 14 40 35 达标 CO 百分位数日平均质量浓度 1000 4000 25 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度 115 160 71.88 达标 PM10 年平均质量浓度 55 70 78.57 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 35 100 达标 由上表可知，项目所在区域的环境空气质量数据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项检测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此，衡阳县环境空气质量属于达标区。 2、水环境质量现状评价 本项目无生产废水产生和排放，生活废水经过化粪池处理后用于周边的农灌，也不外排，对周边地表水体的影响较小，但为了进一步了解项目区域地表水水质现状，引用衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知，本项目周边最近的地表水体为湘江蒸水，本项目东面120m为蒸水，本项目所在地上游的地表水监测断面为洪市镇（断面属性：属于控制断面），下游的地表水监测断面为西渡水厂（断面属性：属于饮用水断面）。两个断面的水质监测情况如下表所示： 表3-2 2021年1-12月衡阳市地表水水质情况 由上表分析评价可知，洪市镇断面和西渡水厂断面的水质均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，表明区域地表水环境质量良好。 3、声环境现状评价 为了解建设项目所在地的声环境背景情况，本次评价委托湖南中雁环保科技有限公司对本项目周围噪声环境质量现状进行了现场监测。 （1）监测点设置：项目厂界外西侧45m处的居民点（N1）（本项目周边50m范围之内仅有西面有声环境敏感点，因此对其进行现状监测）。 （2）监测因子：Leq； （3）监测频次：昼夜各监测一次。 （4）监测时间和频次：监测时间：2022年3月25日-26日，连续监测两天。 （5）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表3-3 声环境质量现状监测和评价结果 检测点位 采样日期 检测结果 dB(A) 标准限值 2022.3.25 2022.3.26 N1 昼间 56 57 60 夜间 45 46 50 从上表分析可知，监测期间，本项目各监测点位的监测结果满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 4、生态环境现状 本项目所在区域为农村地区，为典型的农村生态环境，项目厂区周边受人类活动影响较大，植被主要为农作物、灌木、灌草丛等，项目厂区周边野生动物较少主要为常见鼠类、鸟类和昆虫等。 通过走访调查，项目厂区周边没有珍稀动植物和古树木。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响，不需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水环境 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，本项目属于IV类项目，根据导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价工作。 7、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，属IV类项目，本项目不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据对项目所在地的实地踏勘，本项目厂界外500m范围内主要环境保护目标详见下表。 表3-4 项目所在地声环境主要环境保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 贾陂滩新屋 112.406709701 27.158598840 居民 约30户 二类区 西面 45-160m 颜家冲 112.404365450 27.157214821 居民 约12户 二类区 西面 340-500m 贾陂滩老屋 112.407627017 27.157268465 居民 约40户 二类区 西南面 150-350m 赤石村村委 112.408775002 27.155331910 居民 约7户 二类区 南面 400-500m 河边屋 112.410663277 27.158679307 居民 约5户 二类区 东面 230-350m 方铺 112.412401349 27.160406649 居民 约35户 二类区 东面 450-620m 湖南省衡阳县第二中学 112.405772269 27.161063790 教育 师生约1500人 二类区 西北面 250-500m 寺湾 112.405461133 27.159518838 居民 约40户 二类区 西北面 170-500m 2、声环境 根据对项目所在地的实地踏勘，本项目厂界外50m范围内主要环境保护目标详见下表。 表3-5 声环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 贾陂滩新屋 112.406709701 27.158598840 居民 约3户 二类区 西面 45-50m 3、其他环境 本项目周边水环境和生态环境敏感目标见下表。 表3-6 其他环境保护目标一览表 项目 环境保护目标 相对厂界方位、距离/m 功能及规模 保护级别 水环境 蒸水 东面，120m 渔业用水区 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废水 项目无生产废水产生，项目生活污水经化粪池收集后，定期清掏用于周边农田施肥。 废气 本项目采用生物质热风炉产生的热烟气通入烘干筒进行原料的烘干，烘干后的尾气中既有热风炉的烟气又有干燥粉尘，因此烘干炉尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；破碎及料仓生产过程中产生的颗粒物执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值其标准限值见下表。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 污染物 二级标准有组织排放 无组织排放监控浓度限值 最高允许排放浓度mg/m3 排气筒高度m 排放速率kg/h 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 颗粒物 120 20 5.9 周界外浓度最高点 1.0 二氧化硫 550 20 1.3 周界外浓度最高点 0.4 氮氧化物 240 20 4.3 周界外浓度最高点 0.12 噪声 项目营运期项目执行噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求见下表。 表3-8 工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称及代号 功能区 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）及2013年修改单中的标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十三五”总量控制指标，确定总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物、VOCs、化学需氧量、氨氮。结合项目实际情况，运营期无生产废水产生，故本项目不设置总量控制指标。 废气：根据工程分析，本项目大气污染物：主要为生物质燃烧废气，项目SO2、NOx总排放量分别为0.1651t/a、0.0991 t/a。 项目大气污染物总量控制指标指标建议值为： SO2：0.1651t/a、NOx：0.0991 t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期水污染防治措施 施工废水包括砂石料冲洗废水，以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，主要污染因子为SS。施工期产生的各类施工废水应收集至沉淀池内进行沉淀，之后回用于施工及洒水抑尘使用，不外排。 采取如上防治措施后，项目施工期产生的施工废水及车辆冲洗废均能得到有序的处理，不会对周边水环境造成太大的影响。 2、施工期大气污染防治措施 （1）施工期扬尘 根据现场勘查，项目施工区最近敏感点为周边的居民，施工期扬尘会对其产生一定影响，因此在施工过程中，应严格采取控制措施，例如对施工场地洒水、设置围挡、及时清洁车辆等，以减少施工扬尘对周围环境的影响。具体措施如下： a、施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾、工程渣土应当在四十八小时内完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施，不得在施工工地外堆放建筑垃圾和工程渣土。 b、做到现场围挡、沙土覆盖、场内道路硬化、拆除过程湿化作业、出入车辆冲洗的扬尘污染防治要求。 c、施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期，应尽可能采取措施提高工程进度。 d、专人负责弃土、建筑垃圾处置、清运。 e、及时清理场地，改善施工场地的环境。 通过以上措施能够有效的减少施工扬尘和运输车辆扬尘，大大减少对周围环境的影响。 （2）施工机械、车辆尾气 施工机械如推土机、挖掘机、装载机等燃油机械和运输车辆会产生尾气，由于施工工程量较小，使用的机械设备及车辆较少，且项目区域地势开阔，在空气中可得到有效扩散，此外，该废气对周边环境空气质量的影响是临时的，只限于施工期，施工结束后，影响随之消失。 为了减轻施工机械尾气的影响，建议采取以下防治措施： ①施工现场应合理布置车辆运输路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。 ②尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆。 ③不得使用劣质燃料，尽量选用产污少、利用率高的环保燃料。 ④加强对施工机械、运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载。 （3）焊接烟尘、切割粉尘 项目生产区均采用钢结构，在焊接、切割钢材时会产生焊接烟尘和切割粉尘，主要污染物为颗粒物、烟尘等。项目总钢结构建筑面积约5400m2，施工面积较小，且项目施工时间较短、地势较平坦开阔，废气易扩散开，扩散后的浓度较低，对周边大气环境影响较小，且厂房施工完后影响随即消失，因此焊接烟尘、切割粉尘不会对周边大气环境产生明显影响。 （4）施工期应满足“六个100%要求”，即做到工地周边围挡100%，裸露土地和物料堆放覆盖100%，土方开挖湿法作业100%，路面硬化100%，出入车辆清洗100%，渣土车辆密闭运输100%。 综上所述，本环评所建议的措施在建筑施工过程中普遍采用，根据实际施工情况防治效果较好，可大大减少施工期间产生的废气对环境的影响，因此，所采取措施是可行的。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）根据《湖南省环境保护管理条例》相关规定，合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00～次日6:00）和午间（12:00～14:00）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动。扩建项目施工应遵守以上条例规定，如需要连续作业或者特殊需要，确需在22:00～次日6:00时进行施工的，建设单位和施工单位必须报经当地环境保护主管部门批准，并予以公告。 （2）选用低噪声施工机械，加强设备的管理和维护保养，保证各类机械设备的高效运转。高噪声设备错开使用，避免高噪声设备同时作业。 （3）根据建设用地周围敏感目标的分布情况，合理布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标或对周围环境的影响保持均衡。 （4）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好辅以吸声材料，以此达到降噪效果。 （5）提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。 4、施工期固体废物污染防治措施 项目施工期间产生的固体废物主要包括主体工程建设过程中的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。 （1）拆除的建筑垃圾 本项目拟建场地原为公社粮仓，目前已经荒废，场地中间原有一大块晒稻谷的空地，可以用于建设生产车间，周边有1栋杂房，需要进行拆除，拆除之后可以用于建设生产车间，拆除的杂房为砖瓦木结构，拆除下来的砖瓦约为20方，砖瓦应分类进行综合利用和妥善处置，能够回用的尽量回用，不能回用的集中收集，及时清运并综合利用。 （2）施工建筑垃圾 建筑垃圾及渣土应妥善处置。对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如废碴土、废砖头等，应分类进行综合利用和妥善处置，能够回用的尽量回用，不能回用的集中收集，及时清运并综合利用。 （3）施工人员生活垃圾 生活垃圾统一收集后交当地环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目运营期间大气污染主要来源于木材边角料破碎、粉碎、制粒以及输送过程产生的粉尘，生物质原料烘干及烘干炉生物质燃烧产生的烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物。项目厂区地面水泥硬化，原辅料均储存于半密闭仓库内、产品为袋装，原料及产品堆场过程产生的扬尘极小。 （1）破碎、筛分粉尘 ①源强核算：项目对木材边角料进行破碎、筛分、造粒粉尘以及输送过程均会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中“2542生物质致密成型燃料加工行业”颗粒物产污系数为6.69×10-4吨/吨-产品，项目生物质颗粒最大设计产能为20000吨，年工作300天，每天工作24小时，则破碎、筛分粉尘及输送过程颗粒物产生量为13.38t/a（1.8583kg/h）。 表4-1 2542生物质致密成型燃料加工行业系数表（摘录） 《2542生物质致密成型燃料加工行业系数表》 本项目源强 工段 名称 产品 名称 污染物 指标 系数单位 产污系数 产能 t/a 产生量 t/a 产生速率kg/h 破碎、筛分等生产工艺粉尘 生物质致密成型燃料 颗粒物 吨/吨-产品 6.69×10-4 20000 13.38 1.8583 ②收集风量核算 建设单位拟将破碎机、筛分机设置在车间内部独立的破碎间内，只在设备正前方留一个物料进口，进料口上方设置集气罩，对产生的粉尘进行收集经旋风除尘器处理后由15米高排气筒（DA001）高空排放。参考《三废处理工程技术手册：废气卷》（刘天齐主编），为保证半密闭集气罩的收集效率，为保证抽风效果，本项目工艺粉尘风机设计总风量拟采用15000m3/h，预计废气收集效率可达85%。 ③废气处理效率可达性分析 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》的“2542 生物质致密成型燃料加工行业”中列出颗粒物末端治理技术旋风除尘的平均去除效率为92%，则工艺粉尘废气产排情况见下表。 表4-2 项目工艺粉尘废气收集情况及产生情况一览表 污染源 污染因子 产生情况 收集措施及收集效率 有组织产生情况 无组织产生情况 产生量t/a 产生速率kg/h 产生量t/a 产生速率kg/h 产生量t/a 产生速率kg/h 工艺粉尘 颗粒物 13.38 1.8583 半密闭集气罩，收集效率85%计 11.3730 1.5796 2.0070 0.2787 表4-3 工艺粉尘有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 污染因子 风量 m3/h 有组织废气产生情况 收集措施及收集效率 有组织废气排放情况 排气筒信息 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 工艺粉尘 颗粒物 15000 11.3730 1.5796 1053 旋风除尘器，处理效率92% 0.9098 0.1264 84.25 编号：DA001 高度：15m 内径：800mm 综上，破碎、粉碎过程中产生的粉尘经过集气罩+旋风除尘器处理后通过15m高的排气筒外排，其排放浓度和排放速率均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求。 （2）烘干废气 烘干过程会产生废气，其来源主要是生物质燃烧产生的燃烧尾气+燃烧尾气直接与生产物料接触过程中产生的粉尘。 ①生物质燃烧废气 依据热量核算，本项目生物质燃料的消耗量为97.11t/a，烘干工序时间全年为1000h，业主提供资料每小时约消耗生物质燃料97.11kg，本环评参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中（锅炉产排污量核算系数手册），燃烧生物质成型燃料的锅炉烟气排放系数以及SO2、NOx的产物系数计算如下： 表4-4 生物质燃烧废气产生情况（摘录） 《锅炉产排污量核算系数手册》 本项目情况 产品名称 原料名称 污染物 指标 系数单位 产污系数 原料使用量t/a 产生量 t/a 产生速率kg/h 热风 生物质燃料 工业废气量 标立方米/吨-原料 6240 97.11 605966.4m3/a 颗粒物 kg/吨-原料 0.5 97.11 0.0486 0.0486 二氧化硫 kg/吨-原料 17S 97.11 0.1651 0.1651 氮氧化物 kg/吨-原料 1.02 97.11 0.0991 0.0991 注：原料含硫量为S=0.1 ②烘干粉尘 本项目烘干是直接使用热风炉尾气进行烘干，根据物料衡算，需要烘干的物料约为6942t/a，约有0.5%粉料进入旋风除尘器，则粉尘产生量可计算为34.71t/a，烘干过程密闭，收集效率按100%计，为了保证烘干工序的正常运行，在末端设置有引风机，引风机的设计风量为8000m3/h计（该风量大于热风炉的烟气产生量，能够保证热风炉尾气顺利进入烘干筒，并保证进入烘干筒的烟气温度不高于120℃）。 本项目物料经过烘干后进入料落仓内，落料仓上设置有仅有一个出气口，出气口经布袋收集后粉尘收集，禁止使用敞口式收集落料仓。 综上，烘干废气经过旋风除尘器+布袋除尘器处理后经不低于20m的排气筒外排，则烘干废气的产生及排放情况见下表。 表4-5 烘干废气的产生及排放情况一览表 污染源及 污染因子 风量 m3/h 有组织废气产生情况 收集措施及收集效率 有组织废气排放情况 排放标准 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 颗粒物 8000 0.0486+34.71 =34.7586 34.7586 4344.8 旋风除尘器92%+布袋除尘器95% 0.5214 0.5214 65.17 5.9 120 二氧化硫 8000 0.1651 0.1651 20.64 / 0.1651 0.1651 20.64 1.3 550 氮氧化物 8000 0.0991 0.0991 12.38 / 0.0991 0.0991 12.38 4.3 240 排气筒信息：编号：DA002；高度：20m；内径：800mm 本项目烘干废气经过处理后能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求。 （3）无组织粉尘和异味 ①原料堆场扬尘 项目的原料堆场会产生少量扬尘，根据企业核实，堆场内的木材原料最大储存量约1000t。项目针对外购回来的木材边角料及大部分的原辅材料含水率较高，储存于密闭的原料仓中，风力扬尘差生量极小。且企业在日常对堆场采取加盖防尘布等防风措施，经采取降尘措施后扬尘产生量大幅度降低，对周边环境影响小。 ②卸料粉尘 本项目在卸料过程会产生少量粉尘，卸料过程作业时间较短，且大部分原料含水率较高，因此卸料过程产生的粉尘量也比较小，装卸产品和原料对周边大气环境的影响小。 ③异味 本项目部分物料的含水率较高，因此在储存过程中如遇含水原料积压等问题，会产生异味，因此，本项目建设单位在原料采购过程需要严格控制进场原料的含水率，加强含水率高的原料车间的通风等措施来减小其对周边环境的影响。 为了进一步减小无组织粉尘和异味对周边环境的影响，建设单位需采取以下措施： a、禁止露天堆放原辅材料； b、严格控制进场原料的含水率，加强原料仓的通风； c、破碎、筛分工序在厂房内另设置单独的密闭生产间； d、烘干后的物料的收集和运输均需要采取密闭的措施； 在采取以上措施后，粉尘对周边大气环境影响小。 （5）污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算具体情况如下表所示： 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度mg/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量t/a 一般排放口 1 DA001 颗粒物 84.25 0.1264 0.9098 2 DA002 颗粒物 65.17 0.5214 0.5214 3 二氧化硫 20.64 0.1651 0.1651 4 氮氧化物 12.38 0.0991 0.0991 一般排放口合计 颗粒物 1.4312 二氧化硫 0.1651 氮氧化物 0.0991 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（μg/m3） 1 / 破碎、筛分、造粒 颗粒物 ①封闭车间+自然沉降； ②增加厂周绿化 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求 1000 2.0070 无组织排放统计 颗粒物 2.0070 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 3.4382 2 二氧化硫 0.1651 3 氮氧化物 0.0991 （6）监测要求 建设单位应定期委托有资质的环境监测单位对本项目建设后主要污染源排放的污染物进行监测，监测计划见下表。 表4-9 运营期废气排放环境监测计划 监测 项目 监测点 监测内容 监测频率 执行标准 废气 厂界 颗粒物 1次/年 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度限值； DA001 颗粒物 1次/半年 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 DA002 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 1次/半年 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 2、废水 （1）生活污水 本项目劳动定员5人，年工作300天，工作制度为8小时制，不在厂内食宿。根据《湖南省地方标准-用水定额》，不在厂区内食住员工生活用水量以80L/d•人计，则生活用水量为0.4t/d，年生活用水量为120t/a。排水量按用水量的85%计，则本项目排水量为102t/a(0.34t/d)，主要污染物为CODcr350mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、动植物油20mg/L等。生活污水经化粪池处理后作为农肥使用，不外排，因此本项目生活污水对周边水环境影响较小。 （2）地表水环境影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见下表。 表4-10 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 项目生活污水经化粪池处理后作为农肥使用，不外排；本项目无生产废水产生，因此本项目地表水评价等级为三级B。 （3）废水污染防治措施可行性分析 ①生活污水 生活污水主要污染物CODcr、SS、氨氮、TP的产生浓度分别为400mg/L、250mg/L、35mg/L、5mg/L。化粪池作为生活污水的预处理设施，其利用了沉淀和厌氧发酵的原理。在重力作用下，生活污水中的大颗粒物质沉降（形成沉渣）或上浮（形成浮渣），同时通过厌氧发酵作用将有机物进行部分降解，进而实现污水的初步处理，满足简易排水要求，或者有利于后续排水及污水处理。污水在化粪池内逐渐分离为三层：浮渣层、中间层和沉渣层。比重轻的物质或夹带气泡的絮团向上悬浮，形成浮渣层；比重较大的固体沉淀在底层。在兼性/厌氧菌作用下，污水中的污染物质分解产生CH4，CO2和H2S等气体。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。熟化的有机污泥定期清掏外运，用作肥料。因此，生活污水经化粪池处理是可行的。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见下表。 表4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口类型 编号 名称 工艺 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、TP、SS 农肥使用 不外 排 TW001 化粪池 / / / 3、噪声 （1）噪声源强分析 主要噪声主要为制粒机、筛分机、破碎机和传送带等设备噪声及车辆等社会噪声等。 本项目主要噪声源及噪声强度如下表。 表4-12 主要噪声源及噪声强度一览表 序号 噪声源 噪声强度 噪声特性 位置 1 筛分机 80-85dB（A） 连续 车间 2 破碎机 85-95B（A） 连续 80-85dB（A） 2 制粒机 80-90dB（A） 连续 车间 3 传送带 75-80dB（A） 连续 车间 （2）拟采取的噪声污染防治措施及影响分析 本项目拟采取的噪声控制措施如下： ①在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。 ②对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振。 ③设备全部室内安装，通过采取建筑屏蔽、建筑隔声和绿化措施。 ④定期检查，维护设备，保持设备正常运行。 （3）噪声预测 1）噪声在空气中的理论衰减公式为： LP=L0-20lg（r/r0） 式中：L p——距声源 r(m)处的噪声值，dB(A)； L0——距声源 r0(m)处声源值，dB(A)； r0——测定声源时距离，m； r——衰减距离，m； α——空气中衰减系数。 2）噪声叠加计算模式 式中：L——噪声叠加后噪声值 dB(A)； Li——第 i 个噪声值，dB(A)； 若上式的几个噪声值均相同，可简化为： L=Lp+10lgN 式中：L——噪声叠加后噪声值 dB(A)； Lp——单个噪声值，dB(A)； N——相同噪声值的个数。 项目厂区内噪声源为生产设备产生的噪声，噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减，见下表。 表4-13 厂界噪声排放值预测表 单位：dB（A） 监测点 厂界东侧 厂界南侧 厂界西侧 厂界北侧 预测排放值 57.2 56.4 56.1 56.8 标准值（昼） 60 60 60 60 （4）噪声污染源监测计划 表4-14 噪声监测及监测频次 序号 环境要素 监测点位 监测项目 监测频率 1 噪声 厂区边界1m处及附近敏感点 Leq(A) 1期/年，1天/期每天昼夜各1次 4、固废 （1）生活垃圾 本项目劳动定员5人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，本项目年工作时间300天，则本项目生活垃圾产生量为0.75t/a。收集后由当地环卫部门清运处置。 （2）边角料 本项目削片料生产过程中会产生边角料，边角料产生量约占原料的5%，则产生量约为703.9t/a，边角料属于一般工业固体废物，可以用于生物质颗粒的生产，即回用于生产工序。 （3）不合格产品 本项目削片料会产生不合格的产品，不合格产品率约为0.5%，则产生量约为70t/a，不合格产品属于一般工业固体废物，可以用于生物质颗粒的生产，即回用于生产工序。 （4）除尘系统收集的粉尘 破碎和筛分过程产生的粉尘采用旋风除尘器进行收集除尘，除尘装置收集的粉尘量约为2.22t/a；旋风除尘系统收集的粉尘量为29.3659t/a，合计除尘系统收集的粉尘量为31.5859t/a，属于一般工业固体废物，返回生产系统。 （5）杂质 本项目在原料来料过程会有石块、土块的大块杂质，通过人工筛检去除，滚筛过程中会有杂质，主要为碎石、铁钉、泥沙等杂质，杂质产生量占原料总质量的万分之五，则产生量约为10t/a，属于一般工业固体废物，可以外售给砖厂或者其他综合利用。 本项目固体废物产生量及处理处置情况见下表。 表4-15 固体废物产生量及处理处置情况一览表 序号 种类 产生量 属性 处理处置措施 1 生活垃圾 0.75t/a 生活垃圾 收集后由环卫部门清运至垃圾填埋场填埋 2 边角料 703.9t/a 一般工业固体废物 回用于生产 3 不合格产品 70t/a 一般工业固体废物 回用于生产 4 除尘系统收集的粉尘 31.5859t/a 一般工业固体废物 回用于生产 5 杂质 10t/a 一般工业固体废物 外售综合利用 （3）固体废物环境影响及防治措施分析 厂区应设置固废收集容器对固体废物分类收集，分别处理。 ①除尘装置收集的粉尘量，返回生产系统，不做固废进行管理。 ②生活垃圾：本项目产生的生活垃圾统一堆放，由环卫部门定期统一清运处理。 通过采取上述措施，本次项目所产生的固体废物均能得到妥善有效的处置，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，对项目及周边环境污染较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“环境和公共设施管理业一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用”，项目属于“其他行业”，属 IV 类项目，本项目不开展土壤环境影响评价工作。 6、地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，本项目属于IV类项目，根据导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价工作。 7、环境风险分析及防范措施 结合项目具体情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B要求，本项目生产过程中使用的原辅材料主要为生物质类原材料，不涉及有毒有害、易燃易爆等危险品，危险物质数量与临界量的比值Q=0<1。项目不涉及风险物质，项目环境风险可控。 但本项目使用的原料和生产出来的成品属于可燃物，在生产过程若遇明火高温可能引发火灾，事故处理过程中引发的污染物主要包括燃烧时产生的烟气、扑灭火灾产生的消防废水，若不得到及时有效处理，可能会对大气环境、水环境和人群健康产生影响。 原料设置专门的原料仓库并定期检查，原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓库中，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃物分开存放；搬运时轻装轻卸，防止原料包装物破损或原料倾倒；划定禁火区，在明显地点设置警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，必须要做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，发现异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套、耳塞、护目镜等防护用品。 如发生火灾爆炸事故的环境风险防范 本项目生产车间粉尘产生量较大，粉尘易吸收并集聚热量，在热传导、热辐射的作用下，形成高于环境空气温度的混合产物，在相对密闭的空间里，有明火或强烈的振动与摩擦时会发生爆炸），存在粉尘爆炸风险。为预防、减少风险事故的发生，火灾爆炸风险事故对环境影响， 企业应采取如下风险防范措施：总平面布置应充分考虑布局的安全性，生产区与区外道路应保持畅通，以便于安全疏散和消防车辆通行，同时在厂内设置完善的消防设施。加强生产管理，确保除尘设备正常运行并加强车间通风，定期设备维护维修，保证各管道、法兰、阀门等连接完好。保证库房内阴凉、通风，远离火种、热源。长期贮存，库温不宜过高。严格防水、防潮，避免日光直射。 8、环保投资一览表 项目总投资约500万元，项目环保设施投资为20万元，占总投资比例为4%，详见下表。 表4-16 环保投资估算表 单位：万元 类型 污染源 环保措施 环保投资（万元） 废气 破碎、筛分、制粒粉尘 集气罩+旋风除尘器+15m排气筒 2 无组织粉尘 厂房内单独封闭的操作间+封闭的生产车间+自然沉降 2 烘干废气 旋风除尘器+布袋除尘器+20m排气筒 8 废水 生活污水 化粪池 0.5 噪声 设备机械噪声 隔声、减振设施 0.2 固废 一般固废 一般固废暂存间 0.2 生活垃圾 垃圾桶 0.1 合计 20 9、建设项目竣工环保验收 项目治理设施“三同时”验收一览表见下表。 表4-17 环境保护措施三同时验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 废气 破碎、粉碎、造粒粉尘 颗粒物 厂房内单独封闭的操作间+封闭的生产车间+自然沉降 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织监控浓度限值 破碎、粉碎、造粒粉尘 颗粒物 集气罩+旋风除尘器+15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准 烘干废气 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 旋风除尘器+布袋除尘器+20m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准 废水 生活污水 BOD5、COD、氨氮等 化粪池 作为农肥使用 噪声 车间 高噪声设备 选用低噪声设备，隔声、消声、减震等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固废 办公生活 生活垃圾 设置垃圾收集筒，收集后交环卫部门处理 《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008） 一般固废 边角料 回用于生产 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020） 不合格产品 回用于生产 除尘系统收集的粉尘 回用于生产 杂质 外售综合利用 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、粉碎、造粒粉尘 | 颗粒物 | 厂房内单独封闭的操作间+封闭的生产车间+自然沉降 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织监控浓度限值 |
|  | 破碎、粉碎、造粒粉尘 （AD001） | 颗粒物 | 集气罩+旋风除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准 |
|  | 烘干废气 （AD002） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 旋风除尘器+布袋除尘器+20m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、动植物油 | 化粪池收集，定期清掏用于农肥 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、消声、减震等措施 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 一般固废 | 边角料 | 回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020） |
|  |  | 不合格产品 | 回用于生产 |  |
|  |  | 除尘系统收集的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 杂质 | 外售综合利用 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①原料贮存、生产使过程等环境风险防范； ②火灾爆炸事故环境风险防范； |
| 其他环境 管理要求 | （1）原料进场前进行分拣预处理，无碎石、塑料等杂质，物料进场时做好含水率的检测，投料前做好原辅料的称量，按一定比例投料，确保产品含水率稳定。 （2）粉状原料采用袋装，减少装卸、转运过程中的粉尘量产生。 （2）项目建成投产排污前应办理排污许可证。 （3）项目建成投产试运行期间应开展竣工环境保护验收。 （4）环境管理制度：设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 |

# 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在运营过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。 因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 3.4382 | / | 3.3594 | / |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.1651 |  | 0.1651 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.0991 |  | 0.0991 |  |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.75t/a | / | 0.75t/a | / |
|  | 粉尘 | / | / | / | 2.22t/a | / | 2.22t/a | / |
|  | 杂质 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附件1：环评委托书

环评委托书

佛山市奔源环保咨询有限公司：

我单位拟在湖南省衡阳县渣江镇湖西村架新组建设湖南共炉新能源有限公司年产2万吨成型生物质颗粒项目，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》，特委托贵单位承担该项目的环境影响报告表的编制工作。

特此委托

委托单位（盖章）：湖南共炉新能源有限公司                                    2021年3月8日

# 附件2：营业执照

# 附件3: 租赁协议及项目用地材料

# 附件4: 检测报告及质保单

# 附件5：专家签到表及意见

湖南共炉新能源有限公司年产2万吨成型生物质颗粒项目

环境影响报告表  技术评审意见

2022年4月29日，衡阳市生态环境局衡阳县分局主持召开了《湖南共炉新能源有限公司年产2万吨成型生物质颗粒项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）专家技术评审会。参加会议的有建设单位湖南共炉新能源有限公司和环评单位佛山市奔源环保咨询有限公司等单位，会议邀请了3名专家组成技术评审小组（名单附后）。会前，与会专家和代表察看了项目场址，会上，建设单位介绍了项目概况，环评单位对《报告表》主要内容进行了汇报。经与会专家和代表认真讨论和审议，形成如下评审意见：

一、工程概况

项目名称：湖南共炉新能源有限公司年产2万吨成型生物质颗粒项目

项目性质：新建

建设单位：湖南共炉新能源有限公司

建设地点：湖南省衡阳县渣江镇湖西村架新组

项目投资：500万元（其中环保投资5万元，占总投资比例1%）

工程内容及规模：

本项目租赁衡阳县乡村建设发展有限公司厂房进行生产，占地面积4386.4m2，就近收购杂柴、秸秆、树皮、木屑、谷壳等原料建设1条年产2万吨生物质颗粒项目生产线，主要建设内容包括生产区、成品堆场、原料堆场以及办公生活区等，并配套设置相关环保设施，其中：生产区占地面积2800m2，包括烘干房、破碎区、制粒间等；原料堆场占地面积900m2；成品堆场占地面积300m2；工程具体建设内容详见《报告表》的表2-1。

工作制度与劳动定员：

本项目劳动定员5人，实行年工作日300天，每天1班，每班8小时工作制。

二、《报告表》编制质量

本《报告表》编制基本规范，内容基本全面，工程与环境概况介绍基本清楚，评价方法符合导则要求，评价标准选用正确，提出的环保措施可行，环境影响预测及评价结论总体可信。《报告表》经修改、补充、完善后，可上报审批。

三、《报告表》修改意见

1）补充原料、产品水分等指标，从热平衡角度补充核算燃料成型生物质消耗量；根据厂区占地面积核实产品产能，补充用地租赁协议；细化生产车间局部封闭、隔断方案；

2）介绍项目用地原有用途、场地条件，说明拟拆除、改建构筑物类型，核算施工期拆除固废量、明确处置去向；

3）核实破碎、筛分产排污源强、废气量；核实烘干炉大气污染物产排量；补充说明烘干物料落仓粉尘收集、处理、排放方式；叠加厂房密闭核实厂区粉尘无组织排放量，细化粉尘无组织排放控制措施，并提出原料暂存异味控制措施、烘干物料运输皮带密闭要求；

4）补充说明水膜除尘废水沉淀池、循环水池数量、容积等参数和废水沉淀方式，论证一直循环使用不外排可行性，补充核算沉淀渣产生量、明确去向；

5）核实环保投资，完善环保措施监督检查清单。

四、项目建设总体评估意见

该项目在按《报告表》要求严格做好污染防治措施，确保污染物达标排放、固废得到妥善处置后，对周围环境影响可控。从环保角度分析，项目建设可行。

专家组成员：贺秋华（组长）、邓钦文、胡小平（执笔）

2022年4月29日

# 附图1：项目地理位置图

# 附图2：环境保护目标分布图（500m范围）

# 附图3：项目监测布点图

# 附图4：项目平面布置图

项目所在地东面空地                                   项目所在地南面空地

项目所在地西面居民点                                  项目所在地北面空地

# 附图5：现场照片

# Text boxes

本项目所在地

居民区

居民区

居民区

学校

居民点

项目所在地

蒸水

居民区

居民点

居民点

居民区

100m