建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          废弃资源加工生产线建设项目

建设单位（盖章）：湖南泰晟再生资源利用有限公司

编制日期：                    二零二二年七月

中华人民共和国生态环境部制

修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充本项目不设置专项评价判定依据 | 已补充，详见P2 |
| 2 | 补充租赁场地基本情况调查，明确是否存在历史遗留环境问题 | 已补充，详见P11 |
| 3 | ①完善项目工程组成一览表，细化原料堆场三围一顶建设内容、产品料仓及包装、生产线封闭建设等内容、厂房维修改建内容、厂内物料输送工程内容、粉尘收集及处理工程内容，明确危废暂存间面积； ②核实平面布局； ③补充磁选除铁等生产设备 | ①已完善，详见P7； ②已核实，详见P8； ③已补充，详见P8。 |
| 4 | ①核实原料来源、种类； ②补充经衡阳衡钢鸿华物流有限公司处理后的原料入场要求，说明产品形态； ③核实产品名称 | ①已核实，详见P8； ②已补充，详见P8； ③已核实，详见P8。 |
| 5 | ①项目涉及厂房维修等施工期工程内容，补充施工期环保措施； ②完善生产工艺流程及产排污节点分析，补充磁选工序、完善介绍物料输送、落料方式； ③《报告表》遗漏核算物料输送落料过程粉尘产排污源强，重新核算项目粉尘产排源强； ④核实厂区排气筒数量，优化粉尘控制措施 | ①已补充，详见P18； ②已核实，详见P11； ③已补充，详见P23 ④已核实，详见P23、24。 |
| 6 | ①明确场内保洁方式； ②提出场地硬化建设要求； ③补充厂区雨水收集管网图； ④补充生活污水、初期雨水收集、处理依托“衡利丰公司”可行性分析；生活污水不外排不需要给出排放浓度 | ①已补充，详见P37； ②已核实，详见P34； ③已补充，详见附图4； ④已补偿，详见P27，已核实生活污水排入污水处理厂。 |
| 7 | 补充铁渣产生量 | 已补充，详见P32 |
| 8 | ①完善总平面布置图，图示主要功能单元位置、生产线布置情况； ②核实项目总投资及环保投资； ③完善环保措施监督检查清单 | ①已补充，详见附图2； ②已核实，详见P1； ③已完善，详见P37 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	13

四、主要环境影响和保护措施	18

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	38

附表	39

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  租赁协议及房东环保手续

附件4  原料合同及原料环评批复

附件5  专家评审意见及签到表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区平面布置图

附图3  项目环保目标示意图

附图4  雨水管网图

附图5  衡阳市环境单元分区管控图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 废弃资源加工生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 黄君 | 联系方式 | 15886467777 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 衡阳 市 衡阳 县（区） 西渡镇 乡（街道） 湖南衡利丰陶瓷有限公司内 ） |
| 地理坐标 | （ 112 度 27 分 35.951 秒， 26 度 56 分 37.521 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业-85金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理（均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）--废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 30.00 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5160 |
| 专项评价设置情况 | 根据环办环评〔2020〕33 号“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知等有关文件”中建设项目环境报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）： 一般情况下，建设单位应按照本指南要求，组织填写建设项目环境影响报告表。建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应参照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则说明表 专项评价类别 设置原则 项目判断情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目排放废气主要为颗粒物，不涉及左诉污染物 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 本项目无工业废水外排 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 根据风险评价判定可知，项目贮存量未超过临界值 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及取水口 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不涉及 备注 1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 本项目均不涉及上表中专项评价设置原则要求，故本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”的符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。 本项目位于衡阳市衡阳县西渡镇，本项目所在区域为工业用地，不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。 （2）与环境质量底线相符性分析 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线的对照分析 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电，项目用水由市政管网供给，不会超过当地资源利用量，符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的符合性分析 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。对照衡阳市环境单元分区管控图，本项目属于重点管控单元，项目与《衡阳市生态环境准入清单》中衡阳县西渡镇（ZH43042120001）符合性分析见下表： 表1-2 环境准入清单符合性分析 序号 管控要求 本项目情况 是否 符合 1 空间布局约束 （1.1）县城规划区禁止新建烧制建筑用砖厂，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； （1.2）养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。 本项目不属于新建烧制建筑用砖常，不涉及VOCs，不属于养殖业 符合 2 污染物排放管控 （2.1）完善污水收集配套管网，工业集聚区要建立水环境管理档案，实现“一园一档”。新建、升级园区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。加强城镇污水管网建设，提高城镇污水处理率。启动乡镇污水处理设施及配套管网建设，建制镇污水处理率达到55%，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 （2.2）完成“散乱污”涉气企业整治工作，重点工业企业完成无组织排放治理改造，强制推进清洁生产审核；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。加快推进园区内淘汰取缔燃煤小锅炉、实施集中供热、清洁能源替代。县城建成区域内，任何单位和个人不得燃放烟花爆竹，禁止露天烧烤直排，禁止垃圾、秸秆和落叶露天焚烧。 （2.3）积极推进垃圾收运体系建设，建设覆盖城乡的垃圾收运系统；严格监督分类垃圾分类收集、分类处理。推进农村环境综合整治全县域覆盖；畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到85%以上。 本项目废水主要为生活污水，生活污水依托湖南衡利丰陶瓷有限公司化粪池排入衡阳西渡高新区污水处理厂； 项目生产废气经布袋除尘器处置后达标排放，项目不涉及VOCs； 项目生产产生的固废及生活垃圾分类收集后无害化处置 符合 3 环境风险防控 （3.1）加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。 项目建成后需编制突发环境事件应急预案并报衡阳市生态环境局衡阳县分局备案 符合 4 资源开发效率要求 （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。 项目主要消耗能源为电能，不使用高污染燃料 符合 2、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订），本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修订）》中“鼓励类”十二、建材：11利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发，因此项目建设符合国家和地方产业政策。 本项目所选用机械设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业（2010）第122号）中，无淘汰、落后设备。 3、选址合理性 ①用地合理性 本项目租赁湖南衡利丰陶瓷有限公司闲置厂房进行生产，项目用地属工业用地。项目环保手续齐全，用地合理。 ②环境影响角度 由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知，项目实施后各类污染物在采取防治措施后可以达标排放，各项污染防治措施技术可行，经济合理，在严格落实各项环保措施后，各污染因子对周围环境影响不大，从环境影响角度看，项目选址是合理的。 ③环境敏感性和环境容量 本项目位于衡阳县西渡镇，所在区域不属于环境敏感区。现状监测结果表明，项目所在地具有一定的环境容量。 综上所述，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 本项目为湖南泰晟再生资源利用有限公司废弃资源加工生产线建设项目，项目位于衡阳市衡阳县西渡镇湖南衡利丰陶瓷有限公司内，项目主要建设1条水泥混合料生产线、原料堆场、产品堆场等。本项目建成后对现有厂房进行基础维修改建，建设全封闭式生产车间，项目物料输送采用封闭式皮带运输，本项目主要建设内容见下表： 表2-1 主要建设内容一览表 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 1#厂房 建筑面积2300m2，设置1条水泥混合料加工生产线、原料堆场 依托现有厂房 2#厂房 建筑面积2500m2，设置产品堆场、危废暂存间 3#厂房 建筑面积360m2，设置办公区 储运工程 原料堆场 占地面积约1000m2，用于原料堆放，位于1#厂房内 产品堆场 占地面积约2000m2，用于产品堆放，位于2#厂房内 公用工程 供水系统 湖南衡利丰陶瓷有限公司供水管网 依托现有 供电系统 湖南衡利丰陶瓷有限公司供电系统供给 环保工程 废气处理 堆场扬尘：原料堆场、产品堆场设置在封闭式车间内，车间设置喷淋降尘装置； 生产线破碎、筛分粉尘：负压抽风收集后，经布袋除尘器处置后经15m高排气筒（DA001）排放； 装卸粉尘：封闭车间、喷淋降尘； 上料粉尘：封闭车间、喷淋降尘； 皮带输送粉尘：皮带密闭、喷淋降尘。 新建 噪声控制 对生产设备选用低噪设备同时底部采取基础减震+车间隔声措施 新建 废水处理 生活污水 依托湖南衡利丰陶瓷有限公司化粪池处理后排入衡阳西渡高新区污水处理厂 依托 初期雨水 依托湖南衡利丰陶瓷有限公司初期雨水池处理后回用于湖南衡利丰陶瓷有限公司生产线降尘 依托 车辆冲洗废水 经隔油沉淀池处理后回用 新建 固废处理 一般固废 布袋除尘器收集的粉尘外售，沉淀池污泥定期清掏后交由环卫部门处理 新建 生活垃圾 垃圾桶收集后交由环卫部门处理 新建 危险废物 经危废暂存间（10m2）收集后交由有资质单位处置 新建 2、生产规模及产品方案 本项目主要生产水泥混合料，总产量为12万吨，产品方案见下表： 表2-2 生产规模及产品方案一览表 序号 产品名 单位 年产量 规格 形态 备注 1 水泥混合料 t 12万 5mm 固态 用于施工车辆配重 3、主要原辅材料 本项目原料外购衡阳华菱连轧管有限公司尾渣进行生产，衡阳华菱连轧管有限公司一炼钢提质降耗技术改造项目于2011年10月10日取得湖南省环境保护厅审批意见，批复文号湘环评表〔2011〕111号，根据审批意见衡阳华菱连轧管有限公司钢渣、钢水罐注余及事故钢水、中间罐注余残渣、氧化铁粉和切割渣等为一般固废。本项目原料为衡阳华菱连轧管有限公司废钢渣，根据审批意见本项目原料属于一般固废。项目原料经衡阳衡钢鸿华物流有限公司破碎、球磨预处理物料达到规格≤30mm后进入本公司加工处置。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 尾渣、白灰 t 120122 外购衡阳华菱连轧管有限公司尾渣、白灰 项目应加强原料管理，禁止使用危废进行生产。 4、主要设备 本项目主要生产设备具体见下表： 表2-4 主要设备一览表 序号 名称 型号/规格 数量 单位 1 对辊破碎机 PGY 1000×600 1 台 2 振动筛 / 1 台 3 磁选机 / 1 台 4 铲车 / 1 辆 5 隔油沉淀池 1m×2m×1m 1 个 5、职工定员、工作制度 本项目劳动定员为8人，厂内不设置食堂。年工作300天，每天2班，每班6小时制，晚间22:00-次日6:00不生产。 6、总平面布置 本项目租赁湖南衡利丰陶瓷有限公司3栋闲置厂房新建水泥混合物生产线建设项目，其中1#厂房设置1条生产线及原料堆场，2#厂房设置产品堆场，厂区主要出入口位于2#厂房东侧，3#厂房设置为办公区。生产设备按照生产流程进行合理布置，各区域划分明确，总体布局合理。厂区平面布置见附图2。 7、公用工程 （1）给水工程 本项目用水主要为生活用水、车辆冲洗废水。 ①生活用水：本项目工作人员共8人，年工作300天，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），办公生活用水按38m3/人·a计，则生活用水量为1.01m3/d（304m3/a）。生活污水排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.81m3/d（243.2m3/a）。项目生活污水依托湖南衡利丰陶瓷有限公司化粪池处理后经市政污水管网排入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入蒸水。 ②初期雨水：经下文计算，本项目初期雨水产生量为1914m3/a，本项目位于湖南衡利丰陶瓷有限公司雨水管网收集范围内，项目产生的初期雨水经湖南衡利丰陶瓷有限公司现有初期雨水池处理后回用于湖南衡利丰陶瓷有限公司生产用水。 ③车辆冲洗用水：本项目原料用量约为120122t，成品为12万t。按照年工作300d，每辆车的运输量30t进行计算，则原料和成品平均每天共需要运输约28次，故车辆冲洗次数为28次/d。 根据《建筑给水排水设计规范》，汽车冲洗用水定额为40~60L/辆次，本项目取50L/辆次，全年非雨天取180天，则车辆冲洗用水量为252m3/a（0.84m3/d），损耗量为用水量的10%，则损耗量为25.2m3/a（0.08m3/d）。车辆冲洗废水循环使用，不外排。只需要定期补充水，补充水量为25.2m3/a（0.08m3/d）。 项目给排水情况见下表： 表2-5 项目给排水情况（单位：m3/a） 项目 用水量 损耗水 排水 备注 生活 用水 304 60.8 243.2 依托衡阳衡利丰陶瓷有限公司化粪池处理后排入衡阳西渡高新区污水处理厂 初期 雨水 1914 / / 经湖南衡利丰陶瓷有限公司初期雨水池处理后回用于湖南衡利丰陶瓷有限公司生产 车辆冲洗用水 252 25.2 0 经隔油沉淀池处理后回用 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） （2）供配电 电源由湖南衡利丰陶瓷有限公司供电系统提供。 （3）运输 本项目原料及成品运输采用汽车运输的方式。 8、项目四至情况 项目租赁湖南衡利丰陶瓷有限公司闲置厂房进行生产，项目东侧、西侧、北侧均为山地，南侧为湖南衡利丰陶瓷有限公司车间。 9、依托工程 本项目位于衡阳县西渡镇湖南衡利丰陶瓷有限公司内。项目依托关系见下表。 表2-5 项目依托工程一览表 主要设施 依托情况说明 依托关系 生产设施 主体工程 依托湖南衡利丰陶瓷有限公司闲置厂房生产 依托 公用工程 供水系统 依托湖南衡利丰陶瓷有限公司供水管网 依托 供电系统 依托湖南衡利丰陶瓷有限公司供电系统供给 依托 环保设施 污水处理 生活污水依托湖南衡利丰陶瓷有限公司化粪池处理后排入衡阳西渡高新区污水处理厂 依托 初期雨水依托湖南衡利丰陶瓷有限公司初期雨水池处理后用于依托湖南衡利丰陶瓷有限公司生产用水 依托 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期施工工艺流程简述 本项目租赁已建厂房进行生产活动。项目施工期主要为厂房维修及设备安装等工作。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节图 本项目施工期主要为厂房维修、装修及生产设备的安装。 本项目建设工程会对周围环境产生一些负面影响，主要表现在：施工期将产生施工废水、施工扬尘、汽车尾气、施工噪声及施工固废等污染物，由于施工期施工现场不设施工营地，施工人员不在项目内食宿，无生活污水产生。其主要污染如下： 1）大气环境影响因素：施工扬尘、施工机械及施工车辆尾气等。 2）地表水影响因素：水污染物主要为施工废水。 3）声环境影响因素：施工机械及运输车辆噪声。 4）固废影响因素：建筑垃圾、生活垃圾等。 5）社会及交通影响：临时占地、交通堵塞。 2、营运期工艺流程简述 本项目产品为水泥混合料，主要生产工艺如下： 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 （1）上料 项目原料废钢渣通过铲车运至上料料斗内，上料后原料通过皮带输送进入对辊机内破碎。上料工序将产生粉尘及噪声。 （2）破碎 废钢渣通过皮带输送至对辊机内进行破碎，破碎后钢渣粒径≤5mm，破碎后的物料通过皮带输送至筛分机。破碎工序将产生粉尘、固废及噪声。 （2）筛分 经破碎后的物料进入振动筛，＞5mm的筛上物重新返回对辊机进行破碎，≤5mm的筛下物作为产品外售。筛分过程将产生粉尘、固废及噪声。 （3）磁选 筛分后的物料经磁选机筛选后，经磁选机筛分后的铁渣经收集后外售，磁选出的水泥混合料作为产品外售。磁选工序将产生固废及噪声。 项目生产过程物料输送均采用密闭皮带输送，产品经皮带输送至产品堆场，项目在皮带输送节点及堆场均设置喷淋装置减少粉尘排放。 3、运营期产污环节 表2-6 项目营运期产生污染物及产污节点分析 污染类型 产污节点（序） 污染因子 废气 破碎、筛分 颗粒物 原料及产品堆场 颗粒物 原料装卸 颗粒物 产品装车 颗粒物 皮带输送 颗粒物 废水 职工生活 SS、BOD5、COD、氨氮 初期雨水 SS 车辆冲洗废水 SS、石油类 固废 职工生活 生活垃圾 设备维修 废机油、含油抹布、手套 布袋收尘灰 粉尘 磁选 钢渣 噪声 设备运行 Leq（A） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租用湖南衡利丰陶瓷有限公司现有厂房进行生产，经现场踏勘，项目厂房为湖南衡利丰陶瓷有限公司闲置厂房，厂房内无生产设施，不存在与本项目有关的原有污染情况及历史遗留环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 1.1基本因子 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据。因此，本项目引用衡阳市生态环境局政府网站上公布的衡阳县2021年度环境质量数据。2021年度衡阳县环境空气质量统计数据如下表3-1所示。 （1）监测因子 CO、PM2.5、O3、SO2、NO2、PM10； （2）评价标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）； （3）监测结果 评价结果见下表： 表3-1 环境空气质量现状监测结果 评价因子 年评价指标 评价浓度ug/m3 标准值ug/m3 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 6 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 14 40 35 达标 CO 百分位数日平均质量浓度 1000 4000 25 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度 115 160 71.88 达标 PM10 年平均质量浓度 54 70 77.14 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 35 100 达标 上述引用数据表明，常规监测因子中PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 1.2特征因子 本次环评引用《衡阳华中国际珠宝产业园项目环境影响报告表》中TSP监测数据，该项目中监测点位位于本项目西南侧约1.1km处，引用符合要求： ①监测布点：G1项目所在地中心（距离本项目1.1km）； ②监测因子：TSP； ③监测频次：连续监测7天； ④监测时间：2021年3月3日-3月9日。 ⑤评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 监测结果见下表： 表3-2 特征污染因子环境空气质量监测结果一览表（单位：mg/m3） 检测点位 采样时间 检测项目 检测结果 标准限值 G1项目所在地中心 2021.3.3 TSP 0.133 0.30 2021.3.4 0.134 2021.3.5 0.133 2021.3.6 0.136 2021.3.7 0.134 2021.3.8 0.133 2021.3.9 0.132 由上表可知，项目特征监测因子TSP检测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 2、水环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，项目最近水体为蒸水，因此本项目引用衡阳市生态环境局政府网站上公布的西渡水厂、衡阳县新化村断面2020年1-12月水质情况来说明水环境质量现状。 表3-3 地表水监测结果统计表 从上表可知，西渡水厂、衡阳县新化村断面水质类别均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）ⅡI类标准，蒸水环境质量状况良好。 3、声环境现状评价 厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此不进行厂界及声环境保护目标声环境监测。 4、生态环境现状 本项目租用湖南衡利丰陶瓷有限公司闲置厂房进行生产，周边为工业企业，仅有少量人工植被，常见野生动物为鼠、麻雀等，生态环境质量一般。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目可不开展土壤、地下水环境现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据对项目所在地的实地踏勘，本项目厂界外500m范围内主要环境保护目标详见下表。 表3-4 大气保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂房方位 相对厂界距离 X Y 大勇村居民1 112.461181 26.943245 居民点，6户 人群 二类区 东南 60-160m 大勇村居民2 112.463541 26.942427 居民点，6户 人群 二类区 东南 325-500m 常角皂居民 112.458806 26.945565 居民点，14户 人群 二类区 西北 175-500m 2、声环境 根据对项目所在地的实地踏勘，项目厂界外50m范围内无居民等敏感目标。 3、地下水环境 项目厂界外500 m范围内无地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊的资源。 4、生态环境 根据对项目所在地实地踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 营运期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。 表3-5 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒高度/m 二级 颗粒物 120 15 3.5 1.0 2、废水 项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入衡阳西渡高新区污水处理厂。 表3-11 废水排放标准 单位：mg/L、pH无量纲， 标准名称 pH SS COD BOD5 氨氮 动植物油 石油类 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级 6-9 400 500 300 -- 100 20 3、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表3-6 噪声排放标准（摘录）单位：dB（A） 标准名称及代号 功能区 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 4、固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB 16889-2008)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2020）及修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算污染物排放量的基础上提出工程污染物总量控制建议指标，是建设项目环境影响评价的任务之一，污染物总量控制建议指标应包括国家规定的指标和项目的特征污染物，结合本项目工程特征，确定本项目的总量控制因子为：COD、NH3-N。 项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入衡阳西渡高新区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准后排入蒸水。经衡阳西渡高新区污水处理厂处理后外排COD和NH3-N分别为0.015t/a，0.002t/a。本项目外排废水为生活污水，无生产废水外排，总量纳入衡阳西渡高新区污水处理厂，不再另行申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、废气 本项目施工期废气的主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放的废气，其中以施工扬尘对空气环境质量影响最大。 施工期扬尘防治对策： 1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板； 2）建设单位需制定项目施工扬尘污染控制方案，将防治扬尘污染的费用列入工程概算，明确专人负责施工现场扬尘污染控制工作；在施工合同中，建设单位须与施工单位明确各自在扬尘污染控制中的职责； 3）施工现场应设置连续、封闭硬质围挡，围挡高度不低于2.5米； 4）出入口路面实施硬化；且在出入口内侧设置车辆冲洗设施（洗车平台和沉淀池），洗车作业地面至进出口路面需硬化，宽度大于5m，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡；洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地；污水沉淀时间应大于2小时，统一排入市政雨水管网； 5）施工场地内的车行道路路面须硬化，宽度3~5m，并定期对运输路面辅以洒水、加强清扫等抑尘措施； 6）施工建筑上层具有粉尘逸散性的材料、渣土或废弃物输送至下层或地面时，须从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者把包装框搬运，不得凌空抛散； 7）采用商品混凝土，不得进行水泥现场搅拌；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭； 8）施工现场设置排水系统，围档内四周设置排水沟，排水沟引至沉淀池； 9）建筑物四周1.5米外全部设置防尘布网，防尘布网顶端应高于施工作业面2米以上； 10）限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施； 11）施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点； 12）主体工程施工完成后及时进行绿化，并清除场地内的堆积物； 13）对各材料、土石方运输车辆行驶路线进行合理设置；处理好与周边居民的关系，设立投诉电话，并将施工作业进程、作业安排定时张贴并告知周边居民；实行文明施工，创建绿色工地； 14）项目施工期扬尘控制应遵循6条新规及八个百分之百标准，即：全封闭施工、场地坪硬化、烟尘控制、运输车辆管理、专项方案编制、施工湿法作业。根据规定，建筑工地围挡高度不得低于1.8米。施工现场进出口必须设置洗车池、冲洗槽、沉砂井和排水沟等车辆冲洗设施，配置高压水枪。施工单位不得雇佣“黑头车”从事建筑材料、建筑垃圾、渣土的运输。 2、废水 施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水等。 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 施工废水包括机械设备洗涤水。主要污染物包括SS、pH和油类等，不含有毒物质。机械冲洗废水经隔油池处理后回用于机械冲洗或砂浆搅拌，不外排。 综上所述，施工期各项废水均得到合理有效处置，对周围地表水环境影响较小。 水污染防治措施细化内容如下： 1）工程建设单位需设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，并与区域城市排水管道相协调； 2）对进出场地面道路进行硬化，设置配套的冲洗设备，对运输车辆进行冲洗，同时配套设置泥浆水沉淀池； 3）施工场地围墙内四周设置排水沟，防止废水直接外排进入雨水管网。对沉淀池沉淀处理后的废水要求循环使用； 4）机械清洗废水由于含油，应妥善处理，减少石油类对水环境的污染。设置集中冲洗点，冲洗废水由明沟收集至隔油沉淀池，经隔油沉淀处理后循环使用； 5）制定严格的施工环保管理制度，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格的监督和管理； 6）施工过程产生的废水主要污染物为SS，部分含石油类，由于施工用水对水质要求不高，施工废水经处理后回用能满足用水要求； 采取以上措施后，项目施工期废水对水环境影响可控。 3、噪声 本项目施工期使用的机械主要有推土机、挖土机、打桩机、切割机和运输车辆等，它们是施工过程中的主要噪声源，采取以下方法进行预防噪声扰民 ①采取合理安排施工时间，禁止夜间施工，当因施工工艺需要必须进行夜间施工时，须办理夜间施工手续并公告周围群众； ②在靠近敏感点侧施工时，设置施工围挡等临时隔声措施； ③加强施工机械维修、保养，确保其处于最佳工作状态； ④高噪声施工场所尽量布置在远离环境敏感点的区域。 施工期噪声对环境的影响是短期的，随着施工结束其影响将也随之消失。另外， 施工期机械噪声对周围环境影响虽不大，但主要影响到作业人员和现场管理人员。在现场施工期间，高噪机械设备作业区的人员必须实施劳动卫生防护措施（如防噪耳套、耳塞等）。 4、固废 本项目施工期固体废弃物主要分为施工人员的生活垃圾以及其他建筑垃圾等。生活垃圾：本项目高峰时施工人员约20人。建筑工地生活垃圾按0.1kg/d人计， 产生量为2kg/d。施工人员每日产生的生活垃圾经过袋装收集后，由环卫部门统一收集处理，不会对居住区环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。 建筑垃圾：项目施工过程中将产生废弃建筑材料（包括砼砌块、废钢筋、绑扎丝、砖、瓷砖块、废管材）和废包装材料。在施工期要加强对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理。废建渣运往建设部门指定的回填工地倾倒。 综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不会造成二次污染。施工结束后，即可基本消除，影响区域的各环境要素基本都可以得以恢复。 5、生态环境影响分析 本项目施工期的生态保护措施如下： （1）在工程设计和施工方案实施时充分考虑裸露地表的水土保持问题。尽可能使土建大面积破土阶段避开雨季； （2）减少施工面的裸露时间，进行及时的防护工作，施工单位在施工同时进行及时的水土保持； （3）施工区地表水出口建设沉沙池并经常清理，地表水经沉降后方排放，同时沉砂池定期清理。 （4）严格限制在雨季施工时，禁止在暴雨时进行施工。 项目施工期间相对较短，随着施工的结束，施工期影响也随之消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气污染物产排污情况 本项目营运过程中产生的废气主要为破碎筛分粉尘、堆场扬尘、装卸粉尘、皮带输送扬尘及产品装车扬尘等。项目大气污染物产排情况见下表。 ①堆场扬尘 项目原料和成品在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。采用西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算模式，计算模式为： Q=4.23×10-4×U4.9×S 式中：Q—堆场起尘强度，mg/s； 其中：Q——堆场起尘量，mg/s； U——风速，衡阳市风速平均值为2.0m/s； S——堆场表面积，本项目原料堆场占地面积为1000m2、产品堆场占地面积为2000m2。 经计算，在不采取任何防尘措施的情况下，项目原料堆场平均起尘量为25.26mg/s（0.091kg/h，0.33t/a），产品堆场平均起尘量为12.63mg/s（0.0455kg/h，0.16t/a），总起尘量为0.49t/a。 项目原料堆场、产品堆场均设置在封闭式车间内，大部分粉尘在堆场内沉降，堆场设置喷淋降尘装置，项目抑尘效率可达70%，故堆场粉尘无组织排放量为0.15t/a。 ②卸料扬尘 项目原料在物料卸料过程中会有少量无组织粉尘产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的粒料“逸散尘排放因子中卸料”，起尘量为0.02kg/t，本项目原料使用量为120122t/a，则粉尘产生量为2.4t/a，项目堆场设置在封闭式生产车间内，厂区设置喷淋降尘装置，粉尘去除率可达70%，则本项目装卸无组织粉尘排放量约0.72t/a。 ③产品装车粉尘 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的粒料“逸散尘排放因子中装货”，砂和砾石起尘量为0.01kg/t（装货），本项目产品装货量为12万t/a，则粉尘产生量为1.2t/a。 项目堆场设置在封闭式生产车间内，厂区喷淋降尘装置，粉尘去除率可达70%，则本项目装卸无组织粉尘排放量约0.36t/a。 ④破碎、筛分粉尘 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的粒料“逸散尘排放因子中二级破碎和筛选”，粉尘产生量为0.75kg/t（破碎料），本项目原料破碎量为120122t/a，则粉尘产生量为90.09t/a。 项目在破碎、筛分粉尘产生粉尘工序经负压抽风收集（风机风量分别为10000m3/h，收集效率约90%）、布袋除尘器处理（除尘效率95%）。 破碎、筛分废气排放量为4.05t/a（1.125kg/h、113mg/m3），处理后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。无组织排放量为9.01t/a（2.5kg/h）。 ⑤皮带输送粉尘 项目物料采用皮带输送，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的粒料“逸散尘排放因子中运输和搬运”，粉尘产生量为0.15kg/t（搬运料），本项目产品输送量为12万t/a，则粉尘产生量为18t/a。 项目皮带采用封闭式皮带，生产工序位于封闭式厂房内，厂区设置喷淋降尘装置，粉尘去除率可达70%，则本项目皮带输送粉尘排放量为5.4t/a（1.5kg/h）。 1.2污染治理技术可行性分析 ①排气筒废气可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中废气污染防治推荐可行技术，本项目污染治理技术可行性详见下表。 表4-1 项目废气污染物治理技术可行性一览表 废弃资源种类 主要生产单元 主要污染物 可行技术 本项目采取技术 是否可行性 其他废弃资源 加工 颗粒物 布袋除尘 布袋除尘器 可行 本项目周边200m范围内建筑主要为工业厂房及居民房屋，房屋高度约3-9m，本项目设置1根排气筒，高度均为15m，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒高度应高于周边200半径范围内建筑5m以上的要求。 由上表可知，本项目破碎筛分废气污染物所采取环保治理措施为可行技术。 ②厂界废气可行性分析 为减少废气无组织排放，确保厂界达标，需采取以下措施：厂区设置喷淋降尘装置；实施全厂封闭式作业，破碎机、筛分机等设施设在封闭式车间内，破碎、筛分工序配置袋式除尘设施，生产物料入库入棚，分区堆放在封闭式车间内，车间出入口设置防尘抑尘门帘。输送皮带密闭；厂区道路及生产作业区地面硬化，并保持完好清洁；厂区出入口设置冲洗平台，安装自动洗车机，运输车辆车轮车身必须经冲洗清洁后方可驶出，严禁车辆带泥带尘上路或沿路撒漏。厂区出口周边实行门前环境卫生“三包”，厂区附近100m运输路段采用洒水抑尘和清扫保洁，保持厂区出口外道路干净清洁，无可见扬尘。运输车辆必须保持车轮车身干净整洁；必须采取密闭运输方式，严禁超载、冒尖运输和敞开式运输撒漏。 采取以上措施后颗粒物厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点限值1.0mg/m3的要求。 1.3达标排放情况 ①有组织废气达标排放情况 根据前述分析，项目破碎筛分废气排气筒DA001颗粒物排放量为4.05t/a、排放速率1.125kg/h、排放浓度113mg/m3。 本项目有组织废气达标排放情况详见下表。 表4-2 项目废气污染物达标排放情况一览表 产排污环节 排气筒编号 污染物种类 污染物排放情况 排放标准 是否达标 破碎、筛分 DA001 颗粒物 排放浓度mg/m3 113 120 达标 排放速率kg/h 1.125 3.5 达标 ②无组织废气达标排放情况 项目堆场粉尘、装卸、上料粉尘通过设置封闭式车间，有效减少无组织废气排放，颗粒物厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）周界外浓度最高点限值1.0mg/m3的要求。 1.4废气排气口基本情况 表4-3 废气排放口基本情况 排气筒编号 污染物名称 排气筒底部中心坐标/m 类型 排气筒高度m 排气筒出口内径m 烟气温度/℃ 东经 北纬 DA001 颗粒物 112.459496 26.943298 一般排放口 15 0.3 20 1.5污染物排放量核算 项目污染物排放量核算详见下表： 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量 （t/a） 一般排放口 1 DA001 颗粒物 113 1.125 4.05 一般排放口合计 颗粒物 4.05 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 4.05 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 年排放量/（t/a） 1 原料堆场、产品堆场 颗粒物 实施全厂封闭式作业、设置喷淋降尘装置，生产物料入库入棚，分区堆放在封闭式车间内、车间出入口设置防尘抑尘门帘、输送皮带密闭 0.15 2 卸料扬尘 颗粒物 0.72 3 产品装车扬尘 颗粒物 0.36 4 破碎、筛分 颗粒物 9.01 5 皮带输送粉尘 颗粒物 5.4 无组织排放总计 颗粒物 15.64 项目大气污染物年排放量核算详见下表： 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 19.69 1.6监测要求 本项目根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）确定监测计划，项目废气监测计划见下表： 表4-7 废气监测计划 监测点 监测项目 监测频次 有组织 DA001 颗粒物 每年一次 无组织 厂界 颗粒物 每年一次 2、废水 2.1废水污染物产排污情况 本项目废水主要为生活污水、初期雨水、车辆冲洗废水。 ①初期雨水： 本项目初期雨水量按以下公式计算： Q=Ψ·q·F 式中：Q——雨水流量，L； Ψ——径流系数，取0.9； F——汇流面积，场区有效汇流面积约5703m2； q——暴雨量，L/s·ha，参考衡阳市暴雨强度公式计算； q=892（1+0.67lgP）/t0.57 式中：P---设计降雨重现期（a），取2a； t---初期雨水时间，取15min。 计算得暴雨量为228.97L/s·ha，年暴雨次数取20，则雨水流量为1914m3/a，初期雨水量为95.7m3/次，污染因子主要为SS。 本项目位于湖南衡利丰陶瓷有限公司内，项目建设未新增用地，项目产生的初期雨水属湖南衡利丰陶瓷有限公司收集范围，本项目产生的初期雨水依托湖南衡利丰陶瓷有限公司现有初期雨水池处理后回用于湖南衡利丰陶瓷有限公司生产用水。 ②生活污水 本项目工作人员共10人，年工作300天，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），办公生活用水按38m3/人·a计，则生活用水量为1.267m3/d（380m3/a）。生活污水排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.01m3/d（304m3/a）。项目生活污水依托湖南衡利丰陶瓷有限公司化粪池处理后经市政污水管网排入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入蒸水。 表4-8 项目废水污染物产生情况一览表 污染源 污水量t/a 污染物 名称 产生情况 治理措施 去除效率 排放情况 排放 去向 产生浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 304 COD 0.073 0.091 经化粪池处理后排入市政污水管网 15% 255 0.062 市政管网 BOD5 0.037 0.046 10% 135 0.033 SS 0.049 0.061 30% 140 0.033 NH3-N 0.007 0.009 5% 28.5 0.007 ③车辆冲洗废水 为减轻车俩进出厂区产生的二次扬尘，本项目在厂区入口设置有车辆清洗装置，对进出车辆轮胎进行冲洗，保证外出车辆不携带粉尘等杂物。车辆冲洗废水量约为252m3/a（0.84m3/d），主要污染物为SS与石油类，经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排。 2.2可行性技术分析 废水排入衡阳西渡高新区污水处理厂可行性分析： 衡阳西渡高新区污水处理厂位于西渡镇江山村S315线以南，豆陂村与八一村交界处，服务范围为湖南衡阳西渡高新技术产业园区全部区域和樟树乡S315沿线区域（面积6.35km2），污水处理厂总占地面积61亩，污水处理规模为2万m3/d（远期规划达到4万m3/d），废水处理工艺为“预处理+A2/O生物池+高效沉淀+过滤+UV消毒”，纳污范围主要为衡阳县西渡高新技术产业园，以处理园区企业工业废水为主，同时园区企业员工生活污水以及附带居民生活污水也占到一定比例。且项目所在地已敷设污水管网，因此污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。 本项目排入污水处理厂的废水量为304m3/d，远远小于污水处理厂设计处理水量2万m3/d（远期规划达到4万m3/d），因此不会对污水处理厂处理水量造成冲击，不会对污水处理厂接收水质造成负担，因此本项目生活污水怕入。 初期雨水：本项目初期雨水量为95.7m3/次（1914m3/a），初期雨水依托湖南衡利丰陶瓷有限公司现有初期雨水池处理后回用于湖南衡利丰陶瓷有限公司生产用水，不外排。本项目建成前湖南衡利丰陶瓷有限公司初期雨水经该公司初期雨水池收集后回用于该公司生产工序，本项目位于湖南衡利丰陶瓷有限公司集雨范围内，本项目建成后不新增湖南衡利丰陶瓷有限公司初期雨水量，本项目依托湖南衡利丰陶瓷有限公司已建雨水沟收集，沉淀池采取防渗措施，日常保持清空。项目初期雨水处理措施可行。 综上，项目废水对环境影响较小。 2.3达标排放情况 本项目废水污染物排放达标情况详见下表： 表4-9 项目废水污染物达标排放情况一览表 废水类别 排放口编号 污染物种类 污染物排放浓度（mg/L） 排放标准（mg/L） 是否达标 生产废水 DW001 COD 255 500 达标 BOD5 135 300 达标 SS 140 400 达标 NH3-N 28.5 / 达标 根据上表内容可知，本项目生活污水污染物经收集处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 2.4废水排放口基本情况 项目废水排放口基本情况详见下表： 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 1 综合废水 COD、BOD5、SS、氨氮等 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 化粪池 DW001 是 一般排放口 表4-11 废水间接排放就基本情况表 排放口编号 排放口 地理坐标 废水排放量（t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 污染物排放标准浓度限值（mg/L） DW001 112.634 276 28.266 909 149.76 污水 管网 间歇 / 衡阳西渡高新区污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 8 2.5污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水最终纳入衡阳县县城污水处理厂处置，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行核算。 表4-12 废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度mg/L 年排放量t/a DW001 （1.01t/d，304t/a） COD 50 0.015 BOD5 10 0.003 SS 10 0.003 NH3-N 8 0.002 排放口合计 COD 0.015 BOD5 0.003 SS 0.003 NH3-N 0.002 3、噪声 3.1噪声源强 本项目营运期噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声，如破碎机、振动筛、磁选机等，通过设置减振垫以及封闭厂房隔声后的具体噪声源强见表4-13。 表4-13 主要噪声源强 声源 数量（台） 声级 （dB（A）） 降噪措施 减噪效果 降噪后源强（dB（A）） 对辊破碎机 1 85 基础减震、厂房隔声 20 65 振动筛 1 80 60 风机 1 90 70 磁选机 1 95 75 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）本次评价采用下述噪声预测模式： ①预测点产生的等效声级贡献值（Leqg） 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ---i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ---预测计算的时间段，s； ---声源在时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leq---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqg---预测点的背景值，dB(A)。 表4-14 项目厂界噪声预测结果表 噪声源 预测源强 预测参数 东侧 南侧 西侧 北侧 对辊破碎机 65 距离（m） 70 40 20 8 贡献值dB(A) 28.10 32.96 38.98 46.94 振动筛 60 距离（m） 80 30 10 13 贡献值dB(A) 21.94 30.46 40 37.72 风机 70 距离（m） 48 20 5 24 贡献值dB(A) 36.38 43.98 56.02 42.40 磁选机 75 距离（m） 39 18 10 32 贡献值dB(A) 43.18 49.89 55 44.90 项目厂界噪声叠加值dB（A） 44.14 50.99 58.66 50.16 根据表4-14可知，各声源在采取相应的隔声、吸声、降噪等措施后，声源对厂界的噪声贡献值较小，厂界噪声昼间预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求，可做到厂界达标。 为进一步降低厂界噪声对外界环境的影响，建设方采取如下措施降低噪声对周边环境的影响： 本项目运营期噪声主要为各种生产设备噪声，噪声值约在70~90dB（A），为确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目拟采取以下治理措施： 1）合理布局，重视总平面布置 尽量将高噪声设备布置在厂房单独隔间内，尽可能地选择远离厂界的位置；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，一般建筑物墙体可降低噪声级5-15分贝。 2）防治措施 ①在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级10-15分贝。 ②重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，不设门窗或设隔声玻璃门窗，能降低噪声级10-15分贝；在厂房内可使用隔声材料进行降噪，并在其表面，主要有多孔材料如（玻璃棉、矿棉、丝棉、聚氨脂泡沫塑料、珍珠岩吸声砖），穿孔板吸声结构和薄板共振吸声结构，能降低噪声级10-20分贝。 3）加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。 4）加强生产机械的日常维护并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度。 为最大程度的减少机械噪声对周边声环境的影响，本评价建议建设单位采取如下措施： 1）选用低噪声设备，并根据需要在设备底部设置减振垫； 2）做好生产车间的封闭隔声措施； 3）加强设备的日常维护，保证设备正常运行。 3.2监测计划 表4-15 营运期噪声监测计划一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 厂界四周 等效连续A声级 每季度一次 4、固废 本项目固体废物主要为生活垃圾一般固废及危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要由厂区员工和管理人员的办公活动产生。根据《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾按0.54kg/（人·d）计，项目员工共8人，则项目生活垃圾排放量为4.32kg/d，1.296t/a，经收集后交由环卫部门统一处理。 （2）一般固废 ①收集的粉尘 项目破碎、筛分工序产生的废气经布袋除尘器处置，经上文计算，粉尘收集量为77.03t/a，粉尘经收集后外售。 ②污泥 项目洗车废水沉淀池污泥产生量约0.32t/a，污泥定期清掏后交由环卫部门处置。 ③铁渣 项目原料经磁选机磁选分离后筛选出物料中的铁渣，铁渣产生量约10t/a，铁渣经收集后外售。 （3）危险废物 ①废机油：项目生产设备日常维护保养会产生少量废机油，根据《国家危险废物名录》（2021），属于危险废物，危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，产生量约为1.0t/a，经危险废物暂存间收集暂存后交由有资质单位处置。 ②废含油手套、抹布：项目生产设备日常维护保养会产生少量废含油手套、抹布，根据《国家危险废物名录》（2021），属于危险废物，危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，产生量约为0.02t/a，经危险废物暂存间收集暂存后交由有资质单位处置。 表4-16 固体废物产生及处置一览表 固体废物名称 属性 危险特性判别方法 废物类别 废物代码 物理性状 贮存方式 产生量t/a 处置量t/a 去向 生活垃圾 一般固废 《国家危险废物名录》（2021年版） 99 421-001-99 固态 桶装 1.296 1.296 交由环卫部门处理 污泥 99 421-002-99 固态 袋装 0.32 0.32 粉尘 66 421-001-66 固态 袋装 77.03 77.03 收集后外售综合利用 铁渣 99 421-003-99 固态 袋装 10 10 废机油 危险废物 HW08 900-249-08 液态 桶装 1.0 1.0 经危废暂存间收集后交由有资质单位处置 废含油抹布手套 HW08 900-249-08 固态 袋装 0.02 0.02 （5）环境管理要求 1）一般工业固体废物：要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求设置规范化一般工业固体废物暂存场所，各工序旁摆放的固体废物临时存储点，每天均收集至固体废物各堆放点，各堆放点的固体废物定期进行清理，不会造成环境影响。 2）生活垃圾：生活垃圾由企业收集后交由环卫部门处理，不会造成环境影响。 3）危险废物：本项目危废物质必须按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及其修改单要求的要求贮存、转运和处置，并办理危废转移联单手续。厂区应设置独立危废贮存间，并设专人看管，贮存间要防渗、防漏、防腐。转运要求。危废暂存间的建设及储存要求具体如下： ①危险废物暂存间必须要封闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施。（防扬散、防流失、防渗漏）。 ②危险废物暂存间门口需张贴标准规范的危险废物识别和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 ③危险废物暂存间需按照“双人双锁”制度管理。（把两把钥匙分别由两个危废管理负责人管理，不得一人管理）。 ④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将承装容器放至防漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态废物包装需完好无损并系挂危险废物标签，并按要求填写。 ⑤建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 ⑥危险废物暂存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。 公司须与有资质单位签订危险废物处置协议，定期送有危废处置资质的单位进行处置，危险废物运输公司须有道路运输经营许可证，危险废物处置单位应为湖南省核准的危险废物处置单位。 综上所述，该项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施，且该措施均切实有效，固体废物能做到不外排。营运期产生的固体废弃物处理措施可行，对环境不好造成明显影响。 5、地下水、土壤 本项目营运期可能造成地下水、土壤污染的途径主要为污水管网管理不善，有跑、冒、滴、漏现象而污染地下水、土壤；危险废物的渗漏污染地下水、土壤。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水、土壤造成污染的途径主要有： ①防水措施不完善，而导致大气降水淋溶水渗入地下造成对地下水的污染； ②危险废物因防渗措施不足，而造成渗漏污染； 为防止污染地下水、土壤，建设单位采取了以下措施： 厂区单独设置危险废物暂存库，设计地面防渗需满足防渗系数1×10-10cm/s，应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，必须定期对贮存固体废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 按照工程设计要求，严格施工管理，确保工程施工质量。 项目分区保护措施如下表： 表4-20 项目防渗分区保护措施一览表 序号 区域 潜在污染源 要求措施 1 重点防渗区 危废暂存间 危险废物 做好防腐、防渗措施，防渗层渗透系数≤10-10cm/秒，储存区四周设置10cm高围堰 2 一般防渗区 生产车间 一般固废 按照《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求做好防渗措施 在采取以上措施后，可有效防止污染物进入地下水体、土壤，从而减轻乃至杜绝对地下水、土壤环境的影响。 6、环境风险 6.1风险物质与临界量的比值（Q） 根据《危险化学品名录》（2015版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”、《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ 941-2018）、（环办 [2014] 34号）附录A中“化学物质及临界量清单”，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内风险物质。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018））中附录B中危险物质临界量按照下式计算危险物质数量与其临界量比值Q： Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn———每种危险物质的临界量，t。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q﹤10；（2）10≤Q﹤100；（3）Q≥100 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018））附录B中风险物质临界量计算，本项目Q值计算结果如下： 表4-17 本项目Q值计算结果 序号 物料名称 临界量Qn（t） 最大存在量qn（t） qn/Qn 1 废机油 100 0.34 0.0034 2 废含油抹布手套 100 0.01 0.0001 小计 —— —— —— 0.0035 经计算，项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0035<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C“险物质数量及工艺系统危险性（P）分级”中C.1.1规定：当Q<1时，风险潜势为I。 6.2环境风险分析 （1）液体化学品容器老化导致容器出现裂缝或容器口密封不严等引起渗漏、泄漏；生产车间设备老化装卸或搬运过程中野蛮作业或遇到碰撞，造成泄漏；工作人员违章操作或麻痹大意。 （2）危废管理不善导致泄露。 6.3风险防范措施 ①机油等各种原料分库、分类贮存，禁忌物品分开存放。库房远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。保证仓库内容器密封。库房内物料应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。如物料存放点设置托盘，地面和裙角防渗。 ②在各危险化学品贮存地点与使用危险化学品的设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。根据《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的规定，在喷漆房等使用有毒有害物品作业场所设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生风险事故及职业病危害因素的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 ③坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需做出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。 ④做好仓库日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露。 ⑤本项目所产生各类危险废物的储运应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》有关规定，办理相关手续，以利各级环保部门对危险废物的流向进行有效控制。应当制定风险事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练，并应报衡阳市生态环境局衡阳县分局备案。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料、产品堆场粉尘 | 颗粒物 | 厂区设置喷淋降尘装置，实施全厂封闭式作业、生产物料入库入棚，分区堆放在封闭式车间内、车间出入口设置防尘抑尘门帘、输送皮带密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准 |
|  | 装卸粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | 上料粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | 皮带输送粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | 破碎、筛分（DA001） | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） |  |
| 地表水环境 | 职工生活 | SS、COD、BOD5、氨氮 | 经湖南衡利丰陶瓷有限公司化粪池处理后排入衡阳西渡高新区污水处理厂 | 污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 |
|  | 初期雨水 | SS | 依托湖南衡利丰陶瓷有限公司现有初期雨水池处理后回用于湖南衡利丰陶瓷有限公司生产用水 | 不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS、石油类 | 经隔油沉淀池处理后回用 | 不外排 |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 基础减震+厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 布袋除尘器收集的粉尘、磁选后的铁渣定期清理外售； 生活垃圾由企业收集后交由环卫部门处理； 危险废物经危废暂存间收集后交由有资质单位处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | 加强厂区及周边绿化。 |
| 环境风险 防范措施 | ①制定厂区车间废气处理设施等环保设备的操作规程，有关操作人员必须严格按要求进行操作。 ②做好仓库日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目车间采用人工定期清扫方式，不涉及水冲洗、拖洗方式； 按《“环境保护图形标志”实施细则》、《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-95）在排气筒、废水排放口附近地面醒目处设置环保图形标志牌； 项目建成后及时进行环保竣工验收，验收合格后方可正式生产； 项目建成后及时编制突发环境事件应急预案； 本项目建成投产前应办理排污许可证。 |

# 六、结论

综上所述，项目符合国家相关产业政策，选址合理，总平面布置合理可行，运营后对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、严格执行各种污染物排放标准，搞好“三同时”制度、保证安全生产的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度分析，该项目可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 19.69t/a | / | 19.69t/a | +19.69t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015 t/a | +0.015 t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.003 t/a | / | 0.003 t/a | +0.003 t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.003 t/a | / | 0.003 t/a | +0.003 t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.002 t/a | / | 0.002 t/a | +0.002 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.296/a |  | 1.296/a | +1.296t/a |
|  | 污泥 |  |  |  | 0.32t/a |  | 0.32t/a | +0.32t/a |
|  | 粉尘 | / | / | / | 77.03t/a |  | 77.03t/a | +77.03t/a |
|  | 铁渣 | / | / | / | 10t/a |  | 10t/a | +10t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 废含油抹布及手套 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

## 附件1  委托书

## 附件2  营业执照

## 附件3  厂房租赁协议及环保手续

## 附件4  原料合同及原料环评批复

## 附件5  专家评审意见及签到表

废弃资源加工生产线建设项目

环境影响报告表  技术评审意见

2022年7月1日，衡阳市生态环境局衡阳县分局邀请了3位专家（名单附后）对湖南慧泽环境科技有限公司编制的《废弃资源加工生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）开展技术评审（函审），综合专家个人意见，形成如下评审意见：

一、工程概况

1、项目名称：废弃资源加工生产线建设项目

2、建设单位：湖南泰晟再生资源利用有限公司

3、项目地点：湖南省衡阳市衡阳县西渡镇湖南衡利丰陶瓷有限公司内（中心地理坐标：东经112度27分35.951秒，26度56分37.521秒）

4、建设性质：新建

5、项目投资：总投资500万元（其中环保投资30万元，占总投资比例6%）

6、建设内容及规模：

本项目租赁用地面积约5160m2，以衡阳华菱连轧管有限公司综合利用过的钢渣（尾渣/白灰）为原料，建设1条年产12万t水泥混合料生产线，主要建设内容包括厂房、原料堆场、产品堆场等，其中：⑴1#厂房建筑面积2300m2，设置1条水泥混合物加工生产线、产品堆场；⑵2#厂房建筑面积2500m2，设置原料堆场、危废暂存间；⑶3#厂房建筑面积360m2，设置办公区；⑷产品堆场占地面积约1000m2；⑸原料堆场占地面积约2000m2；

工程具体建设内容详见《报告表》。

7、工作制度与劳动定员：

本项目劳动定员为8人，厂内不设置食堂。年工作300天，每天2班，每班6小时制，晚间22:00-次日6:00不生产。

二、《报告表》编制质量

《报告表》编制基本规范，内容基本全面，评价方法基本符合导则要求，评价标准选用正确，工程分析基本清楚，提出的环保措施基本可行，环境影响分析评价结论总体可信。《报告表》经修改、补充和完善后可上报审批。

三、《报告表》修改意见

1、补充本项目不设置专项评价判定依据；

2、补充租赁场地基本情况调查，明确是否存在历史遗留环境问题；

3、完善项目工程组成一览表，细化原料堆场三围一顶建设内容、产品料仓及包装、生产线封闭建设等内容、厂房维修改建内容、厂内物料输送工程内容、粉尘收集及处理工程内容，明确危废暂存间面积，核实平面布局（产品堆场位于独立厂房内、原料堆场与加工区位于同一厂房）；补充磁选除铁等生产设备；

4、核实原料来源、种类（根据协议是综合利用后的尾渣、白灰等），补充经衡阳衡钢鸿华物流有限公司处理后的原料入场要求，说明产品形态，核实产品名称（应为水泥混合料）；

5、项目涉及厂房维修等施工期工程内容，补充施工期环保措施；完善生产工艺流程及产排污节点分析，补充磁选工序、完善介绍物料输送、落料方式，《报告表》遗漏核算物料输送落料过程粉尘产排污源强；重新核算项目粉尘产排源强（破碎、筛分过程源强产排系数偏小，用散逸性粉尘产排污系数是否合适些？），核实厂区排气筒数量（部分文本是2个排气筒？）；优化粉尘控制措施（装卸、堆存粉尘建议设喷雾抑尘，破碎筛分设备密闭负压收集进布袋除尘器（集气罩收集效率不高））；

6、明确场内保洁方式，提出场地硬化建设要求；补充厂区雨水收集管网图；补充生活污水、初期雨水收集、处理依托“衡利丰公司”可行性分析；生活污水不外排不需要给出排放浓度（核实是否能进污水处理厂？）；

7、补充铁渣产生量；

8、完善总平面布置图，图示主要功能单元位置、生产线布置情况；核实项目总投资及环保投资，完善环保措施监督检查清单。

四、项目建设总体评估意见

该项目在采取《报告表》及专家提出的各项污染防治措施后，各类污染物可达标排放、固废可得到妥善处置，对当地环境影响可控。从环境保护角度分析，项目建设可行。

专家组成员：贺秋华（组长）、刘文威、胡小平（执笔）

2022年7月1日

## 附图1  项目地理位置图

## 附图2  厂区平面布置图

## 附图3  项目环保目标示意图

## 附图4  雨水管网图

## 附图5  衡阳市环境单元分区管控图

# Text boxes

项目所在地

危废暂存间

①

办公区

图  例

：项目厂界

：厂房范围

：生产线

①：产品堆场

②：原料堆场

②

DA001

隔油沉淀池

项目所在地

大勇村居民2

东南，325-500m

大勇村居民1

东南，60-500m

常角皂居民

西北，175-500m

图  例

：项目厂界

：雨水沟

项目所在地