蒸环评函[2022]07号

衡阳市生态环境局

关于衡阳品强电机有限公司年产240万个电机及

电机配件生产项目环境影响报告表的批复

衡阳品强电机有限公司：

你公司《关于对衡阳品强电机有限公司年产240万个电机及电机配件生产项目环境影响报告表批复的请示》和沧州沧伟环境服务有限公司编制的《衡阳品强电机有限公司年产240万个电机及电机配件生产项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、衡阳品强电机有限公司总投资500万元，在衡阳县西渡镇江山村、八一村租赁衡阳县西渡镇天天见梳篦厂江山厂区车间、仓库 401室建设年产240万个电机及电机配件生产项目。本项目租赁厂房面积1836.25m2，主要建设内容包括：生产区、机加工区、上漆房、原料仓库、成品仓库、员工食堂等，其中：生产区占地面积约1000m2，设置年产240万个电机及电机配件生产线；机加工区占地面积约150m2，主要用于电机配件冲压、绕线、打端、压弯、整形、检验等；滴漆区、浸漆区面积均约20m2，分别用于定子和转子滴漆、浸漆及其烘干工序；原料储存区总占地面积约300m2；成品储存区占地面积约50m2；办公室占地面积约50m2；并配套建设水、电等相关设施。该项目建设符合国家产业政策。根据沧州沧伟环境服务有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实各项污染防治措施的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在工程设计、建设和管理中，应认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

（一）加强废水的污染防治。采用雨污分流制。项目无生产废水，生活污水经隔油池、化粪池处理后，通过市政污水管网排入衡阳西渡高新技术产业园区污水处理厂处理达标后排至蒸水。

（二）加强废气的污染防治。加强车间通风，滴漆/浸漆房采用负压式厂房，滴漆/浸漆及干燥产生的VOCs经集气罩收集后通过“UV光解+活性炭吸附”处理达标后引至楼顶排放；焊锡过程中产生的废气经移动式烟尘净化器处理达标后排放；食堂油烟经有效处理后达标排放。

（三）加强固体废弃物的污染防治。废漆桶、废切削液及切削液桶、废润滑油及废润滑油桶、废液压液及液压液桶、废UV灯管、废活性炭等属于危废，应按国家相关要求做好暂存工作，其中废漆桶交由厂家回收，其他危废交由有资质的单位处理；废包装材料、废边角料收集后交由厂家回收；废金属粉尘收集后定期由废品站回收；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置。

（四）加强噪声的污染防治。优化平面布局，选用低设备噪声，采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2022年3月28日