建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：衡阳县金鑫陶瓷原料厂年加工生产30万吨机制砂石项目（报批稿）

建设单位（盖章）：衡阳县金鑫陶瓷原料厂

编制日期：         2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	13

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	33

六、结论	34

附件：

附件1：环境质量现状监测质保单

附件2：原材料购买协议

附件3：现有工程环评批复、排污许可、竣工环保验收手续履行情况

附件4：评审意见

附件5：专家签到表

附件6：修改说明

附图：

附图1：项目地理位置示意图

附图2：平面布置图

附图3：雨水污水分流路径示意图

附图4：项目环境质量现状监测布点图

附图5：周围500米范围环境保护目标示意图

附图6：地表水系图

附图7：本项目在衡阳市生态环境管控单元图位置

附图8：本项目在衡阳市土地规划图中位置

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳县金鑫陶瓷原料厂年加工生产30万吨机制砂石项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 屈腊初 | 联系方式 | 13762401998 |
| 建设地点 | 衡阳县界牌镇共升村 |
| 地理坐标 | （东经112°32′26.301″，北纬27°12′55.529″） |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造； | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业，56砖瓦、石材等建筑材料制造，建筑用石加工 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日起施行），本项目生产类别不属于“限制类”、“淘汰类”产业，可视为“允许类”。因此，该项目符合国家产业政策要求。 二、与“三线一单”要求相符性分析 （1）生态保护红线符合性分析 ①根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。 本项目位于衡阳县界牌镇共升村，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号）本项目不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。据现状监测结果和衡阳市生态环境局《关于2021年12月份及1~12月份全市环境质量状况的通报》可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。项目工程实施后，外排颗粒物量较少，对大气环境质量的影响较小。项目在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目内用水主要来源为自来水；项目用电由当地电网供电，项目建设不涉及基本农田，土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目符合国家及地方现行的产业政策，项目不在负面清单之内。 三、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性。 项目所在地属于“一般管控单元”，本项目与衡政发[2020]9号符合性的分析见下表，经下表分析，本项目建设基本符合衡阳市三线一单文件管控要求。因此，项目的建设与一般管控单元生态环境准入清单是相容的。 表1-1 生态空间管控区域规划保护内容 环境管控单元编码 ZH43042130002 行政区划 省 湖南省 市 衡阳市 县 衡阳县 单元分类 一般管控单元 单元面积（km2） 790.56 涉及乡镇（街道） 岣嵝乡/集兵镇/界牌镇/杉桥镇/石市镇/台源镇/渣江镇 主体功能定位 国家层面农产品主产区（界牌镇属于《湖南省主体功能区划》中附表5重点开发乡镇） 经济产业布局 生态农业、生态旅游、畜禽养殖等。界牌陶瓷工业园以瓷泥加工和集散、日用陶瓷、建筑卫生陶瓷和特种工业陶瓷生产产业为主，配套物流服务产业（湘环评）函〔2016〕34号） 主要环境问题 界牌镇高岭土、钠长石开采水土流失、生态破坏，废水未能实现“零排放”。其他区域乡镇生活污水处理厂未建成，养殖废水处理不能稳定达标。 表1-2 与衡阳市三线一单文件管控要求符合性分析 文件要求 本项目情况 相符分析 主要属性 ▉红线/一般生态空间——地质公园/风景名胜区/公益林/森林公园/生物多样性保护功能重要区/水土保持功能重要区/水土流失敏感区/水源涵养重要区/自然保护区 ▉水环境优先保护区/其他水环境重点管控区——衡阳县界牌镇蟠龙水库饮用水水源保护区/湖南省衡阳县盐田桥铜多金属矿、湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿、福建省长乐市富盛制衣有限公司黑石砣铜多金属矿 ▉大气环境高排放重点管控区——衡阳县界牌陶瓷厂等企业集中区 ▉农用地优先保护区/其他土壤重点管控区——部省级采矿权/市县级采矿权/部省级探矿权/界牌镇红星瓷厂砒霜生产区污染场地 本项目不在生态红线范围内；本项目位于衡阳县界牌镇共升村，不在衡阳县界牌镇蟠龙水库饮用水水源保护区；本项目不涉及界牌陶瓷厂等企业集中区，本项目不在农用地及其他土壤重点管控区 符合 管控维度 空间布局约束 （1.1）新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； （1.2）养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。 本项目位于衡阳县界牌镇共升村，项目所属行业的行业类别为《国民经济行业类别》（GB/T4754-2017）中的非金属矿物制品业，建筑用石加工，不属于养殖业，无水产养殖，不涉及VOCS排放 符合 污染物排放管控 （2.1）完善污水收集配套管网，工业集聚区要建立水环境管理档案，实现“一园一档”。新建、升级园区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。加强城镇污水管网建设，提高城镇污水处理率。启动乡镇污水处理设施及配套管网建设，建制镇污水处理率达到55%，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 （2.2）完成“散乱污”涉气企业整治工作，重点工业企业完成无组织排放治理改造，强制推进清洁生产审核；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。加快推进园区内淘汰取缔燃煤小锅炉、实施集中供热、清洁能源替代。禁止露天烧烤直排，禁止垃圾、秸秆和落叶露天焚烧。 （2.3）积极推进垃圾收运体系建设，建设覆盖城乡的垃圾收运系统；严格监督分类垃圾分类收集、分类处理。推进农村环境综合整治全县域覆盖；畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到85%以上。 本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放 符合 环境风险防控 （3.1）加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。 根据衡阳市环境保护局印发的《衡阳市污染地块名录（第一批）》、《衡阳市污染地块名录及开发利用负面清单（第二批）》文件可知，本项目用地不在衡阳市污染地块名录中，本项目建设单位正在编制环境影响报告表，后续将开展编制环境突发事件应急预案。 符合 资源开发效率要求 （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。 本项目生产不涉及淘汰类设备、产品；生产过程使用电能，生产废水循环回用不外排，资源利用较高 符合 四、与“《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017年本）》”要求相符性分析对照分析详见下表 表1-3与湖南省砂石骨料行业规范条件的相符性分析 文件要求 本项目情况 相符分析 一、 规划布局和建设要求 （一）新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。 天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。 （二）机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件。 （三）新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。 根据咨询当地相关主管部门，本项目改建为废石加工机制砂石骨料项目，所用原料为外购的废石，用于生产建筑材料，为《产业结构调整指导目录（2019 年本）》允许类项目，符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等，本项目不涉及天然砂开采矿石，符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。 本项目不开采矿山，仅外购周边合法矿山的废矿石进行加工。 项目所在地接近矿山资源所在地，靠近X034县道，运输方便，周边主要为农村居民点，居住人数较少。 符合 二、工艺与装备 （一）生产规模 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。 （二）生产工艺 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。 矿山开采符合GB6722《爆破安全规程》、GB18152《选矿安全规程》等有关标准、规范要求，并执行矿产资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下分水平台阶式开采。 （三）节能降耗 机制砂石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。 （一）生产规模 本项目为利用废石生产砂石骨料，生产规模为年产30万吨砂石料，符合要求。 （二）生产工艺 本项目使用的各项生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类和淘汰类，为允许类。 项目砂石加工使用湿法工艺，生产工艺及设备配置能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效得控制砂石成品针片状含量。采用先进高效筛分和散料连续输送设备，符合要求。砂石骨料生产线及产品技术指标符合GB51186机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。 （三）节能降耗 项目正在制定节能措施，项目生产设备的配置与工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送采用带式输送机。 符合 三、质量管理 （一）机制、天然砂石骨料质量应符合GB/T14685《建设用卵石、碎石》、GB/T14684《建设用砂》等标准要求。 （二）机制、天然砂石骨料工厂应建立试验室，具备砂石骨料质量检测检验条件，配备相关检测仪器设备及专职试验人员。试验仪器设备须经检定或校准，确认其满足检验检测要求；建立可追溯的砂石产品质量检测原始记录、报表、台账。 （三）出厂检测 机制、天然砂石应按GB/T14685和GB/T14684要求进行出厂检测，依据供需双方协商要求可增加相应出厂检验项目，每批产品出厂应随货签发出厂检验报告单。机制、天然砂石出厂检验、型式检验项目和组批应符合有关标准要求，砂按分类、规格、类别及日产量分别编号和取样，石按分类、类别、公称粒径及日产量分别编号和取样。 （四）砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染。 （一）项目产品均符合《建设用砂》（GB/T14684-2011）中质量要求。 (二）项目已建实验室并配备相关检测仪器及检测人员并按照要求进行质量管理。 （三）项目所有产品均按要求检验合格后再外售，生产的砂石每批次均按要求进行质检 （四）项目砂石产品分级分类分仓储存，各类产品按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染。 符合 四、环境保护与资源综合利用 （一）环境保护 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。 公用工程、环境保护设计应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 （二）资源综合利用 砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施，矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用，对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料。 （三）环境恢复与复垦 做到“边开采、边治理”，及时修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在确保不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物进行回填。对于地下开采的矿山，采用适用的充填开采技术。 （一）企业拟制定环境保护管理体系文件，环评文件批复后着手开展突发环境事件应急预案编制。项目按照环评要求采取布袋除尘、喷雾、洒水、车间密闭等措施，破碎加工厂房全封闭，原料及产品仓库三面围挡，底部加盖，密闭性强，颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》要求；经治理后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008中2类标准限值要求；项目设置水处理循环系统，不外排生产废水与生活污水。项目严格落实环保三同时要求. （二）项目产生的沉淀池沉渣收集后可作为周边村民铺路材料，不外排。 （三）项目不开采矿山，生产过程注重厂区及周边绿化环境。 符合 综上所述，本项目符合“《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017年本）》”控制要求。 五、与《机制砂石骨料工厂设计规范 GB51186-2016》相符性分析 表1-4 与机制砂石骨料工厂设计规范的相符性 机制砂石骨料工厂设计规范 符合情况 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区。 本项目原料主要主要来源于界牌镇周边矿山开采过程中产生的废石，厂址靠近资源所在地，且周边居民少；符合 厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。 项目加工区域地带不属于山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段；符合 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。 该项目用地范围不在乡镇发展规划范围内，不在衡阳县生态红线范围内。不占用农田、林地，不动迁村庄；符合 位于城镇周围的机制砂石骨料工厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧。 项目厂选址不在城镇和居住区周边，且周边居民较少，且设在主导风下风向；符合 厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。 项目碎石加工场外部有乡村道路和县道，外部建设条件较好，同时有利于外部的协作，符合 六、选址合理性分析 本项目原为衡阳县金鑫陶瓷原料厂租赁衡阳县界牌镇共升村荒地（现购地手续正在办理中）利用当地丰富的采矿废石资源，采购废石，根据客户的质量需要进行破碎等加工生产机制砂，项目原材料来源于周边当地合法手续的矿区。根据现场调查，项目地不属于自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目范围内无古树名木和国家保护动植物。项目靠近县道，交通十分便利。根据衡阳市建设用地管制图（附图7），项目用地范围为允许建设用地。综上所述，项目选址在环保方面可行。 七、平面布置合理性分析 建设单位根据相关要求，总平面布置在满足生产需求的情况下，合理布置。本项目将场区生产区与生活区分开。其中生活办公区位于厂区东侧，生产区位于厂区西侧。在生产区北侧为废水处理系统，包括沉淀池、雨水池、板框压滤设备。生产区南侧为成品堆存区。为了保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸，原材料进口设置在生产区南侧，与成品堆存区分开，详见附图2。 综上，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流便捷。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 2022年之前，衡阳县金鑫陶瓷原料厂租赁衡阳县界牌镇共升村荒地，利用当地丰富的钠长石矿产资源，采购钠长石矿石根据客户的质量需要进行破碎等加工生产钠长石砂为陶瓷厂提供原料，现有项目在2016年已完成环评等相关手续， 现有项目总建筑面积为1560m2（建构筑物情况见表1，各建构筑物均已建成），其中综合办公楼260m2（含检验室）、生产厂棚1000m2、成品仓库300m2。项目检验室仅对产品进行理学检测，不涉及化学分析。并安装相应生产设备【钠长石砂（水洗砂）生产线一条，钠长石砂（干砂）生产线一条】，形成钠长石砂（水洗砂）3万吨/年与钠长石砂（干砂）3万吨/年生产规模。 但由于产品供应发生变化，陶瓷厂原料需求越来越少，而机制砂石骨料市场需求越来越多，由于钠长石加工机制砂低效且成本过高，为了适应市场变化，衡阳县金鑫陶瓷原料厂决定不再加工钠长石矿石，改为外购废矿石，进行加工生产，年生产30万吨机制砂石骨料，产品作为其他建筑材料外售。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号，2018年12月29日）及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）中的有关规定，本建设项目必须执行环境影响评价制度。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》的有关规定，该项目属“二十七、非金属矿物制品业，56砖瓦、石材等建筑材料制造，建筑用石加工”，须实行环境影响报告表审批管理。为此，衡阳县金鑫陶瓷原料厂委托湖南百恒环保科技有限公司对衡阳县金鑫陶瓷原料厂年加工生产30万吨机制砂石建设项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我司技术人员经现场踏勘，收集有关资料，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》相关规定的技术要求编制了本环境影响报告表。 二、项目基本概况 项目名称：衡阳县金鑫陶瓷原料厂年加工生产30万吨机制砂石项目； 建设性质：改建； 建设地点：衡阳县界牌镇共升村； 建设单位：衡阳县金鑫陶瓷原料厂； 总投资：500万元； 建设规模：本项目为把原有的钠长石加工生产线，改成一条废石加工砂石生产线，取消原有钠长石加工生产线。本改建工程设计生产能力为70m3/h，每天生产时间6-8小时，年生产210天，砂石密度为2.6，折算每天生产能力约0.144万吨，即年生产30.57万吨。项目产品见下表。 三、建设内容 本项目改建一条废石加工生产线，具体项目组成如下： 表2-1 项目组成一览表 工程类型 项目 工程建设内容 备注 主体工程 生产车间 位于厂区西部，1500m2，1座钢架结构，顶棚防雨，三面围挡，1条砂石生产线，布置有破碎机、振动筛、石子料仓等 依托现有工程 辅助工程 办公区 临近东面X034县道，占地面积260m2，（含检验室），1栋，砖混结构 依托现有工程 洗车平台 6m2进出车辆清洗 依托现有工程 储运工程 原料区 位于生产车间西南面，占地面积1000m2，用于暂存入场原料（露天堆场） 依托现有工程，本环评要求原料堆场在现有工程基础上增加顶棚设置三面围挡，对原料堆场进行半封闭 成品区 位于生产车间东北面，占地面积3000m2，用于暂存成品1座钢架结构，顶棚防雨，三面围挡 依托现有工程 运输 厂内设置14条运输皮带 依托现有工程 公用工程 给水 生活用水自打井水供给，生产用水为沉淀池循环供给 依托现有工程 供电 由当地供电公司提供 依托现有工程 排水 实行雨污分流制，沿项目边界外沿设截排水沟，厂界外侧雨水经截洪沟外排，厂内收集的初期雨水经新建的雨水沟接入雨水池（雨水池500m3）处理后回用于厂区降尘用水，后期雨水由雨水排放口外排； 生活污水经化粪池处理后用于周边农地农作物的施肥； 洗砂废水经收集后进入浓密罐（150m3）加絮凝剂絮凝沉淀后再进入沉淀池（3个，串联，容积分别为80m3、80m3、60m3）中进行沉淀处理后，回用，不外排。 依托现有工程，本环评要求对现有沉淀池进入雨水池的管道进行封闭，在现有工程基础上采取雨污分流，并对各沉淀池和雨水池进行硬化处理 环保 工程 废水 生产废水 废水收集池（20m3） 浓密罐1个（150m3） 沉淀池（3个，串联，容积分别为80m3、80m3、60m3） 本项目依托现有工程 生活污水 化粪池（3m3） 初期雨水 雨水池（500m3） 洗车废水 隔油池+沉淀池（10m3） 废气 无组织粉尘 生产车间封闭式作业，传输带和筛分机、破碎机的进、出料口安装雾化喷头进行洒水，破碎口设置喷淋设施处理；场区降尘洒水车；汽车进出冲洗；原料堆场和成品库设置三面围挡，不得露天堆放 本项目本项目依托现有，对破碎、筛分、进出料口、皮带运输等工序，新增雾化喷头 噪声 / 本项目选用低噪设备，安装减振设施，封闭门窗 固废 危险废物 废机油 本项目新增危废暂存间（5m2） 一般固体废物 雨水沉淀池泥沙 定期清掏 板框压滤机泥饼 依托现有工程，在现有工程基础上设置好相应的导流沟和不透水层，确保不污染场地周边环境 生活垃圾垃圾桶 交环卫部门处理 四、项目主要设备 本项目主要设备见下表2-2。 表2-2 主要设备清单 序号 设备名称及规格型号 数量 备注 现有项目 改建项目 改建后 1 给料机4911型 1台 0 1台 依托现有 2 颚式破碎机912型 1台 0 1台 依托现有 3 圆锥破碎机S240B型 1台 0 1台 依托现有 4 振动筛2.8*7型 1台 0 1台 依托现有 5 石子料仓150m3 1座 0 1座 依托现有 6 板框压滤机500型 1台 0 1台 依托现有 7 皮带输送机 14条 0 14条 依托现有 8 洗砂机LSX1580型 1台 0 1台 依托现有，水洗、脱水一体 9 制砂机8500型 1台 0 1台 依托现有 10 细砂回收机LM2445型 11 浓密罐150m3 1座 0 1座 依托现有 五、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗及变化一览表 序号 名称 单位 用量 备注 现有项目 改建项目 改建后 1 废石 t/a 0 315285 315285 外购周边矿山废石（主要为文杰矿业提供）含泥量为5%，约15285t/a 2 钠长石 t/a 62000 0 0 改建后不再加工钠长石原矿 3 聚氯化铝 吨 4 10 10 絮凝剂 4 水（m3/a） m3 5000 37867 37867 井水 5 电（万kw•h/a） kw•h 30 55 55 当地供电 原辅材料理化性分析 本项目主要原料为废石，主要供应方主要为衡阳县文杰矿业有限公司，供应方有合法有效的采矿许可证。根据业主提供的资料。 本报告根据业主提供的废石检验报告资料。检测数据如下： 表2-4 砂石成份检测结果统计表 分析样品 文杰矿业废石 检测项目 成份含量 氧化硅SiO2 0.47mg/L Al2O3 0.004mg/L 氧化铁Fe2O3 0.10ug/L 氧化钛TiO2 7.75ug/L 氧化钙CaO 54.8ug/L 氧化镁MgO 0.10ug/L 氧化钾K2O 0.10ug/L 氯化钠Na2O 0.10ug/L 烧失量L0.1 ＜0.10ug/L 由上表2-4可知，废矿石检测结果均为发现《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中浸出毒性鉴别标准所含Ag、As、Ba、Be、Cd、Cr、Cr6+等重金属，所检测废石不属于危险固废。由此可知废石不存在工业固体废物水浸检测所执行的《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度限值，故废矿石属于Ⅰ类工业固体废物。 综上可知，本项目所用的湖南文杰矿业有限责任公司废矿石不属于危险固废，为Ⅰ类一般工业固废。 聚合氯化铝：是一种絮凝剂，具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性，具有喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点。用喷雾干燥产品可保证安全性，减少水事故，对居民饮用水非常安全可靠。因此，聚合氯化铝，又被简称为高效聚氯化铝，高效PAC或高效级喷雾干燥聚合氯化铝。聚合氯化铝适用于各种浊度的原水，pH适用范围广。 本项目使用的聚氯化铝均为外购。 六、产品方案 本项目主要的产品方案及变化情况见表2-5。 表2-5 主要产品及变化情况一览表 序号 名称 单位 用量 备注 现有项目 改建项目 改建后 1 钠长石砂（≤12mm） 万t/a 6 0 0 作为陶瓷原料，改建后不再加工钠长石原矿 2 机砂（≤5mm） 万t/a 0 5 5 作为普通建筑用石料外售，仅对废石进行加工 3 05石（5~10mm） 万t/a 0 5 5 4 12石（10~20mm） 万t/a 0 10 10 5 13石（20~30mm） 万t/a 0 10 10 七、公用工程 1、给水 项目用水由自打井水供给，供水能力能满足本项目的需求，本项目用水主要为生活用水、生产用水及冲洗用水。 ①员工生活用水：项目劳动定员26人，年运行时间210天，有16人在厂内食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），用水定额按38L/人·d和140L/人·d计，则生活用水量为2.62m3/d（550.2m3/a）。 ②道路洒水降尘喷洒用水：项目道路面积约500m2，按平均1L/m2·次，每天洒水2次（雨天不进行喷洒）。本项目工作日为210天，非雨天按130天计算，则道路洒水抑尘用水量为1m3/d（210m3/a）。 ③本项目原料卸车、破碎区、筛分区、原料堆场、成品堆场、成品装车等会产生粉尘，拟在产尘点配套设置喷雾设施，用水量约为2m3/h，年运行210天，每天运行8小时，则用水量为16m3/d（3360m3/a）。 ④洗砂补充的新鲜水：根据业主提供资料及类比同类企业，采用螺旋洗砂机，含泥量与洗泥水量关系比为1.2-1.5，本次评价取1.4，本项目含泥量为15285t/a，即洗泥水量为21399m3/a，洗砂用水部分进入产品或蒸发，部分作为生产废水进入洗砂废水治理环节循环使用，不外排。结合项目产品含水率要求及原料含水率，洗砂机需补充的新鲜水量约为砂石产量的1%，即3058m3/a。另外，因洗砂产生的压滤滤饼含水率为25%，此过程损失水量为5350m3/a，此部分水量需在洗砂过程中补充。因此，洗砂机补充的新鲜水用量约为141.9m3/d、29807m3/a）。 ⑤进出厂车辆洗车用水：项目年运输物料量为31.5285万吨，按40t每车计，每年约为7882辆次，洗车用水量为0.5m3/辆•次，用水量为3941m3/a，洗车废水经隔油沉淀后回用于洗车。洗车水损耗量为20%，则需补充水量为788.2m3/a。 2、排水 本项目废水实行雨污分流制，沿项目厂界道路外沿设截排水沟，厂界外初期雨水经截洪沟收集后外排，厂内收集的初期雨水经新建的雨水沟接入雨水池（雨水池）处理后回用于降尘用水； 生活污水经化粪池处理后用于周边农地农作物的施肥； 洗砂生产废水经收集后进入浓密罐加絮凝剂絮凝沉淀后上清液进入沉淀池（3个，串联，容积分别为80m3、80m3、60m3）中进行沉淀处理后回用，泥浆进入 进压滤机压滤，滤液进入沉淀池回用于生产，不外排。 洗车废水经隔油+沉淀池（10m3），循环利用不外排。 图2-1 水平衡图（m3/a） 3、供电系统 由当地供电公司提供，无备用发电机。 八、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员26人，二班制，每班工作6-8h，年工作210天，年工作3360h，有16人在厂内食宿。 九、平面布置 本项目占地面积10000m2，项目地块平面呈7字型，厂区大门位于东面，与县道X034相接，为项目主要进出道路。根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规范规定，项目按功能进行分区。项目总体平面布局分为两块，成品库位于项目北部长条形地块，生产车间设在项目南部长条形地块，两大地块以村道相连接。本项目总平面布局具体见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目厂房已经建好，所有土建工程均已完工，施工期已结束；现场勘察未发现施工期遗留任何环境问题；故本评价不再进行施工期环境影响评价。 二、营运期工艺流程 生产工艺流程及主要产排污节点图见图1。 图2-2生产工艺流程及主要产排污节点图（G-废气、N-噪声、W-污水） （1）工艺流程内容简介 （a）原料堆存及装卸 项目原材料废矿石由034县道运输至厂区内原料堆场，项目原料区的堆场为钢结构厂棚，三面围挡，顶部加盖，地面硬化，同时在装卸过程中，进行喷雾降尘，该部分用水全部蒸发损耗，无废水外排。原料堆存及装卸过程中产生的污染物主要为粉尘G、装卸噪声N。 （b）进料 将原材料运送到给料机进料斗里，给料机稳定的向颚式破碎机输送原材料，同时在进料过程中，进行喷雾降尘，该部分用水部分蒸发损耗，部分进入产品，无废水外排。该生产过程中产生的污染物主要为粉尘G和噪声N。 （c）破碎 原材料经振动给料机进入颚式破碎机后，在颚式破碎机中进行一次破碎，将原材料破碎成粒径（不大于200mm）较小的物料。该生产过程中产生的污染物主要为粉尘G和噪声N。 （d）皮带输送 破碎后的中间料经皮带输送机输送给圆锥破碎机，皮带输送机稳定的向圆锥破碎机输送中间料。该生产过程中产生的污染物主要为粉尘G和噪声N。 （e）振动筛筛分及制砂 1、成品筛分后，物料分为10-20mm、20-30mm、等2种规格：进入料仓暂存。 2、小于10mm机制砂进入制砂机制得5-10mm米石，进入料仓暂存。 3.料仓的石子，再经皮带输送至洗砂机清洗后，经1台LMTX2445细砂回收一体机进行0-5mm细砂回收。 4、产品经脱水后由输送机送入成品仓堆放； 经振动筛筛选后粒径小于5mm的物料进入洗砂机进行清洗，得到洁净的砂子。洗砂过程中主要产生洗砂机运行噪声N和洗砂废水W。 （F）细砂回收 洗砂机清洗后，得到洁净的砂子。洗砂废水排入洗砂回收机，回收得到细砂产品，浆料进入废水沉淀池进行沉淀、压滤处理。细砂回收机回收过程中的主要污染物为设备运行噪声N。 （G）废水处理 洗砂机洗砂产生的废水由管路自流进入加工区设置的收集池，再到浓密罐加絮凝剂絮凝沉淀后，由板框压滤机压滤做固液分离，分离出上清液及泥浆，上清液溢流至沉淀池回用，泥浆经压滤机压滤成滤饼后做一般固废综合利用。此过程主要为水泵运行产生的噪声N和板框压滤机压滤产生的噪声N。 （H）产品仓库堆存及装卸 砂子产品仓库在物料堆存及装卸过程中会产生粉尘G和车辆运行噪声N。 （I）进出场车辆清洗 本项目需在厂区出入口设置洗车平台，对进出本项目生产区的车辆进行冲洗。冲洗过程会产生废水。废水经隔油沉淀池处理后回用于洗车。 （2）产污环节 表2-5 主要产污环节一览表 营运期 阶段 工序 污染因素 生产过程 原材料堆场装卸 粉尘、噪声 给料 粉尘、噪声 颚式破碎机破碎 粉尘、噪声 皮带输送机输送 粉尘、噪声 筛分机筛分 粉尘、噪声 洗砂机洗砂 噪声、洗砂废水 细砂回收机 噪声 废水处理 板框压滤机 噪声、固废 产品仓库 产品仓库堆场及装卸 粉尘、噪声 运输车辆 / 扬尘 车辆 进出厂区清洗 清洗废水 员工 日常生活 生活污水、生活垃圾、食堂油烟 （3）污水处理： 本项目将洗砂污水、场地污水等通过场地沟渠等设施统一排入废水处理系统集中处理。 污水通过污水厂经水泵抽入浓密罐进行主沉淀，大颗粒沉入罐底，悬浮物浮于表面。在浓密罐中加入絮凝剂后，将大部分悬浮物沉淀在罐体底部，上部清水从上部溢流进入沉淀池，沉淀罐底部污泥通过污泥泵进入1台板框式压滤机进行处理。压滤机处理后产生上清液经水管自然流水沉淀池循环使用。产生的污泥经厂区暂存后装载机产出等待外运统一处理。综上，本工艺无污水外排，所有环节产生污水经处理后100%回用于生产。 车辆清洗污水进过洗车平台的隔油池+沉淀池处理后循环利用。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况 现有工程环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等履行情况详见表 2-6。详见附件3。 表 2-6现有项目环评、验收和排污许可手续情况一览表 项目名称 环评情况 验收情况 排污许可情况 衡阳县金鑫陶瓷原料厂年加工生产6万吨钠长石砂项目 2015年1月9日通过了衡阳市环境保护局衡阳县分局的审批，审批文号为衡环发[2016]85号，为补办环评手续 2016年10月，进行了“三同时”验收 2020年进行了排污许可登记 二、现有项目基本情况 表 2-7现有项目组成 序号 名称 建设内容 主体工程 生产厂棚 位于厂区西部，布置钠长石砂（水洗砂）生产线一条[包含钠长石砂（干砂）生产线] 公用工程 供水 生活用水由自打井水供给，生产洗砂水循环利用 供电 当地电网，用电量约30万度/年 辅助工程 办公生活区 综合办公楼建筑面积280m2，2层 产品仓库 布置在生产厂棚内，面积约200m2 原料堆场 布置在生产厂棚南面，露天堆放 环保工程 雨水收集及生产废水治理 在厂区东北面约100m处布置1个1000m3的沉淀池和1个500m3的雨水池，用于收集初期雨水及生产洗砂废水的沉淀，沉淀后的清水排至雨水池，用于生产，不外排 生活污水 经化粪池处理后用于周边农田及菜地浇灌，不外排 废气治理 无组织排放 固废治理 生活垃圾集中收集，定期清运；废石及沉淀池沉渣外售综合利用 噪声治理 隔声、减振 三、原有工程“三废”达标排放情况 根据验收监测报告，项目“三废”排放情况如下： （1）废气 1）无组织废气 无组织废气在厂界设3个监测点，上风向1个点，下风向2个点； 表2-8 原有项目无组织废气监测结果 单位：mg/m3 监测日期 监测地点 监测项目（单位：mg/m3） 监测项目（单位：mg/m3）监测频次 执行标准 达标情况 1 2 3 4 最大值 GB16297-1996 2021年7月31日 东厂界上风向 TSP 0.404 0.420 0.368 0.385 0.420 1.0 达标 南厂界下风向 0.354 0.387 0.318 0.335 西南厂界下风向 0.387 0.370 0.401 0.251 2021年7月31日 东厂界上风向 TSP 0.338 0.320 0.368 0.355 0.404 1.0 达标 南厂界下风向 0.374 0.387 0.318 0.404 西南厂界下风向 0.397 0.370 0.386 0.251 根据监测结果可知，项目无组织废气TSP的监测结果达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界标准值。 噪声 验收期间在厂界四周1m外设置了4个厂界噪声监控点，噪声监测结果如下： 表2-9 厂界噪声监测结果表 测点序号 测点名称 Leq值（dB(A)） 昼间 夜间 3月31日 4月1日 3月31日 4月1日 1 厂界外东侧1m处 56.5 56.9 46.4 46.2 2 厂界外南侧1m处 55.6 56.9 45.9 46.7 3 厂界外西侧1m处 56.0 56.2 47.3 47.1 4 厂界外北侧1m处 55.3 55.9 46.6 46.9 标准值 60 60 50 50 是否达标 是 是 是 是 评价标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 注：根据环评影响报告书和衡阳市环境保护局的审批意见，该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 四、现有工程污染物排放量统计 根据验收监测结果，核算原有工程污染物排放量如下： 表2-10 现有工程污染物排放情况表 类型 污染物 排放量t/a 备注 废水 生产废水 0 根据验收报告所得 废气 颗粒物 0.29 根据验收报告所得 固废 废水沉淀池渣 3000 根据验收报告所得 废石 600 生活垃圾 0.75 五、原有项目存在的环境问题及“以新带老”措施 根据现场调查，原有项目存在的环境问题及本次提出的“以新带老”措施如下： 表2-11 原有工程存在的环境问题及“以新带老”措施表 序号 问题 “以新带老”措施 1 原项目生产车间、成品堆场仅设置雨棚，原料堆场原材料为露天堆放、无废气处理措施 对生产车间、原料堆场、成品堆场设置三面围挡，并设置喷淋喷雾设施 2 厂区地面部分未进行硬化，沉淀池、雨水池未采取防渗措施，且沉淀池、雨水池互相连通，雨污未进行分类收集 对厂区地面进行硬化，沉淀池、雨水池进行防渗处理，并进行硬化处理，切断沉淀池与雨水池的管道联系，实行雨水污水分类贮存 3 雨水、污水收集沟渠部分未进行硬化，且部分沟渠堵塞，雨水污水管道铺设混乱，造成雨水污水混合收集 对雨水、污水收集沟渠进行全部硬化处理，及时清理沉渣，对雨水管道和污水管道进行重新改造，使得雨水污水分开收集，实行雨污分流 4 原项目雨水池、沉淀池、隔油池等环保措施暂未悬挂标识标牌。 按照国家GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌，在各排气口（污染源）挂牌标识 六、“三本账”核算 表2-12 项目“三本账”一览表 类型 污染物 现有工程 排放量t/a 以新带老 削减量t/a 本项目新 增排放量t/a 项目投产后 全厂排放量t/a 变化量 t/a 废气 颗粒物 0.29 0.29 4.49 4.49 +4.2 废水 化学需氧量 五日生化需氧量 氨氮 悬浮物 总汞 氰化物 动植物油 0 0 0 0 0 固废 废水沉淀池渣 3 3 197.11 197.11 +194.11 滤饼 90 90 3772 3772 +3682 废石 600 600 0 0 -600 生活垃圾 0.75 0.75 2.73 2.73 +1.98 废矿物油 0.1 0 0.2 0.3 +0.2 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年1月及12月全市环境质量状况的通报》，衡阳县的二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体如下表所示，项目所在区域为达标区。 表3-1 2021年1-12月衡阳市各县市所在城镇环境空气污染物浓度情况 表3-2 衡阳县区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质 浓度 6 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 14 40 35 达标 CO 百分位数日平均质量浓度 1000 4000 25 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度 115 160 71.8 达标 PM10 年平均质量浓度 55 70 78.5 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 35 100 达标 由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度，CO百分位数日平均质量浓度、O3百分位数8h平均质量浓度均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，衡阳县环境空气质量属于达标区。 2、特征污染物环境质量现状评价 为进一步了解本项目运行后所排放的特征污染因子TSP对周围环境的影响，本次环境影响评价委托湖南中额环保科技有限公司于2022年07月18日~20日，对项目所在周边TSP特征排放因子进行了环境质量现状监测。 （1）监测因子： TSP； （2）监测点位：G1西面居民； （3）监测时间：2022年07月18日~20日连续3天； （4）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求； （5）监测结果与评价 表3-3 监测期间气象参数一览表 采样日期 天气 风向 风速（m/s） 气温（℃） 气压 （hPa） 2022.7.18 晴 北 1.3 37.4 997.8 2022.7.19 晴 北 1.2 38.3 997.5 2022.7.20 晴 北 1.2 38.5 998.1 表3-4 环境空气现状监测结果 点位名称 监测日期 监测项目及结果（mg/m3） TSP G1西南面居民 2022.7.18 116 2022.7.19 124 2022.7.20 143 标准限值 300 根据监测结果，评价区域空气环境指标中TSP 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 二、地表水环境质量状况 本项目委托湖南中额环保科技有限公司于2022年07月18日~20日，对项目东面无名小溪进行了现场监测。 （1）监测因子： pH、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、石油类 （2）监测点位：东面小溪； （3）监测时间：2022年07月18日~20日连续3天； （4）评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准[其中SS参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005 ）水作标准； （5）监测结果与评价 表3-5地表水水质监测数据统计 单位：mg/L，pH无量纲 断面 评价项目 单位 pH CODCr SS 总磷 氨氮 石油类 粪大肠菌群 无名小溪监测断面 浓度范围 mg/L 7.63-7.68 15.8-17.6 41-67 0.023-0.027 0.076-0.091 0.03-0.04 3300-3400 检出率 % 100 100 100 100 100 100 100 超标率 % 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 倍 / / / / / / / GB3838-2002Ⅲ类[其中SS参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005 ）水作标准] mg/L 6-9 20 80 0.2 1.0 0.05 10000 根据监测结果，评价区域地表水满足地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准[其中SS参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005 ）水作标准；地表水环境质量较好。 三、声环境质量状况 为了解评价区域内声环境质量现状，本次评价采用2022年07月18日-19日，本项目建设单位委托湖南中额环保科技有限公司对厂区周边厂界四周进行的噪声现状监测值进行评价，监测结果见表3-6。 表3-6 噪声环境质量监测结果 点位 日期 昼 夜 标准 项目东界外一米 2022.7.18 58.3 48.2 昼间60dB（A），夜间50dB（A） 222.7.19 59.8 48.7 项目南界外一米 2022.7.18 57.9 48.4 222.7.19 58.4 48.3 项目西界外一米 2022.7.18 57.5 48.7 222.7.19 58.5 48.6 项目北界外一米 2022.7.18 59.6 49.3 222.7.19 58.8 48.5 四、生态环境质量 本项目所在地位于衡阳县界牌镇共升村，根据现场调查，本项目区域范围内未发现野生珍稀濒危动物种类，无珍稀濒危植物种类以及古树名木。 五、电磁辐射 项目属于污染型建设项目，生产不涉及辐射，因此不考虑电磁辐射。 六、地下水、土壤环境 项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在地周边环境保护目标见下表3-7及附图5。 表3-7 主要环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对项目厂界位置/m X Y 大 气 环 境 27.21218 112.5482 共升村居民 居民，约3户10人 二类区 E 100-120 27.21465 112.5475 居民，约30户90人 E 420-500 27.23888 112.5464 居民，约15户45人 S 400-500 地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 周边200m范围内植被、水土、景观等 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废水 本项目废水主要为生产废水、生活废水及冲洗废水。生产废水、冲洗废水进入沉淀池中进行沉淀处理后，循环使用，不外排；生活废水经化粪池处理后作为农肥，不外排。本项目营运期无废水外排，无废水外排标准。 二、废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准或无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 详见下表： 表3-8 废气污染物排放标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 组织排放监控浓度限值（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 监控点 浓度 速率 高度 监控点 浓度限值 颗粒物 排气筒 120 3.5 15m 周界外浓度最高点 1.0 表3-9 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 小型 污染物名称 最高排放浓度（mg/m3） 食堂油烟 2.0 三、噪声 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体值见下表。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别 时段 备注 昼间dB(A) 夜间dB A) 2类 60 50 厂界 四、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂房已经建好，所有土建工程均已完工，施工期已结束；现场勘察未发现施工期遗留任何环境问题；施工过程较为简单，故本评价不再进行施工期环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强核算及可行性分析 本项目运营期废气的来源主要有运输车辆动力起尘、运输车辆尾气、原料装卸过程产生的粉尘、进料、破碎、筛分过程中产生的粉尘和砂石堆场粉尘。 （1）运输车辆动力起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Qp=0.123（V/5）·（M/6.8）0.85·（P/0.5）0.72 式中：Qp——道路扬尘量，（kg/km•辆）； V——车辆速度，（km/h）； M——车辆载重，（t/辆）； P——路面灰尘覆盖率，（kg/m2）； 本项目车辆在厂区行驶距离按100米计，本项目厂区内年运输量约为30万吨，运输车辆平均载重20t/车，则平均每天发重载共80辆·次，汽车行驶速度按20km/h计算，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如表4-1。 表4-1 车辆行驶扬尘量（单位：kg/km.辆） 路况 车况 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 0.6（kg/m2） 空车 0.2042 0.3435 0.4655 0.5776 0.6829 0.7829 重车 0.5196 0.8738 1.1844 1.4696 1.7373 1.9919 合计 0.7238 1.2173 1.6499 2.0472 2.4202 2.7748 根据本项目的情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为24.4t/a，项目场地拟全部进行硬化，通过道路洒水、车底冲洗等措施后可减少约95%的粉尘产生量，采取措施后粉尘排放量为1.22t/a，为无组织排放。要求项目建设方对厂区内地面进行硬化，并定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。 （2）运输车辆尾气 本项目产品在外售装车时需要使用装载车，主要以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx、碳氢化合物等，尾气排放量较小，均为无组织排放，项目所在地的地域空阔，扩散情况好，少量汽车尾气经扩散降解后，对环境影响不大。 （3）进料、破碎、筛分过程中产生的粉尘 生产废气主要为进料、破碎、筛分过程中产生的粉尘。根据《破碎机粉尘治理实践》（1998年2月，重庆环境科学第20卷第1期）破碎机产尘源分析，其浓度在500～2000mg/m3，产尘源主要包括破碎粉尘、加料口、卸料口产尘。由于破碎粉尘产生量源强存在较大的差异，粉尘产污系数主要受到石料成分、水分含量的影响。 本项目生产在投料、破碎、筛分过程中会产生一定量的粉尘，为了避免粉尘外溢，企业拟将破碎筛分等工序均设置于封闭的生产车间内，粉尘的排放量取决于原料的湿润程度，原料湿润程度大，产尘相对减少，反之则较大。类比《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂中二级破碎和筛选的排放因子0.05kg/t（破碎料），本项目年处理碎石料的规模为300520t，则本项目破碎、筛分粉尘产生量为15.025t/a。在破碎制砂工序采取喷淋等措施，可降尘约80%，且原料自带水分，产尘量少，则项目破碎、筛分粉尘无组织排放量为3t/a，年运行1680h，则破碎、筛分粉尘排放速率为1.7kg/h。 同时，为进一步减少生产过程粉尘产生，本环评要求破碎、筛分车间进行密闭作业，这样既可再次减少生产过程无组织粉尘排放量，也可以起到一定的隔声降噪的作用，削减效率可达80%。则项目破碎、筛分工序粉尘最终无组织排放量为0.6t/a、0.34kg/h。 （4）堆场、装卸扬尘 对于本项目而言，成品砂石在密闭成品库里面堆存，原料建设为密闭原料堆场，不会产生因风力作用产生的扬尘，主要考虑装卸扬尘。 砂在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度H、砂含水量W，风速V等有关，该堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸及原砂输送。堆取料机最高高度为10m，堆料时与砂堆保持1.5m的落差。砂装卸起尘量采用下式计算： 式中：Qij——j 种设备i 类不同风速条件下的起尘量，kg/a Q——砂堆装卸年起尘量，kg/a Vi——35m上空的风速，m/s H——砂装卸平均高度，m W——砂含水量，% Gi——j 种设备年卸砂量，t fi——i 类风速的年频率 a——大气降雨修正系数 m——装卸设备种类 经计算装卸起尘当含水率为10%时约为1.35t/a。在装卸过程中，加强洒水喷淋防尘力度、避开大风天气卸车等措施后，可有效降尘80%，则拟建项目砂装卸扬尘无组织粉尘排放量0.27t/a，装卸时间4h/d，年工作210d计算，排放速率为0.226kg/h。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气污染源源强核算结果及相关参数见表下表。 表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间h 核算方法 废气产生量（m3/h） 产生浓度（mg/m3） 产生量 （t/a） 收集效率% 工艺 去除效率% 废气排放量（m3/h） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 破碎筛分工序 破碎机 无组织排放 颗粒物 产污系数法 / / 15.025 / 采用封闭生产车间，破碎机、传输带和筛分机的进、出料口均安装雾化喷头进行洒水 80 / / 3 1680 汽车动力起尘 汽车 无组织排放 颗粒物 产污系数法 / / 24.4 / 场地硬化，道路洒水、车底冲洗 80 / / 1.22 / 堆场、装卸粉尘 装载机 无组织排放 颗粒物 产污系数法 / / 1.35 / 原料堆场设置为密闭车间、成品料仓为密闭料仓，厂区喷洒水设施 80 / / 0.27 840 3、产排污节点、污染物及污染治理设施 表4-3 废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 行业类别 生产单元 生产设施 废气产污环节 污染物种类 排放形式 污染防治设施 排放口类型 污染防治设施名称及工艺 是否可行技术 其他建筑材料制造 破碎筛分工序 破碎机 破碎筛分工序 颗粒物 无组织 采用封闭生产车间，破碎机、传输带和筛分机的进、出料口均安装雾化喷头进行洒水 (是 □否 / 汽车动力起尘 汽车 汽车动力起尘 颗粒物 无组织 场地硬化，道路洒水、车底冲洗 (是 □否 / 装卸粉尘 装载机 装卸粉尘 颗粒物 无组织 喷洒水设施 (是 □否 / 4、大气污染物无组织排放量核算见下表 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 / 破碎筛分工序 颗粒物 采用封闭生产车间，破碎机、传输带和筛分机的进、出料口均安装雾化喷头进行洒水 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 3 2 / 汽车动力起尘 颗粒物 场地硬化，道路洒水、车底冲洗 1.0 1.22 3 / 堆场、装卸粉尘 颗粒物 原料堆场设置为密闭车间、成品料仓为密闭料仓，厂区喷洒水设施 1.0 0.27 合计 4.49 5、废气自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划。本项目大气排放口基本情况及监测计划见表4-5。 表4-5 废气自行监测信息表 污染物类别 污染物名称 监测点位 监测频次 执行标准 无组织废气 颗粒物 厂界四周 每年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 6、项目废气防治措施可行性分析 根据工程分析与影响分析，本项目营运期制砂生产线废气主要为破碎、筛分等工序及装卸、运输过程排放粉尘，根据预测均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。本项目生产车间均采用钢结构式封闭厂房，生产过程各工序粉尘能够做到最大程度的收集与除尘。同时根据对项目厂界进行的无组织监测可知，监测结果均达到相应排放标准，因此本项目废气污染防治措施可行。 7、项目大气环境影响结论 本项目位于环境质量达标区，评价范围内无一类区。本项目加工车间密闭， 原料及产品堆场三面围挡，顶部加盖，按要求设置喷雾抑尘装置；项目皮带传输等工序均采取密闭措施，同时在生产车间四周及顶部设置喷雾抑尘装置，有效减少外排粉尘量。项目废气采取的技术均为可行性技术， 废气处理能力符合要求，采取以上措施后，有组织废气能达标排放，无组织废气 能满足厂界排放限值要求。综上，类比同类企业，项目产生的废气得到有效治理， 对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、废水 1、本项目运营期废水产排污情况如下表4-6所示。 表4-6 项目废水产排污情况汇总表 序号 产污环节 污染物种类 废水量m3/a 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 排放方式 排放去向 排放规律 产生浓度mg/L 产生量t/a 处理能力t/d 治理工艺 治理效率% 是否为可行性技术 排放浓度mg/L 排放量t/a 1 洗砂废水 SS 21719 36000~45000 977.3 100 絮凝沉淀 80 是 / 0 +浓密罐(150m3）+压滤机+沉淀池（3个，串联，容积分别为80m3、80m3、60m3） 2 洗车废水 SS 3152 500 1.57 5 隔油沉淀 80 是 / 0 隔油池+沉淀池（10m3） 石油类 3152 8 0.025 3 初期雨水 CODcr 830 350 0.29 100 絮凝沉淀 80 是 / 0 雨水池（500m3） BOD5 150 0.124 NH3-N 35 0.029 SS 100 0.083 4 生活废水 CODcr 441 350 0.15 5 化粪池 80 是 / 0 经化粪池处理后作为农肥，不外排 BOD5 150 0.066 / 0 NH3-N 35 0.015 / 0 SS 100 0.044 / 0 2、废水源强及核算 项目主要用水环节为道路洒水降尘、喷雾降尘、洗砂补充的新鲜水、洗车用水和生活用水。 本项目无生产废水外排；生活污水经化粪池熟化处理后定期清掏用作农肥，不外排。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2评价等级的确定，地表水评价等级为三级B。 （1）生产废水 洗砂补充的新鲜水：根据业主提供资料及类比同类企业，采用螺旋洗砂机，含泥量与洗泥水量关系比为1.2-1.5，本次评价取1.4，本项目含泥量为15285t/a，即洗泥水量为21399m3/a，洗砂用水部分进入产品或蒸发，部分作为生产废水进入洗砂废水治理环节循环使用。结合项目产品含水率要求及原料含水率，洗砂机需补充的新鲜水量约为砂石产量的1.96%，即6000m3/a。另外，因洗砂产生的压滤滤饼含水率为13%，此过程损失水量为2000m3/a，此部分水量需在洗砂过程中补充。因此，洗砂机补充的新鲜水用量约为38.1m3/d、8000m3/a）。 项目生产废水主要为洗砂废水和洗车废水。洗砂废水经浓密罐絮凝沉淀+压滤后回用于生产，不外排。洗车废水经隔油沉淀处理后回用于生产，不外排。道路洒水降尘用水、喷雾降尘用水以及洗砂用水，均蒸发损耗或进入产品，无废水外排。 （2）生活废水 项目生活污水量为441m3/a，生活污水的污染物主要有CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，产生浓度分别为280mg/L、160mg/L、150mg/L、25mg/L和30mg/L。本项目生活污水经化粪池熟化处理后定期清掏用作农肥，不会对周边水环境造成明显影响。项目所在地周边有大量农田，完全能够接纳项目生活污水。因此，项目生活污水能够得到综合利用，不外排，生活污水处置措施可行。。 （3）初期雨水 由于跑冒滴漏，厂区容易被各类污染物污染，在降雨过程中，这些污染物会被雨水冲刷进入地表径流，形成雨污径流，其污染物浓度随降雨过程的推进而明显下降，一般来说，径流产生后的前10~15min污染物浓度较高，被称为初期雨水。企业径流雨水量主要集中在厂区路面，根据室外排水设计手册，衡阳县降雨强度与设计重现期、降雨历时关系及计算结果如下： 本项目占用土地面积约为10000m2，根据分析，整个厂区地表径流面积次。初期雨水是项目场地粉尘经过雨水的冲刷后与水混合，主要污染物为SS，本项目采用按“清污分流、雨污分流”原则建设排水沟，项目初期雨水经过厂区雨水沟进入厂区北侧初期雨水池沉淀处理。根据雨水量，项目初期雨池容积为500m3，初期雨水SS产生浓度约为800mg/L，经初期雨水池沉淀后回用于抑尘、厂区绿化洒水等，不外排，初期雨水收集池采取防渗措施，兼做事故池，日常保持足够容量。项目初期雨水处理措施可行，对环境影响较小。 考虑暴雨强度和降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期3小时180分钟）内，估计初期（前15分钟）雨水的量，其年均初期雨水量可按下述公式进行计算：年均初期雨水量=所在地区年均降雨×径流系数×集雨面积×15/180根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）中表15推荐值，硬化地面（道路路面、人工建筑物屋顶等）的产流系数可取0.8，所在地年降雨量为1312.8mm，集雨面积为场地占地面积，10000m2，初期雨水收集时间占降雨时间的值为15/180=0.083。通过计算，厂区的初期雨水量约为830m3/a，此部分水量回用于厂区洒水抑尘。 进出厂车辆洗车用水 进出厂车辆洗车用水：项目年运输物料量为31.5285万吨，按40t每车计，每年约为7882辆次，洗车用水量为0.5m3/辆•次，用水量为3941m3/a，洗车废水经隔油沉淀后回用于洗车。洗车水损耗量为20%，则废水量为3152m3/a。洗车废水石油类产生浓度为8mg/L、SS浓度为100mg/L，项目在车辆进出厂区处设置洗车区及相应的隔油池+沉淀池（10m3），处理能力为5m3/d，石油类去除率为95%、悬浮物去除率为80%，经处理后的废水能满足本项目洗车回用要求。故上述废水处理措施可行。 3、废水措施可行性分析影响分析 根据建设单位提供的检测资料，制砂系统废水具有水量大、SS浓度高的特点，SS浓度约为36000mg/L~45000mg/L，废水中粒径在0.15mm～5mm范围内的砂约占15%，粒径在0.1mm左右的砂约占79%，粒径在0.1mm以下的砂约占6%。洗砂废水具有易于沉淀的特点。本项目洗沙废水治理设施为+浓密罐(150m3）+压滤机+沉淀池（3个，串联，容积分别为80m3、80m3、60m3），浓密罐预处理后污水进入沉淀池沉淀，沉淀后的上清液再用于生产，保证废水不外排。沉淀池、采取防渗措施，洗砂后废水经絮凝沉淀后回用，水中悬浮物浓度约20mg/L。项目污水管拟采用专管布设，并进行地面硬化，确保项目废水全部经污水管网进入沉淀池。采取上述措施后，洗砂废水通过絮凝沉淀处理后全部循环利用于洗砂工序，不外排至地表水体，对周边水体产生影响较小。 4、水环境影响评价结论： 按环评要求对化粪池、沉淀池、雨水池收集池、洗车废水处理设施（隔油池+沉淀池）、洗砂废水处理区等进行防渗，池体四周及底部进行砖砌、水泥砂浆抹面，防止废水下渗；建设单位应严格按照“雨污分流”原则，在堆场及生产区周边设置截排水沟，以充分收集厂区初期雨水进入初期雨水收集池，防止初期雨水污染周边地表水体。综上所述，在严格采取以上防治措施后项目废水均可得到综合利用，不外排，对区域水环境影响较小。 5、本项目废水不外排、无需监测。 三、噪声 1、噪声源强 项目生产过程中破碎、筛分、制砂、装卸等工序均有噪声产生，产噪设备均位于室内，噪声源强为80-100dB（A）。本项目营运期主要设备噪声源强见下表。 表4-7 主要设备噪声源一览 序号 设备名称 数量 源强dB(A) 降噪措施 降噪效果 排放强度dB(A) 持续时间 叠加强度 排放标准 1 颚式破碎机 1台 90 基座减 振、隔声室、车间 隔声 20 70 2000 76.4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类环境功能区排放标准限值 2 圆锥破碎机 2台 90 20 70 2000 3 振动筛 2台 90 20 70 2000 4 石子料仓 1座 80 20 60 2000 4 水洗滚筒机 1台 80 20 60 2000 5 板框压滤机 1台 80 20 60 2000 6 螺旋输送机 1台 80 20 60 2000 7 皮带输送机 14条 70 20 50 2000 8 制砂机 1台 80 20 60 2000 9 脱水筛 1台 80 20 60 2000 10 给料机 1台 90 20 70 2000 11 细砂回收机 70 20 50 2000 2、环境影响分析 （1）噪声预防措施 噪声污染防治途径有三个源头控制、传播途径控制及受声处控制，其中源头控制是一种积极隔声方法，就是将声源产生的噪声大幅度削减，不使之向外传给环境。本项目50米附近无噪声敏感点，生产噪声对敏感点影响较低，故厂区噪声防治主要采取源头控制，使项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。 （2）噪声预测模式 根据本项目的噪声排放特点，《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2022）的要求并结合本项目周边的环境状况，本次评价采用点声源距离衰减模式对项目营运期厂界噪声进行预测，预测公式如下： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T---预测计算的时间段，s； ti---i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) 因项目工作面的设备相对比较集中，故本评价可将工作面看作一个点声源。 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB（A）； Li—第 i 个声源对预测点的声级影响，dB（A）。 ②点源几何发散衰减模型(Leq)计算公式 因项目工作面的设备相对比较集中，故本评价可将工作面看作一个点声源。 （3）噪声预测结果 项目噪声预测结果见表4-8。 表4-8 项目边界噪声贡献值单位：dB（A） 位置 距离厂界距离m 噪声叠加源强 衰减值 噪声贡献值 标准值 达标情况 昼间 昼间 项目东侧厂界 80 76.4 38 38.4 60 达标 项目南侧厂界 30 29.5 46.9 60 达标 项目西侧厂界 20 26 50.4 60 达标 项目北侧厂界 30 29.5 46.9 60 达标 项目不在夜间生产，由上表结果可知，本项目运营期厂界噪声昼间的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 的2类标准，对周边环境影响小。 3、监测要求 表4-9 噪声监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 东厂界外1m 昼、夜间Leq(A) 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值 南厂界外1m 西厂界外1m 北厂界外1m 四、固体废物 1、固体废物来源 项目营运期固废主要包括生活垃圾、沉淀池沉渣、压滤产生的滤饼及设备保养维修产生的废矿物质油。 生活垃圾 项目劳动定员26人，年工作210天，生活垃圾按0.5kg垃圾/人·d计算，则产生的生活垃圾为2.73t/a。生活垃圾交环卫部门清运处理。 沉淀池及雨水池沉渣 根据本项目表4-6可知，本项目洗砂废水、洗车废水、初期雨水产生量分别为21719m3/a、3152m3/a、830m3/a，SS浓度分别为45000mg/L、500mg/L、100mg/L。各沉淀池处理效率均为80%，经计算可得出，沉淀渣年产生量分别为195.46t/a、洗车隔油池沉渣1.57t/a、初期雨水从沉渣为0.083t/a。均为一般工业固体废物，收集后可送建材厂制砖或交由渣土填埋场填埋。根据《一般工业固体废物分类表》（2021年版）属于Ⅵ非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，类别61，废物代码900-999-61非特定行业生产过程中产生的无机废水污泥。 （3）压滤滤饼 洗砂产生的废水通过管道输送至浓密罐中，通过加入絮凝剂对浓密罐中的污水进行混凝后将泥渣沉淀至罐底。上清液通过管道回用至洗砂工序作为洗砂用水使用，沉淀的浓缩泥浆则通过罐下层的排渣口排出，浓缩泥浆经压滤机压缩成泥饼，类比同类企业，板框压滤机压滤后滤饼含水率约25%，进入压滤机的水量为5030m3/a,则滤饼量约为3772t/a。此部分滤饼在厂区风干后外售建材厂制砖或者是交由渣土填埋场填埋处置。根据《一般工业固体废物分类表》（2021年版）属于Ⅵ非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，类别99，废物代码900-999-99非特定行业生产过程中产生的其他废物。 企业拟在项目废水压滤区周围建设规范化的滤饼风干场所，设置好相应的导流沟和不透水层，确保不污染场地周边环境。 （4）废矿物油 项目生产机械数量较多，需要定期检修、保养，会产生更换的废矿物油危险固废，预计年产生量共0.2t，属于《国家危险废物名录》（2020年版）“HW08废矿物质油与含矿物油废物非特定行业，900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。此部分固废在厂内危废间暂存后由专业维修公司维修机械后集中收集，并按环保要求交由有资质单位回收。 根据《固体废物鉴别标准通则》、《危险废物鉴别技术规范》等规定进行判定，固体废物产生情况汇总表详见如下。 表4-10 项目固体废物产生及去向情况汇总表 名称 产生环节 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 危险特征 产生量（t/a） 贮存方式 利用或处理量（t/a） 利用处置方式和去向 沉淀池沉 渣 洗沙、洗车、雨水 一般工业固体废物 / 固态 / 雨水池 一般固废存放区 雨水池 送建材厂制砖或交由渣土填埋场填埋 压滤滤饼 压滤机 / 固态 / 3772 3772 废矿物油 保养维 修 危险废物 有机废物 固态 T/In 0.2 危废暂存间 0.2 交由有资质单位进行处置 生活垃圾 办公 / / 固/液态 / 2.73 垃圾桶 2.73 由环卫部门收集处置 2、固体废物环境管理要求 为了防止固体废物对区域环境从产生不利影响，本次评价要求企业应对固体废物处置采用综合利用，充分回收，最大限度地合理使用资源，尽可能减少固体废物的最终产生量，并对固体废物进行安全、合理、卫生地处理和处置。项目在厂区拟设置危废暂存间1个，主要用于厂区危险废物的暂存；在厂区拟设置固废暂存间1个，主要用于项目一般固废的暂存。结合项目固废产生情况，评价提出本项目固废暂存管理措施如下： ①企业应设置专门人员负责将废弃物运输到暂存间，进行分类堆放，在运输过程中，确保不撒漏、不混放。对有毒有害废弃物，利用密闭容器储运；并加强固体废弃物的分类存放管理，确保各类固废分类存放于固废暂存间内，不散乱堆放。 ②危废暂存间按规定设立标志牌，并对废物暂存区的地面作“三防”处理，铺设防渗层，加强防雨、防渗、防漏及防溢流措施。且必须按危险废物收集、储存、运输原则进行处理，送相应资质单位进行处置，杜绝企业自行处理或排放。 固废暂存间的固废应及时处置，不得停留较长时间。禁止在厂区内焚烧各类固废。 ③对危险固体废弃物，其应严格按照《危险废弃物管理规定》清理、转运、处置，不得泄露至外界造成污染。如实按《危险废弃物管理规定》填写转运联单，做好台帐记录归档。做好防雨、防渗、防泄露的工作，雨天不得转运。污染事故一旦发生，立即启动《危险废弃物应急预案》。 ④车间地面应收拾干净，各工段产生的废弃物应及时分类收集，不得外溢，及时转运。废弃物转运时，运输车辆需密闭，严禁泄漏。 ⑤建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，务必确保危废不外泄。 ⑥出厂外委进行处理的危险废物，须由危废处理资质单位采用专用车辆运进、运出。运输路线避免经过居民集中区和饮用水源地，运输途中防治扬尘、洒落和泄露造成严重污染。 因此，本项目营运期各种固废都可以得到妥善处置，不会对外环境造成明显影响。 贮存安全管理规定： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），项目产生的危险固废应存放于阴凉、通风、干燥的场所，储存于专用收集容器，防止阳光直射，保持容器密封。 运输注意事项： 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 本项目固废经以上治理措施后得到了合理处置，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001））和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求，对周边环境影响较小。 五、地下水影响分析 查询《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“155废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，地下水类别为IV类，可不开展地下水环境影响评价工作。 本项目厂区分区防渗处理，对危废暂存间以及洗砂废水处理区均进行重点防渗，其渗透系数≤1.0×10-10cm/s，重点防渗区地坪拟采取混凝土垫层+沥青砂浆+刷环氧漆等防腐防渗措施。其中化粪池、洗砂废水处理区垫层采用混凝土结构，防腐层涂抹防酸碱水泥；机油储存间、危废暂存间垫层采用25cm厚混凝土，防腐层涂抹防酸水泥及环氧防腐漆各一道。其他防渗区域主要为厂区道路区，车间内、堆场及其他区域等，其地面均做了硬化处理。采取以上措施后，项目对地下水环境的影响较小。 六、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业全部”，为Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。 本项目占地面积约1hm2，占地规模为小型（≤5hm2），建设项目所在地周边存在少量居民区等敏感目标，土壤环境敏感程度为不敏感，根据表4-11污染影响评价工作等级划分表。 表4-11污染影响评价工作等级划分表 同时，本项目排放的颗粒物污染物沉降于土壤中对土壤造成污染，再者是为事故状态下危废暂存间废机油外泄以及废水治理区废水外泄径流、渗透对土壤造成污染。 本次评价拟对项目拟建场址土壤防治措施提出相应要求，具体要求如下： ①加强项目废气治理措施的维护管理，提高处理效率，减小其排放量，从而减小大气沉降量。 ②加强项目厂区分区防渗处理措施。对危废暂存间以及废水处理区均进行重点防渗，其渗透系数≤1.0×10-10cm/s，重点防渗区地拟采取混凝土垫层+沥青砂浆+刷环氧漆等防腐防渗措施。其中化粪池、废水处理区垫层采用混凝土结构，防腐层涂抹防酸碱水泥；危废暂存间和机油储存间垫层采用25cm厚混凝土，防腐层涂抹防酸水泥及环氧防腐漆各一道。其他防渗区域主要为厂区道路区，车间内、堆场及其他区域等，其地面均做了硬化处理。 七、生态 项目位于衡阳县界牌镇共升村，占地内不涉及生态环境保护目标。 八、环境风险 1、评价依据 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内的环境风险物质。 表4-12 危险化学品重大危险源识别 序号 功能单元 危险化学品 最大储存量q（t） 临界量Q（t） q/Q 1 生产区 废机油 0.2 2500 0.00008 总计（Σqn/Qn） 0.00008 （2）风险潜势初判 通过表4-15可知，项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目的风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表1评价工作等级划分可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，对应的评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目 详见表3-7主要环境保护目标。 3、风险识别 （1）风险物质 本项目风险物质主要为废机油着火产生火灾次生环境污染事件及油品泄漏废机油储存间油类发生泄漏进入土壤及地表水产生的环境风险。 （2）风险源识别 根据项目生产特点，主要环境风险源废机油储存间。 （3）转移途径识别 地下水：危险废物暂存间油类发生泄漏，矿物油等危险物质进入土壤，从而进入地下水，对地下水造成污染。 地表水：危险废物暂存间油类发生泄漏由雨水带入地表径流中，造成河流污染。 大气：废机油着火产生火灾次、伴生环境污染物,进入环境空气,造成大气污染。 4、风险影响分析 ①本项目当由于人为管理不当，或者自然条件的影响（主要考虑暴雨情况）等导致浓密罐内废水事故排放，事故状态下排放的废水将直接进入到周边自然水体中，由于浓密罐废水中悬浮物浓度较高，泄漏进入周边自然水体中会导致周边自然水体中悬浮物浓度大幅上升，从而影响周边自然水体环境。 ②废机油暂存于危废暂存间内，当发生事故导致暂存于危废暂存间内的废机油泄漏，导致废机油泄漏在危废暂存间内。由于危废暂存间地面在设计阶段就按照防腐防渗进行设计，泄漏的废机油不会渗透进入地下。然后通过泵将泄漏在危废暂存间内的废机油抽至空桶中，废机油泄漏对环境影响很小。 5、风险防范措施及应急预案 （1）风险防范措施 为保障项目评价区域的环境质量以及生产设备和生命财产安全，建设单位必须有针对性地制定相应的环境风险管理制度以及防范措施： ①设立安全与环保专员，负责全厂的安全运营，建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。并建立值班巡查制度、库房台账管理制度、安全奖惩制度等。 ②作业人员应接受安全培训教育持证上岗。 ③加强贮存管理，建立日常原料保管、使用制度。 ④危废暂存间需做好“三防”措施，设罝明显的专用标志。 ⑤厂区内设完善的安全报警通讯系统，并配备防毒面具、灭火器等必要的消防应急设施， 一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。与当地消防及社会救援机构取得正常的通讯联系，并委托消防部门对厂区内潜在安全因素进行定期检查，更换消防器材。 （2）应急预案 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）和 《关于印发的通知》（湘环发[2013]20 号）等文件要求，企业应编制突发环境事件应急预案，以对可能发生的环境风险事故进行紧急处理。 6、分析结论 综上所述，项目存在一定风险，在采取相应的风险防范措施下，项目的风险处于环境可接受的水平，项目建设从环境风险角度分析可行。 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表4-13 建设项目环境风险简单分析 建设项目名称 衡阳县金鑫陶瓷厂衡阳县金鑫陶瓷原料厂年加工生产30万吨机制砂石项目 建设地点 衡阳县界牌镇共升村 地理坐标 经度 东经112°32′26.301″ 纬度 北纬27°12′55.529″ 主要危险物质及分布 用于设备保养的润滑油及废矿物油贮存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 危险废物在运输、储存、装卸过程造成泄漏风险事故； 风险防范措施要求 一、浓密罐破裂泄漏： ①加强浓密罐施工建设，确保各池体质量达标。 ②加强人员管理，定期对浓密罐及雨水池周围进行检查。 ③及时做好项目区排水工程，防止因大量雨水进入到厂区浓密罐内，导致浓密罐废水外溢情况发生。 ④做好风险应急防范措施，制定相应的应急救援方案。 二、废机油泄漏： ①贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识； ②开展全面、全员、全过程的系统安全管理，从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④做好危废暂存间防渗防腐错事，发生泄漏事故时，应立即切断一切火源，并尽快封堵泄漏源。 填表说明：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的风险物质种类少，环境风险潜势Ⅰ，评价工作等级为简单分析，项目环境风险主要为废机油泄漏风险和浓密罐中废水事故排放风险。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善管理制度，储运过程应该严格操作，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将环境风险事故降低到最小。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎筛分工序粉尘 | 粉尘 | 采用封闭生产车间，破碎机、传输带和筛分机的进、出料口均安装雾化喷头进行洒水 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 汽车动力起尘 | 粉尘 | 场区地面均进行硬化处理、厂区内应至少配备1台雾炮机用作喷淋降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 |
|  | 堆场、装卸粉尘 | 粉尘 | 原料堆场、成品仓库设置三面围挡、厂区设置喷雾洒水设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 洗砂生产废水 | SS | 洗砂生产废水经浓密罐絮凝沉淀后再经沉淀池沉淀后回用。絮凝沉淀罐上清液及压滤滤液回用于生产，不外排。 | 上清液、滤液回用于生产或厂区洒水抑尘 |
|  | 初期雨水 | SS | 厂界四周设置雨水管网，初期雨水收集后用于生产，初期雨水池有效容积500m3 |  |
|  | 生活废水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS | 经化粪池处理后作为农肥，不外排 | 作农肥不外排 |
|  | 进出厂车辆洗车 | SS、石油类 | 隔油沉淀池，10m3/d | 回用于车辆冲洗 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、隔声、消声、减振、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
| 固体废物 | 本项目员工生活产生的生活垃圾在垃圾桶内暂存后由环卫部门清运处理，日产日清；项目产生的废弃布袋交由环卫部门处置；项目收集的沉淀池沉渣、压滤泥饼为一般工业固体废物，收集后送建材厂制砖或交由渣土填埋场填埋，不外排。项目机械设备定期检修、养护过程中产生的废矿物质油，交由有资质单位回收处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①重点防渗区：在危废暂存间废机油储存区设置围堰、在机修区设置环形沟；危废暂存间、维修区及废水治理区地面进行防渗处理，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订单的要求；②一般防渗区：生产废水区无裂缝、无渗漏，避免漫流；一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求做好防渗措施 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）浓密罐破裂防范措施： ①加强浓密罐施工建设，确保各池体质量达标，防止因池体质量不达标导致的池体破损，废水外溢； ②加强人员管理，定期对浓密罐及雨水池周围进行检查，发现问题及时解决，预防风险事故的发生； ③雨季期间，加强对自然天气状况的监控，发生暴雨等自然环境影响时，及时做好项目区排水工程，防止因大量雨水进入到厂区浓密罐内，导致浓密罐废水外溢情况发生； ④做好风险应急防范措施，针对厂区内浓密罐中废水事故排放风险情景，制定相应的应急救援方案，第一时间采取相应应急防范措施，减少环境风险事故对周围环境的影响。 （2）废机油泄漏防范措施： ①贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识； ②开展全面、全员、全过程的系统安全管理，从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④做好危废暂存间防渗防腐错事，发生泄漏事故时，应立即切断一切火源，并尽快封堵泄漏源。 （3）建立事故救援应急机制 为保证企业及人民生命财产的安全，在发生事故时，能够迅速有序的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，公司需成立一负责人为总指挥，分管生产负责人为副指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设立办公室、工程抢修救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《突发环境事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时该厂必须将本单位危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及有关部门能够及时掌握有关情况，一旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可制度 查询《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目应实行登记管理。 2、自行监测 企业应根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行）和《排污单位自行监测技术指南 总则》相关要求，对企业进行自行监测。自行监测应按照第四章主要环境影响和保护措施中要求的监测要求实施自行监测。 表5-1 项目日常监督性监测计划 污染物 监测点位 监测因子 监测频率 废气 无组织排放粉尘 厂界四周 颗粒物 每年监测1次 噪声 设备噪声 厂界外1m，厂界四周 Leq（A） 每年监测1次 3、竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。企业应按照有关法律法规的规定，对废气、废水、噪声、固体废物进行验收，编制验收报告，并向社会公开。待本项目建设完成后，企业应重新完成竣工环保验收。 项目“三同时”竣工验收内容按环境保护措施监督检查清单执行。 4、环境保护设施与投资 本项目总投资500万元，环保投资约50万元，占总投资的10%，项目环保投资情况具体见下表。 表5-2 环保投资一览表 序号 项目 污染源 污染处理措施 投资额（万元） 1 废气处理 生产粉尘 生产车间采用密闭车间，破碎机、传输带和筛分机的进、出料口、运输皮带均安装雾化喷头进行洒水 20 汽车动力起尘 洒水降尘（洒水车）、车辆进出洗车池 5 堆场、装卸粉尘 原料堆场、成品堆场设置为三面围挡车间，厂区喷洒水设施 10 2 废水处理 洗砂废水 污水管道、硬化、防渗 5 生活污水 化粪池 - 雨水池（雨水池） 雨水管道、硬化、防渗 5 3 噪声 设备及运输噪声 隔声、减震 - 4 固废 含油抹布及废机油 危险固废间（5m2） 2 压滤滤饼 一般固废堆场、硬化、防渗 3 合计 50 |

# 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策，选址布局合理，项目拟采用各项环境保护措施具有经济和技术可行性，可确保达标排放。本项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响不大。只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度考虑，建设项目在选定地址内实施是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.29t/a |  |  | 4.49t/a | 0.29t/a | 4.49t/a | +4.2t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 |  |  | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
|  | 化学需氧量 五日生化需氧量 氨氮 悬浮物 总汞 氰化物 动植物油 | 0t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池沉渣 | 3t/a |  |  | 197.11t/a | 3t/a | 197.11t/a | +194.11t/a |
|  | 压滤滤饼 | 90t/a |  |  | 3772t/a | 90t/a | 3772t/a | +3682t/a |
|  | 废石 | 600t/a |  |  | / | 60t/a | / | -60t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0.1t/a |  |  | 0.2t/a | 0t/a | 0.3t/a | +0.3t/a |
| 生活垃圾 | 0.75 |  |  | 2.73t/a | 0.75t/a | 2.73t/a | +1.98 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1：环境质量现状监测质保单

附件2：原料购买协议

附件3：现有工程环保手续履行情况

#### 附件4：技术评审意见

衡阳县金鑫陶瓷原料厂年加工生产30万吨机制砂石项目

环境影响报告表    技术评审意见

2022年9月29日，衡阳市生态环境局衡阳县分局主持召开了《衡阳县金鑫陶瓷原料厂年加工生产30万吨机制砂石项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）专家技术评审会，参加会议的有建设单位衡阳县金鑫陶瓷原料厂和环评单位湖南百恒环保科技有限公司等单位，会议邀请了3名专家组成技术评审小组（名单附后），会前，与会人员查看了项目现场，会上，建设单位介绍了项目概况，环评单位采用多媒体介绍了《报告表》主要内容。经与会专家和代表充分讨论审议，形成如下评审意见：

一、工程概况

项目名称：衡阳县金鑫陶瓷原料厂年加工生产30万吨机制砂石项目

项目性质：改建

建设单位：衡阳县金鑫陶瓷原料厂

建设地点：衡阳县界牌镇共升村（中心地理坐标：东经112°32′26.301″，北纬27°12′55.529″）

项目投资：500万元（其中环保投资50万元，占总投资比例10%）

工程内容及规模：

衡阳县金鑫陶瓷原料厂占地面积10000m2，现有1条年产6万t钠长石加工生产线，本次环评将该生产线改建为1条年产30万t机制砂石生产线，原料来源于衡阳县文杰矿业有限公司废钠长石，生产车间（占地面积1500m2）、办公区（占地面积260m2）、原料暂存区（占地面积1000m2）、产品暂存区（占地面积3000m2）及生产设备均利用现有工程，工程具体组成详见《报告表》。

工作制度与劳动定员：

本项目劳动定员26人，实行两班工作制，每班工作8h，年工作210天。

二、《报告表》编制质量

《报告表》编制基本规范，内容基本全面，工程概况介绍基本清楚，评价标准选用正确，评价方法符合导则要求，提出的环保措施具有一定针对性，环境影响预测及评价结论总体可信。《报告表》经修改、补充、完善后，可上报审批。

三、《报告表》修改意见

1）补充相关附件完善介绍现有工程环评、排污许可、竣工环保验收手续履行情况，细化调查现有工程在雨污分流、粉尘控制方面存在的环境问题、完善“以新带老”整改措施要求；

2）完善本工程与现有工程的利旧关系，核实原料暂存方式，根据生产工艺核实生产设备种类；

3）核实原料来源，补充原料含泥量，分析原料来源保障性和合法性；

4）根据《报告表》编制指南要求核实调查大气环保目标、声环境保护目标分布情况；

5）核实破碎、筛分生产工序，补充制砂工序，核实标注各生产工序物料粒径及去向；

6）核实破碎、筛分、物料装卸粉尘产排源强，核实喷雾抑尘效率；

7）根据洗泥量核实洗砂用水量，核实废水SS产生、回用浓度，核实初期雨水收集去向，核实初期雨水池、废水收集池、浓密罐、清水池数量、容积，补充厂区雨污分流路径图；

8）根据污泥含泥量、SS处理效率及污泥含水率等核算污泥产生量，给出污泥合理稳定处置去向；

9）核实环保设施投资，完善环保措施监督检查清单。

四、项目建设总体评估意见

该项目采取《报告表》提出的各项污染防治措施后，各类污染物可实现达标排放，固废可得到妥善处置，对区域环境影响可控，从环境保护角度出发，项目建设可行。

专家组成员：陈胜兵（组长）、刘文威、胡小平（执笔）

2022年9月29日

#### 附件5：专家签到表

#### 附件6：修改说明

技术评审意见修改说明

| 序号 | 专家评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ①补充相关附件完善介绍现有工程环评、排污许可、竣工环保验收手续履行情况。 ②细化调查现有工程在雨污分流、粉尘控制方面存在的环境问题、完善“以新带老”整改措施要求。 | ①已补充，见附件3 ②已细化、见P25-P26 |
| 2 | ①完善本工程与现有工程的利旧关系， ②核实原料暂存方式，根据生产工艺核实生产设备种类 | ①已完善，见P14-P15 ②已核实，见P15 |
| 3 | ①核实原料来源， ②补充原料含泥量， ③分析原料来源保障性和合法性； | ①已核实，见P16和附件2 ②已补充，见P16 已分析，见P17和附件2 |
| 4 | ①根据《报告表》编制指南要求核实调查大气环保目标、声环境保护目标分布情况； | ①已核实，见P30和附图5 |
| 5 | ①核实破碎、筛分生产工序， ②补充制砂工序， ③核实标注各生产工序物料粒径及去向； | ①已核实，见P20 ②已补充，见P20 ③已核实，见P20 |
| 6 | ①核实破碎、筛分、物料装卸粉尘产排源强， ②核实喷雾抑尘效率； | ①已核实，见P34-P36 |
| 7 | ①根据洗泥量核实洗砂用水量，核实废水SS产生、回用浓度，核实初期雨水收集去向，核实初期雨水池、废水收集池、浓密罐、清水池数量、容积 ③补充厂区雨污分流路径图； | ①已核实，见P39-P40 ②已补充，见附图3 |
| 8 | ①根据污泥含泥量、SS处理效率及污泥含水率等核算污泥产生量，给出污泥合理稳定处置去向； | ①已核实，见P45-P47 |
| 9 | ①核实环保设施投资，完善环保措施监督检查清单。 |  |

附图1 拟建项目在衡阳县界牌镇地理位置示意图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  雨水污水分流路径示意图

附图4 监测点位示意图

附图5 周围500米范围环境保护目标示意图

附图6 地表水系示意图

附图7 衡阳市生态环境管控单元图

附图8 建设用地管制图

# Text boxes

破碎机、振动筛、石子料仓等

办公楼

洗车平台隔油池+沉淀池

进厂大门

生产车间1500m2

原料堆场1000m2

洗砂机

浓密罐、压滤机

雨水池容积为500m3

沉淀池3个，容积分别为80m3、80m3、60m3

成品仓库3000m2

浓密罐、压滤机

雨水池容积为500m3

沉淀池3个，容积分别为80m3、80m3、60m3

雨水路径

污水路径

进厂大门

生产车间1500m2

原料堆场1000m2

洗砂机

成品仓库3000m2

共升村居民，约3户10人，E100-120

E90-150m

0

共升村居民，约30户90人，E420-500

E90-150m

0

共升村居民，约15户45人，S400-500

E90-150m

0

本项目所在位置

项目所在地

项目所在地